# 表一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 元谋汉通电气有限公司电力电子元器件生产制造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 元谋汉通电气有限公司 |
| 法人代表 |  | 联系人 | 张铁锋 |
| 通讯地址 | 元谋县黄瓜园镇牛街村委会扫碱箐 |
| 联系电话 | 13905859758 | 传真 | — | 邮政编码 | 651399 |
| 建设地点 | 元谋县黄瓜园镇牛街村委会扫碱箐 |
| 立项审批部门 | 元谋县发展和改革局 | 项目代码 | 2018-532328-39-03-016239 |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改 | 行业类别及代码 | C3971 电子元件及组件制造 |
| 占地面积（m2） | 13126.43 | 绿化面积（m2） | 1958.72 |
| 总投资 （万元） | 5500 | 其中：环保投资（万元） | 55.2 | 环保投资占总投资比例 | 1.00% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产 日期 | 2018-12-28 |
| 项目由来 元谋汉通电气有限责任公司拟投资5500万元在元谋县黄瓜园镇牛街村村委会扫碱箐建设元谋汉通电气有限公司电力电子元器件投资建设项目，项目产品为年产10万套电力电子器件。本项目已取得了土地证，属于工业用地，证号为：53002723860。本项目法人与德仁混凝土搅拌站法人为同一个人。 项目选址位于元谋县黄瓜园镇牛街村委会扫箐碱。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的要求，项目须进行环境影响评价。根据有关法律法规要求，项目建设须编制环境影响报告表。元谋汉通电气有限责任公司委托湖南景玺环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作，接受委托后湖南景玺环保科技有限公司组织环评人员对建设项目厂址及周边区域环境进行了调查，并收集了相关资料，按照建设项目《环境影响评价技术导则》的要求，编制了该项目的环境影响报告表。 二、项目概况 1、项目基本情况 1）项目名称：元谋汉通电气有限公司电力电子元器件生产制造项目 2）建设单位：元谋汉通电气有限责任公司 3）建设性质：新建 5）建设地点：元谋县黄瓜园镇牛街村委会扫碱箐 6）占地面积：13126.43m2 7）项目投资：5500万元 8) 产品产量：年产10万套电力电子器件 2、主要建设内容 项目占地面积为13126.43 m2，总建筑面积为4932.40m2，主要工程内容包括：主体工程、公用辅助工程、环保工程，具体组成见下表。 表1-1 工程内容组成 项目类别 主要内容 建筑面积 单 备注 主体工程 厂房1# 1843.20 m2 采用钢架结构，屋顶采用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。高度为6m，1层。 厂房2# 1843.20 m2 采用钢架结构，屋顶采用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。高度为8.5m，1层 试装车间1# 850.50 m2 采用钢架结构，屋顶采用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。高度为10.65m，1层。 试装车间2# 850.50 m2 采用钢架结构，屋顶采用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。高度为10.65m，1层。 辅助工程 专家楼 500 m2 采用砖混结构，高10.35米，3层 职工宿舍 1215 m2 采用砖混结构，高10.35米，3层 公厕 30 m2 采用砖混结构，高4.65米，1层 变配电室 24 m2 采用砖混结构，高3.75米，1层 消防水池 5 m3 采用现浇钢筋混凝土框架结构 公用工程 给水工程 生活用水是当地自来水，消防用水设有消防水池。 排水工程 本项目场区四周设置截、排水沟，雨水经截、排水沟排入附近沟箐。 生活污水进入化粪池，再进入一体化污水处理设施处理，处理达标后外排；食堂废水经隔油池预处理后和进入化粪池，再进入一体化污水处理设施处理，处理达标后外排。 供电工程 由当地供电所供电 环保工程 废水 食堂废水 食堂位于员工宿舍一楼在食堂设置一个容积为0.5m3的隔油池 其他生活废水 本项目产生的生活污水为1.6m3/d，厂区东面的员工宿舍楼东面设置一个容积为10m3的化粪池 一体化处理设施 厂区东面，在化粪池旁边设置一个处理规模为5m3/d的一体化污水处理设施 噪声 生产机械 基座减震垫片、厂房隔声； 固 生活垃圾 专家楼和员工宿舍每层设置一个垃圾桶若干，垃圾收集后委托当地环卫部门清运处理。 绿化 绿化面积为1958.72m2 3、主要原辅材料及能源消耗、产品方案 1）主要原辅材料及能源消耗见下表。 表1-2 主要原辅材料及能源消耗 序号 名称 消耗量 备注 1 扣片、弹簧 （成品） 10000件/月 外购 2 面板（已涂装好） 500件/ 外购 3 功能件 2500件/月 外购 4 电能 300.0万千瓦时 配电室供给 本项目主要生产电器开关，生产能力为100000件/a。 4、项目主要生产设备 主要生产设备见下表。 表1-3 主要生产设备列表 序号 设备名称 单位 数量 备注 1 检测设备 台 2 电子元器件成品质量检测 2 组装设备 条 2 电子元器件组装生产线2条（人工组装） 表1-4 经济技术指标表 序号 项目名称 单位 数量 规划设计条件 1 规划建设用地面积 m2 3126.43 19.69亩 2 建筑基底面积 m2 493 .40 3 办公与配套设施 m2 500.00 ≤总用地面积的5.17% 4 总建筑面积 m2 7236.40 5 计容建筑面积 m2 10922.80 6 建筑密度 % 37.58 满足≥30% 7 容积率 0.83 满足≥0.6 8 绿地率 % 14.9 满足≤20% 停车位（小车） 个 17.00 备注：行政办公及生活服务设施用地面积为679 m2 ，占总用地的5.17% 三、公共辅助工程 1、供电 由当地供电所供给，厂内设有变配电室、备用发电机一台位于消防水池旁的泵房能。 2、给排水 1）供水 生活用水由当地自来水供给。 2）排水 （1）项目采取雨污分流制度。 （2）雨水经截、排水沟排入附近沟箐，沿沟箐排入龙川江。 （3）生活废水进入化粪池处理后，再进入一体化污水处理设施处理，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的二级标准后外排至龙川江。 （4）食堂废水经隔油池预处理后和其他生活污水一同进入化粪池处理后，再进入一体化污水处理设施处理，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的二级标准后外排至龙川江。 四、平面布置 本项目位于元谋县黄瓜园镇牛街村委会扫碱箐，占地面积为13126.43m2。厂内分为4个区：生产区、辅助区、生活办公区、装配区。 1、生活办公区 项目所在区域主导风向为东南风，整个厂区与办公生活区的布局成南北方向，办公生活区（包括：专家楼位于厂区西南角、职工宿舍位于厂区东南角），位于项目长年主导风向的上风向和侧风向，对办公生活区的影响较小。 2、生产区 项目生产区位于厂区西北部，、厂房1#、厂房2#设置在厂区的南侧，厂区的西侧为厂区出入口，大门位于厂区西侧，紧邻G108国道，交通运输方便。 3、辅助区 变配电室、泵房及发电机。 4、装配区 从西到东依次是装试车间1#、装试车间2#、消防水池。厂房内部布局合理，功能分区明确，组织协作良好，满足功能分区要求及运输作业要求，方便生产联系和管理。 五、施工“三场”设施情况 砂石料场：项目主要为框架结构，项目所需的混凝土直接购买商品混凝土。其他建筑材料就近购买。 弃渣场：本项目开挖的土方全部用于绿化，不设弃渣场。 施工营地：本项目离村庄较近，最近的村庄距离90m左右，施工人员主要是附近村民，施工人员均不在场内食宿，所以不设施工营地。施工人员如厕依托德仁混凝土搅拌站厕所。 六、劳动定员与工作制度 项目运营期工作人员为20人，每天工作8小时，每年工作220天。 七、工程投资及环保投资 项目总投资5500万元，其中环保投资55.2 万元，占投资总额的 1.00%。环保投资具体分项投资详见下表。 表 1-5 项目环境保护投资估算 序号 阶段 环保措施 数 投资（万元） 备注 1 施 工 期 废气 洒水降尘 / 0.5 新建 2 施工人员生活废水 厕所 依托德仁混凝土搅拌站厕所 / 依托 3 施工废水 施工废水收集池 在专家楼和员工宿舍之间设置一个容积为10m3施工废水收集池 收集后用于场内洒水 尘。 2 新建 4 固废 生活垃圾 收集后，委托当地环卫部门清运 0.3 / 施工垃圾 经收集后，能够回收利用的进行回收利用，不能回收利用的做厂内场地平整回填。 0.2 / 5 运 营 期 生活废水 隔油池 1个0.5m3（食堂） 0.1 新建 6 化粪池 1个10m3（厂区东面） 0.5 新建 7 污水处理设施 厂区东面设置1套，处理规模为5m3/d一体化处理设施 15.0 新建 8 污水管网 4.0 新建 9 噪声 基座减震垫片、厂房采取隔声材料 项目周围） 2.0 新建 10 固废 生活垃圾桶 若干 0.6 新建 11 绿化 1958.72m2 30.0 新建 合计 55.2 / |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有的污染情况。 |

# 表二、建设项目所在地自然环境简况

一、自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被及生物多样性等）： 1、地理位置 元谋地处滇中高原北部，东经101°35′～102°06′、北纬25°23′～26°06′之间是楚雄彝族自治州下辖的一个县，东倚武定，南接禄丰，西邻大姚，北接四川会理，西南与牟定接壤，西北与永仁毗连。县城距省会昆明189km，距四川省攀枝花143km，距楚雄州府100km。 黄瓜园镇位于元谋县中北部，东经101°49′—101°57′，北纬25°47′—25°54′之间，东邻武定环州乡，北倚江边乡，西接平田乡，南靠元马镇，全镇国土面积200平方公里。其中坝区面积占30%，山区占70%，境内最低海拔1040米，最高海拔2696米，年平均气温22℃。辖区四周群山合抱，山峦叠翠，空气清新，气候宜人，山区、半山区气候凉爽，坝区温热，全年无霜，是元谋“天然温室”区。 项目建设地点位于元谋县黄瓜园镇牛街村委会扫碱箐，项目具体地理位置东经101°50'53.83"、北纬25°45'54.20"，具体内容详见附图。 2、地形、地貌 元谋县东部高山峻岭，西部矮山丘陵，南北高峻。山岗起伏，中部是275平方公里的盆地，海拔在898～2835.9米之间。元谋县境属大雪山系，其分支有三台山脉，白草岭山脉和鲁南山脉，三台山自南而北，伸入元谋；白草岭山脉由牟定、大姚延伸入境；鲁南山脉自北而南由四川会理延伸入境。雄距县境东部的东山主峰是县境最高点，海拔2835.9米，最低点为金沙江的黑者村，海拔899米，相对高差1946.9米。 黄瓜园镇属云岭山系，白草岭余脉，多为西北走向，地势西北部高峻，山高谷深，东南部半缓，多为丘陵。集镇行政区地处县境内中部偏北的小坝区，面积200km2，海拔跨度人，约为1010—2826m，地势由东向西以10—20度的坡度倾斜。黄瓜园镇地质多为南北向构造，断裂不发育，为新生界山间凹地。区内河流切割较深，呈“V”字型，地势陡峻，侵蚀作用较强，半缓地带形成阶地。主要地貌类型为侵蚀堆积地貌剥蚀台地，由第三系湖泊相页岩、砂岩组成。由于地壳上升，河谷下切，再加上剥蚀作用，形成蚀余台地，上覆更新统各种成因类型之沉积。 3、气候气象 根据元谋县多年常规气象资料统计，元谋县属亚热带高原季风气候，日照充足，昼夜温差大，四季不分明（仅有农历冬月气温较低），基本无冬、无霜，故有“天然温室”之称。境内多山，最低海拔898m，最高海拔2835.59m，气候垂直分布明显，最高气温为40℃，最低气温14.9℃，年平均气温为21.9℃，日照充足。年降雨量为480~900mm，年蒸发量为3627mm，年均降雨量为616mm，蒸发量为降雨量的6.4 倍，炎热少雨，且雨季相对集中，一般分布在5～10 月。年相对湿度为49～56%，日照为2541～2789hr/a，日照率为60%以上，太阳辐射年总量150 千卡/㎝2，年积温8003℃。常年主导风向为东南风，而且风向稳定；平均风速为2.5m/s，静风频率为29%。 黄瓜园镇境内立体气候明显，最高海拔2826米，最低海拔1010米，海拔1300米以下的安定、点连、海洛、雷弄、苴林、金雷、龙山、牛街、领庄、中兴10个村委会为南亚热带干热河谷区，气候干燥、炎热、少雨，光热充足，四季不分明，全年基本无霜，干湿季分明，有“天然温室”之称。特有的南亚热带气候资源为种植冬春反季节蔬菜和发展热带经济林果提供了有利条件。海拔在1701~2000米以上的舍多属于北亚热带气候，适宜种植烤烟、香葱、柑橘、梨、玉米等作物。冬春干旱，夏秋多雨，蒸发量大，辐射力强。年平均气温22.5℃，年平均降雨量635.6mm，全年降雨量80%集中在六至九月，其中七至九月为降雨最高峰。全年基本无霜，年蒸发量高达2918.8mm。 集镇主导风向为东南风，多年平均风速为3.3m/s，风向频率13%（静风除外）。 4、河流水系 元谋县境内有常流河17条，过境河流全长376km，全部属于金沙江水系。龙川江是楚雄州一条重要的河流，龙川江在元谋县过境流长为63km，发源于南华县苴力铺，流经南华、楚雄后，进入100多公里的龙川江大峡谷，经羊街、老城、元马、黄瓜园、江边乡龙街注入金沙江，元谋县内径流面积1740km2，是县内流域面积最大的河流。龙川江流域内径流主要来源于降水，洪枯季变化大，属季节性河流。该河流是南华、楚雄、牟定、元谋坝区农业（也是楚雄州境内主要农业区）的主要灌溉水源，也是州境内的一条主要纳污河道。 黄瓜园镇属金沙江流域，龙川江从南华流经黄瓜园，是境内的主河流，过境流长6公 里，经安定、点连、海洛、江边注入金沙江。黄瓜园镇位于金沙江一级支流——龙川江中下游地段。据多年观测资料，龙川江多年平均径流量8.4×109m3，最大年径流量21.7×109m3，最小年径流量2.96×109m3。 茂别河源于黄瓜园镇东侧山脚附近，自东向西流经黄瓜园镇，在黄瓜园大桥附近进入龙川江。上游段称龙潭箐，下游段俗称茂别河，全长约2.5公里。 东山大沟经境内小丙岭、中旦劳、茂别、雷布、水井田至海洛；丙间中沟经安定、点连、海洛3个村委会10个村民小组，另有安定大沟、海洛大沟两条沟渠和233个坝塘。集镇区内地面径流全长257.0km，有30余条支流，径流面积9256.0km2，支流多为间歇性河流，河床陡峻，河谷深切。 5、植被及生物多样性 元谋县域内土壤分布有：分9个土类，14个亚类，25个土属，51个土种。自然土壤中以紫色最多，农业土壤中以水稻土面积最大。分别为棕壤，黄棕壤，红壤，燥红土，紫色土，石灰土，冲积土，盐土，水稻土共9个类型。在9个土类中，自然土壤占总面积的85%，农业土壤占15%。海拔 2300～2400m的阳坡为紫色土，冲积土分布在河流两岸，水稻土多分布于低海拔地带。 黄瓜园镇特有的南亚热带气候资源为种植冬春反季节蔬菜和发展热带经济林果提供有利的条件，适宜种植烤烟、香葱、柑橘、梨、玉米等作物。根据现场踏勘，项目区主要植被类型为桉树、仙人掌等元谋境内常见的乔木及灌木丛，农作物主要是豆类及青枣树。项目区位于黄瓜园镇西北侧边界处，由于受人类长期生产活动的影响，项目区动物主要为一些常见的鼠虫、鸟雀等。 6、自然保护区及风景名胜区 元谋县境内风景名胜区为元谋土林，主要分布在金沙江支流龙川江西侧，并沿分支水流的河谷、冲沟的边缘而分布，其中规模较大，发育较典型的有班果、虎跳滩(芝麻)、弯保、小雷宰、新华等土林群落。这些群落的面积，均在5平方公里左右。 项目的选址不涉及各级保护区规划范围。 二、项目区周围环境调查 1）区域大气污染源现状调查 本项目周边2.5km范围内主要大气污染源为： （1）本项目北面建成的德仁混凝土搅拌站生产过程中产生的废气。 该混凝土厂主要是生产水泥，采用的主要原料是水泥，砂石料等，经搅拌后混凝土注入预制模具中成型，生产过程主要使用是电能。所以德仁混凝土搅拌站主要的废气是水泥和砂石料堆放过程扬尘。 （2）G108的汽车尾气 （3）本项目南面和西南面村子生活废气 2）项目周围汇入牛街河的水污染源调查 （1）周围工厂的河流 （2）周围居民生活污水 （3）公路的雨污水 （4）种植面源 3）区域噪声污染源调查与评价 本项目200m范围内的噪声源主要有对面德仁混凝土搅拌站的噪声和G108国道汽车噪声。

# 表三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状（环境空气、地面水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目位于元谋县黄瓜园镇牛街村委会扫碱箐。本项目离元谋县城较近，属于农村地区所以区域环境空气质量能够满足其功能标准的要求。但是本项目正北面有个德仁混凝土搅拌站，产生废气，空气质量一般。 2、地表水环境质量现状 本项目涉及的地表水体主要是项目西北面1200m的龙川江，属于金沙江水系。据《云南省地表水水环境功能区划结果表》可知项目位于龙川江（毛板桥水库—黄瓜园）段，在黄瓜园断面上游，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类水体标准，主要功能是农业用水和工业用水。人类活动频繁，水质一般。 3、声环境质量现状 本项目位于元谋县黄瓜园镇牛街村委会扫碱箐，本项目距G108国道30米，汽车产生的间歇性噪声较大，项目正对面为德仁混凝土搅拌站，该搅拌站均为大型机械，所以声环境质量一般。 4、生态环境现状 项目建设地点位于元谋县黄瓜园镇牛街村委会扫碱箐， 项目范围之外以农业生态环境为主。根据本次环评的现场踏勘，项目所在区域除正北面有个德仁混凝土搅拌站之外根据本次环评的现场踏勘，项目所在区域周围主要为农田和菜地，植物主要是蔬菜，农作物、桉树、灌木丛及果树等，受人类长期生产活动的影响，动物主要为一些常见的鼠虫、鸟雀等。项目区周围未发现珍惜濒危动植物，未发现国家或云南省重点保护物种，未发现古树名木，生物多样性和丰富程度一般，生态环境质量一般。项目区域及周边200m范围内未发现珍惜濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。 主要环境保护目标 主要环境保护目标详见下表，保护目标关系位置示意图见附图4。 表3-1 环境保护目标一览表 类别 保护目标 方向距离 规模 执行标准及功能 大气 环境 扫碱箐村 南面90m 约89户，400人 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其修 单中二级标准；居民居住 河东村 西面400m 约200户，850人 牛街村 西北500m 约387户，1600人 地表水环境 龙川江 西面1200m （GB3838—2002）《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准；功能为：农业用水、工业用水 声环境 扫碱箐村 南面90m 400人约89户，400人 执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准 生态环境 保护周围土壤和植被不被污染

表四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 项目区环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，标准限值见下表。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 平均时间 浓度限值（标准状态） 单位 二氧化硫（SO2） 年平均 60 μg/m3 24小时平均 150 1小时平均 500 总悬浮颗粒物（TSP） 年平均 20 24小时平均 300 颗粒物（PM10粒径小于等于10um） 年平均 70 24小时平均 150 二氧化氮（NO2） 年平均 40 24小时平均 8 1小时平均 200 细颗粒物（PM2.5粒径小于等于2.5um） 年平均平均 35 24小时平均 75 一氧化碳（CO） 24小时平均 4 ug/m2 1小时平均 10 臭氧（O3） 日最大8小时平均平均 160 μg/m3 1小时平均 200 2、水环境质量标准 1）地表水 项目涉及的地表水体为龙川江。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》规定中的要求，龙川江（毛板桥水库—黄瓜园）的水体功能为工业用水和农业用水，所以项目区域地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，标准限值见下表。 表4-2 地表水环境质量标准 （pH为无量纲，单位：mg/L） 项目 标准 pH DO COD BOD5 总磷 氨氮 石油类 粪大肠菌群 Ⅳ类 6～9 ≥3 ≤30 ≤6 ≤0.3 ≤1.5 ≤0.5 ≤20000个/L 3、声环境质量标准 本项目距离G108国道30米，本项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准，标准限值见下表。 表4-3 声环境质量标准 适用区域 昼间dB（A） 夜间dB（A） 2类 ≤60 ≤50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，标准限值见下表。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物 颗粒物（mg/m3） 浓度限值 1.0（无组织排放 度 2、废水污染物排放标准 生活废水进入化粪池，再进入一体化污水处理设施处理，处理后达标外排；食堂废水经隔油池预处理后进入化粪池，再进入一体化污水处理设施处理，处理后达标外排。标准限值见下表。 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的二级标准后外排至排水沟，最终排入龙川江。标准值见下表。 表4-5 污水综合排放标准 单位mg/L(pH除外) 标准类别 pH值 COD SS BOD5 动植物油 氨氮 粪大肠菌群数（个/100mL） 二级标准 6-9 150 150 30 15 25 ≤20000个/L 3、噪声排放标准 1）施工期施工噪声，执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见下表。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 2）运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准，标准限值见下表。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 （dB(A)） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 4、固废排放标准 项目运营过程产生的一般固体废物主要是生活垃圾，项目产生的一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的公告中相关要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 1.废气 由于本建设项目为组装项目，不会产生废气，不涉及总量控制因子，故不设废气总量控制指标。 废水 本项目运营期产生的生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的二级标准后外排，其中CODcr0.0014t/a；NH3-N 0.000008t/a。 固体废物 项目运营期产生的固体废物主要为员工生活垃圾，委托当地的环卫部门清运，均得到妥善处理，处置率为100%。 |

# 表五  建设项目工程分析

一、施工期污染因素分析 1、施工内容 新建生产区、辅助区、生活办公区、装配区。 本项目对新建生产设施和配套设施、安装生产设备、水处理设施进行新建及新建配套辅助设施。 2、施工期工艺流程及产物节点图，具体内容见下图。 图5-1 施工期施工流程及产污节点图 3、施工期污染源强分析 1）废气 施工期大气污染物主要有扬尘和施工机械设备产生的废气。 （1）扬尘 在项目的施工建设过程中，由于施工区域已经平整，所以不存在土石方的开挖填平的扬尘，主要就是建筑材料的运输、堆放等过程中将产生不同程度的扬尘。扬尘是建设阶段的大气污染源主要来源，扬尘主要来自于露天堆场和裸露场地的风力扬尘，建筑材料运输所产生的道路扬尘。对整个建设期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，扬尘主要为由风力引起的风力起尘，即露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风产生的扬尘。 根据类似工程现场测定，施工扬尘一般在洒水情况下，扬尘量会小于土方量的0.1%；在干燥情况下，影响距离不大于50m；在洒水和避免大风施工情况下，下风向50m处TSP预测浓度会小于0.3mg/m3。另外，进出施工场地的运输车辆也会造成施工作业场所近地面粉尘浓度升高，运输车辆引起的扬尘对路边30m范围内影响较大，而且形成线形污染，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上，一般浓度范围在1.5~30mg/m3。 ①露天堆场和裸露场地的风力扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天堆放。一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。减少黄沙、水泥、弃土等易起尘的材料露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 ②车辆行驶的动力起尘 施工过程中，车辆行驶和装卸过程会产生一定量的扬尘。相关资料表明，在相同路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 （2）机械废气 施工期废气主要来源于各种动力机械（如载重汽车、推土机等）作业时产生的尾气，尾气中所含的有害物质主要有烟尘、CO、THC、NO2等。机械燃油废气属于连续、无组织排放源，污染源主要集中场区和场内道路旁，污染物呈面源分布。由于工区范围大，时间短，污染物排放分散且强度并不大。 废水 施工人员生活废水 本项目离村庄较近，最近的村庄距离90m左右，施工人员主要是附近村民，施工人员均不在场内食宿，所以不设施工营地。如厕依托德仁混凝土搅拌站厕所。 施工废水 项目产生的废水主要是砖混结构产生的混凝土养护废水，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013）建筑业定额，用水定额为0.8m3/m2，建筑面积为7236.40m2。施工用水量5789.12m3，根据废水产生量约为用水量的5%，施工废水289.456m3。 3）噪声 施工噪声主要包括机械噪声、运输车辆的噪声等。这些机械运行时噪声值在70～100dB（A），其污染源强分别见下表。 表5-1 各种施工机械设备噪声源强一览表 单位：dB（A） 施工阶段 声源 声级 基础工程 挖掘机 90~95 振捣器 95-100 安装阶段 电锯 90-100 电锤 80~90 电焊机 90-95 切割机 80~9 角向磨光机 95-100 吊车 83-90 材料设备运输 运输车辆 70~85 4）固体废物 建筑垃圾主要包括渣土、废石料、碎金属、散落的砂浆和混凝土等。这些建筑垃圾的来源主要是场平、道路铺设和其它施工现场。建筑垃圾除部分回收利用外，不能回收利用的部分委托有资质的单位运至合法的场所堆存。项目建筑垃圾主要来自建筑施工。 项目新建建筑面积7236.40 m2，参考《昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则》，昆政办[2011]88号中建筑垃圾产生量计算标准，钢筋混凝土结构建筑物，按每平方米建筑面积产生0.02m3的建筑垃圾计算，产生建筑垃圾约为144.728m3。产生的建筑垃圾，经回收利用分拣后，不能回收利用的用于场地平整。 二、运营期污染因素分析 生产工艺流程及产物节点见下图。 图5-2 电力电子器件生产工艺流程及产污节点图 1、工艺流程简述 1）扣片、各种元器件、面板、功能件：将外购的扣片、各种元器件、面板、功能件按顺序组装起来。 2）开关功能件组装：将定制开关各个功能件按一定顺序组装起来。 3）把功能件装于安装板：把组装好的功能件安装于安装板上。 4）组装面板：把安装板固定在装面板上。 5）测试：装好这些程序之后，进行通断电的测试、对做出来的电子产品进行外观的检测，外观和测试合格后进行包装。整个过程没有涂装，焊接等过程。 6）包装：结束后，进行对电子产品的清洁，包装，最后向顾客销售。 2、运营期污染源强分析 1）废气 项目主要组装电力电子器件，组装过程中没有废气产生。 2）废水 项目运营期废水主要为职工生活废水，无生产废水。 （1）生活废水 ①项目运营期人员为20人，均在厂内食宿，一年工作220天左右。根据《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2013），以100L/(人·d)计算。则在厂区用水量2m3/d。 废水收集系数取0.8，则废水收集量共计1.6m3/d，352m3/a，进入一体化污水处理设施处理，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的二级标准后外排至排水沟，最终排入龙川江。食堂废水经隔油池预处理后和进入化粪池，再进入一体化污水处理设施处理，处理《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的二级标准后外排至排水沟，最终排入龙川江。 （2）项目综合废水水质及水污染物源强 生活废水产生量为352m3/a。 项目年合计排水水量为352m3/a，参考《给水排水设计手册—第五册城镇排水》（第二版）中城镇污水中等浓度水质，生活污水主要污染物CODcr400mg/L、BOD5220mg/L、SS110mg/L、TN40mg/L、NH3-N25mg/L、TP8mg/L。 表5-2 项目各种废水水质及水污染物产生源强 废水种类及废水量 污染物名称 污染源强 mg/L g/d t/a 生活污水480 m3/a CODcr 400 0.640 0.00014 BOD5 110 0.352 0.00007 SS 200 0.320 0.00007 NH3-N 25 0.040 0.000008 绿化用水 项目绿化面积为1958.72m2，绿化用水为2L/m2·次，则项目绿化用水量为3.9m3/d，全年晴天180天，晴天两天绿化浇水一次计，则绿化用水为702m3/a（3.9m3/d）。经自然蒸发和植物吸收后不产生废水。 （4）水量平衡 图5-3 晴天用水量平衡图 （单位：m3/d） 3）噪声 生产过程中主要的噪声声级见下表。 表5-3 主要生产工序噪声声级 序号 噪声源名称 设备数量 声级dB（A） 1 组装设备 2套 75 2 厂内运输设备 2辆 85 3 污水处理设施 1套 90 4）运营期固体废物 主要为生活垃圾 （1）生活垃圾 运营期工作人员为20人。生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计。则生活垃圾产生量为10t/a，生活垃圾经厂内垃圾桶收集后，委托当地环卫部门进行定期清运。 表5-4 项目固体废物产生及处置情况一览表 序号 污染物 产生量（t/a） 处置方式 1 生活垃圾 10 经垃圾桶收集后由环卫部门定期清运 （2）生产垃圾 生产过程中产生少量废料，但是产生量不大，由厂家回收处理。 （3）化粪池污泥 本项目一体化污水处理设施产生的污泥定期委托环卫部门处理。

# 表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| 废气 | 施工期 | 施工过程 | 扬尘 | 无组织排放 | 少量 | 无组织排放 | 少量 |
| 废水 | 运营期 | 生活污水、食堂废水 | 352m3/a | 生活废水进入化粪池，再进入一体化污水处理设施处理，处理后达标外排；食堂废水经隔油池预处理后进入化粪池，再进入一体化污水处理设施处理，处理后达标外排。 |
| 固体废物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 144.728m3 (整个施工期) | 经回收利用分拣后，不能回收利用的用于场地平整。 |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 10t | 生活垃圾经厂内垃圾桶收集后，委托当地环卫部门进行定期清运。 |
|  |  | 生产垃圾 | 少量废料 | 厂家回收处理。 |
| 噪声 | 施工期 | 机械设备和运输车辆的噪声 | 70～100dB（A） | 满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 运营期 | 机器设备和运输车辆的噪声 | 75～90dB（A） | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 主要生态影响： 主要是土地占用的影响，暴雨季节尤为突出。项目建成后，通过绿化复垦、场地硬化、建护坡和挡墙等措施，水土流失得到有效控制。 营运期针对每种污染物都有相应的治理方案，使其能做到达标外排，对环境的负面影响是微弱的。另外，项目在项目区内进行大量绿化、美化和景观的建设，对生态环境的改善有一定的意义。 综上所述，项目在建设期对生态环境有一定负面影响，但随施工期的结束而结束；运行期不会对周围生态环境造成大的不良影响，同时由于绿化等措施可对项目区生态环境进行修复，改善区域的生态环境。所以本项目对生态影响较小。 |

# 表七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、施工期环境空气影响分析 本项目施工期产生的废气主要为砖混结构建筑的修砌、地埋式设施场地的开挖。项目内不设置施工营地，无施工人员生活废气产生。施工期由于开挖量不大，所以产生的扬尘量也不大。 施工期环境影响分析简述如下。 1）施工期环境空气影响分析 （1）扬尘 在项目的施工建设过程中，由于施工区域已经平整，所以不存在土石方的开挖填平的扬尘，主要就是建筑材料的运输、堆放等过程中将产生不同程度的扬尘。特别是在有风的情况下，建设过程会导致施工现场尘土飞扬，使空气中颗粒物含量到升高，影响空气环境质量。但由于施工过程中产生的扬尘大多是场地开挖后本身的尘土、沙粒，粒径较大容易沉积，多数沉降于施工现场，少数形成飘尘。但在风大的季节，颗粒物将随风飘散，对施工现场及附近的环境空气质量影响较大。 参阅类似施工现场的监测资料可知：对施工扬尘未采取污染防治措施时，正常情况下在施工作业场地处近地面总悬浮颗粒物（TSP）最大日均浓度可达0.58-11.56mg/Nm3，而在距施工现场下风向500m处，近地面总悬浮颗粒物(TSP)日均浓度在0.12-0.29mg/m3，基本满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准；同时根据北京市环境保护科学研究院等单位在建筑施工现场的实测资料，在一般气象条件下，平均风速为5.0m/s时，施工现场空气中TSP的日均浓度为其上风向对照点的2--2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达120m，影响范围内TSP日均浓度平均值可达0.49mg/m3（相当于空气质量评价标准的1.6倍）；当施工场界有围墙时，在同等条件下，其影响距离可缩40%（即缩短近50m）；当风速大于5.0m/s，施工现场及其下风向部分区域空气中TSP日均浓度将超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，而且随风速增大，施工扬尘的污染程度及其导致的超标范围也将随之增强和扩大。如果在施工期间对车辆行驶的路面及施工面每天实施洒水抑尘作业4-5次，可使扬尘量减少70-80%，扬尘造成的污染距离缩小到20-50m。 项目地区多年平均风速2.5m/s，小于5.0m/s。依据工程分析，风速小于5.0m/s时，施工场地不洒水降尘情况下，项目施工扬尘的影响最大范围为120m（在其下风向）；若在洒水降尘情况下，项目施工扬尘的影响范围20-50米施工影响范围。因此环评要求项目施工方必须采取洒水抑尘措施，可大大减轻施工扬尘对周围环境及环境敏感点造成的影响，同时项目施工期较短，施工结束后影响将随之消失，因此影响可以接受。 为最大限度减轻施工扬尘对环境的影响，环评提出以下防治措施： ①在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，若遇到大风或干燥天气应适当增加洒水次数。 ②施工场地内运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，必要时应采取洒水抑尘等措施； ③运输车辆进入施工场地应限速行驶40km/h，减少产尘量； ④合理规划施工期车辆出入场地路径；严格控制和规范车辆运输量和方式，容易产生粉尘的物料不能够装载高过车辆两边和尾部的挡板，以避免运输途中的抛洒； ⑤应避免易产生扬尘的原材料露天堆放，必要时加防护盖，减少扬尘； ⑥应尽量使用电动施工机械或尾气排放达标的柴油施工机械设备； ⑦在项目施工区出口处设置车轮冲洗设备及相应的排水和泥沉淀设施，对驶出车辆的槽帮和车轮冲洗干净后方可驶出施工工地。 ⑧工地裸地防尘要做到：覆盖防尘布或防尘网、植被绿化、天晴勤洒水。清理施工垃圾时，采用容器吊运的办法，严禁任何人随意凌空抛散。采用封闭垃圾站存放垃圾，并将垃圾分开存放，及时清运。外运时覆盖严密，确保不沿途散落。。 ⑨对白灰等易产尘材料，实行轻卸慢放，采用封闭式库存的办法，以减少扬尘的产生。施工期间严禁露天焚烧橡胶、塑料、垃圾等。 综上所述，项目施工扬尘会对周围环境产生一定影响，但只要加强管理，合理施工，认真落实各项防治措施，同时与周围居民协调好关系，并注意听取居民的合理意见，就能避免扰民事件的发生。施工期结束后，施工扬尘影响随之消失，对周围环境产生的影响也随之消失。 （2）机械废气 施工机械废气集中产生于项目施工的初期阶段，废气产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，一般情况下，对环境空气的影响轻微。 在建筑结构及装修、安装阶段使用的机械一般都是以电为能源，如振捣器、电焊机、电钻、角向磨光机等，不会产生废气。 运输车辆在施工期间产生的废气主要是NOX、CO和烃类等，也将对周围环境产生影响。由于施工区域相对广阔，而施工机械和运输车辆尾气排放相对较小，项目拟建地较开阔，因此施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对周边区域的空气环境质量影响不大。 由以上分析可知，在施工期对环境空气产生的污染物主要有扬尘、粉尘和NOX、CO和烃类等汽车尾气。而这些污染物的产生是临时的和分散的，随着施工期的结束而消失，在产生时也均为无组织不连续排放，对周围的环境空气会产生短期影响，但其影响范围小。同时，由于项目所在区域空间开阔，大气扩散稀释作用大，自净能力强，工程施工对环境空气质量的影响会有所减小，加之在施工期采取适当的措施，其影响完全可以降到最低。 2、施工期废水影响分析 本项目施工期较短，主要废水来自施工废水。本项目施工人员不在施工场地食宿，故施工期不产生生活污水，施工废水主要混凝土养护的废水、各种车辆冲洗水废水。施工废水浓度及产生量与施工方式有关，施工时产生的废水污染物主要为SS。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013）建筑业定额，用水定额为0.8m3/m2，建筑面积为7236.40m2。施工用水量5789.12m3，根据废水产生量约为用水量的5%，施工废水289.456m3。本项目拟在专家楼和员工宿舍设置一个容积为10m3施工废水收集池处理施工废水，处理后尽可能回用于场内洒水降尘水使用，不外排。 3、施工期噪声影响分析 施工期间常用施工机械的声级值在70~100dB(A)之间，因施工阶段一般为露天作业，无隔声与降噪措施，故传播较远，根据以下公式计算。 式中：Lp——预测声级值，dB(A) Lp0——参考位置r0处的声级值，dB(A) rp——预测点与声源之间的距离， m r0——参考声级与点声源间的距离，m △L——附加衰减量，dB(A)（用地位置较高，取值基本为0） 以最大噪声值100dB（A），由以上公式计算出施工场地机械噪声传至各个不同距离的噪声贡献值见表： 表7-1 施工机械设备噪声衰减情况一览表 单位：dB(A) 噪声源 源强 距声源不同距离处的噪声值 10m 20m 50m 100m 150m 200m 300m 400m 500m 振捣器 100 80 74 66 60 56 54 50 48 46 挖掘机 95 75 69 61 55 51 49 45 43 41 电锯 100 80 74 66 60 56 54 50 48 46 电锤 90 70 64 58 56 50 44 40 38 36 电焊机 95 75 69 61 55 51 49 45 43 41 切割机 95 75 69 61 55 51 49 45 43 41 角向磨光机 100 80 74 66 60 56 54 50 48 46 吊车 90 70 64 58 56 50 44 40 38 36 运输车辆 85 65 59 51 45 41 39 35 33 31 根据上述衰减情况，项目施工噪声对施工机械附近10m-50m范围内影响较大，50m之外低于70dB（A）影响较小。夜间不施工。 项目施工噪声主要影响对象为位于项目南面的扫碱箐，距离项目主要施工点距离为90m；项目施工噪声经过距离衰减后本项目在施工期间对各敏感点的贡献值均低于GB3096—2008《声环境质量标准》2类区标准要求。为保护周边关心点声环境质量，项目应采取施工噪声防治措施。 为最大限度减轻施工噪声对环境保护目标影响，环评提出以下减缓措施： （1）合理布局施工场地，在允许的情况下，高噪声施工设备尽量远离项目附近的居民点。 （2）加强对施工人员的环境宣传和教育，使他们认真落实各项降噪措施，做到文明施工，建立健全控制噪声管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。在施工现场禁止大声喧哗吵闹、或敲击工具等，作业中搬运物件，必须轻拿轻放，钢铁件堆放不发出大的声响，严禁抛掷物件而造成噪声。 （3）建设方应严格按照施工规范加以控制。选用低噪声机械，产噪较大的设备必须安排在白天使用，并进行隔声及减振处理； （4）科学合理地安排施工步骤，优化施工方式，如分段进行混凝土浇灌等措施，尽量减短噪声持续排放的时间；项目在进行物料运输时，应合理安排运输时间，避免在夜间及交通拥挤时段进行，减缓交通噪声对居民的影响； （5）在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声； （6）浇混凝土用的振捣棒，采用低频低噪型。由专业人员操作，不得在振捣作业中撬动钢筋或模板，以防止发出强噪声而污染环境、扰民； （7）严格禁止进、出项目区的运输车辆鸣笛； （8）原则上禁止夜间（22：00-次日6：00）施工，但抢修、抢险作业和因生产工艺需要连续作业（混凝土浇灌等）的除外；连续作业必须进行夜间施工的，需提前向环保部门提出申请，并在施工前在附近受影响区域张贴安民告示。 （9）作好宣传解释工作，尽量取得公众的谅解，并接受公众和环保执法人员的监督。 项目在采取了一定措施后，施工期噪声会对周围环境产生一定影响，但只要加强管理，合理施工，认真落实各项防治措施，同时与周围居民和行政单位协调好关系，并注意听取居民和行政单位的合理意见，就能避免扰民事件的发生。施工期结束后，相应的噪声污染随之消失，对周围环境产生的影响也随之消失。 4、施工期固体废物影响分析 1）施工期固体废物种类 施工过程中产生的固体废物主要为建筑垃圾。 生活垃圾 施工人员均不在场内食宿，不产生生活垃圾。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾主要包括渣土、废石料、碎金属、散落的砂浆和混凝土等。这些建筑垃圾的来源主要是场平、道路铺设和其它施工现场。建筑垃圾除部分回收利用外，不能回收利用的部分委托有资质的单位运至合法的场所堆存。项目建筑垃圾主要来自建筑施工。 项目新建建筑面积7236.40 m2，参考《昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则》，昆政办[2011]88号中建筑垃圾产生量计算标准，钢筋混凝土结构建筑物，按每平方米建筑面积产生0.02m3的建筑垃圾计算，产生建筑垃圾约为144.728m3。产生的建筑垃圾，经回收利用分拣后，不能回收利用的用于场地平整。 本项目施工期固体废弃物均得到合理处置，无外排，对当地环境影响较小。 5、生态环境影响分析 （1）对植被的影响 经实地调查和分析，项目建设将改变原有土地用途，对场地原有植被进行铲除。施工期清除的区域草本植物均为本地区常见物种，无珍稀植被存在。施工结束后将通过绿化手段建立新的人工绿地、林木，培养起新的复合生态系统。施工期对生态的影响只是暂时性的，因此，尽管施工期对建设区域植被有一定的不利影响，但随着施工期的结束和绿化设施的完善，这种影响也将随之消失。 （2）占地影响 本项目占用土地全部为工业用地，项目占地面约13126.43平方米，项目占地在元谋县土地比例较小，对元谋县总的土地利用影响较小，不会改变总的土地利用格局。 （3）水土流失 开挖地表，使原有地表植被、土壤结构受到破坏，造成地表裸露，表层土抗蚀能力减弱，将加剧水土流失。但项目施工期较短，随着施工期结束后在项目区域内进行绿化，对水土流失影响较小。 （4）施工期生态影响防治措施： ①尽可能避免雨季施工，并及时对地面进行硬化处理。 ②每完成一项工程，应立即对其施工场地进行清理整治，完善排水设施，减少水土流失。 ③在项目区域内进行绿化（绿化面积为1958.72m²）。 ④在专家楼和员工宿舍之间设置一个10m3的施工废水收集池，用于施工废水收集。施工废水经沉淀后用于场地内洒水降尘。 综上所述，采取以上措施后水土流失减少，对生态环境影响减小。 二、运营期环境影响分析 1、环境空气影响分析 本项目主要为电力电子器件的组装，无废气产生。 2、水环境影响分析 项目无生产废水产生，项目废水主要是员工的生活污水，食堂设置隔油池对食堂废水处理后排入化粪池，其他废水直接进入化粪池处理，化粪池出水再进入一体化污水处理设施处理达到《城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化标准后回用于绿化。项目员工日最大生活污水量为1.6m3/d，主要的污染物为CODcr、BOD5、SS、磷酸盐、氨氮、动植物油。项目生产时间约为220天。场内食宿人员约为20人，本项目废水产生量按220天进行计算，污水产生量为352m3/a。 为了保证本项目生活污水达标排放，本环评提出本项目建设1个容积为10m3化粪池对生活污水进行收集，经化粪池处理后的生活污水经一体化污水处理设施处理达标后外排。对环境产生的影响小。 3、噪声影响分析生产过程 生产过程中主要的噪声源是设备噪声，噪声声级见下表。 表7-4 主要噪声声级 序号 噪声源名称 设备数量 声级dB（A） 1 组装设备 2套 75 2 厂内运输设备 2辆 85 3 污水处理设施 1套 90 根据《环境影响评价技术导则》（声环境）（HJ2.4-2009），无指向性点声源几何发散衰减按下列公式： L2=L1–20lg10(r2/r1)－△L 式中：r1、r2——距声源的距离，m； L1、L2——r1、r2距离处的声强级，dB（A）； △L——其它衰减因素 影响△L取值的因素很多，主要考虑厂房隔声，隔声棚、绿化带隔声等影响，本报告计算时取△L=15dB(A)。 预测点的预测声级计算公式： L=10lg（100.1L2+100.1L0） 式中：L2——建设项目声源在预测点的声级贡献值，dB（A）； L0——预测点的背景值，dB（A）。 3）预测因子和预测点 厂界噪声：等效A声级Leq(A)。最近保护目标。 4）预测结果与评价 （1）噪声预测结果与评价 因为设备采用减振降噪措施，加上厂房隔声，所以噪声源强消减15dB左右。项目主要产生噪声的设备与预测点的距离详见表，项目厂界昼间噪声预测结果见下表。 表7-2 噪声与预测点的距离 设备名称 数量（台） 单噪声源值db(A) 衰减值 1#(东) 26m 2#(西) 30m 3#(南) 26m 4#(北) 68m 扫碱箐村 (m) 90 生产车间 组装设备 2套 60 32 30 32 23 20 厂内运输设备 2辆 70 42 40 42 48 31 污水处理设施 泵 2个 75 47 45 47 53 36 风机 2台 70 42 40 42 48 31 贡献值 49 47 49 55 38 根据上表可知，本项目的噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，昼间60 dB根据业主提供资料，项目夜间不生产，故不考虑夜间厂界噪声排放情况。由于最近居民点为场区南面90米的扫碱箐村，其噪声源消减15分贝之后，噪声衰减后对保护目标产生的贡献值较低，对保护目标影响较小。 4、固体废物影响分析 1）运营期固体废物种类 主要为生活垃圾、生产垃圾。 2）运营期固体废物产生量及处理措施 （1）生活垃圾 根据工程分析可知，当前运营期生活垃圾产生量为10t/a，生活垃圾收集后委托当地环卫部门进行清运和处理。处置率100%。 （2）生产垃圾 本项目产生的少量废料，由厂家回收利用。处置率100%。 综上所述，项目运营期产生的固体废物均得到有效的处理。运营期固体废物对环境影响较小。 （3）污泥 本项目一体化污水处理设施产生的污泥定期委托环卫部门处置。对环境影响小。 5、环境风险影响分析 本项目属于电子元器件组装，生产工艺简单，不涉及环境风险物质。生产过程中不产生废气，生产过程中产生废金属，产生量较小，收集后回收到有资质的单位，合理处置。生产过程中无废水产生，员工日常生产生活中产生的生活废水经化粪池处理后，再由项目自建的一体化污水处理设施处理达标后回用于厂区绿化，对地表水环境影响较小。一体化污水处理设施产生的污泥量较小，委托环卫部门处置对外环境影响较小。 表 7-6 项目环境风险简单分析内容自查表 建设项目名称 元谋汉通电气有限公司电力电子元器件生产制造项目 建设地点 元谋县黄瓜园镇牛街村委会扫碱箐 地理坐标 经度：101°17'58.48" 纬度：25°11'8.85" 主要危险物质及分布 该项目基本不涉及危险物质。 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 项目属于电子元器件组装，生产工艺简单，不涉及环境风险物质。生产过程中不产生废气，生产过程中产生废金属，产生量较小，收集后回收到有资质的单位，合理处置。生产过程中无废水产生，员工日常生产生活中产生的生活废水经化粪池处理后，再由项目自建的一体化污水处理设施处理达标后回用于厂区绿化，对地表水环境影响较小。一体化污水处理设施产生的污泥量较小，由环保部们采用吸粪车处理后对外环境影响较小。 填表说明（列出项目相关信息及评价）： 该项目不涉及危险物质，通过加强运行期环境风险管理、落实相应的防控措施和应急措施，该项目项目环境风险水平可接受。 6、产业政策符合性、选址可行性及规划符合性分析 1）产业政策符合性分析 （1）对照《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，本项目属于国家鼓励类的产业：二十八类信息产业、第21条 新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造。本项目的建设符合国家和云南省相关产业政策。 2）项目选址合理性分析 ①交通方便，靠近公路的选址原则；②环境宽松，规模可扩的选址原则；③不影响城市环境的选址原则。本项目产生的污染物经环保设施处理后，达标排放，对周围企业影响较小。项目建设地内无不良地理条件，本项目已取得了土地证，证号为：53002723860，属于工业用地，周围无限制项目建设因素存在，故项目选址是合理的。 3）规划合理性分析 本项目在位于元谋县黄瓜园镇牛街村委会扫碱箐，不在元谋县城市规划范围内，与当地土地利用总体规划相符合。项目建设用地属于工业用地，符合规划，项目的选址符合本项目的选址原则，项目选址合理。 7、总量控制指标 （1）废气 由于本建设项目为电力电子器件生产建设项目，结合项目排污特征，不涉及总量控制因子，故不设废气总量控制指标。 （2）废水 本项目运营期产生的生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的二级标准后外排，其中CODcr0.0014t/a；NH3-N 0.000008t/a。 （3）固体废物 项目运营期产生的固体废物均得到妥善处理，处置率为100%。 8、环境监测 项目环境监测内容见下表。 表7-7 环境监测内容 分类 采样点 监测项目 执行标准 监测频率 废水 一体化污水处理设施进出口 PH、COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮、磷酸盐、石油类、阴离子表面活性剂 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的二级标准 按国家规范进行监测 噪声 厂界东、南、西、北各设1个点 等效连续A声级 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 9、项目竣工验收一览表 环境保护设施竣工验收一览表见下表。 表7-8 竣工验收一览表 项目 处理措施 处理对象 处理效果 废水 化粪池1个，容积为10m3。 生活废水 / 隔油池1个，容积为0.5m3。 一体化污水处理设施处理能力5m3/d 生活废水 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的二级标准 截、排水沟、雨污分流设施 雨水 雨污分流 噪声 生产设备降噪、减振设施 生产设备、运输车辆 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间噪声值≤60dB（A）、夜间噪声值≤50dB（A。 固废 车间收集 废料 处置率100% / 生活垃圾收集桶若干 生活垃圾 处置率100% /

# 表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 影响效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工期 | 施工过程 | 扬尘 | 加强管理、洒水抑尘等 | 达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准 |
|  |  | 车辆行驶、施工机械 | 燃油废气 | 空气扩散稀释 | / |
| 废水 | 施工期 | 施工废水 | 专家楼和宿舍楼之间设置一个容积为10m3的施工废水收集池，收集后用于场内洒水降尘 | 对周围环境影响较小 |
|  | 运营期 | 生活污水 | 进入化粪池，再进入一体化污水处理设施处理，处理达标后外排。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的二级标准 |
| 固体废物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 施工期产生的建筑废弃材料，用于厂内场地平整回填。 | 100%处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 经垃圾桶收集后，定期委托环卫部门清运。 |  |
|  | 运营期 | 废料 | 厂家回收利用 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 设置若干垃圾桶 |  |
| 噪声 | 施工期 | 机械设备和运输车辆的噪声 | 选用低噪环保型设备、加强机械设备的保养和维护，保障机械设备正常运行。 | 满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 运营期 | 机器设备和运输车辆的噪声 | 采用减振降噪、墙体隔声、绿化带隔声，加强设备的维护和保养。 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 1、生态保护措施 为减少项目建设时的水土流失量以及加快恢复生态环境，项目施工单位应采取以下几项措施： 1）合理选择施工工艺，开挖的土方应及时用于道路回填，尽量缩短土方的堆放时间，避免新增水土流失量。 2）降雨期间，不进行挖填方作业。暴雨期间禁止施工。合理安排施工期，应尽量避开雨季。 3）为避免挖方长期堆置，增加水土流失，应统一规划，合理安排挖填方的工作量和工作进度，尽可能减少堆置量。施工场地周围设置截排水沟，防止场外雨水冲刷；场内设施排水沟，引导地面径流。 4）施工单位在施工过程中尽量减少对周边区域的扰动，控制因施工建设新增本项目的扰动面积。 2、预期效果 施工过程中项目区内原地貌将遭到破坏，产生裸露地表，降低其涵养水源能力，从而区域水土流失加剧，生态环境质量降低。但项目完工后，扰动地面进行了硬化，建筑物覆盖和植被恢复，具有较好的生态效益。项目采用立体绿化、硬地绿化和植物移栽等方式增加绿化面积起到美化和净化环境的作用。 通过采取上述保护措施后，项目对生态环境的影响不大。 |

# 表九、结论

1、项目概括 元谋汉通电气有限责任公司拟投资5500万元其中环保投资55.2万元，占总投资的1%。本项目地点在元谋县黄瓜园镇牛街村村委会扫碱箐，中心点地理坐标为东经101°50'53.83"、北纬25°45'54.20"。项目规划用地面积13126.43m2项目主要产品为电力电子器件。 2、产业政策符合性结论 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，本项目属于国家鼓励发展的产业：28类信息产业、第21条 新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造。因此，该项目属于鼓励类，符合产业政策。 3、项目选址及政策符合性结论 1）用地性质符合性分析 ①交通方便，靠近公路的选址原则；②环境宽松，规模可扩的选址原则；③不影响城市环境的选址原则。本项目产生的污染物经环保设施处理后，达标排放，对周围企业影响较小。项目建设地内无不良地理条件，周围无限制项目建设因素存在，本项目已取得了土地证，属于工业用地，证号为：53002723860，故项目选址是合理的。 2）选址符合性分析 本项目在位于元谋县黄瓜园镇牛街村委会扫碱箐，不在元谋县城市规划范围内，与当地土地利用总体规划相符合。项目建设符合规划，项目的选址符合本项目的选址原则，项目选址合理。 4、环境质量现状 1）环境空气质量现状 本项目位于元谋县黄瓜园镇牛街村委会扫碱箐。本项目离元谋县城较近，属于农村地区所以区域环境空气质量能够满足其功能标准的要求。但是本项目正北面有个德仁混凝土搅拌站，产生废气，空气质量一般。 2）地表水环境质量现状 本项目涉及的地表水体主要是项目西北面1200m的龙川江，属于金沙江水系。据《云南省地表水水环境功能区划结果表》可知项目位于龙川江（毛板桥水库—黄瓜园）段，在黄瓜园断面上游，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类水体标准，主要功能是农业用水和工业用水。人类活动频繁，水质一般。 3）声环境质量现状 本项目位于元谋县黄瓜园镇牛街村委会扫碱箐，本项目距G108国道30米，汽车产生的间歇性噪声较大，项目正对面为德仁混凝土搅拌站，该搅拌站均为大型机械，所以声环境质量一般。 4）生态环境现状 项目建设地点位于元谋县黄瓜园镇牛街村委会扫碱箐， 项目范围之外以农业生态环境为主。根据本次环评的现场踏勘，项目所在区域除正北面有个德仁混凝土搅拌站之外根据本次环评的现场踏勘，项目所在区域周围主要为农田和菜地，植物主要是蔬菜，农作物、桉树、灌木丛及果树等，受人类长期生产活动的影响，动物主要为一些常见的鼠虫、鸟雀等。项目区周围未发现珍惜濒危动植物，未发现国家或云南省重点保护物种，未发现古树名木，生物多样性和丰富程度一般，生态环境质量一般。项目区域及周边200m范围内未发现珍惜濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。 5、环境影响分析结论 1）施工期环境影响结论 建设项目施工期产生的废水、废气、施工噪声、固体废弃物和水土流失对周围环境有一定的影响，尤其是施工废气和噪声对周围环境有一定负面影响，但随施工期的结束而消除。对周边环境影响较小 2）运营期环境影响结论 （1）大气环境：本项目运营期生产过程不产生废气，对环境无影响 （2）水环境：生活污水一同进入化粪池预处理后，再排入一体化污水处理设施处理，处理达标后外排；食堂废水经隔油池预处理后和其他生活污水一同进入化粪池预处理后，再排入一体化污水处理设施处理，处理达标后外排。对环境产生的影响较小 （3）声环境：由于最近居民点为场区南面90米的扫碱箐村，其贡献值消减5dB为47，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，昼间60 dB根据业主提供资料，项目夜间不生产，故不考虑夜间厂界噪声排放情况。本项目产生的噪声选用低噪环保型设备、加强机械设备的保养和维护减小噪声的影响等措施。对环境影响较小。 （4）固体废物：运营期产生的固体废物主要是生活垃圾和生产固废，运营期产生的生产固废主要是废料，厂家回收处理；生活垃圾，收集后，委托环卫部门定期清运处置。 6、环境影响分析 项目污染防治措施见表9-1。 表9-1 项目污染防治措施一览表 序号 污染源 防治对策措施 一、施工期污染防治对策措施 1 废气 (1)对施工场地内的裸露地表定期洒水，保持土壤水分，控制地表扬尘； (2)装卸渣土、水泥等严禁凌空抛撒； (3)可能产生扬尘的主要作业点如水泥堆场等，应对其进行覆盖，并在其周围设置临时围墙或挡风板，以降低起尘和扩散。 2 废水 项目施工期间设一个施工废水沉淀池，将经沉淀处理后的施工废水回用于施工场地洒水抑尘。 3 噪声 运输车辆在设备运输进场时，应采取控制车速、严禁鸣笛等管理手段对运输车辆噪声进行控制，以减轻车辆行驶噪声对周围环境的不利影响。 4 固体 废物 收集后用于场地回填。 5 生态 项目可通过合理安排施工时间，避免雨季进行施工；施工结束后，及时覆土种植植被。 二、营运期污染治理措施 2 废水 （1）生活废水进入化粪池处理后，再由一体化污水处理设施处理达标后外排。 （2）食堂废水经隔油池预处理后，进入化粪池，再由一体化污水处理设施处理达标后外排。 （3）建设完善的雨污、清污分流系统。 3 噪声 选用低噪环保型设备、加强机械设备的保养和维护措施 4 固体 废物 (1)生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运处理； (2)定期对化粪池进行清掏，定期对污水处理设施清理，以保证处理效果。 (3)一体化污水处理设施的污泥，委托环卫部门处理。 5 其他 (1)项目绿化应合理搭配树种和草种，选择节水和抗旱性植物，同时在绿化上应采取乔、灌、草相结合的平面绿化和立体绿化方式，并在绿化品种上尽量做到多样性并保证绿化树木、草坪的成活率。同时要加强建设项目绿化工程的维护，并应注意化肥与农药规范管理与使用； (2)项目的化粪池等环保设施必须和主体工程同时设计、同时施工、同时投产； (3)为了加强项目设置的各种环保设施的运行，项目必须制订相关的环保设施管理制度，设置一到两名专、兼职环保人员对各种环保设施的日常管理及维护工作； (4)项目应加强环保设施的管理，定期对环保设施进行维护、检修，确保各项环保设施的正常运行，以保证处理效果，使各项污染物能达标排放。 9、总结论 项目符合产业政策，选址合理可行，评价区域无国家和省级自然保护区等。项目生产过程中产生的噪声污染物均达标排放，废水回用不外排，固体废物均得到妥善处置，对环境影响较小。经环境影响分析，只要落实各项环保措施，该项目营运不会改变周围的环境功能，项目的生产运行带来的环境影响是可以接受的，能满足环境管理目标。因此，从环境保护的角度评价元谋汉通电力电子器件投资建设项目是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  平面布置图

附图3  周边关系图

附图4  项目水系图

附件：

附件1  委托书

附件2  投资备案证

附件3  租地合同

附件4  营业执照

附件5  房屋所有权证明

附件6 专家签到表

附件7  会议纪要

附件8   修改对照表

# Text boxes

1

1