# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 元谋地震台观测山洞建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 元谋县地震局 |
| 法人代表 | 杨建付 | 联系人 | 高伟 |
| 通讯地址 | 元谋县元马镇环城南路永康小区对面 |
| 联系电话 | 13577817999 | 传真 | / | 邮政编码 | 650000 |
| 建设地点 | 元谋县凉山乡敬老院旁 |
| 立项审批部门 | 元谋县发展和改革局 | 备案项目编码 | 元发改字【2019】145号 |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ | 行业类别及代码 | 7420地震服务 |
| 占地面积 （m2） | 666.67 | 绿化面积（m2） | 50 |
| 总投资（万元） | 355.68 | 其中：环保投资（万元） | 10 | 环保投资占总投资比例 | 2.81% |
| 评价经费（万元） |  | 预计投产日期 | 2020年12月 |
| 工程内容及规模 一、项目由来 元谋县地震局拟投资355.68万元在元谋县凉山乡敬老院（废弃多年）旁新建元谋地震台观测山洞建设项目，项目总占地面积为666.67m2。 2019年12月25日，元谋县地震局取得元谋县发展和改革局关于元谋县地震台观测山洞建设项目可行性研究报告的批复（元发改字【2019】145号）。 项目备案证上备案的建设内容为新建山洞约140米及相应附属工程。 本项目属于地震服务项目，由于用地在《云南省生态保护红线》的范围内，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》的要求该项目需要做环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，该项目需要编制环境影响报告表。为此，元谋县地震局委托昆明飞驰环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作，对项目建设和运营过程中产生的污染和环境影响进行评价，从环境保护的角度评价项目建设的可行性。我单位接受委托后，收集调查核实了相关材料，并组织技术人员对项目区域进行了现场踏勘，按照有关技术导则的要求，编制了《元谋县地震台观测山洞建设项目环境影响报告表》。 二、项目概况 1、项目的基本情况 项目名称：元谋县地震台观测山洞建设项目； 建设单位：元谋县地震局； 建设性质：新建； 建设地点：元谋县凉山乡敬老院旁； 建设规模：建设山洞约140米及相应附属工程； 项目总投资：355.68万元。 用地情况：本项目占地面积为786.67m2，属于永久占地，其中山洞中占地约为322m2，观测房和值班室占地约为20m2，气象仪观测场地占地约为240m2，钻孔应变仪使用场占地约为200m2。用地类型属于原有建设用地，不涉及新增建设用。 2、项目建设内容及规模 项目总占地面积为786.67m2，总建筑面积40m2。项目工程内容包括主体工程、公用工程和环保工程。项目工程内容详见表1-1。 表1-1 本项目工程内容一览表 类别 工程名称 建设规模 主体工程 山洞 山洞总体规模约140米，包含：水管倾斜仪、伸缩仪观测室，三方向布设（正南北、正东西、45度斜边）的观测支洞；4个用于安装不同地震仪器观测工作间；引洞部分。 观测房、值班室 建筑面积为40m2，1层，夹层建筑，为框架结构，位于洞口西南侧，高4m。值班室在观测房旁边建筑面积为10m2（包括厕所） 气象仪观测场地 山洞洞口西北面设置240m2的气象仪观测场地 钻孔应变仪使用场地 山洞洞口西南面设置200m2的钻孔应变仪使用场地（含免干扰区） 公用工程 给水 施工用水由凉山卫生院旁的200m3水池供应，施工人员和运营期值班人员饮水用桶装水。 排水 本项目施工期不设食堂，由于施工人员为聘请的当地村民，施工人员食宿均回家，施工期产生的洗手废水经沉淀池沉淀后用于场地洒水降尘，不外排。施工废水经沉淀池沉淀后用于施工场地洒水降尘，不外排。运营期只设置一名值班人员，值班人员为当地村民，项目点距离凉山乡500米，值班人员食宿在值班房内，产生的洗手废水经旱厕处理后回用于菜地。 供电 本项目用电由当地电网供电 环保工程 噪声 地震监测设备若干 放置在房间内隔声，洞口回填隔声。 旱厕 在值班室边上修建旱厕一间，占地面积1m2 绿化 绿化面积为50m2 3、产品方案及主要原辅材料 本项目为公益性项目，目的是为了监测地震灾害的发生，不存在生产过程，所以没有产品方案和原辅材料。 4、项目主要监测设备 地震监测设备若干，涉密不详细介绍。本项目不涉及放射性设备。 5、总平面布置 项目占地面积为786.67m2，总建筑面积50m2。项目项目点西侧面5m处为公路，交通十分便利。 项目所用地块内山洞外：在洞口西南面修建一层框架结构的监测房，建筑面积为40m2；观测房建钢架结构的值班室一间，建筑面积为10m2；洞口西北面设置240m2的气象仪观测场地；山洞洞口西南面设置200m2的钻孔应变仪使用场地（含免干扰区）。项目所用地块内山洞内：山洞总体规模约140米，包含：水管倾斜仪、伸缩仪观测室，三方向布设（正南北、正东西、45度斜边）的观测支洞；4个用于安装不同地震仪器观测工作间（斜边支洞1个、南北支洞1个、东西支洞2个，均考虑在进洞方向右侧）。项目总平面布置图见附图。 6、劳动定员和工作制度 本项目运营期仅设置一个值班人员，值班人员主要是看管电脑设备，不进行其他操作，值班人员由地震局聘请凉山乡当地村民，项目点距离凉山乡直线距离为500m。 7、项目环保投资 本项目总投资355.68万元，其中环保投资10万元，占总投资的2.81%。建设项目环保投资见下表。 表1-5 建设项目环保投资一览表 单位：万元 阶段 项目名称 处理措施或处理设施 投资额 （万元） 备注 施工期 废气 扬尘 洒水降尘、围挡 1 环评提出 废水 施工废水、生活废水 1个4m3的沉淀池 1 环评提出 噪声 施工噪声 施工围挡、安装减震设施、合理安排施工时间 1 环评提出 固废 施工固体废物、生活垃圾 设专人进行集中收集，部分回收利用，其余堆放于临时堆场，再运至指定地点；生活垃圾用垃圾桶统一收集，委托当地环卫部门清运处理 3 环评提出 运营期 噪声 计算机安装在房间内隔声，地震设备安置于山洞内、山洞回填隔声 3 可研要求 洗手废水 由旱厕处理后，回用于菜地 1 环评提出 合计 10 环保投占总投资比例 2.81% 8、建设项目公用工程及辅助设施 （1）给排水 1）给水 施工用水由凉山卫生院旁的200m3水池供应，距离项目点20m，为山泉水。施工人员和值班人员饮水用桶装水。 2）排水 本项目施工期不设食堂，由于施工人员为聘请的当地村民，施工人员食宿均回家，施工期产生的洗手废水经沉淀池沉淀后用于施工场地洒水降尘，不外排。运营期只设置一名值班人员，值班人员为当地村民，项目点距离凉山乡500米，值班人员食宿在值班房内，产生的废水经旱厕处理后回用于菜地，场地雨水根据观测房和值班室的雨水沟外排到附近水体。 （2）供电 本项目用电由当地电网供电。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建工程，项目拟建地点处目前为一块山地，无原有污染情况。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 元谋县位于云南省北部，地势呈东南高，西北稍低，中部为盆地。金沙江、龙川江、猛岗河和成昆铁路纵穿中部而过，元谋县隶属楚雄彝族自治州，东与武定县接壤，北与四川省会理县相邻，西与永仁县、大姚县、牟定县毗邻，南与禄丰县相连，地跨东经101°35′~102°06′，北纬25°23′~26°06′之间，国土总面积 2021.46 平方公里。县城驻地元马镇距省会昆明市187公里，距离州府楚雄市138公里，距离攀枝花市149公里，108国道贯穿元谋县城中心，成昆铁路沿县城的西边而过，是川、滇交通要道。 元马镇地处元谋县中部，县城驻地马街，是全县政治、经济、文化的中心。跨东经101°50′～102°03′，北纬25°40′～25°45′之间，占地面积101平方公里，属云贵高原西部，滇中高原的主体部位。东邻凉山乡，北与黄瓜园镇相连，南部与老城乡接壤，西部与平田乡毗邻，是一个呈长方形的典型坝区。 本项目位于元谋县凉山乡敬老院旁，项目点正北面为梁山乡敬老院（废弃的敬老院），与敬老院相邻的为大凉线公路，正北面500m处为凉山乡；项目点东、南、西面均为山坡。 具体位置见附图1。 2、地形地貌 元谋县东部高山峻岭，西部矮山丘陵，南北高峻。山岗起伏，中部是275平方公里的盆地，海拔在898～2835.9米之间。元谋县境属大雪山系，其分支有三台山脉，白草岭山脉和鲁南山脉，三台山自南而北，伸入元谋；白草岭山脉由牟定、大姚延伸入境；鲁南山脉自北而南由四川会理延伸入境。县境内最高点为东部的东山主峰，海拔2835.9米，最低点为金沙江的黑者村，海拔899米，相对高差1946.9米。 3、气候气象 年平均气温21.5℃，最热月平均气温为28.7℃，最冷月平均气温为16.2℃。年平均降雨量642.2毫米，年平均蒸发量3094.1毫米，蒸发量为降雨量的4.8倍，有霜期为4天。年平均日照时数为2593.1小时，年平均相对湿度57%。常年主导风向为西南风。 4、河流、水系 元谋县境内河流均属金沙江水系，有常流河17条，过境全长376公里。县城历年平均年降水总量15.22亿m³。地表所产生的年径流量为2.77亿m³，占总降水量的18.2%；平水年为2.4亿m³；中等干旱年为1.63亿m³；特枯年只有0.85亿m³。 项目建设区附近的地表水体为北侧200m处的季节性河流花桥箐，流入磨刀河，最终汇入龙川江，属于金沙江支流。本项目属于“毛板桥水库—黄瓜园”段，根据《云南省地表水水环境功能区划》(2010-2020年)，所属河段为“毛板桥水库—黄瓜园”，水体主要功能为农业用水、工业用水，执行Ⅳ类标准。 5、土壤、植被 县域内土壤分布有：分9个土类，14个亚类，25个土属，51个土种。自然土壤中以紫色最多，农业土壤中以水稻土面积最大。分别为棕壤，黄棕壤，红壤，燥红土，紫色土，石灰土，冲积土，盐土，水稻土共9个类型。根据调查，项目内土壤主要为紫色土。 元谋县境内植物共有123个科462种，以禾本科和菊科居多。具有热区特色的植物有攀枝花、凤凰树、西果树、霸王鞭、仙人掌、金合欢等，珍稀植物有酸角树、红椿树、龙眼树、苦楝树。野生动物已发现的主要有70多种，较为名贵的有香獐、豪猪、猴、黄鼠狼、穿山甲、箐鸡、猫头鹰。项目区靠近元马镇，受人为干扰较强烈，主要植被类型为荒草地，主要为山矛草、马婴花等，主要动物为昆虫类，无大型脊椎动物分布。 项目用地及周围200m范围内无自然保护区分布，无珍稀、濒危或需要特殊保护的动植物存在。 6、环境敏感区及文物保护 经现场调查，项目区未发现文物，不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、水源保护区，项目区内无国家和云南省规定的保护动植物。本项目涉及县（区、市）人民政府规定的生态保护区，根据相关部门要求进行环境影响评价。

# 三、环境质量状况及主要保护目标

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 项目建设区位于元谋县凉山乡敬老院旁，周边没有大型产污企业，环境空气质量较好。项目区根据GB3095-2012《环境空气质量标准》划分为环境空气质量二类区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。根据《2019年11月元谋县环境质量状况》（楚雄州生态环境局元谋分局2019 年12月7日），元谋县监测有效天数 30 天，29 天为“优”，1 天为“良”，优良率为 100%，PM2.5 月浓度均值为 13μg/m 。元谋县环境空气质量可达GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准的要求。本项目属于元谋县农村区域，空气质量更优，所以区域环境空气质量能够满足其功能标准的要求。 2、地表水环境质量现状 项目建设区附近的地表水体为北侧200m处的季节性河流花桥箐，流入磨刀河，最终汇入龙川江，属于金沙江支流。本项目属于“毛板桥水库—黄瓜园”段，根据《云南省地表水水环境功能区划》(2010-2020年)，所属河段为“毛板桥水库—黄瓜园”，水体主要功能为农业用水、工业用水，执行Ⅳ类标准。人类活动频繁，水质一般。 3、声环境质量现状 本项目位于元谋县凉山乡敬老院旁，项目点西侧有一条公路，周边500m范围内没有居民居住，根据现场踏勘情况，项目点主要受交通噪声影响，声环境质量一般。 4、生态环境质量现状 环评单位于2019年12月对项目所在地的动植物进行了实地调查，并查阅了其他一些文献。 （1）植物区系 项目评价区的植物区系属于泛北极植物区、中国—喜马拉雅植物亚区、云南高原地区及横断山脉外缘地区。 （2）植被类型 根据《云南植被》，项目评价区自然植被有阔叶林（零星分布）、竹林（村落附近少量分布）、稀树灌木草丛（广泛分布）、灌丛（分布较大）5个植被型组。评价区植被类型以稀树灌木草丛为主。 （3）植被分布 凉山乡植被垂直分布示意图详见图3-1。 图3-1 凉山乡植被垂直分布示意图 （4）重点保护植物、古树 ①重点保护植物 通过现场实地调查和查询相关资料，参照《国家重点保护野生植物保护名录》（第一批），项目评价区未发现国家重点保护野生植物。根据《云南省第一批省级重点保护野生植物名录》，本项目评价范围内主要为稀树灌木草丛，未发现有云南省重点保护野生植物。 ②古树 本建设项目永久占地和临时占地均不涉及到古树，项目评价区范围内也不涉及到古树。 （5）动物区系 根据《中国动物地理》，项目区动物区系属于东洋界——西南区——西南山地亚区——云南高原省——高原林灌、农田动物群。 （6）动物种类 项目评价区陆生动物种类分布主要有爬行类、鸟类和兽类四种。爬行类动物主要有原尾蜥虎、铜蜓蜥、钩盲蛇、红脖颈槽蛇等，主要分布于金沙江河谷两岸灌丛、灌草丛；鸟类主要有中华鹧鸪、山斑鸠、家燕、白喉红臀鹎、褐柳莺、暗绿绣眼鸟等，主要分布于稀树灌木草丛和居民点附近；兽类主要有北树鼩、鲁氏菊头蝠、普通伏翼、云南兔、小家鼠、高山姬鼠等，主要分布于稀树灌木草丛和居民点附近。 项目评价区未发现国家级和省级重点保护野生动物、珍稀濒危和区域特有种分布。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据建设项目项目点周围自然和社会环境情况以及本项目环境污染特征，确定的环境保护目标见下表。 表3-1 项目周边主要环境保护目标 类型 坐标/m 保护 目标 方位 与项目最近距离 基本情况 环境保护级别及功能 X Y 空气环境 25°44'24.91"北 101°57'42.02"东 凉山乡政府所在地 北面 500m 居民500户，约2000人左右 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，人类居住 25°44'14.60"北 101°57'32.84"东 卧坡村散户 西面 600m 农户11户，约40人左右 水环境 \ \ 花桥箐 北侧 200m -- 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类，工业和农业用水 生态环境 项目建设区域及周围200m范围的生态系统 生态系统不受到破坏

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 项目所在地环境空气质量现状执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，标准值见下表。 表4-1 《环境空气质量标准》GB3095-2012 序号 污染物名称 取值时间 浓度限值（μg/m³） 1 SO2 年平均 60 24小时平均 150 1小时平均 500 2 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 3 总悬浮颗粒物（TSP） 年平均 200 24小时平均 300 4 颗粒物（粒径≤10μm） 年平均 70 24小时平 150 5 颗粒物（粒径≤2.5μm） 年平均 35 24小时平均 75 2、水环境质量标准 项目建设区附近的地表水体为北侧200m处的季节性河流花桥箐，流入磨刀河，最终汇入龙川江，属于金沙江支流。本项目属于“毛板桥水库—黄瓜园”段，根据《云南省地表水水环境功能区划》(2010-2020年)，所属河段为“毛板桥水库—黄瓜园”，水体主要功能为农业用水、工业用水，执行Ⅳ类标准。标准值详见下表。 表4-2 地表水环境质量标准（GB3838-2002）单位：pH无量纲，mg/L 项目 pH CO 氨氮 BOD5 总 石油类 粪大肠菌群 Ⅳ类标准 6~9 30 1.5 6 0.3 0.5 ≤20000个/L 3、声环境质量标准 项目点临近公路的一面执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）4a类标准，建设项目点其他面声环境执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准，相应标准限值见下表。 表4-3 声环境质量标准 类别 昼间【dB（A）】 夜间【dB（A）】 2 60 50 4a 70 55 4、土壤环境质量标准 项目建设使用的土地性质为原有建设用地，所以土壤环境执行《土壤质量标准 建设用地土壤污染管控标准》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值。 表4-4 土壤质量标准 单位：mg/kg 序号 污染物项目 CAS编号 第二类用地筛选值 重 属及无机物 1 砷 7440-38-2 60 2 镉 7440-43-9 65 3 铬（六价） 18540-29-9 5.7 4 铜 7440-50-8 18000 5 铅 7439-92-1 800 6 汞 7439-97-6 38 7 镍 7440-02-0 900 挥发性有机物 8 四氯化碳 56-23-5 2.8 氯仿 7-66-3 0.9 10 氯甲烷 74-87-3 37 1 1,1-二氯乙烷 75-34-3 9 12 1,2-二氯乙烷 107-06-2 5 13 1,1-二氯乙烯 75-35-4 66 14 顺-1,2-二氯乙烯 156-59-2 596 15 反-1,2-二氯乙烯 56-60-5 54 16 二氯甲烷 75-09-2 616 17 1,2-二氯丙烷 78-87-5 5 18 1,1,1,2-四氯乙烷 630-20-6 10 19 1,1,2,2-四氯乙烷 79-3 -5 8 20 四氯乙烯 127-18-4 53 21 1,1,1-三氯乙烷 71-5 -6 840 22 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 2.8 23 三氯乙烯 79-01-6 2.8 2 1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 0.5 25 氯乙烯 75-01-4 0.43 26 苯 71-43-2 4 27 氯苯 108-90-7 270 28 1,2-二氯苯 95-50-1 560 29 1,4-二氯苯 106-46-7 20 30 乙苯 104-41-4 28 3 苯乙烯 100-42-5 1290 32 甲苯 108-88-3 12 0 33 间二甲苯+对二 苯 108-38-3，106-42-3 570 34 邻二甲 95-47-6 640 半挥发性有机物 35 硝基苯 98-95-3 76 36 苯胺 62-53-3 260 37 2-氯 95-57-8 2256 38 苯并[a]蒽 56-55-3 15 39 苯并[a]芘 50-32-8 1.5 40 苯并[b]荧蒽 205-99-2 15 41 苯并[k] 蒽 207-08-9 51 2 䓛 218-01-9 1293 43 二苯并[a,h]蒽 3-70-3 1. 44 茚并[1,2,3-cd]芘 1 3-39-5 15 5 萘 91-20-3 70 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 本项目施工期无组织排放粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）无组织排放监控浓度限值，标准值详见表4-5； 表4-5 大气污染物综合排放标准排放限值 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 2、废水排放标准 本项目废水主要有施工期施工人员的洗手废水，经沉淀池处理后用于洒水降尘，不外排。 运营期仅有一个值班人员，产生的废水经旱厕处理后回用于菜地，没有废水外排，不设废水排放标准。 3、噪声标准 1）项目施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值详见下表。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 2）运营期，项目点临近路的区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）4类标准，建设项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准，标准限值见下表。 表4-11 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别 昼间[dB（A）] 夜间[dB（A）] 2类标准限值 60 50 4类标准限值 70 55 4、固废污染控制标准 本项目施工期产生的固废属于一般工业固废，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的公告中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目运营期不产生废气、固体废物，不涉及需要进行总量控制的污染物。产生的废水经旱厕处理后回用于菜地，不外排。所以不设总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述 一、施工期工艺流程 1、建设内容 建设山洞约140米及相应附属工程。 2、施工期流程 本项目施工期工艺流程及污染环节如下： 图5-1 施工期工艺流程及产污节点示意图 3、施工期“三场”设置情况 （1）施工营地 项目施工人员依托凉山乡敬老院食宿，施工营地依托凉山敬老院。 （2）料场 项目建设所需的建筑材料根据就近原则全部外购，工程建设所需的砂、石料购于当地具有合法开采权的砂、石料场，砂石料不清洗。本项目依托凉山乡敬老院院子作为施工场地，作为砂、石料临时堆场。本项目使用的混凝土为外购商品混凝土。 （3）表土堆场 根据业主提供资料，项目开挖的土石方前期堆放在凉山敬老院院子里，项目设计开挖土石方1000m3，回填方800m3，余方200m3用于场地平整，不产生废弃的土石方。本项目开挖完的山洞在设备安装后需要回填，回填后才能准确监测地震信息。 二、运营期生产工艺流程 山洞里的若干地震监测设备通过电线与计算机连接，监测地震信息并及时上报有关部门。

主要污染及其污染工序 一、 施工期 本工程施工期为6个月，在施工期间，其施工阶段包括山洞开挖、基础框架建设、主要山洞建设、配套设施建设和设备安装。从而产生施工噪声、施工废气污染、固体废弃物（建筑垃圾）及废水（施工人员产生的洗手和施工废水）。本项目山洞开挖均为土层，不需要爆破。 1、废气 （1）施工扬尘 项目建设施工过程中的大气污染主要来自于土方开挖装卸和运输过程中产生的扬尘；建筑材料的堆放、装卸过程产生的扬尘；运输车辆造成的道路扬尘。 对于施工期所产生的扬尘，类比同类土方开挖工程，在项目施工过程中在施工场地内定期洒水、建筑材料使用蓬布遮盖、施工材料运输至堆放点过程中散落的部分及时清扫、运输车辆减缓行驶速度、对开挖完成的部分定期洒水、开挖完成后立即进行硬化处理、遇到干燥大风的天气时应停止开挖并加大洒水频次等措施均得到有效落实后，施工期扬尘的产生量可削减约70%。 （2）施工机械废气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。 2、废水 施工期产生的废水主要是施工废水和施工人员的洗手废水。 （1）施工废水 施工废水主要产生于混凝土养护、构件与建筑材料的保湿等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。根据类比资料，废水产生量约2m3/d，废水中含有大量的泥沙与悬浮物（浓度在2000mg/L左右），基本无有机污染物，施工现场设置沉淀池进行沉淀，沉淀后用于施工场地洒水降尘，不外排。 （2）施工人员生活废水 施工人员为当地村民不在场内住宿，施工人员约10人左右，施工人员每天生活用水以20L/人计（主要是洗手用水），生活用水量为0.2m3/d，生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水的产生量为0.16m3/d。修建收集池进行沉淀处理后用于场地洒水降尘，不外排。 3、噪声 施工期噪声主要有施工机械设备噪声和运输车辆产生的噪声。施工机械设备主要有挖掘机、推土机、振捣棒、电锯、电焊机、切割机、电钻等。由《建筑声学设计手册》（中国建筑工业出版社）并经同类工程类比得到主要噪声源声级值见下表： 表5-1 施工期主要施工机械噪声表（距声源1m处） 序号 设备名称 测量声级dB 1 切割机 90 2 电焊机 80 3 电钻 90 4 电锯 90 5 挖掘机 80 6 推土机 80 7 振捣棒 85 4、固体废物 施工期间的固体废物主要来自土石方开挖、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 根据业主提供可研资料，项目开挖的土石方前期堆放在凉山敬老院院子内，项目设计开挖土石方（山洞开挖长度为140m、宽为2.4m、高为2.6m）1000m3，回填方800m3，余方200m3用于场地平整，不产生废弃的土石方。 建筑垃圾产生量按1kg/m2建筑面积计，本项目建设一个钢架结构的观测房，建筑面积为40m2，建设一个值班室建筑面积为10m2，则建筑垃圾产生总量约为0.05t。 本项目施工人员不在场内食宿，不产生生活垃圾。 本项目施工人员如厕依托凉山敬老院旱厕，定期委托当地农户定期清掏处理。不产生旱厕粪便。 5、水土流失 项目建设用地为山地，施工期主要工程为山洞开挖，但是开挖的面积不大，为从山洞口向里面挖，造成的影响较小。修建观测房和值班室需要土地平整，破坏了植被，会产生少量的水土流失。使地表土松散，施工建设单位可以采取合理安排施工时间，避开暴雨期施工将水土流失影响降到最低。项目建设竣工后，区域平整、周边植被没有遭到破坏，因施工造成的水土流失将得到有效控制。 综上所述，施工期环境污染因素主要是：建筑扬尘、施工机械尾气、施工废水、施工期噪声、建筑垃圾，生活垃圾等。这些污染存在于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段污染强度不同，随着施工期的结束，对环境的影响也随之消失。 6、生态环境 （1）工程占地 本项目工程占地面积为786.67m2，主要是山洞开挖，影响小，只有值班室和观测场地属于洞外的占地才会对植被有影响。工程占地将直接对占地上的植被造成破坏，此外对工程区域土地利用结构产生一定的影响。 （2）施工过程产生的生态影响 项目在山洞开挖、土石方堆放等施工过程将直接对影响范围内的植被造成破坏，同时增加施工区的水土流失，土石方在堆放过程如果不规范，会增加水土流失。 （3）对动物的影响 项目施工期会对评价范围内的陆生动物产生不良影响，但由于陆生野生动物具有一定的迁徙能力较强，加上本项目建设影响的范围很小，因此整体对项目区周围的陆生动物影响较小。 二、 运营期 本项目在运营期委托当地村民值班，场地食宿，但由于只有一人，仅产生少量废水和生活垃圾。本项目运营期对地震进行监测，没有其他产生污染的工序不存在废气、废水、固废。只有监测仪器运行时产生的噪声。 1、噪声 本项目运营期噪声源主要来自于地震监测仪器设备的产生。项目运营期设备噪声源强以及拟采取的降噪措施详见下表。 表5-4 各种噪声设备拟采取的主要降噪措施及预期降噪效果 序号 设备名称 初始源强 主要降噪措施 降噪后噪声源强dB(A) 1 地震监测设备 70-90 计算机安装在房间内隔声，地震设备安置于山洞内、山洞回填隔声 50-70 设备安置于山洞内并且合理布局，洞口回填可以有效的隔绝噪声。 2、值班人员产生的废水和生活垃圾 本项目值班人员只有一个，按照《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2019）中热带城镇居民用水定额，以110L/人.d计，则用水量为0.11m3/d（40.15m3/a），污水量按0.8计，则污水产生量为0.088m3/d，产生的废水由旱厕处理后回用于菜地，不外排。产生的生活垃圾为1.00 kg/（人.d），所以生活垃圾产生量为0.001t/d，合计年生活垃圾产生量为0.365t/a，项目设置垃圾箱1个，垃圾桶装满由值班人员带走至凉山乡垃圾房。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工场地、施工机械、运输车辆 | 扬尘、施工机械废气、运输车辆的尾气 | 少量无组织排放 | 少量无组织排放 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工过程 | 施工废水（SS）、少量洗手废水（COD、BOD、氨氮） | 少量 | 经沉淀处理后用于施工场地洒水降尘，不外排 |
|  | 运营期 | 值班过程 | 生活废水（COD、BOD、氨氮） | 少量 | 经旱厕处理后回用于菜地，不外排。 |
| 固体废物 | 施工期 | 施工过程 | 建筑垃圾 | 0.04t | 部分回用，其余运送至当地环卫部门指定地点 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 5kg/d | 收集后委托当地环卫部门处置 |
|  | 运营期 | 值班过程 | 生活垃圾 | 1kg/d | 垃圾桶装满由值班人员带走至凉山乡垃圾房。 |
| 噪声 | 施工期 | 各类施工机械设备 | 噪声 | 80~90dB(A) | 达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 运营期 | 地震监测设备 | 噪声 | 70~90dB（A） | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 主要生态影响： 拟建项目对生态环境产生的不利影响主要发生在施工期间，主要是土地占用、土石方开挖以及弃渣堆放对植被及动植物的影响，水土流失影响最大，暴雨季节尤为突出。项目建成后，通过绿化复垦等措施，水土流失得到有效控制。施工中要尽量减少对植被的破坏，施工后应采取人工植树种草的措施，加快植被的恢复进程，同时，采取一定的工程措施进行防护。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 施工期对大气环境的影响主要是施工作业及运输时产生的扬尘和施工机械产生的废气。 （1）施工扬尘 在整个施工期，产生扬尘的作业有土方开挖装卸和运输过程中产生的扬尘；建筑材料的堆放、装卸过程产生的扬尘；运输车辆造成的道路扬尘。施工现场近地面的扬尘量受施工机械、施工方式、管理方式、天气及地表土质等多种因素影响，对于施工期所产生的扬尘，类比同类工程，项目施工过程中在施工场地内采取定期洒水、建筑材料使用蓬布遮盖、施工材料运输至厂区过程中散落的部分及时清扫、运输车辆减缓行驶速度、对开挖完成的部分定期洒水、遇到干燥大风的天气时应停止开挖并加大洒水频次，运输车辆应采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏，施工场地四周建围挡等措施。综上，在采取相应措施后，可有效控制施工期扬尘污染且施工期扬尘污染会随施工活动的结束而消除。评价认为项目施工期扬尘污染可接受。 施工期施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生的废气，是影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是HC化合物、CO和NOX，属无组织排放。由于废气产生量较小，且场区地势开阔，大气扩散条件良好，废气经扩散稀释后对周围环境影响小。 2、水环境影响分析 施工期施工人员不在施工场地食宿，施工期产生的废水主要为施工人员的洗手废水和施工过程中产生的施工废水。 施工废水主要产生于混凝土养护、构件与建筑材料的保湿等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。根据类比资料，废水产生量约2m3/d，废水中含有大量的泥沙与悬浮物（浓度在2000mg/L左右），基本无有机污染物，施工现场设置沉淀池进行沉淀，沉淀后用于厂区洒水降尘，不外排。 施工人员生活废水主要是洗手等清洁废水，产生量小。施工期产生的废水经4m3的临时沉淀池处理后用于施工场地的洒水降尘，不外排，不会对周围环境产生较大影响。施工人员如厕依托凉山敬老院原有旱厕，定期委托环卫部门清运处理。 3、噪声影响分析 施工期噪声主要有施工机械设备噪声和运输车辆产生的噪声。施工机械设备主要有挖掘机、推土机、振捣棒、电锯、电焊机、切割机、电钻等，其相关噪声源及噪声源强见下表。 表7-1 建筑施工机械噪声声级 (dB) 名称 距离声源1m 测量声级 措施 距离声源30m测量声级 切割机 90 选择低噪、加强维护保养 60.45 电焊机 80 50.45 电钻 90 60.45 电锯 90 60.45 挖掘机 80 50.45 推土机 80 50.45 振捣棒 85 55.45 噪声叠加值 95.58 \ 67 由表可知，这类机械噪声在空旷地带的传播距离较远，昼间场界外30m处能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》的要求，夜间不施工。 项目最近的敏感目标为北面500m处的凉山乡，因此本环评要求建设方在施工过程中采取控制措施，具体措施如下： （1）采取合理的施工方式，优先选用低噪声施工设备。 （2）加强机械设备的检查、维护和保养。 （3）施工期选用低噪声机械，对产噪较大的机械进行隔声及减振处理等措施； （4）加强对施工人员的管理，做到文明施工，夜间禁止施工等。 采取上述措施后可有效降低施工噪声对周围环境的影响。施工期较短，施工结束，施工噪声对关心点影响也随着消失。 4、 固体废物影响分析 根据工程分析，项目开挖的土石方前期堆放在凉山敬老院院子内，项目设计开挖土石方1000m3，回填方800m3，余方200m3用于场地平整，不产生废弃的土石方。 项目区施工期间的固体废弃物主要来自建筑垃圾和施工队产生的生活垃圾、旱厕粪便。为有效降低环境影响，施工单位拟采取以下污染物防治措施： （1）生活垃圾安置临时的垃圾收集桶，收集后委托当地环卫部门处理； （2）建筑垃圾收集后部分回收再利用，不可回收利用的部分送至当地政府部门指定地点。 （3）本项目施工人员如厕依托凉山敬老院旱厕，定期委托当地农户定期清掏处理。 综上，在落实以上污染防治措施后，施工期产生的固体废弃物均得到妥善处置对周围环境基本不会产生较大影响。 5、水土流失影响分析 项目施工期由于山洞开挖以及观测房的建设会破坏植被，对此，施工建设单位合理安排施工期，合理选择施工工序，避开雨天施工等措施降低施工期水土流失的影响。施工开挖土方临时堆放在临时堆场，进行遮盖，防止雨淋，及时回填。施工期会对地表植被造成轻度破坏，但在项目建成后期，将会采取人工种植绿化措施，防止水土流失，减少对生态环境的影响。 6、生态环境影响分析 （1）施工期对陆生植被的影响分析 施工期对陆生植被的影响，最主要的影响就是在土地占用、山洞开挖以及土石方堆放过程中会直接破坏一定数量的植被，根据占地类型分析可知，破坏的最主要是野草和灌木林。在施工结束将进行植被恢复，施工期造成的植被损失将得到一定补偿。综合来看，项目占地对自然植被的影响不大，由此造成的生态影响也较小。 2、对动物的影响分析 经现场踏勘和询问当地居民，项目区没有大型兽类，主要是松鼠、老鼠等一些小型动物类，这些兽类都具有比较强迁徙能力。由于本项目施工区面积较小，影响范围有限，因此对这些动物的影响很小。 运营期环境影响分析 本项目在运营期委托当地村民值班，场地食宿，但由于只有一人，仅产生少量废水和生活垃圾。本项目运营期水对地震进行监测，没有其他产生污染的工序不存在废气、废水、固废。只有监测仪器运行时产生的噪声。 一、声环境影响分析 本项目运营期噪声源主要来自于地震监测仪器设备的产，其声压级在70～90dB（A）之间。设备均安置于山洞内、并对山洞进行回填的隔声方式。 1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的要求，采用点源噪声距离衰减模式和噪声叠加模式进行影响预测。 （1）点源噪声距离衰减模式 Lp=Lp0—20lg（r/r0）—R—α（r—r0） 式中：Lp——受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB（A）； Lp0——噪声源的声功率级，dB（A）； r——声源至受声点的距离，m； r0——参考位置的距离，取1m； R——噪声源的山洞回填的隔声及减震等降噪措施对产噪设备的消声量，取15dB（A），安装消声器取20 dB（A）； α——大气对声波的吸收率，dB（A）/m，取平均值0.008 dB（A）/m。 （2）预测点噪声叠加模式 L=L1+10lg（1+100.1（L2-L1）） （L1≥L2） 式中：L——受声点（即被影响点）的声压级，dB（A）； L1——甲噪声源对受声点的噪声影响值，dB（A）； L2——乙噪声源对受声点的噪声影响值，dB（A）。 2）预测因子和预测点 （1）预测因子 厂界噪声：等效A声级Leq(A)。 （2）预测点 噪声预测点一共4个，厂界东侧、南侧、西侧、北侧四面。 3）噪声源强 针对本项目各种主要的产噪设备，企业分别采取了安置于山洞内并封口山洞的措施来进行降噪，经降噪后其声源强详见表5-4。 4）预测结果与评价 项目主要产噪设备与预测点的距离详见下表。 表7-2 主要产噪设备与预测点四周厂界的估算最近距离 序号 设备名称 数量 降噪后噪声源强dB(A) 东侧厂界 （m） 南侧厂界（m） 西侧厂界（m） 北侧厂界（m） 1 地震监测设备及计算机 若干 70 100 30 30 80 表7-3 厂界噪声贡献值预测结果 单位：dB（A） 序号 设备名称 数量 噪声源叠加 东侧厂界 南侧厂界 西侧厂界 北侧厂界 1 地震监测设备及计算机 若干 70 30 40.45 40.45 31.94 贡献值叠加 30 40.45 40.45 31.94 从上表可以看出，项目主要噪声源通过计算机安装在房间内隔声，地震设备安置于山洞内、山洞回填隔声厚，经影响预测，项目东侧、南侧、北侧厂界噪声均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。综上所述，项目点在采取有效的噪声治理措施后，可大大降低运营期噪声对当地声环境的不利影响，从运营期噪声对当地声环境影响的角度分析，本项目的建设是可行的。 二、值班人员产生的废水和生活垃圾 本项目值班人员只有一个，按照《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2019）中热带城镇居民用水定额，以110L/人.d计，则用水量为0.11m3/d（40.15m3/a），污水量按0.8计，则污水产生量为0.088m3/d，产生的废水由旱厕处理后回用于菜地，不外排。产生的生活垃圾为1.00 kg/（人.d），所以生活垃圾产生量为0.001t/d，合计年生活垃圾产生量为0.365t/a，项目设置垃圾桶1个，垃圾桶装满由值班人员带走至凉山乡垃圾房。产生的影响较小。 二、土壤影响分析 对照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A中表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于农林牧渔业中的IV类“其他”，可不开展土壤环境影响评价。 三、环境风险分析 本项目属于地震监测项目，对照国家《危险货物品名表》GB12268-2012中所列物质，本项目不涉及危险货物品。运营过程中不产生废气、废水和固废，对外环境影响较小。 表 7-4 项目环境风险简单分析内容自查表 建设项目名称 元谋地震台观测山洞建设项目 建设地点 元谋县凉山乡敬老院旁 地理坐标 东经：101°57'46.59"，北纬：25°44'13.59" 主要危险物质及分布 该项目不涉及危险物质。 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 本项目属于地震监测项目，对照国家《危险货物品名表》GB12268-2012中所列物质，本项目不涉及危险货物品。运营过程中不产生废气，产生的废水和固废经处理后，对外环境影响较小。运营过程中产生的噪声通过计算机安装在房间内隔声，地震设备安置于山洞内、山洞回填隔声措施降低噪声，对外环境影响较小。 风险防范措施要求 ① 严格按照本环评所述污染物治理措施对生产过程中产生的污染物进行治理，严禁污染物不达标排放。 ②火患防范措施。 填表说明（列出项目相关信息及评价）： 该项目不涉及危险物质，通过加强运行期环境风险管理、落实相应的防控措施和应急措施，该项目环境风险水平可接受。 四、项目选址合理性分析 项目建设地点位于元谋县凉山乡敬老院旁，根据元谋县自然资源局关于元谋地震台观测山洞建设项目用地情况说明（详见附件）项目不涉及新增建设用地。项目厂址西侧紧邻道路，离元谋县城区直线距离5公里，交通十分便利。项目区施工期供水方便，厂址北侧500m处为凉山乡政府所在地，其余三面均为山地。项目区域地势开阔，大气扩散条件良好，本项目选址合理。虽然项目地震山洞涉及生态保护红线范围（详见附图：项目生态保护红线叠图），但山洞内只是布置地震监测设备，洞口封闭，根据《生态红线管理的要求》，本项目属于必要的公益性服务设施建设，本项目选址合理。 五、项目布局合理性分析 项目总占地面积为786.67m2，整个场地分为山洞、观测房（气象仪观测场地之上）、气象仪观测场地（洞口西北面）、钻孔应变仪使用场地（洞口西南面），项目布置按照气象观测相关技术规范和要求布置。 项目各设备均严格按消防规定要求安装，保证防火安全，各个观测区域相互独立又紧密联系，综上所述，项目点平面布局较为合理。 六、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第29号，2020年1月1日施行）中的相关规定，本项目属于鼓励类项目中的“十四、机械11、地震、地质灾害观测仪器仪表”，因此项目的建设符合国家的产业政策。 七、项目竣工验收一览表 本项目环保竣工验收一览表见下表。 表7-5 项目环境保护竣工验收一览表 类型内容 排放源 污染物名称 处理措施 排放情况 声环境 设备 噪声 计算机安装在房间内隔声，地震设备安置于山洞内、山洞回填隔声 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准 水环境 值班人员 废水 经旱厕处理后回用于菜地 不外排 生态环境 施工期 土石方 开挖1000m3，回填800m3，场地平整200m3 土石方平衡不随意丢弃 绿化 绿化面积50m2 / 八、项目验收监测计划 表7-6 验收监测计划一览表 项目 监测因子 监测点位 监测频次 噪声 LeqdB（A） 场地东、南、西、北四面厂界各设一个监测点 按照国家的相关规定进行

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工场地、施工机械、运输车辆 | 扬尘、施工机械废气、运输车辆的尾气 | 洒水降尘、材料覆盖、限速、限载、加强汽车维护保养等 | 对大气环境影响较小 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工过程 | 施工废水（SS）、少量洗手废水（COD、BOD、氨氮等） | 设1个4m3的临时沉淀池处理后用于施工场地的洒水降尘 | 全部回用，不外排，对水环境影响较小 |
|  | 运营期 | 值班过程 | 生活废水（COD、BOD、氨氮） | 经旱厕处理后回用于菜地，不外排。 | 全部回用，不外排，对水环境影响较小 |
| 固体废物 | 施工期 | 施工过程 | 建筑垃圾 | 尽量回收利用，不能回用的运送至环卫部门指定地点 | 固体废弃物处置率为100%，对环境影响较小 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 集中收集，委托环卫部门定期清运 |  |
|  |  |  | 旱厕粪便 | 委托当地农户定期清运处理 |  |
|  | 运营期 | 值班过程 | 生活垃圾 | 1kg/d | 垃圾桶装满由值班人员带走至凉山乡垃圾房。 |
| 噪声 | 施工期 | 各类施工机械设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，合理安排施工期，禁止夜间施工等 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 运营期 | 地震监测设备 | 噪声 | 计算机安装在房间内隔声，地震设备安置于山洞内、山洞回填隔声 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准 |
| 生态保护措施及其预期效果： 1、生态保护措施 为减少项目建设时的水土流失量以及加快恢复生态环境，项目施工单位应采取以下几项措施： 1）合理选择施工工艺，占地面积小，对植被破坏较小。 2）降雨期间，不进行挖填方作业。暴雨期间禁止施工。合理安排施工期，对未能及时回填土石方采取土工布遮盖的措施。 3）为避免挖方长期堆置，增加水土流失，应统一规划，合理安排挖填方的工作量和工作进度，尽可能减少堆置量。对水泥、沙料等建筑材料存放应加强管理，并注意遮盖。 4）施工单位在施工过程中尽量减少对周边区域的扰动，控制因施工建设新增本项目的扰动面积。 2、预期效果 施工过程中项目区内原地貌将遭到破坏，产生裸露地表，降低其涵养水源能力，从而区域水土流失加剧，生态环境质量降低。但项目完工后，进行植被恢复，具有较好的生态效益。项目采用立体绿化和植物移栽等方式增加绿化面积起到美化和净化环境的作用。 通过采取上述保护措施后，项目对生态环境的影响不大。 |

# 九、结论及建议

1、项目概况 本项目总投资355.68万元，其中环保投资10万元，占总投资的2.81%。场区总用地面积786.67m²，本项目新建地点位于元谋县凉山乡敬老院旁，中心点地理坐标为：东经101°57'46.59"、北纬25°44'13.59"。 通过对相关产业政策符合性分析和拟建项目所在地及周边的环境质量现状的调查和评价，以及对项目施工期和运营期进行的环境影响分析，本次评价得出以下结论： 2、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第29号，2020年1月1日施行）；中的相关规定，本项目属于鼓励类项目中的“十四、机械11、地震、地质灾害观测仪器仪表”，因此项目的建设符合国家的产业政策。 3、选址合理性分析 项目建设地点位于元谋县凉山乡敬老院旁，根据元谋县自然资源局关于元谋地震台观测山洞建设项目用地情况说明（详见附件）项目不涉及新增建设用地。项目厂址西侧紧邻道路，离元谋县城区直线距离5公里，交通十分便利。项目区施工期供水方便，厂址北侧500m处为凉山乡政府所在地，其余三面均为山地。项目区域地势开阔，大气扩散条件良好，本项目选址合理。但项目地震山洞涉及生态保护红线范围（详见附图：项目生态保护红线叠图）。根据《生态红线管理的要求》，本项目属于必要的公益性服务设施建设，本项目选址合理。 项目用地及周围无自然保护区、风景名胜区、饮用水源地及国家森林公园等环境敏感目标分布，无珍稀、濒危或需要特殊保护的动植物存在。交通运输、供水、供电均很便利。总体上项目的选址合理。 4、环境质量现状评价 项目所在区域环境空气质量可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求；区域声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；本项目涉及的地表水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。评价区域已受人类一定程度开发，动物多为适应农业生产和居民生活环境的种类。项目区域及周边200m范围内未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。 5、环境影响评价 施工期，施工建设单位针对施工过程中产生的各种废气、废水、噪声、固体废物采取了有效治理措施，经过影响预测分析，在采取这些有效治理措施后，项目的施工建设对当地大气环境、地表水环境、声环境、生态环境等的影响均比较小，不会改变当地区域这些自然环境的质量功能。 运营期，本项目不产生废气，本项目对产生的噪声、废水、固废采取针对性的治理措施，经过本环评分析评价，认为这些治理措施是可行的。经过影响预测分析，在采取这些有效治理措施后，项目的运营期产生的各种污染物对当地大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境、生态环境等的影响均比较小，不会改变当地区域这些自然环境的质量功能。 6、评价结论 综上所述，该项目建设符合国家产业政策，选址合理，符合相关规划，符合达标排放、总量控制的原则，项目运营期产生的废水、噪声、固废等环境污染问题和生态环境保护问题在采取措施后均可得到有效控制和解决，项目产生的各种污染物均可达标排放，经影响预测分析后，认为对当地大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境、生态环境等的影响均比较小，不会改变当地区域这些自然环境的质量功能。因此，本评价认为，只要项目在营运中对运行阶段加强管理、认真按照国家及地方的有关法律、法规和要求进行管理，同时切实落实本评价提出的对策、建议，符合可持续发展的原则。从环境保护的角度出发，在采取本报告提出的对策措施及建议后，项目建设可行。 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边关系图

附图3  厂区平面布置图

附图4  项目区水系图

附图5   项目生态红线叠图

附件：

附件1  委托书

附件2  观测山洞可研批复

附件3  用地情况说明

附件4  项目界址点坐标

附件5  项目用水用电证明

# Text boxes

施工人员生活废水、生活垃圾

施工人员

扬尘、噪声、施工机械尾气、少量表土

山洞开挖

扬尘、噪声、建筑垃圾、施工机械尾气

基础框架建设

扬尘、噪声、建筑垃圾、施工废水

主要山洞建设

扬尘、噪声、建筑垃圾、施工机械尾气

配套设施建设

扬尘、噪声、施工机械尾气

设备安装

竣工验收

噪声

投入使用