# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：  元谋县平田乡班果村委会建筑用花岗岩开采项目

建设单位（盖章）：   元谋县平田友联采石厂

编制日期：      2021年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 元谋县平田乡班果村委会建筑用花岗岩开采项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 唐文学 | 联系方式 | 13888106758 |
| 建设地点 | 云南 省（自治区） 楚雄州 市 元谋 县（区） 平田 乡（街道） 班果村委会（班果大沟矿段）、平田村委会（小班果矿段） |
| 地理坐标 | （101 度 44 分 9.813 秒， 25 度 46 分 8.269 秒） |
| 建设项目行业类别 | 11、土砂石开采101（不含河道采砂项目） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 42600 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ■扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 元谋县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 无 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 493 |
| 环保投资占比（%） | 24.65 | 施工工期 | 2022.1~2022.2 |
| 是否开工建设 | □否 ■是： 除需整改的环保设施外项目已建设完成 元谋县环境保护局以“元环罚[201707号”文就该矿山未批先建、未验先投的违法行为进行了处罚，责令其立即改正违法行为。 |
| 专项评价设置情况 | 根据《设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，建设项目产生的生态环境影响需要深入论证的，应按照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作。根据建设项目特点和涉及的环境敏感区类别，确定专项评价的类别。 表 1-1 本项目与专项评价设置原则对照表 专项类别 涉及项目类别 本项目 专题设置 地表水 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目 不涉及 不设置 地下水 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目 不涉及 不设置 生态 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目 不涉及 不设置 大气 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目 不涉及 不设置 噪声 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部 不涉及 不设置 环境风险 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部 不涉及 不设置 综上，项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、环境影响评价文件类别判定依据 项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“八、非金属矿采选10”中的“101 土砂石开采（不含河道采砂项目）”中的其它，应编制环境影响报告表。 2、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录2019年本》的有关规定，本项目不属于产业结构调整指导目录中的限制和淘汰类，属于允许类，另外，元谋县平田友联采石厂取得了元谋县发展和改革局的投资备案证（备案项目编码：18532328101922）。因此，本项目符合产业政策。 3、项目与“三线一单”的符合性分析 项目与“三线一单”文件相符性具体详见表1-2。 表 1-2 项目与“三线一单”文件相符性分析 “通知”文号 类别 相符性分析 符合性 《十三五环境影响评价改革实施方案》 生态保护红线 根据元谋县自然资源局和生态环境分局查询结果，元谋县平田友联采石厂矿权范围不涉及生态保护红线。 符合 环境质量底线 根据云南省生态环境厅驻楚雄州生态环境监测站办公室2021年1月20日发布的《2020年楚雄州环境质量状况》的数据和结论，，项目所在区域属于达标区；根据补充监测数据，项目区TSP日均值监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，说明项目区环境空气质量现状较好；根据监测项目区土壤、噪声和地表水环境质量现状较好；根据分析项目建成后对周围环境敏感点影响较小，不会降低区域环境质量及功能。 符合 资源利用上线 项目产生的生活污水经处理后全部回用不外排；矿山开采过程中产生的表土用于绿化覆土；弃渣堆放于排土场；废机油经统一收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位清运处置；项目综合能耗2.56Kgce/t，新鲜水用量 0.44m3/t。资源消耗量相对区域资源利用总量较少。 符合 负面清单 本项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单。 符合 综上，项目符合三线一单的要求。 4、与《云南省主体功能区规划》符合性分析 根据《云南省主体功能区规划》，云南省限制开发区包括农产品主产区及重点生态功能区，其中农产品主产区共有49个县市，重点生态功能区包括38个县市、25个乡镇，对照《云南省主体功能区规划》云南省限制开发区域名录，元谋县平田乡不属于《云南省主体功能区规划》中规定的限制开发区。 根据《云南省主体功能区规划》，云南省禁止开发区包括自然保护区、风景名胜区、世界遗产、森林公园、地质公园、饮用水源保护区等，共359个禁止开发区域，本项目矿区所在位置不属于《云南省主体功能区规划》中规定的禁止开发区。 综上，本项目矿山所在位置为《云南省主体功能区规划》中允许开发的区域，本项目与《云南省主体功能区规划》相符。 5、与《云南省生态功能区划》符合性分析 根据《云南省生态功能区划报告》，该项目区域范围内属于（Ⅲ2-4）元谋龙川江干热河谷农业生态功能区。主要生态系统服务功能为维护干热河谷生态脆弱区的生态安全。其要求的保护措施为调整产业结构、增加沿江河谷面山的森林覆盖率，发展热带经济林木，改善区域的水环境条件，发展庭院经济，防止生态环境荒漠化。 项目开发利用后通过加强矿区绿化、土地复垦、植树造林、加强生态保护、生态恢复治理等措施，能尽量减少对周边生态系统的影响。因此矿山建设符合《云南省生态功能区划》中相关规划。 6、与《云南省矿业资源总体规划（2016-2020）》符合性 花岗岩矿属于非金属矿，根据《云南省矿产资源总体规划》，花岗岩矿不属于禁止开采的矿种，矿山所在区域不属于划定的限制开采区域，且矿区不在重要湖泊、河流、水源地、城市周边面山、重要基础设施、重大工程设施、军事禁区、地质灾害危险区、自然保护区的核心区以及国家和省重点保护的不能移动的历史文物、名胜古迹所在地，矿业活动不会对环境造成严重污染的，故矿山建设符合《云南省矿产资源总体规划（2016-2020）》。 7、与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的相符性分析 本项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》相关规划要求的符合性分析如下： 表1-2与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》相符性分析 矿山生态环境保护与污染防治技术政策 本项目 符合性 禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。 项目所在地不涉及依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。不属于禁止开采范围，符合要求。 符合 禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。 项目班果大沟矿段位于元大公路旁，根据《楚雄州人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（楚政发〔2015〕17号）第五条保障措施中的第（二）条政策支持，第2小条“原矿区范围（含原采矿权、方案批准前已取得划定矿区范围批复及开拓工程超越矿区范围批复的）涉及矿产资源规划禁止开采区的，经涉及禁止区相关主管部门（铁路、公路、河流、石油天燃气输送管道等重要设施、风景旅游区、保护区等)明确同意转型升级的意见,按符合矿产资源规划办理”）；本项目已取得公路主管部门的意见，根据元谋县交通运输局2019年3月14日出具的“矿业权相关规划审查意见表”，意见明确了同意该矿山按相关法律法规办理，同意转型升级意见。故本项目符合矿产资源规划。且项目矿山列入了楚雄州的非煤矿山转型升级“改造升级”名单内，根据改造升级要求明确本项目为具备整改条件需要继续保留的矿山。符合要求；根据元谋县交通运输局出具的证明材料（见附件），经改道后，项目班果大沟矿段不涉及县级以上公路视野范围内；再者建设方在改道段公路北侧设置高大绿化隔离带阻隔，可有效减小矿山给公路带来的扬尘、安全及景观影响。（改道工程示意图见附图，改道工程需另行环评，不在本次评价范围内）。 符合 禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。 项目矿区不属于地质灾害危险区，不属于禁止开采范围，符合要求。 符合 禁止土法采、选冶金矿和土法冶炼汞、砷、铅、锌、焦、硫、钒等矿产资源开发活动。 项目为普通建筑材料用花岗岩矿开采项目，不属于土法采、选冶金矿和土法冶炼汞、砷、铅、锌、焦、硫、钒等矿产资源开发活动。不属于禁止开采范围，符合要求。 符合 禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目 项目将进行生态恢复治理，不属于对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。不属于禁止开采范围，符合要求。 符合 禁止新建煤层含硫量大于3%的煤矿 项目不属于煤矿开采项目，不属于禁止开采范围，符合要求。 符合 限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内开采矿产资源。 项目不涉及生态功能保护区和自然保护区（过渡区），不属于禁止开采范围，符合要求。 符合 限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源 矿区不属于地质灾害易发区；元谋县平田乡属于水土流失重点治理区域内，但本项目属于老矿山转型升级，且已经完善了相关的水土保持手续，已经加强对开采中的水土流失防治，水土流失得到有效治理；符合政策要求。 符合 通过以上对比分析，本项目的建设不违反《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》。 8、与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》的相符性分析 《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》中矿山生态环境保护与恢复治理的一般要求： （1）禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采。 （2）矿产资源开发活动应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染。 （3）坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程。根据矿山生态环境保护与恢复治理的重点任务，合理确定矿山生态保护与恢复治理分区，优化矿区生产与生活空间格局。采用新技术、新方法、新工艺提高矿山生态环境保护和恢复治理水平。 （4）所有矿山企业均应对照本标准各项要求，编制实施矿山生态环境保护与恢复治理方案。 （5）恢复治理后的各类场地应实现：安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。 项目所在地不涉及依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域。根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》一般要求第4.4条，所有矿山应编制《地质环境保护与恢复治理方案》。建设方已委托云南省有色地质局楚雄勘查院编制了《元谋县平田友联采石厂普通建筑材料用花岗岩矿矿山地质环境保护与恢复治理和土地复垦方案》，合理确定了矿山生态保护与恢复治理分区，优化了矿区生产与生活空间格局，采用新技术、新方法、新工艺提高了矿山生态环境保护和恢复治理水平。项目采用边开采边恢复的方式，随着恢复治理措施的落实，恢复治理后的各类场地能够实现安全稳定，对人类和动植物不会造成威胁，不会对周边环境产生污染，能够与周边自然环境和景观相协调，能够恢复土地基本功能，区域整体生态功能得到保护和恢复。 综上所述，项目基本符合《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》的相关要求。 9、《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号）符合性分析。 根据“云政发[2015]38号”文件，存在下列情形之一的，各地、有关部分一律不予审批。项目与“云政发[2015]38号”文件符合性分析见下表1-3。 表1-3 项目与云政发[2015]38号文件符合性分析一览表 序号 不予审批的情形 本项目 符合性 1 生产建设规模和服务年限低于《云南省非煤矿山最小开采规模和最低服务年限》规定的。（建筑用石料类，新建、改建、扩建、整合重组矿山开采规模小于30万吨/a的，已有矿山开采规模小于10万吨/a的，露天开采矿山最低服务年限小于6年的。 项目为扩建项目，根据采矿许可证及储量核实报告内容，项目年生产规模10万m3/a（30万吨/a），开采年限14.89年。符合转型升级中所明确扩建矿山最小开采规模≧30万t/a、露天开采矿山最低服务年限6年。 符合 2 与铁路、高等级公路石油天然气输送管道和高压输电线路等重要设施的安全距离不能满足有关法律法规规定的，矿山申请划定的矿区范围与周边毗邻的采矿权间距不满足设计规范规定保留安全间距要求的。 项目500m范围内无铁路、高等级公路石油天然气输送管道和高压输电线路等重要设施。在矿界范围300m内无其它矿权，不存在矿业权重叠、交叉问题。 符合 3 位于国家划定的自然保护区、重要风景区，国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地等区域，以及位于重要城镇、城市面山的。 项目不在国家划定的自然保护区、重要风景区，国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地等区域，以及位于重要城镇、城市面山的。 符合 4 露天采石（砂）场矿界与村庄的距离小于500米，矿界与矿界之间安全距离小于300米，2个以上（含2个）露天采石（砂）场开采同一独立山头，难以实现自上而下分台阶（层）开采，位于铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线和重要旅游线路两侧可视范围内的（云政发[2015]38号文印发之前已取得合法探矿权的除外）。 本项目为已有老矿山转型升级，矿山于2003已取得合法采矿权，在矿界范围300m内无其它矿权，不存在两个露天采石场开采同一独立山头的情况；项目采取自上而下分台阶开采。项目班果大沟矿段位于元大公路旁，元大公路属于省道，项目班果大沟矿段位于省道可视范围内，但根据《楚雄州人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（楚政发[2015]17号）第五条保障措施中的第（二）条政策支持，第2小条“原矿区范围（含原采矿权、方案批准前已取得划定矿区范围批复及开拓工程超越矿区范围批复的）涉及矿产资源规划禁止开采区的经涉及禁止区相关主管部门（铁路、公路、河流、石油天燃气输送管道等重要设施、风景旅游区、保护区等）明确同意转型升级的意见,按符合矿产资源规划办理”；本项目已取得公路主管部门的意见，根据元谋县交通运输局2019年3月14日出具的“矿业权相关规划审查意见表”，意见明确了同意该矿山按相关法律法规办理，同意转型升级意见；且项目矿山列入了楚雄州的非煤矿山转型升级“改造升级”名单内，根据改造升级要求明确本项目为具备整改条件需要继续保留的矿山。符合要求；根据元谋县交通运输局出具的证明材料（见附件），经改道后，项目班果大沟矿段不涉及县级以上公路视野范围内；再者建设方在改道段公路北侧设置高大绿化隔离带阻隔，可有效减小矿山给公路带来的扬尘、安全及景观影响。 符合 5 新设采矿权必须符合矿产资源规划、产业政策和矿业权设置方案，除同属1个矿业权人的情形外，矿业权在垂直投影范围内不得重叠；依据固体矿产勘查评价的基本单元及开采规划，应统一开采的矿床，只能设立1个采矿权。 在矿界范围300m内无其它矿权，不存在两个露天采石场开采同一独立山头的情况。 符合 综上所述，项目符合《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号）。 10、与《云南省环境保护厅关于加强砂石开采行业环境监管工作的通知》（云环通[2016]172号）符合性分析 根据《云南省环境保护厅关于加强砂石开采行业环境监管工作的通知》（云环通[2016]172号）中严格环境准入的相关要求于本项目对照情况如下表： 表1-4 项目与云环通[2016]172号文件符合性分析一览表 序号 不予审批的情形 本矿山情况 符合性 1 位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、世界文化和自然遗产地等环境敏感区域的。 本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、世界文化和自然遗产地等环境敏感区域。 符合 2 位于重要城镇、城市面山的。 本项目不在重要城镇、城市面山一侧。 符合 3 露天采石（砂）场矿界与村庄距离小于500 米的。 本项目为已有老矿山转型升级，矿山于2003已取得合法采矿权，于2016年进行了采矿证延续，属于已有矿山。本项目为已有老矿山转型升级，本项目列入了楚雄州的非煤矿山转型升级“改造升级”名单内，根据改造升级要求明确本项目为具备整改条件需要继续保留的矿山。矿山属于云政发[2015]38号文印发之前已取得合法采矿权的矿山，符合《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号）中的要求，综上，符合政策要求。 符合 4 位于铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线和旅游线路两侧可视范围内的。 项目班果大沟矿段位于元大公路旁，元大公路属于省道，项目班果大沟矿段位于省道可视范围内，但根据《楚雄州人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（楚政发[2015]17号）第五条保障措施中的第（二）条政策支持，第2小条“原矿区范围（含原采矿权、方案批准前已取得划定矿区范围批复及开拓工程超越矿区范围批复的）涉及矿产资源规划禁止开采区的经涉及禁止区相关主管部门（铁路、公路、河流、石油天燃气输送管道等重要设施、风景旅游区、保护区等）明确同意转型升级的意见,按符合矿产资源规划办理”；本项目已取得公路主管部门的意见，根据元谋县交通运输局2019年3月14日出具的“矿业权相关规划审查意见表”，意见明确了同意该矿山按相关法律法规办理，同意转型升级意见；且项目矿山列入了楚雄州的非煤矿山转型升级“改造升级”名单内，根据改造升级要求明确本项目为具备整改条件需要继续保留的矿山。符合要求；根据元谋县交通运输局出具的证明材料（见附件），经改道后，项目班果大沟矿段不涉及县级以上公路视野范围内；再者建设方在改道段公路北侧设置高大绿化隔离带阻隔，可有效减小矿山给公路带来的扬尘、安全及景观影响。 符合 5 新建、改建、扩建建筑用石料项目开采规模不得小于30万t/a；露天开采的矿山最低服务年限为6年。 本项目为已有老矿山转型升级，本项目列入了楚雄州的非煤矿山转型升级“改造升级”名单内，根据改造升级要求明确本项目为具备整改条件需要继续保留的矿山；项目年生产规模10万m3/a（30万吨/a），开采年限14.89年。 符合 综上，本项目符合《云南省环境保护厅关于加强砂石开采行业环境监管工作的通知》（云环通[2016]172号）的相关要求。 11、与《楚雄州人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（楚政发[2015]17号）符合性分析 根据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州非煤矿山转型升级工作方案的通知》（楚政办通[2015]52号）、《元谋县人民政府关于印发元谋县非煤矿山转型升级实施方案的通知》（元政通[2015]34号）中的规定，元谋县平田友联采石场属于元谋县非煤矿山转型升级“四个一批”中的改造升级一批矿山26座中的其中一座，属于达不到基本条件，但具备相应的整改条件，需要继续保留的矿山。 根据《楚雄州人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（楚政发[2015]17号）第五条保障措施中的第（二）条政策支持，第2小条“原矿区范围(含原采矿权、方案批准前已取得划定矿区范围批复及开拓工程超越矿区范围批复的)涉及矿产资源规划禁止开采区的,经涉及禁止区相关主管部门（铁路、公路、河流、石油天燃气输送管道等重要设施、风景旅游区、保护区等）明确同意转型升级的意见,按符合矿产资源规划办理”。矿山取得了元谋县主要部门的矿山联勘联审会签表，而且项目列入了楚雄州非煤矿山转型升级名单中；根据元谋县交通运输局2019年3月14日出具的“矿业权相关规划审查意见表”，意见明确了同意该矿山按相关法律法规办理，同意转型升级意见。故本项目符合矿产资源规划。且项目矿山已经在楚雄州非煤矿山的转型升级名单中予以明确属于“改造升级类”，本项目符合《楚雄州人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（楚政发[2015]17号）。 12、项目与楚雄州人民政府关于印发楚雄州“三线一单”生态环境分区管控实施方案通知的符合性 项目属于楚雄州“三线一单”生态环境分区管控实施方案中的元谋县矿产资源重点管控单元。项目与《楚雄州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》重点管控单元生态环境准入清单（楚政通[2021]22号文）的符合性详见表1-5。 本项目符合《楚雄州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》元谋县矿产资源重点管控单元生态环境准入清单。 表1-5 项目与楚政通[2021]22号文件符合性分析一览表 序号 楚政通[2021]22号文 本矿山情况 符合性 1 （1）逐步推进矿产资源开发规模化、集约化和转型升级，推动绿色矿山建设，严格执行矿山最低开采规模标准，加强矿产资源绿色勘查开发。（2）严格执行全省规划禁止开采区规定。对各类保护区内已设置的商业探矿权和采矿权，依法退出；对各类保护区设立之前已存在的合法探矿权和采矿权，以及各类保护区设立之后各项手续完备且已征得保护区主管部门同意设立的探矿权和采矿权，在保障探矿权和采矿权人合法权益及人民群众生产生活需求的前提下，分类提出差别化的补偿和退出方案，依法有序退出。 元谋县平田友联采石场属于元谋县非煤矿山转型升级“四个一批”中的改造升级一批矿山26座中的其中一座，项目年生产规模10万m3/a（30万吨/a）；本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、世界文化和自然遗产地等环境敏感区域。 符合 2 强化元谋县铁矿、铜矿等金属及非金属矿产资源开发污染综合治理，降低污染物产生量和排放量。 本项目转型升级后污染物排放可较少。 符合 3 产生、利用或处置含重金属的固体废物（含危险废物)的企业在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 矿山开采过程中产生的表土用于后期矿山恢复治理时绿化覆土；弃渣后期用于采空区回填；旱厕粪便定期清掏后用作项目区绿化施肥使用；废机油经统一收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位清运处置。 符合 4 （1）贯彻“边开采、边治理、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山占用土地和损毁土地。（2）从源头减少废水产生，实施清污分流，充分利用矿井水、循环利用选矿水。（3）加快老矿山改造升级，建设绿色矿山，提高矿产资源回采率和综合回收率，大力开展尾矿等资源化利用。（4）加强尾矿、废石等资源的再利用与资源综合利用，对尾矿库、废石堆通过平整、覆土、恢复植被等措施开展生态修复。 本项目采取“边开采、边治理、边恢复”的原则，及时复垦矿山占用土地和损毁土地；本项目采用淋虑水和初期雨水优先作为生产用水；元谋县平田友联采石场属于元谋县非煤矿山转型升级“四个一批”中的改造升级一批矿山26座中的其中一座，矿山扩建后矿产资源回采率可达95%，表土用于绿化覆土，废土石用于回填采空区。 符合 13、排土场选址合理性分析 本项目产生的表土及废土石属于第Ⅰ类一般工业固体废弃物，排土场选址依据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中第Ⅰ类固废处置场要求进行分析，详见表1-6。 表 1-6 场址的环境保护要求与本项目的符合性 场址选择的环境保护要求 排土场情况 一般工业固体废物贮存场、填埋场的选址应符合环境保护法律法规及相关法定规划要求。 项目排土场距平田乡较远，不在城市规划区范围内，因此，符合要求。 贮存场、填埋场的位置与周围居民区的距离应依据环境影响评价文件及审批意见确定。 项目粉尘无组织排放对环境影响较小，不设置防护距离。 贮存场、填埋场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。 根据矿山与生态红线位置关系图以及项目矿区与永久基本农田位置关系图可知，项目排土场选址不位于生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区。 贮存场、填埋场应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。 根据可研排土场区不涉及活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。 贮存场、填埋场不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。 排土场的选址不位于江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。 贮存场、填埋场的防洪标准应按重现期不小于50年一遇的洪水位设计，国家已有标准提出更高要求的除外。 排土场防洪标准按照重现期50年一遇进行了洪水位设计。 贮存场和填埋场一般应包括以下单元：1）防渗系统、渗滤液收集和导排系统；2）雨污分流系统；3）分析化验与环境监测系统；4）公用工程和配套设施；5）地下水导排系统和废水处理系统（根据具体情况选择设置）。 项目排土场设置为一般防渗，并设有淋滤水收集导管及收集池，排土场外设置有截洪沟拦截外部汇集雨水，为雨污分流系统；排土场下游设置了监测井。项目在工业场地设置了相应的公用工程和配套工程。 贮存场及填埋场渗滤液收集池的防渗要求应不低于对应贮存场、填埋场的防渗要求。 项目排土场淋滤水收集池的防渗要求不低于项目排土场防渗要求。 贮存场、填埋场的环境保护图形标志应符合GB 15562.2的规定，并应定期检查和维护。 排土场按照要求设置环境保护图形标志，并定期检查和维护。 易产生扬尘的贮存或填埋场应采取分区作业、覆盖、洒水等有效抑尘措施防止扬尘污染。尾矿库应采取均匀放矿、洒水抑尘等措施防止干滩扬尘污染。 排土场旱季采取洒水等有效抑尘措施防止扬尘污染。 贮存场、填埋场产生的渗滤液应进行收集处理，达到GB 8978要求后方可排放。已有行业、区域或地方污染物排放标准规定的，应执行相应标准。 排土场渗滤液收集后全部回用不外排。 贮存场、填埋场产生的无组织气体排放应符合GB 16297规定的无组织排放限值的相关要求。 采取洒水降尘措施后排土场无组织废气可满足排放限值要求。 贮存场、填埋场排放的环境噪声、恶臭污染物应符合GB 12348、GB 14554的规定。 排土场噪声可满足GB 12348相关要求。 综上所述，矿山排土场的选址符合GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》中第Ⅰ类固废处置场要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 元谋县位于云南中北部，东经101°35′~102°06′、北纬25°23′~26°06′之间。东倚武定，南接禄丰，西邻大姚，北连四川会理；西南与牟定接壤，西北与永仁毗邻。最大纵距82km、横距42km，总面积2021．69km2。距昆明168km，距州府楚雄103km。108国道、成昆铁路境，交通十分便——具有较好的区位优势。 元谋县平田友联采石厂位于元谋县城295°方向，平距约16公里处，行政区隶属于平田乡管辖。该矿区包括两个矿段，其中班果大沟矿段矿区地理坐标：东经101°43′51″‐101°43′55″，北纬 25°46′07″‐25°46′10″；小班果河矿段矿区地理坐标为：东经101°44′56″‐101°45′01″，北纬 25°45′35″‐25°45′38″；班果大沟矿段与小班果河矿段平距约2km。元谋至大姚县级公路从班果大沟矿段南侧通过，该矿段至平田乡政府运距约5km；小班果河矿段有简易公路与平田乡政府相通，运距约2.5km。 地理位置图见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.1项目基本情况 项目名称：元谋县平田乡班果村委会建筑用花岗岩开采项目； 建设地点：元谋县平田乡班果村委会（班果大沟矿段）、平田村委会（小班果矿段）； 建设单位：元谋县平田友联采石厂； 建设性质：扩建（转型升级）； 建设规模：石料开采规模为10万m3/a（30万t/a）； 矿区面积：矿区面积10.1hm2；其中班果大沟矿段矿区面积6.76hm2，小班果河矿段矿区面积3.34hm2； 露天采场面积：露天采场占地面积4.26hm2，其中班果大沟矿段露天采场面积3.22hm2，小班果河矿段露天采场面积1.04hm2； 工程占地面积：项目工程占地9.77hm2，工程占地包括露天采区、工业场地区（班果大沟矿段和小班果矿段分开设置）、办公生活区（班果大沟矿段和小班果矿段分开设置）、道路区（班果大沟矿段和小班果矿段分开设置）等； 开采标高：班果大沟矿段1410-1330m，小班果河矿段1290-1205m； 开采年限：矿山服务年限14.89年； 开采方式：露天开采； 项目产品：大块状花岗岩，道砟石、公分石、瓜子石、石粉砂； 项目总投资：总投资2000万元，其中环境保护投资493万元。 2.2矿山开采沿革 元谋县平田友联采石厂于2003年办理了采矿许可证，采矿许可证证号5323280310005，生产规模：0.8万m3/年；矿区面积0.25052km2（其中班果大沟0.0177km2、小班果河0.23282km2），有效期限2003年10月16日～2008年10月15日。 2008年10月采矿证到期，矿山申请停产整顿，进行采矿设备更换升级。至2009年6月份，矿山设备升级完成，向元谋县国土资源局申请矿权延续并变更矿区范围。期间因各种报告的编制及延续手续的办理，直到2010年12月该矿山才取得延续采矿证，许可证号：C5323282009117130047119；生产规模：2.00万m3/年；矿区面积：0.0136km2（其中班果大沟0.005km2、小班果河0.0086km2）；有效期限2010年12月29日-2014年11月19日。2008年10月至2010年12月矿山为停产整顿阶段，未进行采矿工作。 2014年采矿证到期，业主向元谋县国土局提出变更延续申请，为了矿山能顺利办理采矿权延续和编制采矿权延续所需要的报告、资料，元谋县国土局为该矿山办理了一个临时采矿许可证，有效期为2014年11月21日至2015年4月21日，期间未进行采矿工作。 根据《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号）、《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州非煤矿山转型升级工作方案的通知》（楚政办通[2016]52号）、《元谋县人民政府关于印发元谋县非煤矿山转型升级实施方案的通知》（元政通[2015]34号）中的规定，元谋县平田友联采石场属于元谋县非煤矿山转型升级“四个一批”中的改造升级一批矿山26座中的其中一座，改造升级原因为生产规模不符合要求，台阶高度及台阶坡面不符合设计要求。因此，矿山进行转型升级势在必行。2015年4月，云南省有色地质局楚雄勘查院提交了《云南省元谋县平田友联采石厂普通建筑材料用花岗岩矿资源储量核实报告》，楚雄州土地储备开发整理中心组织并通过评审（云楚土储开评字[2015]09号），经核实，并取得楚雄州国土资源局备案（云楚国土资储备字[2015]15号）；2015年10月，云南省有色地质局楚雄勘查院编制了《云南省元谋县平田友联采石厂普通建筑材料用花岗岩矿开发利用方案》；2018年3月，元谋县平田友联采石厂编制完成了《元谋县平田乡班果村委会建筑用花岗岩开采项目可行性研究报告》，并取得了元谋县发展和改革局的投资项目备案证（备案编码：18532328101922），可研设计利用资源量为156.74万m3，回采率为95%，设计开出矿石量为148.90万m3，开采规模：10万m3/a（30万t/a），服务年限14.89年。 2016年3月30日，矿山取得最新采矿许可证，期间未进行过开采，采矿许可证号：C5323282009117130047119；采矿权人：元谋县平田友联采石厂；开采方式：露天开采；生产规模：10万m3/年；矿区面积0.101km2（其中班果大沟0.0676km2、小班果河0.0334km2）；有效期限2016年3月30日～2022年3月30日。 根据调查，矿山从2003年10月16日首次办理采矿证到2016年3月30日取得最新采矿证，期间未报批建设项目环境影响评价文件和未申请环境保护验收。根据云南省环境保护厅《云南省环境保护厅关于加快推进环保违规建设项目整改工作的通知》（云环通[2016]85号），本矿山属于“未批先建”项目中的“2014年12月31日已建成投产的建设项目”，属于整改名单内的项目，应开展环境影响现状评价，由于建设单位环保意识不到位，整改动作慢，至2017年8月29日未完成整改，元谋县环境保护局以“元环罚[201707号”文就该矿山未批先建、未验先投的违法行为进行了处罚，责令其立即改正违法行为，建设方已配合缴纳罚款，且停产整改，停产期间未发生环境投诉及群体性事件；2020年4月委托湖南景玺环保科技有限公司编制完成了《元谋县平田乡班果村委会建筑用花岗岩开采项目现状评价报告书》，并取得了楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局的核查意见。 2020年6月，元谋县平田友联采石厂按照已备案的《元谋县平田乡班果村委会建筑用花岗岩开采项目可行性研究报告》（2018年3月，元谋县平田友联采石厂）委托我单位对元谋县平田乡班果村委会建筑用花岗岩开采项目进行环境影响评价，编制建设项目环境影响报告表。 2.3主要建设内容 项目工程建设内容主要包括露天采场区、办公生活区、工业场地、排土场、矿山道路以及相应的环境保护设施等；从工程建设性质来看，主要可分为主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程五个部分组成，具体建设内容见表2.3-1。 表 2.3-1 项目具体工程建设内容 项目组成 建设内容及规模 备注 班果大沟矿段 主体 工程 露天采场 班果大沟矿段矿区范围设置3个露天采场，1#露天采场占地面积为1.23hm2，2#露天采场占地面积为1.01hm2，3#露天采场占地面积为0.98hm2，露天采场总面积为3.22hm2，开采标高1410-1330m，其中3#露天采场南侧部分矿体采用切割作业，生产大块状花岗岩石料，根据可研露天采场可满足扩建后生产需求。 利用 工业场地 班果大沟矿段工业场地（1#工业场地）占地面积为1.34hm2，主要包括破碎站及成品堆场，破碎站占地面积为0.21hm2，成品堆场占地面积为1.13hm2，破碎站设置1套破碎筛分设备。工业场地用于破碎加工、石料暂存及车辆转运等；其中项目石料切割作业于采矿区内，不设单独的加工场地。根据可研，工业场地可满足生产需求。 利用 辅助 工程 办公生活区 班果大沟矿段办公生活区（1#办公生活区）占地面积为0.24hm2，为1层活动板房，主要设置办公室、宿舍及食堂。 利用 配电房 班果大沟矿段设置配电房1间，建筑面积20m2。 利用 机修间 班果大沟矿段设置机修间1间，建筑面积40m2。 利用 公用 工程 供电 矿山设备及生活用电由平田乡专线提供，经矿山300kVA变压器变压后，以380V和220V供电。 利用 供水 项目生活用水由罐车运至项目区；生产用水来自初期雨水和淋虑水，泵至高位水池（容积250m3），供生产使用。 新建+利用 排水 设置雨污分流排水系统；初期雨水、淋虑水和石料切割废水经处理后循环使用，不外排；项目运营期机修废水经隔油池处理后排入生活污水处理站处理；生活污水经处理达标后用于项目区洒水降尘，不外排。 新建 储运 工程 运输 班果大沟矿段矿山道路（1#矿山道路）长为270m，路面宽为4m，路基宽为5m，占地面积为0.21hm2，碎石铺面，外接元大公路，并连通各分区，可满足生产需求。 利用 排土场 班果大沟矿段外围南侧300m处山沟内设置1#排土场，属沟谷型排土场，占地面积为0.79hm2，设计排土场堆放高程1315m~1335m之间，堆放边坡约为1:1.8，堆放场地平台标高1335m，设计堆放总容量26万m3，现阶段堆放有4万m3，还剩余22万m3可满足班果大沟矿段后续开采的要求（21.39万m3）。 利用 柴油储罐 设置有1个15m3的柴油储罐。 利用 环保 工程 废水治理 初期雨水 露天开采区外围设置长850m的截洪沟。 新建+利用 露天采区设置排水沟1750m、矿区道路排水沟240m、工业场地排水沟180m、排土场排水沟280m、办公生活区排水沟70m。 露天采场设1#初期雨水沉淀池1座，容积414m3。 利用 在排土场拦渣坝下设置一个淋虑水收集池，容积为25.0m3。 利用 切割废水 3#露天采场南侧设置循环水沉淀池，容积为350m3。 利用 机修废水 设置一个0.5m3的隔油池。 新建 生活污水 食堂内设置0.5m3隔油池。 新建 办公生活区设置一个2m3的化粪池。 新建 生活区新建一套生活污水处理站，处理规模为2.0m3/d，处理工艺为生化法+消毒。 新建 设置一个12m3的回水池。 新建 废气治理 露天采场 设置6台雾炮机及其配套设施对其进行喷雾洒水降尘。 新建 排土场 设置1台雾炮机及其配套设施对其进行喷雾洒水降尘。 新建 产品堆场 设置半封闭式结构，加设彩钢顶棚，三面设围挡，顶部安装喷淋设施。 新建 道路 设置洒水车一辆。 新建 破碎筛分 破碎筛分设备采用彩钢瓦结构进行全封闭。 新建 破碎机上料口和出料口设置一套高压喷雾系统，进行喷雾洒水。 新建 破碎筛分设置一套布袋除尘器，对破碎筛分粉尘进行收集处理，风机风量3000Nm3/h，集气效率为95%，净化效率为99%，布袋除尘器设置15m高排气筒。 新建 皮带落料点扬尘 降低皮带落料点高程，同时顺皮带设置水管，于皮带落料点处进行喷雾降尘。 新建 输送皮带均采用彩钢瓦结构进行封闭。 新建 切割粉尘 切割工艺采取湿法作业降低粉尘排放量。 利用 噪声治理 选用低噪声设备、筛分破碎机械基础减震、合理布置、加强维护保养。 利用 固废处置 垃圾收集 班果大沟矿段办公区设置4个生活垃圾桶。 新建 危废暂存间 机修间设置危废暂存间一间，面积约10m2，危废暂存间内设置危废收集桶2个，设明显标识及管理制度。 新建 水土保持 排土场拦渣坝 排土场设置拦渣坝1座，为渗水坝，坝长45m，墙高8m。 新建 其他 矿山坡面整治、其他工程措施及植物措施。 新建 生态恢复措施 加强项目区绿化，对采空区残留空地及办公生活区部分区域进行绿化，绿化面积为1000m2。 新建 风险防范措施 柴油储罐设置为双层罐，油罐四周设置围堰。 新建 小班果河矿段 主体 工程 露天 采场 小班果河矿段矿区设置1个露天采场（4#露天采场），4#露天采场占地面积为1.04hm2；开采标高1290-1205m，根据可研，露天采场可满足生产需求。 利用 工业场地 小班果河矿段工业场地（2#工业场地）占地面积为0.98hm2，包括破碎站及成品堆场，破碎站占地面积为0.17hm2，成品堆场占地面积为0.81hm2，破碎站设置1套破碎筛分设备。根据可研，工业场地可满足生产需求。 利用 辅助 工程 办公生活区 小班果河矿段办公生活区（2#办公生活区）占地面积为0.19hm2；为1层活动板房，主要设置办公室、宿舍及食堂。 利用 配电房 小班果河矿段设置配电房1间，建筑面积20m2。 利用 机修间 小班果河矿段设置机修间1间，建筑面积40m2。 利用 公用 工程 供电 矿山设备及生活用电由平田乡专线提供，经矿山300kVA变压器变压后，以380V和220V供电。 | 利用 供水 项目生活用水由罐车运至项目区；生产用水来自初期雨水和淋虑水，泵至高位水池（容积250m3），供生产使用。 新建+利用 排水 设置雨污分流排水系统；初期雨水、淋虑水和石料切割废水经处理后循环使用，不外排；项目运营期机修废水经隔油池处理后排入生活污水处理站处理；生活污水经处理达标后用于项目区洒水降尘，不外排。 新建 储运 工程 运输 小班果河矿段（2#矿山道路）路长为410m，路面宽为4m，路基宽为5m，占地面积为0.33hm2，碎石铺面，外接乡村公路，并连通各分区。 利用 排土场 小班果河矿段外围东侧300m处山沟内设置2#排土场，属沟谷型排土场，占地面积为0.76hm2，主体工程设计排土场堆放高程1185m~1197m之间，堆放边坡约为1:1.8，堆放场地平台标高1197m，设计堆放总容量15万m3，，现阶段堆放有4万m3，还剩余11万m3可满足后续开采的要求。 利用 柴油储罐 设置有1个15m3的柴油储罐。 已建 环保 工程 废水治理 雨天地表径流及初期雨水 露天开采区外围设置长550m的截洪沟。 新建+利用 露天采区设置排水沟740m、矿区道路排水沟130m、工业场地排水沟50m、排土场排水沟220m、办公生活区排水沟50m。 露天采场设3#初期雨水沉淀池1座，容积134m3。 在排土场拦渣坝下设置一个淋虑水收集池，容积为48m3。 机修废水 0.5m3的隔油池。 新建 生活污水 0.5m3隔油池。 新建 生活区新建一套生活污水处理站，处理规模为1.0m3/d，处理工艺为生化法+消毒。 新建 设置一个12m3的回水池。 新建 废气治理 道路 设置洒水车一辆。 新建 露天采场 设置3台雾炮机及其配套设施对其进行喷雾洒水降尘。 新建 排土场 设置1台雾炮机及其配套设施对其进行喷雾洒水降尘。 新建 产品堆场 设置半封闭式结构，加设彩钢顶棚，三面设围挡，顶部安装喷淋设施。 新建 破碎筛分 破碎筛分设备采用彩钢瓦结构进行全封闭。 新建 破碎机上料口和出料口设置一套高压喷雾系统，进行喷雾洒水。 新建 破碎筛分设置一套布袋除尘器，对破碎筛分粉尘进行收集处理，风机风量3000Nm3/h，集气效率为95%，净化效率为99%，布袋除尘器设置15m高排气筒。 新建 皮带落料点扬尘 降低皮带落料点高程，同时顺皮带设置水管，于皮带落料点处进行喷雾降尘。 新建 小班果河矿段工业场地的输送皮带均采用彩钢瓦结构进行封闭。 新建 噪声治理 选用低噪声设备、筛分破碎机械基础减震、合理布置、加强维护保养。 新建 固废处置 垃圾收集 办公区设置4个生活垃圾桶。 新建 危废暂存间 机修间设置危废暂存间一间，面积约10m2，危废暂存间内设置危废收集桶2个，设明显标识。 利用 水保措施 排土场拦渣坝 排土场设置拦渣坝1座，为渗水坝，坝长30m，坝高5m。 利用 小班果河 在小班过河流经小班果河矿段工业场地段改为暗涵通过。 新建 其他 矿山坡面整治、其他工程措施及植物措施。 新建 生态恢复措施 加强绿化，对采空区残留空地及办公生活区部分区域进行绿化，绿化面积为800m2。 新建 风险防范措施 柴油储罐设置为双层罐，油罐四周设置围堰。 新建 2.4建设规模及产品方案 项目设计开采规模为10万m3/a（30万t/a），产品类型主要为大块状花岗岩（饰面用建筑石料原材料），道砟石、公分石、瓜子石及石粉砂。本项目大块状花岗岩（饰面用建筑石料原材料）主要在班果大沟矿段3#露天采场南部矿体进行开采，开采量不大。通过矿山采石机切割出石料，红外线桥式切边机切割成大块状石料后外售至石材加工厂加工，项目区不进行石料精加工。 项目产品方案详见表2.4-1所示。 表 2.4-1 项目产品方案 序号 产品种类 产量 规格 班果大沟矿段 小班果河矿段 1 饰面用建筑石料原材料 0.5万m3/a 0 / 2 道砟石 3万m3/a 2万m3/a 3～8cm 3 公分石 2万m3/a 1万m3/a 2～5cm 4 瓜子石 0.7万m3/a 0.5万m3/a 0.6～2cm 5 石粉砂 0.2万m3/a 0.1万m3/a 0.5～0.6cm 合计 6.4万m3/a 3.6万m3/a / 10万m3/a / 2.5主要原辅材料 项目原辅材料见表2.5-1所示。 表 2.5-1 项目原辅材料一览表 序号 原辅材料名称 数量 备注 1 炸药 15t/a 由当地民爆公司进行 2 柴油 45t/a 柴油主要作为机械设备及运输车辆燃料使用，项目班果大沟矿段及小班果河矿段各设置1个柴油储罐，每个容积为15m3 3 水 39460m3/a 项目生活用水由罐车运至项目区；生产用水来自初期雨水和淋虑水，泵至高位水池供生产使用 4 电 39.6万kWh 由平田乡电网供应 项目矿山爆破由当地民爆公司进行，炸药、雷管均由民爆公司统一配送，不设炸药库。 2.6主要生产设备 矿山设备清单见表2.6-1所示。 表 2.6-1 主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 合计 备注 班果大沟矿段 1 空压机 HPY18-10/7 台 1 利用 2 潜孔凿岩机 KQD—100 台 2 利用+新增 3 挖掘机 JY230E 台 2 利用+新增 4 联合破碎机 / 台套 2 利用+新增 5 自卸汽车 5t 辆 6 利用+新增 6 装载机 / 台 2 利用 7 矿山采石机 1400-1900 台 2 利用 8 红外线桥式切边机 HQW-600A 台 10 利用 小班果河矿段 1 空压机 HPY18-10/7 台 1 矿山现有 2 潜孔凿岩机 KQD—100 台 2 利用+新增 3 挖掘机 JY230E 台 2 利用+新增 4 联合破碎机 / 台套 2 利用+新增 5 自卸汽车 5t 辆 4 利用+新增 6 装载机 / 台 2 利用+新增 2.7劳动定员与工作制度 项目在册职工为20人，其中：矿山生产工人15人，技术人员和管理及服务人员5人。其中：班果大沟矿段12人，小班果河矿段8人。 企业采用间断式工作制，雨天停产，年平均工作天数为200天，每日1班，每班工作时长8小时。夜间不生产。 2.8工程占地 项目工程占地包括露天采区、工业场地、办公生活区、运输道路、排土场等，根据工程设计资料结合项目现状，项目共计占地9.11hm2。其中：露天采场占地4.26hm2，工业场地占地2.32hm2，办公生活及辅助设施占地0.43hm2，矿山道路占地0.55hm2，排土场占地1.55hm2。项目开采多年，按照土地类型分类，项目现已形成的露天采场、工业场地及矿山道路占地都属于采矿用地，本次仅对新增的露天采场、办公生活区、排土场等识别现状土地类型。项目占地类型主要为其他草地、采矿用地、旱地、灌木林地、园地，其中其他草地3.54hm2，采矿用地3.26hm2，旱地1.19hm2，灌木林地0.9hm2，园地0.22hm2。 2.9采矿开采范围 矿区包括两个矿段，其中班果大沟矿段矿区地理坐标：东经101°43′51″‐101°43′55″，北纬 25°46′07″‐25°46′10″，矿区面积为6.76hm2，开采标高为1410m-1330m，矿区范围由11个拐点圈定；小班果河矿段矿区地理坐标为：东经101°44′56″‐101°45′01″，北纬 25°45′35″‐25°45′38″，矿区面积3.34hm2，开采标高1290～1205m，矿区范围由12个拐点圈定。具体见表2.9-1及表2.9-2。 表 2.9-1 班果大沟矿段矿区范围拐点坐标表 拐点编号 X Y 备 注 矿1 2851222.41 34473049.86 1980年西安坐标系，1985国家高程基准，3°带坐标 矿2 2851272.74 34473001.30 矿3 2851279.11 34472867.78 矿4 2851212.00 34472720.00 矿5 2851277.00 34472660.00 矿6 2851489.88 34472727.82 矿7 2851493.37 34472858.51 矿8 2851427.00 34472966.00 矿9 2851287.00 34472957.00 矿10 2851322.68 34473053.00 | 矿11 2851272.34 34473101.65 开采标高 1410-1330（m） 矿区面积 6.76hm2 表 2.9-2 小班果河矿段矿区范围拐点坐标表 拐点编号 X Y 备 注 矿1 2850267.77 34474815.17 1980年西安坐标系，1985国家高程基准，3°带坐标 矿2 2850332.55 34474849.12 矿3 2850294.25 34474961.42 矿4 2850229.57 34474927.53 矿5 2850261.02 | 34474835.01 矿6 2850196.02 34474868.01 矿7 2850156.02 34474912.01 矿8 2850159.02 34475066.01 矿9 2850063.63 34475035.93 矿10 2850058.56 34474889.51 矿11 2850083.75 34474794.82 矿12 2850174.86 34474854.22 开采标高 1290-1205（m） 矿区面积 3.34hm2 2.10矿山储存量及服务年限 根据《云南省元谋县平田友联采石厂普通建筑材料用花岗岩矿资源储量核实报告》，矿区内查明资源量（333类）214.73万m3，保有量（333类）214.73万m3；露天采场边坡压覆资源量为57.99万m3，设计利用资源量156.74万m3，设计可采资源量156.74万m3，回采率为95%，设计开出矿石量为148.90万m3。 表 2.10-1 班果大沟矿段及小班果河矿段矿区范围资源储量估算结果表 估算范围 累计查明量 设计利用资源量 设计开出矿石量 万m3 万m3 万m3 班果大沟 127.43 93.97 89.27 小班果河 87.3 62.77 59.63 合计 214.73 156.74 148.9 矿山生产规模为10万m3/a（30万t/a），矿山服务年限约为14.89年。 2.11出矿进度 矿山设计开出矿石量为148.90万m3，设计开采规模为10万m3/a（30万t/a），矿山服务年限为14.89年。矿山基建结束后，投产第1年即达产。 根据开采规模及年限对出矿进度总结如下：矿山总服务服务年限14.89a，基建期1个月，第一年可达产，保持10万m3/a的产量，直至第14.89a闭矿停采。 2.12施工进度安排 项目计划施工期为1个月，主要为办公生活区的建设、截排水沟等环保设施的完善。计划于2022年1月开工建设，于2022年2月建成并运营。 2.13项目经济技术指标 项目主要经济技术指标见表2.13-1。 表 1.13-1 工程主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 指标 备注 1 矿区面积 班果大沟矿段 hm2 6.76 小班果河矿段 3.34 2 矿区开采标高 班果大沟矿段 m 1410-1330 小班果河矿段 1290-1205 3 矿区资源储量 万m3 214.73 4 边坡压覆资源量 万m3 57.99 5 利用资源量 万m3 156.74 6 采出矿石量 万m3 148.90 6 矿山生产规模 万m3/a 10 小型矿山 7 矿山服务年限 年 14.89 8 矿山工作制度 天/年 200 班/天 1 小时/班 8 9 开采方式 露天开采 10 开拓方式 公路-汽车 11 投资 万元 2000 企业自筹 |
| 总平面及现场布置 | 项目包括两个矿段，班果大沟矿段与小班果河矿段平距约2km。班果大沟矿段位于元谋县平田乡班果村委会，矿区面积为6.76hm2，建设有露天采场、工业场地、排土场、矿区运输道路、办公生活区及其它辅助设施区等。矿山露天采场位于整个项目区西部、北部，其中项目石料切割作业于矿区3#露天采场南部进行，不设单独的切割场地，生产大块状花岗岩（饰面用建筑石料原材料）；其余露天采场采用爆破开采，生产普通建筑用石料；矿区开采标高为1410-1330m之间，80m的开采高差。工业场地位于露天采场南侧，用于石料的破碎、堆存及转运，距离采区较近，紧邻乡村道路。矿区场内道路连接矿山开采区、工业场地、办公生活区及排土场等；排土场位于矿段外围南侧300m处山沟内，用于堆存矿山开采区开采后的废渣及表土，并于下游设置1道拦渣坝，预防排土场水土流失；办公生活区布置于矿区外围南东侧385m地形平缓处。配电室、机修间等紧靠矿山开采区下侧平缓位置布设。 小班果河矿段位于元谋县平田乡平田村委会，矿区面积为3.34hm2，建设有露天采场、工业场地、排土场、矿区运输道路、办公生活区及其它辅助设施区等。矿山露天采场位于整个项目区南部、北部，矿区开采标高为1290-1205m之间，85m的开采高差。工业场地位于项目中部，用于石料的破碎、堆存及转运，距离采区较近。矿区场内道路连接矿山开采区、工业场地、办公生活区及排土场等；排土场位于矿段外围东侧300m处山沟内，用于堆存矿山开采区开采后的废渣及表土，并于下游设置1道拦渣坝，预防排土场水土流失；办公生活区布置于矿区外围东侧370m地形平缓处，靠近公路。配电室、机修间等紧靠矿山开采区旁平缓位置布设。 项目总平面布置具体见附图4。 |
| 施工方案 | 2.14施工期工艺流程简述 1、施工期工艺流程及产污节点见图2-1。 图 2-1 施工期工艺流程及产污节点 2、施工期工艺流程及产污环节简述 （1）办公生活区搬迁 矿山现有的办公生活区在爆破安全警戒线范围内，存在较大安全隐患，主体设计要求进行搬迁，其中：大班果沟矿段生产区搬迁至矿区外围南东侧385m地形平缓处，小班果河矿段生产区搬迁至矿区外围东侧370m地形平缓处。 办公生活区均为1层活动板房，对拟建场地进行简单平整后，将现有办公生活区建构筑物拆卸，运往拟建场地再次拼装、焊接即可。本环评要求生活污水处理站先行建设，建设期间的生活污水经处理达标后回用。施工中会产生施工扬尘、施工人员生活污水、建筑垃圾、废土石和施工噪声等。 （2）环保措施的建设 排土场拦渣坝、截排水沟、沉砂池、机修废水隔油池、食堂废水隔油池、生活污水处理站、喷淋设施、破碎筛分工段封闭措施、破碎筛分粉尘收集治理措施、危废暂存间、柴油储罐防渗措施等的建设。 主要采用挖掘机+人工施工建设，施工中会产生建筑垃圾、扬尘、施工人员生活污水等。 2.15施工期污染源分析 1、废气 项目施工人员为附近居民，不在厂内食宿。项目施工期间大气污染物主要为施工扬尘和燃油废气。 （1）扬尘 施工扬尘主要来源于表土剥离、土石方开挖，主要污染物为TSP，不含有毒有害的特殊污染物质，对施工环境有一定的污染。粉尘呈无组织排放，其产生强度与施工方式、气象条件有关，一般风大时产生扬尘较多，影响较大。 （2）燃油废气 本项目施工废气主要来源于施工车辆在运行过程中产生的尾气及施工机械作业期间产生的尾气，其中的污染因子主要有NOX、CO及CHX等。施工期的废气呈无组织间断排放，会对环境空气造成一定影响。 2、废水 施工期的废水主要包括施工场地的施工废水、施工人员的生活污水。 （1）施工废水 本项目施工期外购水泥，自制混凝土，由于混凝土用量较小，施工期间通过人工制备，不使用混凝土搅拌机。设备的冲洗、清洗过程将产生少量废水，施工废水产生量约0.5m3/d。经临时沉淀池简单处理后用作施工场地洒水降尘，不外排。 （2）生活污水 本项目施工期间平均施工人数为10人，施工时长1个月，施工人员用水量按20L/人·d计算，则施工期间生活用水量为0.2m3/d，污水产生量按用水量80%计算，则生活污水产生量为0.16m3/d。施工期间生活污水产生量为4.8m3，经临时沉淀池简单处理后用作施工场地洒水降尘，不外排。 3、噪声 施工期间，本项目所用设备包括挖掘机、推土机、装载机、运输车辆等，各机械设备噪声源强见表2.15-1。 表 2.15-1 主要机械施工设备一览表 序号 设备名称 声源特点 噪声强度（dB） 1 轮式装载机 流动不稳态源 90 2 轮胎式液压挖掘机 不稳态源 84 3 推土机 流动不稳态源 86 4 运输车辆 流动不稳态源 80 5 切割机 不稳态源 90 6 电锯 不稳态源 90 4、固废 施工期间，本项目产生的固体废物包括施工人员生活垃圾、建筑垃圾、施工活动产生土石方，旱厕粪便。 （1）生活垃圾 本项目施工期为1个月，每日施工最大人数为10人，施工期间生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为5kg/d，施工期生活垃圾产生总量为0.15t。 （2）土石方 施工期开采区不进行扰动；办公生活区及排土场的建设需对场地表土进行剥离。同时集排水设施的修建，需进行土石方开挖，产生少量土石方。根据项目主体设计资料和项目水土保持方案，项目施工期土石方开挖情况如下。 1）办公生活区产生土石方 项目施工期办公生活区的建设将进行一定的表土剥离工作，剥离表土量约0.05万m3，产生的表土用于绿化覆土。办公生活区场地平整需填方0.25万m3，来源于施工期产生的建筑垃圾及开挖土石方，无需外运土石方。 2）排土场产生土石方 施工期需要对排土场进行整改建设，剥离表土量约0.12万m3，产生的表土将用于绿化覆土。排土场在建设时需考虑下游拦挡措施及上游截水措施，排土场建设需要开挖土石方0.05万m3，回用于新建办公生活区场地平整底层铺料，不外运。 3）修建集排水设施产生的土石方 项目区要修建截排水沟、沉砂池、隔油池、沉淀池等废水处理设施，在建设过程中需开挖土石方，产生废土石方约0.1万m3，回用于新建办公生活区场地平整底层铺料，不外运。 （3）建筑垃圾 项目施工期建筑垃圾主要为建筑物拆除产生的建筑垃圾及新建建筑物产生的建筑垃圾，包括砂石、石块、废木料、废金属、废钢筋等杂物。 建筑物拆除产生的建筑垃圾主要为现有办公生活区搬迁时产生，现有办公生活区为活动板房建筑，搬迁时活动板房可拆除后运至新选址拼接回用，建筑垃圾主要为拆除的硬地坪及部分不可回用的活动板房，取450kg/m2进行核算。本次拟拆除的建筑面积约为4000m2，则拆除期产生的建筑垃圾约1800t。 新建建筑物产生的建筑垃圾主要产生于办公区的建设，项目办公区为活动板房，总建筑面积为4300m2，类比同类项目，建筑垃圾产生量每平方建筑面积按0.02m3计，则本项目新建建筑垃圾产生量为86m3，建筑垃圾产生量按照比重1.2t/m3计算，建筑垃圾产生量为103t。 综上，项目施工期共产生建筑垃圾1903t，其中可再生利用部分回收出售给废品站，不可再生利用的部分回用于新建办公生活区场地平整底层铺料，不外运。 |
| 其他 | 2.16运营期生产工艺流程 项目主要是开采花岗岩矿石，生产加工饰面用建筑石料原材料（大块状花岗岩）及普通建筑用石料（道砟石、公分石、瓜子石、机制砂）。 大块状花岗岩生产的主要工序为：采场表土剥离—切割—销售。 道砟石、公分石、瓜子石、机制砂生产的主要工序为：采场表土剥离—钻孔爆破—汽车运输—破碎筛分加工—堆存区临时堆放后对外销售。 项目运营期开采工艺流程及产污节点示意图见图2-2。 项目班果大沟矿段及小班果河矿段各联合破碎机。联合破碎机生产产品为道砟石、公分石及瓜子石，同时产生少量石粉砂料。 联合破碎机为三级破碎工序，一级鄂式、二级圆锥式、三级反击式。一级破碎为粗碎，用以处理毛料；二级破碎为中碎，用以处理超径石料及粒径调整，二级破碎后石料粒度为0～80mm，此时筛分可得出道砟石（粒径30～80mm）、公分石（粒径20～50mm）；三级破碎为细碎，用于制取瓜子石，同时产生少量石粉砂料。 图 2-2 项目石料破碎筛分工艺流程及产排污节点图 2.16.1运营期工艺流程简述 1、道砟石、公分石、瓜子石、机制砂生产工艺流程简述： （1）表土剥离 项目矿区表土剥离层较薄，采取边开采边剥离的方式进行，剥离采用机械+人工剥离的方式进行，此工序主要产生剥离的表土，由自卸车运至排土场堆放。 （2）凿岩打孔 项目采用浅孔钻机进行凿岩打孔，凿岩方式为湿式凿岩。打孔要求为在同一台阶上分垂直孔和水平孔两部分，孔径80mm，炮孔深度9～10m，最小抵抗线2.5m， 炮孔间距2.8m，在矿石回采中，严格按照矿层厚度，调整穿孔深度。凿岩打孔会产生凿岩粉尘及凿岩机噪声等 （3）填药 在打好的孔中填入2#岩石炸药。 （4）矿体爆破 爆破采用2#岩石炸药进行爆破，爆破时采用松动爆破的技术措施、减少对边坡的破坏，同时减小了噪声的影响。爆破工作由持有爆破证的人员进行作业。爆破过程中产生爆破粉尘、爆破废气以及爆破噪声。 （5）矿石破碎筛分 为了将大块的矿石加工成建筑材料，项目采用破碎机将采出的矿石进行破碎，破碎后采用筛分设备进行筛分，筛分目的主要是剔出较为大块的矿石，较大块矿石直接返回破碎机进一步破碎后作为产品，破碎筛分过程所产生的污染物主要为破碎筛分粉尘和设备噪声。 （6）成品堆放 成品大部分直接外运，少部分在未出售之前暂存于成品堆场，堆存过程中产生扬尘。 （8）装载运输 成品出售时，利用装载机将产品装入汽车并运出场外，由购买方自行运输。装载时产生扬尘、机械废气及设备噪声；运输过程中产生运输扬尘和车辆尾气及车辆噪声。 2、大块状花岗岩生产工艺流程简述： 本项目大块状花岗岩（饰面用建筑石料原材料）主要在班果大沟矿段3#露天采场南部矿体进行开采，开采量不大。 表土剥离后，石料裸露于地表，通过矿山采石机切割出石料，红外线桥式切边机切割成大块状石料后外售至石材加工厂加工，项目区不进行石料精加工。项目石料切割采取湿式作业，一方面可减少切割粉尘（颗粒物）的产生量，另一方对切割机起到了冷却保护的作用。 图 2-3 项目石材开采工艺流程及产排污节点图 2.16.2运营期污染工序和源强核算 一、废水 （一）班果大沟矿段用排水情况 1、班果大沟矿段用水情况分析 A、生产用水 生产中涉及的用水主要为降尘用水和地面辅助设施用水。 1、降尘用水 （1）露天开采降尘用水 根据可研，扩建项目班果大沟矿段矿区面积为32200m2，晴天进行喷雾降尘，喷雾用水量为0.2m3/1000m2•h，按晴天每日喷雾12h计算，露天采场降尘用水量为77.28m3/d、16615.2m3/a。露天采场降尘用水优先使用初期雨水沉淀池中的水，不能满足时再使用生产用水高位水池中的新鲜水补充。 （2）建筑料破碎系统用水 根据可研，扩建项目破碎筛分，设备密闭，输送皮带加装防尘罩，皮带输送末端降低装、卸料时的落差，并设置喷雾洒水装置，喷雾降尘用水量为8.0m3/d、1600m3/a。 （3）建筑石料临时堆场降尘用水 根据可研，建设项目临时堆场面积为11300m2，晴天进行喷雾降尘，喷雾用水量为0.6m3/1000m2•h，按晴天每日喷雾12h计算，临时堆场降尘用水量为81.36m3/d、16272.0m3/a。 （4）排土场降尘用水 根据可研，扩建项目排土场面积为7900m2，晴天进行喷雾降尘，喷雾用水量为0.1m3/1000m2•h，按晴天每日喷雾8h计算，排土场降尘用水量为6.32m3/d、1264m3/a。排土场降尘用水优先使用排土场淋虑水收集池中的水，不能满足时再使用生产用水高位水池中的新鲜水补充。 （5）运输道路降尘用水 采用洒水车对道路进行洒水降尘，洒水降尘用水主要是在晴天使用，每天早晚各一次。项目矿区道路总占地面积为2100m2，项目道路洒水降尘用水量为2L/m2•次，早晚各一次，则项目道路洒水降尘用水量为8.4m3/d、1680m3/a。道路洒水降尘用水优先使用经处理后的生活污水、机修废水和工业场地初期雨水，不能满足时再使用生产用水高位水池中的新鲜水补充。 2、石料切割工艺用水 班果大沟矿段在3#露天采场采用切割工艺生产少量的大块花岗岩。根据建设单位提供资料，切割工段用水量为0.45m3/吨石料，项目班果大沟矿段年产11000吨大块花岗岩石料，日产55吨石料，则切割工艺用水量约为25m3/d。项目设置1组循环沉淀池，总容积为350m3，石料切割工段湿法作业用水部分被蒸发和损耗，蒸发量约30%，剩余部分进入循环沉淀池循环使用，不外排。根据计算，项目切割工段新鲜补水量为7.5m3/d、1500m3/a。 3、地面辅助设施用水 主要为空压机循环水的补充水，空压机循环补充水为6m3/d。 班果大沟矿段机修用水量约为0.6m3/d，机修废水产生量为0.48m3/d。 项目生产用水量情况见表2.16-1。 表 2.16-1-a 项目生产用水一览表 用水项目 用水量 m3/d m3/a 生产用水 露天开采降尘用水 77.28 16615.2 建筑料破碎系统用水 8.0 1600.0 建筑石料临时堆场降尘用水 81.36 16272.0 排土场降尘用水 6.32 1264.0 运输道路降尘用水 8.4 1680.0 石料切割工艺补水 7.5 1500.0 空压机补水 6.0 1200.0 机修用水 0.6 120.0 合计 195.45 40251.2 B、生活用水 根据可研本项目班果大沟矿段劳动定员12人，本项目人均生活用水以120L/d计，则用水量1.44m3/d、288m3/a。废水产生量以用水量的80%估算，则此部分废水产生量为1.15m3/d、230m3/a。 生活污水处理站设计采用“厌氧生化（缺氧滤池）+好氧生化（生物接触氧化池）+过滤+消毒”处理工艺，根据可研处理后污染物浓度降低为SS：10 mg/L、BOD5：10mg/L、COD：10mg/L、NH3-N：3mg/L，TP 0.4mg/L，动植物油7mg/L，出水水质能够满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的“绿化”标准。 生活污水处理工艺流程图 表 2.16-1-b 生活污水处理前后污染物浓度 单位：mg/L（pH除外） 项目 水质 pH SS 氨氮 COD BOD5 总磷 动植物油 处理前水质 6-9 200 30 200 100 2 20 处理后水质 6-9 10 3 10 10 0.4 7 去除率 / 95% 90% 95% 90% 80% 65% 绿化回用水标准 6-9 / 20 / 20 / / 达标情况 达标 / 达标 / 达标 / / C、绿化用水 项目绿化面积1000m2，绿化浇灌非雨天一天实施一次，绿化用水量参考《云南省地方标准用水定额》（DB53T 168-2019）推荐的绿化用水量3L/（m2•次）计，则绿化用水量为3.0m3/d、645m3/a。绿化用水经土地吸收渗滤、植物吸收和蒸发后，无废水外排，绿化用水采用本项目污水处理站处理后的水。 项目各工序用水情况详见表2.16-2。 表 2.16-2 项目各工序用水情况一览表 用水项目 用水单位 用水标准 用水量 m3/d m3/a 生活用水 日常生活 12人 120L/d 1.44 288 绿化用水 绿化用水 1000.0m2 3L/（m2•次） 3.0 645 生产用水 露天开采降尘用水 32200m2 0.2m3/1000m2•h 77.28 16615.2 建筑料破碎系统用水 / / 8.0 1600 建筑石料临时堆场降尘用水 11300m2 0.6m3/1000m2•h 81.36 16272.0 排土场降尘用水 7900m2 0.1m3/1000m2•h 6.32 1264 运输道路降尘用水 2100m2 2L/m2•次 8.4 1680 石料切割补水 / / 7.5 1500 地面辅助设施 空压机补水 / / 6.0 1200.0 机修用水 / / 0.6 120.0 生产用水合计 / / 195.45 40251.2 项目用水合计 / / 199.99 41184.2 2、班果大沟矿段排水情况 A、露天采场肯积水及初期雨水 （1）采坑积水 根据开发利用方案，矿区采用地表山顶露天采坑开采，含水层富水性中等，补给主要靠大气降水，补给量较少，地表水贫乏，矿区当地最低侵蚀基准面为小班果河，海拔标高1200m。矿区范围内资源储量最低标高为1330m，高于矿区最低侵蚀基准面130m。地下水埋藏较低，矿体出露标高较高，即将开采的采坑控制开采最低标高为1330m，均位于最低侵蚀基准面和地下水位以上，且矿区地形有利于自然排水，故露采场不易受含水层和地表水的影响。 矿区石灰岩矿山矿床开采为一山体山顶地带，南高，北低，由于地形条件，最终采坑形成南高，北低的形状，大气降水从天然的地表通过自然径流方式向北侧的沟谷自流，不会在矿坑产生涌水及积水。 （2）露天采场初期雨水 考虑最大影响，项目露天采场按照矿区范围来核算初期雨水量，矿区范围面积0.0676km2。根据收集矿区内多年的降雨资料发现，矿区日最大降雨量为49.84mm。因本项目降尘用水量较大，考虑收集处理露天采场60min内的初期雨水，露天采场初期雨水最大量为42.11m3/次，按年降雨150天，降雨每天收集初期雨水一次计算，则初期雨水最大产生量为6316.5m3/a。 露天采场初期雨水量计算公式如下： 露天采场初期雨水量=小时降雨量×降雨历时（取1h）×露天采场汇水面积×地表径流系数（取0.3）） （49.84/24）×67600×0.3/1000＝42.11m3/次 露天采场初期雨水主要污染因子为SS，产生浓度可以达到1000mg/L，通过沉淀后SS的去除效率能达到80%，经沉淀后SS的浓度约为200mg/L。项目设置有初期雨水收集沉淀池，该部分初期雨经收集后回用于露天采场洒水降尘。 根据调查1#、2#、3#露天采场设置有容积为414m3的初期雨水收集池，可满足扩建后班果大沟矿段露天采场初期雨水收集的需要，该部分初期雨经收集后回用于露天采场洒水降尘。 （3）排土场初期雨水（淋虑水） 本项目排土场设有完善的排水沟和截洪沟，排土场外部径流很难进入堆场，因此排土场暴雨时汇水面积为占地面积7900m2。径流系数按0.3 计，日最大降雨量按49.84mm计算，考虑收集处理排土场60min内的初期雨水，则日最大降雨量条件下排土场的初期雨水产生量为4.92m3/次，按年降雨150天，降雨每天收集初期雨水一次计算，则初期雨水最大产生量为738m3/a。 排土场主要污染因子为SS，产生浓度可以达到1000mg/L，通过沉淀后SS的去除效率能达到80%，经沉淀后SS的浓度约为200mg/L。 根据调查现有排土场初期雨水收集池容积为25.0m3，能满足扩建项目需要，该部分初期雨经收集后回用于排土场洒水降尘。 B、地面辅助设施用水 主要为空压机循环水的补充水，空压机循环补充水为6m3/d，无废水外排。项目切割工段新鲜补水量为7.5m3/d、1500m3/a，无废水外排。 C、机修废水 班果大沟矿段机修用水量约为0.6m3/d，机修废水产生量为0.48m3/d，机修废水含有的污染物主要为石油类、SS，类比同类型机修车间废水水质，废水中SS：350mg/L；石油类：30mg/L。 环评要求项目在班果大沟矿段机修车间设置一个0.5m3隔油池，产生的含油机修废水经隔油池处理后汇入生活污水处理站处理达标后用于道路洒水降尘，不外排。 D、生活用水 根据可研本项目班果大沟矿段劳动定员12人，项目人均生活用水以120L/d计，则用水量1.44m3/d、288m3/a。废水产生量以用水量的80%估算，则此部分废水产生量为1.15m3/d、230m3/a。 项目扩建完成后项目生活污水及机修废水产生量为1.63m3/d、326m3/a，生活污水经收集后进入生活污水处理站处理，处理规模为2.0m3/d，生活污水经生活污水处理站处理达标后全部回用于厂区绿化和洒水降尘，不外排。 表 2.16-3 扩建项目各工序废水产生情况一览表 用水项目 主要污染物 废水产生量 废水排放量 废水去向 m3/d m3/a m3/d m3/a 生活 生活污水 CODcr、BOD5、NH3-N 1.15 230 0 0 处理达标后回用于厂区绿化 辅助 机修废水 石油类 0.6 0.48 0 0 生产 露天采场初期雨水 SS 42.11 6316.5 0 0 沉淀处理后，晴天回用于喷雾降尘，雨天暂存于收集池 排土场初期雨水 SS 4.92 738 0 0 空压机循环补水 / 0 0 0 0 循环补充水 切割工段补水 SS 0 0 0 0 生产废水小计 47.03 7054.5 0 0 合计 48.78 7284.98 0 0 3、水平衡 项目完成后水平衡详见图2-3和2-4。 （二）小班果河矿段用排水情况 1、小班果河矿段用水情况分析 A、生产用水 生产中涉及的用水主要为降尘用水和地面辅助设施用水。 1、降尘用水 （1）露天开采降尘用水 根据可研，扩建项目小班果河矿段露天采场面积为10400m2，晴天进行喷雾降尘，喷雾用水量为0.2m3/1000m2•h，按晴天每日喷雾12h计算，露天采场降尘用水量为24.96m3/d、4992m3/a。露天采场降尘用水优先使用初期雨水沉淀池中的水，不能满足时再使用生产用水高位水池中的新鲜水补充。 （2）建筑料破碎系统用水 根据可研，扩建项目破碎筛分，设备密闭，输送皮带加装防尘罩，皮带输送末端降低装、卸料时的落差，并设置喷雾洒水装置，喷雾降尘用水量为8.0m3/d、1600m3/a。 （3）建筑石料临时堆场降尘用水 根据可研，建设项目临时堆场面积为8100m2，晴天进行喷雾降尘，喷雾用水量为0.6m3/1000m2•h，按晴天每日喷雾12h计算，临时堆场降尘用水量为58.32m3/d、11664.0m3/a。 （4）排土场降尘用水 根据可研，扩建项目排土场面积为7600m2，晴天进行喷雾降尘，喷雾用水量为0.1m3/1000m2•h，按晴天每日喷雾8h计算，排土场降尘用水量为6.08m3/d、1216m3/a。排土场降尘用水优先使用排土场淋虑水收集池中的水，不能满足时再使用生产用水高位水池中的新鲜水补充。 （5）运输道路降尘用水 采用洒水车对道路进行洒水降尘，洒水降尘用水主要是在晴天使用，每天早晚各一次。项目矿区道路总占地面积为3300m2，项目道路洒水降尘用水量为2L/m2•次，早晚各一次，则项目道路洒水降尘用水量为6.6m3/d、1320m3/a。道路洒水降尘用水优先使用经处理后的生活污水、机修废水和工业场地初期雨水，不能满足时再使用生产用水高位水池中的新鲜水补充。 2、地面辅助设施用水 主要为空压机循环水的补充水，空压机循环补充水为6m3/d。 小班果河矿段机修用水量约为0.6m3/d，机修废水产生量为0.48m3/d。 项目生产用水量情况见表2.16-4。 表 2.16-4 项目生产用水一览表 用水项目 用水量 m3/d m3/a 生产用水 露天开采降尘用水 24.96 4992 建筑料破碎系统用水 8.0 1600.0 建筑石料临时堆场降尘用水 58.32 11664.0 排土场降尘用水 6.08 1216 运输道路降尘用水 6.6 1320 空压机补水 6.0 1200.0 机修用水 0.6 120.0 合计 110.56 22112 B、生活用水 根据可研本项目小班果河矿段劳动定员8人，本项目人均生活用水以120L/d计，则用水量0.96m3/d、192m3/a。废水产生量以用水量的80%估算，则此部分废水产生量为0.77m3/d、154m3/a。本项目产生的生活污水经生活污水处理站处理达标后回用于厂区绿化，不外排。 C、绿化用水 项目绿化面积800m2，绿化浇灌非雨天一天实施一次，绿化用水量参考《云南省地方标准用水定额》（DB53T 168-2019）推荐的绿化用水量3L/（m2•次）计，则绿化用水量为2.4m3/d、516m3/a。绿化用水经土地吸收渗滤、植物吸收和蒸发后，无废水外排，绿化用水采用本项目污水处理站处理后的水。 项目各工序用水情况详见表2.16-5。 表 2.16-5 项目各工序用水情况一览表 用水项目 用水单位 用水标准 用水量 m3/d m3/a 生活用水 日常生活 8人 120L/d 0.96 192 绿化用水 绿化用水 800.0m2 3L/（m2•次） 2.4 516 生产用水 露天开采降尘用水 10400m2 0.2m3/1000m2•h 24.96 4992 建筑料破碎系统用水 / / 8.0 1600 建筑石料临时堆场降尘用水 8100m2 0.6m3/1000m2•h 58.32 11664.0 排土场降尘用水 7600m2 0.1m3/1000m2•h 6.08 1261 运输道路降尘用水 3300m2 2L/m2•次 6.6 1320 地面辅助设施 空压机补水 / / 6.0 1200.0 机修用水 / / 0.6 120.0 生产用水合计 / / 110.56 22157 项目用水合计 / / 113.92 22865 2、小班果河矿段排水情况 A、露天采场肯积水及初期雨水 （1）采坑积水 根据开发利用方案，矿区采用地表山顶露天采坑开采，含水层富水性中等，补给主要靠大气降水，补给量较少，地表水贫乏，矿区当地最低侵蚀基准面为小班果河，海拔标高1200m。矿区范围内资源储量最低标高为1205m，高于矿区最低侵蚀基准面5m。地下水埋藏较低，矿体出露标高较高，即将开采的采坑控制开采最低标高为1205m，均位于最低侵蚀基准面和地下水位以上，且矿区地形有利于自然排水，故露采场不易受含水层和地表水的影响。 矿区石灰岩矿山矿床开采为一山体山顶地带，南高，北低，由于地形条件，最终采坑形成南高，北低的形状，大气降水从天然的地表通过自然径流方式向北侧的沟谷自流，不会在矿坑产生涌水及积水。 （2）露天采场初期雨水 考虑最大影响，项目露天采场按照矿区范围来核算初期雨水量，矿区范围面积0.0334km2。根据收集矿区内多年的降雨资料发现，矿区日最大降雨量为49.84mm。因本项目降尘用水量较大，考虑收集处理露天采场60min内的初期雨水，露天采场初期雨水最大量为20.81m3/次，按年降雨150天，降雨每天收集初期雨水一次计算，则初期雨水最大产生量为3121.2m3/a。 露天采场初期雨水量计算公式如下： 露天采场初期雨水量=小时降雨量×降雨历时（取1h）×露天采场汇水面积×地表径流系数（取0.3）） （49.84/24）×33400×0.3/1000＝20.81m3/次 露天采场初期雨水主要污染因子为SS，产生浓度可以达到1000mg/L，通过沉淀后SS的去除效率能达到80%，经沉淀后SS的浓度约为200mg/L。项目设置有初期雨水收集沉淀池，该部分初期雨经收集后回用于露天采场洒水降尘。 根据调查4#露天采场设置有容积为134m3的初期雨水收集池，可满足扩建后小班果河矿段露天采场初期雨水收集的需要，该部分初期雨经收集后回用于露天采场洒水降尘。 （3）排土场初期雨水（淋虑水） 本项目排土场设有完善的排水沟和截洪沟，排土场外部径流很难进入堆场，因此排土场暴雨时汇水面积为占地面积7600m2。径流系数按0.3计，日最大降雨量按49.84mm计算，考虑收集处理排土场60min内的初期雨水，则日最大降雨量条件下排土场的初期雨水产生量为4.73m3/次，按年降雨150天，降雨每天收集初期雨水一次计算，则初期雨水最大产生量为710.2m3/a。 排土场主要污染因子为SS，产生浓度可以达到1000mg/L，通过沉淀后SS的去除效率能达到80%，经沉淀后SS的浓度约为200mg/L。 根据调查现有排土场初期雨水收集池容积为48.0m3，能满足扩建项目需要，该部分初期雨经收集后回用于排土场洒水降尘。 B、地面辅助设施用水 主要为空压机循环水的补充水，空压机循环补充水为6m3/d，无废水外排。 C、机修废水 小班果河矿段机修用水量约为0.6m3/d，机修废水产生量为0.48m3/d，机修废水含有的污染物主要为石油类、SS，类比同类型机修车间废水水质，废水中SS：350mg/L；石油类：30mg/L。项目在小班果河矿段机修车间设置一个0.5m3隔油池，产生的含油机修废水经隔油池处理后汇入生活污水处理站处理达标后用于道路洒水降尘，不外排。 D、生活用水 根据可研本项目小班果河矿段劳动定员8人，本项目人均生活用水以120L/d计，则用水量0.96m3/d、192m3/a。废水产生量以用水量的80%估算，则此部分废水产生量为0.77m3/d、154m3/a。 项目扩建完成后项目生活污水及机修废水产生量为1.25m3/d、250m3/a，生活污水经收集后进入生活污水处理站处理，处理规模为2.0m3/d，生活污水经生活污水处理站处理达标后全部回用于厂区绿化和洒水降尘，不外排。 表 2.16-6 扩建项目各工序废水产生情况一览表 用水项目 主要污染物 废水产生量 废水排放量 废水去向 m3/d m3/a m3/d m3/a | 生活 生活污水 CODcr、BOD5、NH3-N 0.96 192 0 0 处理达标后回用于厂区绿化 辅助 机修废水 石油类 0.6 0.48 0 0 生产 露天采场初期雨水 SS 20.81 3121.2 0 0 沉淀处理后，晴天回用于喷雾降尘，雨天暂存于收集池 排土场初期雨水 SS 4.73 710.2 0 0 空压机循环补水 / 0 0 0 0 循环补充水 生产废水小计 26.14 3831.88 0 0 合计 27.1 4023.88 0 0 3、水平衡 项目完成后水平衡详见图2-5和2-6。 二、废气 本项目大气污染物主要为粉尘、爆破废气、燃油废气和食堂油烟。粉尘主要为凿岩粉尘、爆破粉尘、运输扬尘、采场采装扬尘、破碎筛分粉尘、堆场扬尘、皮带落料点二次扬尘及切割粉尘。 （一）粉尘 1、班果大沟矿段粉尘 A、无组织 （1）露天采场扬尘（G1、G2、G4、G8、G10） 露天采场在晴天、风速较大的气候条件下，放矿、铲装等作业也会导致现场尘土飞扬，使空气中颗粒物浓度增加，并随风扩散，影响下风区域及周围空气环境质量。露天采矿时粉尘呈无组织排放，对环境的影响除与排放量有关外，还与空气湿度、风速、风向等气象条件有关。参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中给出的钻孔逸散尘排放系数，在未设防尘措施的条件下，开采花岗岩矿石钻孔过程中粉尘的产生量为0.004kg/t；石灰岩采场铲装过程中产生的粉尘量约为0.003kg/t（原矿）。本项目班果大沟矿段矿山开采石灰石矿15万t/a，露天采场扬尘按0.007kg/t计算，则露天采场扬尘产生量为1.05t/a。项目在开采过程中采取喷雾降尘措施，露天采场粉尘排放量可降低约70%，则排放量为0.32t/a、0.20kg/h。 （2）爆破废气（G3） 矿山爆破使用炸药和雷管，炸药采用2#岩石炸药，主要成分为硝酸铵，分子式：NH4NO3，分子量为80.05，是一种无色无臭的透明结晶或呈白色的小颗粒，有潮解性化学物品，极易溶于水。硝酸铵爆炸时威力较大，用于硬岩等各种土岩的井下或露天爆破。 建设项目使用2#炸药，爆破会产生爆破废气，爆破废气中含有CO、NOx、CO2、CH4等有害气体，以CO和NOx为主。建设项目每周爆破2~3次，每次爆破时间不超过5s，爆破废气属于间歇排放，排放量很少。 （3）排土场扬尘（G6、G9） 由于排土场在晴天有风时有扬尘产生，本报告采用西安冶金建筑学院干堆计算公式： Q=4.23×10-4×V4.9×S 排土场面积S＝7900m2，风速V＝2.5m/s，根据上式估算排土场起尘量约为33.02mg/s，起尘时间每天按24h计算，则排土场无组织粉尘产生量为0.12kg/h、0.58t/a。采取喷雾降尘措施后，扬尘量可减少70%，排放量约为0.174t/a、0.036kg/h。 （4）成品堆场粉尘（G7） 成品堆场面积S＝11300m2，风速V＝2.5m/s，根据上式估算成品堆场起尘量约为47.23mg/s，起尘时间每天按24h计算，则成品堆场无组织粉尘产生量为0.17kg/h、0.82t/a。成品堆场设置半封闭式结构，加设彩钢顶棚，三面设围挡，顶部安装喷淋设施，扬尘量可减少80%，排放量约为0.164t/a、0.034kg/h。 （5）装卸粉尘（G5） 项目在装卸过程中的起尘量采用“秦皇岛港口装卸起尘及其扩散规律的研究”文献中采用风洞模拟实验得出的经验公式： 装卸起尘量采用下式计算： Q=0.03·U1.6·H1.23·e(-0.28W) 式中：Q—装卸起尘量，kg/t； U—风速，取当地平均风速2.5m/s； W—含水率； H—装卸高度，取车辆高度3.5m； 年装卸量为15万t/a，经计,堆场装卸过程中未采取洒水防尘时，起尘量为4.63t/a，采取喷雾洒水防尘措施后，扬尘量可减少80%，排放量约为0.93t/a。 （6）道路扬尘 道路扬尘是矿山环境空气污染的一个重要污染源，它主要受路况、物料泼洒及运输量情况影响， 运输扬尘，即车辆经过带起的粉尘，运输线路上的起尘量按下式计算： 式中：QP——道路扬尘量（kg/km·辆）； QP1——总扬尘量（kg/a）； V——车辆速度（km/h）； M——车辆载重（t/辆）； P——道路灰尘覆盖量（kg/m2）； L——运输距离（km）； Q——运输量（t/a）。 班果大沟矿段采用3辆5t的自卸汽车运输矿石，运输车辆时速约10km/h，道路灰尘覆盖量P取0.1kg/m2。班果大沟矿段运输总量约为15万t/a。因此道路扬尘量约为0.05kg/km·辆，班果大沟矿段矿山内部运输道路长度为270m，道路总起尘量约为0.38t/a，设置洒水车一辆，非雨天每天两次对运输道路进行洒水降尘，降尘率可达70%，则道路交通运输扬尘量为0.114t/a，为无组织排放。 （7）破碎筛分无组织 班果大沟矿段联合破碎机各工段矿石破碎、筛分过程均会产生粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》统计，破碎筛分粉尘的产生量为0.1kg/t矿石，项目班果大沟矿石的破碎量为13.9万t/a，则粉尘产生量为13.9t/a，经集气罩收集后（集气罩收集率95%）进入布袋除尘除尘器处理（13.21t/a），则无组织粉尘产生量为0.78t/a，建设单位将在破碎车间外并设置喷雾洒水措施，降尘洒水处理效率为70%，因此此阶段粉尘无组织排放量为0.23t/a。 （8）石料切割粉尘（G11、G12） 班果大沟矿段在切割生产大块花岗岩过程中会产生粉尘。项目切割采用湿式作业，使用活动软管喷头，采取喷淋洒水湿式作业，根据同类工程类比，切割工段粉尘产生量按0.01%计，班果大沟矿段大块花岗岩生产规模为1.1万t/a，则切割工段粉尘产生量为1.1t/a，喷淋洒水湿式作业措施后，粉尘去除率可达85%，则班果大沟矿段切割工段粉尘排放量为0.165t/a。 B、有组织 班果大沟矿段联合破碎机各工段矿石破碎、筛分过程均会产生粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》统计，破碎筛分粉尘的产生量为0.1kg/t矿石，项目班果大沟矿石的破碎量为13.9万t/a，则粉尘产生量为13.9t/a，经集气罩收集后（集气罩收集率95%）进入布袋除尘除尘器处理（13.21t/a），根据可研布袋除尘系统设计风量为3000Nm3/h，破碎筛分粉尘（T1）产排污情况见表2.16-7。 表 2.16-7 破碎筛分车间粉尘有组织排放情况表 编号 T1 风量（Nm3/h） 3000 产生情况 浓度（mg/Nm3） 2753 产生量（t/a） 13.21 产生速率（kg/h） 8.26 排放情况 浓度（mg/Nm3） 27.08 排放量（t/a） 0.13 排放速率（kg/h） 0.081 降尘措施 低压脉冲布袋除尘器 处理效率（%） 99 排气筒高度（m） 15 排气筒内径（m） 0.2 排气筒个数 1 排放温度（℃） 20 标准值 （mg/Nm3） 120 kg/h 3.5 达标情况 达标 2、小班果河矿段粉尘 A、无组织 （1）露天采场扬尘（G1、G2、G4） 露天采场在晴天、风速较大的气候条件下，放矿、铲装等作业也会导致现场尘土飞扬，使空气中颗粒物浓度增加，并随风扩散，影响下风区域及周围空气环境质量。露天采矿时粉尘呈无组织排放，对环境的影响除与排放量有关外，还与空气湿度、风速、风向等气象条件有关。参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中给出的钻孔逸散尘排放系数，在未设防尘措施的条件下，开采花岗岩矿石钻孔过程中粉尘的产生量为0.004kg/t；石灰岩采场铲装过程中产生的粉尘量约为0.003kg/t（原矿）。本项目小班果河矿段矿山开采石灰石矿15万t/a，露天采场扬尘按0.007kg/t计算，则露天采场扬尘产生量为1.05t/a。项目在开采过程中采取喷雾降尘措施，露天采场粉尘排放量可降低约70%，则排放量为0.32t/a、0.20kg/h。 （2）爆破废气（G3） 矿山爆破使用炸药和雷管，炸药采用2#岩石炸药，主要成分为硝酸铵，分子式：NH4NO3，分子量为80.05，是一种无色无臭的透明结晶或呈白色的小颗粒，有潮解性化学物品，极易溶于水。硝酸铵爆炸时威力较大，用于硬岩等各种土岩的井下或露天爆破。 建设项目使用2#炸药，爆破会产生爆破废气，爆破废气中含有CO、NOx、CO2、CH4等有害气体，以CO和NOx为主。建设项目每周爆破2~3次，每次爆破时间不超过5s，爆破废气属于间歇排放，排放量很少。 （3）排土场扬尘（G6） 由于排土场在晴天有风时有扬尘产生，本报告采用西安冶金建筑学院干堆计算公式： Q=4.23×10-4×V4.9×S 排土场面积S＝7600m2，风速V＝2.5m/s，根据上式估算排土场起尘量约为31.76mg/s，起尘时间每天按24h计算，则排土场无组织粉尘产生量为0.11kg/h、0.53t/a。采取喷雾降尘措施后，扬尘量可减少70%，排放量约为0.159t/a、0.033kg/h。 （4）成品堆场粉尘（G7） 成品堆场面积S＝8100m2，风速V＝2.5m/s，根据上式估算成品堆场起尘量约为33.85mg/s，起尘时间每天按24h计算，则成品堆场无组织粉尘产生量为0.12kg/h、0.58t/a。成品堆场设置半封闭式结构，加设彩钢顶棚，三面设围挡，顶部安装喷淋设施，扬尘量可减少80%，排放量约为0.12t/a、0.024kg/h。 （5）装卸粉尘（G5） 项目在装卸过程中的起尘量采用“秦皇岛港口装卸起尘及其扩散规律的研究”文献中采用风洞模拟实验得出的经验公式： 装卸起尘量采用下式计算： Q=0.03·U1.6·H1.23·e(-0.28W) 式中：Q—装卸起尘量，kg/t； U—风速，取当地平均风速2.5m/s； W—含水率； H—装卸高度，取车辆高度3.5m； 年装卸量为15万t/a，堆场装卸过程中未采取洒水防尘时，起尘量为4.63t/a，采取喷雾洒水防尘措施后，扬尘量可减少80%，排放量约为0.93t/a。 （6）道路扬尘 道路扬尘是矿山环境空气污染的一个重要污染源，它主要受路况、物料泼洒及运输量情况影响，运输扬尘，即车辆经过带起的粉尘，运输线路上的起尘量按下式计算： 式中：QP——道路扬尘量（kg/km·辆）； QP1——总扬尘量（kg/a）； V——车辆速度（km/h）； M——车辆载重（t/辆）； P——道路灰尘覆盖量（kg/m2）； L——运输距离（km）； Q——运输量（t/a）。 小班果河矿段采用5t的自卸汽车运输矿石，运输车辆时速约10km/h，道路灰尘覆盖量P取0.1kg/m2。小班果河矿段运输总量约为15万t/a。因此道路扬尘量约为0.05kg/km·辆，小班果河矿段矿山内部运输道路长度为410m，道路总起尘量约为0.324t/a，设置洒水车一辆，非雨天每天两次对运输道路进行洒水降尘，降尘率可达70%，则道路交通运输扬尘量为0.097t/a，为无组织排放。 （7）破碎筛分无组织 小班果河矿段联合破碎机各工段矿石破碎、筛分过程均会产生粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》统计，破碎筛分粉尘的产生量为0.1kg/t矿石，项目小班果河矿石的破碎量为15万t/a，则粉尘产生量为15.0t/a，经集气罩收集后（集气罩收集率95%）进入布袋除尘除尘器处理（14.25t/a），则无组织粉尘产生量为0.75t/a，建设单位将在破碎车间外并设置喷雾洒水措施，降尘洒水处理效率为70%，因此此阶段粉尘无组织排放量为0.23t/a。 B、有组织 小班果河矿段联合破碎机各工段矿石破碎、筛分过程均会产生粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》统计，破碎筛分粉尘的产生量为0.1kg/t矿石，项目班果大沟矿石的破碎量为15万t/a，则粉尘产生量为15.0t/a，经集气罩收集后（集气罩收集率95%）进入布袋除尘除尘器处理（14.25t/a），根据可研布袋除尘系统设计风量为3000Nm3/h，破碎筛分粉尘（T1）产排污情况见表2.16-8。 表 2.16-8 破碎筛分车间粉尘有组织排放情况表 编号 T1 风量（Nm3/h） 3000 产生情况 浓度（mg/Nm3） 2970 产生量（t/a） 14.25 产生速率（kg/h） 8.91 排放情况 浓度（mg/Nm3） 29.17 排放量（t/a） 0.14 排放速率（kg/h） 0.088 降尘措施 低压脉冲布袋除尘器 处理效率（%） 99 排气筒高度（m） 15 排气筒内径（m） 0.2 排气筒个数 1 排放温度（℃） 20 标准值 （mg/Nm3） 120 kg/h 3.5 达标情况 达标 （二）燃油机械和运输车辆尾气 矿石装卸设备、运输车辆燃油废气无组织排放。主要废气污染物为一氧化碳、氮氧化物，项目均采用经审核合格的燃油运输车辆和机械设备，尾气污染物可达标排放。 （三）食堂油烟 项目运营期食堂采用液化气、电能，属清洁能源，使用时无大的燃烧废气污染物排放。项目餐厅就餐人数增加20人/餐，使用燃料为煤气，计算人均用油量以20g/人•d计，则日耗油量为0.38kg，年耗油量为114kg/a，油烟产生量按食用量的2%计，则营运期产生油烟2.28kg/a。排风量按《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）规定的单个灶头基准排风量大、中、小型均为5000m3/h，厨房内设置有1台油烟净化系统，风量为5000m3/h，则油烟产生浓度为0.38mg/m3，项目拟采用采用集气罩收集后经油烟净化装置处理，处理后油烟去除效率按85%算，则排放浓度为0.1mg/m3，能达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中排放允许浓度2.0mg/m3的要求。厨房油烟采用集气罩收集经油烟净化装置净化处理后，通过食堂排烟管道排放。 项目运营过程中废气产生源强及其所采取的措施见2.16-9。 表 2.16-9 废气产生源强及其治理措施一览表 污染源 污染物 年产生量（t/a） 治理措施 年排放量 （t/a） 粉尘 班果大沟矿段 无组织 露天采场扬尘 1.05 喷雾降尘 0.32 排土场扬尘 0.58 喷雾降尘 0.17 成品堆场粉尘 0.82 半封闭式结构，加设彩钢顶棚，三面设围挡，顶部安装喷淋设施 0.16 装卸扬尘 4.63 喷雾降尘 0.93 道路扬尘 0.38 洒水车洒水降尘 0.11 破碎筛分 0.78 喷雾降尘 0.23 石料切割粉尘 1.1 喷淋洒水湿式作业 0.17 有组织 破碎筛分 13.21 集气罩+布袋除尘 0.13 小班果河矿段 无组织 露天采场扬尘 1.05 喷雾降尘 0.32 排土场扬尘 0.53 喷雾降尘 0.16 成品堆场粉尘 0.58 半封闭式结构，加设彩钢顶棚，三面设围挡，顶部安装喷淋设施 0.12 装卸扬尘 4.63 喷雾降尘 0.93 道路扬尘 0.32 洒水车洒水降尘 0.097 破碎筛分 0.75 喷雾降尘 0.23 有组织 破碎筛分 14.25 集气罩+布袋除尘 0.14 机械废气 烃类、CO、NOX 少量 / 少量 爆破废气（G2） SO2、CO、NOX 少量 / 少量 食堂油烟 油烟 少量 / 少量 三、噪声 项目生产中凿岩、爆破、破碎、装载、运输等过程会产生一定的噪声污染，根据矿山采用的工艺流程及所选设备，有凿岩机、装载机、空压机、破碎机等高噪声源机械设备，爆破产生瞬间噪声。 表 2.16-10 项目噪声源情况 声源 位置 设备名称 台数 单台设备噪声级dB(A) 噪声治理措施 采取措施后单台设备噪声级dB(A) 声源排放方式 班果大沟矿段 挖掘机 2 95 / 95 间断产生 凿岩机 1 90 / 90 间断产生 装载机 2 90 / 90 间断产生 联合破碎机 2 95 基础减振 80 连续产生 空压机 1 95 空压机房 80 间断产生 矿山采石机 2 95 减震垫 90 连续产生 红外线桥式切边机 10 95 减震垫 90 连续产生 小班果河矿段 挖掘机 2 95 / 95 间断产生 凿岩机 2 90 / 90 间断产生 装载机 2 | 90 / 90 间断产生 联合破碎机 2 95 基础减振 80 连续产生 空压机 1 95 空压机房 80 间断产生 项目区 爆破 / 110 / 110 瞬间产生 载重汽车 10 85 / 85 移动声源 凿岩机、装载机、挖掘机及载重汽车为移动式作业，噪声瞬时排放可能存在突发噪声。项目高噪声设备为空压机、联合破碎机、矿山采石机及红外线桥式切边机，均为固定作业，空压机置于封闭室内有建筑隔声；联合破碎机经基础减振及建筑隔声，可对破碎筛分产生的噪声有一定程度的阻隔；矿山采石机及红外线桥式切边机设置减震垫进行减震降噪。 爆破噪声具有产生时间短，噪声源强大等特点；爆破过程中会产生一定的震动。 四、固体废物 矿山运营期产生的固体废物主要是剥离表土及弃渣，其次是工作人员生活垃圾，污泥，沉砂池渣，废机油、切割废边角料。 （1）剥离表土和弃渣 根据《元谋县平田友联采石厂水土保持方案初步设计报告书》，本项目运营期露天采场分台开采，为避免采空区长时间裸露，各台阶开采前需先进行表土剥离，在开采结束后立即按台阶范围进行覆土绿化，运行期表土剥离量0.58万m3（班果大沟矿段0.44万m3，小班果河矿段0.14万m3），表土用于植被覆土。项目共计可采资源储总量为156.74万m3（其中班果大沟矿段设计可采资源储量250.83万m3，小班果河矿段设计可采资源储量250.83万m3），根据矿体剥采比：班果大沟矿段0.228，小班果河矿段0.1347。本项目运行期在露天采场采出的弃渣量为29.97万m3（班果大沟矿段21.39万m3，小班果河矿段8.58万m3），全部堆放在排土场。 项目运营期土石方流向见2.16-11。 表 2.16-11 项目运营期土石方流向表 项目 土石方开挖 土石方回填利用 弃方 土石方开挖 剥离表土 矿石开采 绿化覆土 矿石出售 数量 去向 露天采场 29.97 0.58 148.9 0.58 148.9 29.97 排土场 （2）生活垃圾 项目运营期劳动定员20人，均在项目区食宿，生活垃圾的产生量按1kg/天·人计算，则生活垃圾的产生量为20kg/d，4t/a。生活垃圾利用加盖垃圾桶统一收集、袋装处理后，定期由专人负责运至平田乡垃圾收集点。 （3）生活污污泥 沉淀池污泥的产生总量约为1t/a，定期由专人负责运至平田乡垃圾收集点。 （4）沉砂池污泥 项目沉砂池污泥的产生量约为10t/a，沉砂池污泥定期清掏后运至排土场堆肥。 （5）废机油 项目机修车间会产生的少量废机油，废机油主要产生于设备日常保养更换机油的过程，项目机油使用量为1t/a，按损耗系数80%计，则废机油产生量为0.2t/a，属危险废物，经统一收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位清运处置。 项目应按《危险废物贮存污染控制标准》建设危废贮存设施，设置警示标志，由专人管理，定期交由有资质的单位进行处置，并建立危险废物转移联单制度。 （6）切割产生的废边角料 项目班果大沟矿段在石料切割时会产生一定量的废边角料，产生量约为石材加工量的1%，项目大块花岗岩加工量为1.1万t/a，则切割产生的废边角料产生量为110t/a，废边角料运至破碎站，加工成普通建筑石料。 （7）布袋除尘器收集的粉尘 项目班果大沟矿段破碎站及小班果河矿段破碎站均设置了布袋除尘器对破碎筛分粉尘进行收集处理，根据大气污染物源强章节核算，布袋除尘器收集的粉尘产生量约为27.19/a，作为砂料外售。 项目运营期固体废物产生及去向见表2.16-12。 表 2.16-12 固体废物产生情况一览表 项目 产生量 去向 处置率 弃渣 29.97万m3 堆存于排土场 100% 生活垃圾 4t/a 定期由专人负责运至平田乡垃圾收集点 污泥 1t/a 沉砂池污泥 10t/a 定期清掏后运至排土场填埋处理 废机油 0.2t/a 经收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位清运处置。 废边角料 110t/a 废边角料运至破碎站，加工成普通建筑石料 布袋除尘器收尘 27.19t/a 作为砂料外售 五、生态影响因素分析 项目运营期生态环境影响主要表现为：工程占地的影响、动植物资源的破坏、景观影响、水土流失。 1、工程占地 项目工程占地包括露天采区、工业场地、办公生活区、运输道路、排土场等，根据工程设计资料结合项目现状，项目共计占地9.11hm2。其中：露天采场占地4.26hm2，工业场地占地2.32hm2，办公生活及辅助设施占地0.43hm2，矿山道路占地0.55hm2，排土场占地1.55hm2。项目占地类型主要为其他草地、采矿用地、旱地、灌木林地、园地，其中其他草地3.54hm2，采矿用地3.26hm2，旱地1.19hm2，灌木林地0.9hm2，园地0.22hm2。 项目区占地不涉及基本农田及公益林地。随着工程的实施，原有的土地利用类型将会发生改变，原有土地利用类型由其他草地、旱地、灌木林地、园地等变为采矿用地，使区域自然体系的生产能力受到一定影响。 2、动植物影响因素 项目由于采用露天开采，将会对采场区域内的所有植被铲除，地表植被全部遭到毁灭，另外，大量矿山工作人员活动也可能对矿区周边的动植物生存的生态环境造成一定程度的破坏。 3、景观破坏 矿山开采及征占土地破坏了地表植被。工程行为造成的地表裸露和人为痕迹影响了区域自然景观和视角景观。 4、水土流失 项目开采方式为露天开采，工程量较大，产生的废土弃渣量较大，又因为对地表植被的破坏，运营期可能会造成大量的水土流失。 六、矿山服务期满后的影响因素 矿山服务期满后，环境空气、水体、噪声、固体废物等污染源停止排污，对环境不再产生影响；由于采掘引起的地表塌陷、采空区的形成都将对环境有一定的影响，并且延续的时间较长，因此，开采结束后，地表形态变化对地形、地貌和生态环境的影响将会持续一段时间。随着恢复治理方案以及土地复垦方案的实施，开采后的矿山对环境的影响将逐渐消除。 七、污染物排放汇总 项目污染物产生及排放情况详见表2.16-13。 表 2.16-13 项目污染物排放量汇总表 污染 类型 排放源 污染物 名称 产生量（t/a） 处理措施 排放量（t/a） 废气 班果大沟矿段粉尘 露天采场 无组织粉尘 1.05 喷雾降尘 0.32 排土场 0.58 喷雾降尘 0.17 成品堆场 0.82 半封闭式结构，加设彩钢顶棚，三面设围挡，顶部安装喷淋设施 0.16 装卸扬尘 4.63 喷雾降尘 0.93 道路扬尘 0.38 洒水车洒水降尘 0.11 破碎筛分 0.78 喷雾降尘 0.23 石料切割 1.1 喷淋洒水湿式作业 0.17 破碎筛分 有组织粉尘 13.21 集气罩+布袋除尘 0.13 小班果河矿段粉尘 露天采场扬尘 无组织粉尘 1.05 喷雾降尘 0.32 排土场扬尘 0.53 喷雾降尘 0.16 成品堆场粉尘 0.58 半封闭式结构，加设彩钢顶棚，三面设围挡，顶部安装喷淋设施 0.12 装卸扬尘 4.63 喷雾降尘 0.93 道路扬尘 0.32 洒水车洒水降尘 0.097 破碎筛分 0.75 喷雾降尘 0.23 破碎筛分 有组织粉尘 14.25 集气罩+布袋除尘 0.14 机械废气 CO、NOX 少量 / 少量 爆破废气 SO2、CO 少量 / 少量 食堂油烟 油烟 少量 / 少量 废水 生活污水 班果大沟 230.0 生活污水处理站处理达标后全部回用 0 小班果河 154.0 0 机修废水 班果大沟 96.0 隔油预处理 0 小班果河 96.0 0 切割废水 1500.0 沉淀池容积为350m3 0 初期雨水 班果大沟 露天采场 6316.5 初期雨水收集池容积为414m3 0 排土场 738 初期雨水收集池容积为25m3 0 小班果河 露天采场 3121.2 初期雨水收集池容积为134m3 0 排土场 710.2 初期雨水收集池容积为48m3 0 噪声 机械等 Leq(A) 85-95dB 基础减振，距离衰减 60 固体废物 弃渣 29.97万m3 堆存于排土场 100%处置 生活垃圾 4t/a 定期由专人负责运至平田乡垃圾收集点 污泥 1t/a 沉砂池污泥 10t/a 定期清掏后运至排土场填埋处理 废机油 0.2t/a 经收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位清运处置。 废边角料 110t/a 废边角料运至破碎站，加工成普通建筑石料 | 布袋除尘器收尘 27.19t/a 作为砂料外售 2.2扩建前后 “三本账”核算 扩建前后污染物“三本帐”核算详见表2.2-1。 表 2.2-1 三本账核算 污染物类别 现有工程排放量t/a 扩建工程排放量t/a 以新代老消减量t/a 排放增减量t/a 生活污水 废水量 422.0 0 422.0 -422.0 SS 0.084 0 0.084 -0.084 CODcr 0.084 0 0.084 -0.084 BOD5 0.042 0 0.042 -0.042 NH3 0.013 0 0.013 -0.013 生产废水 废水量 0 0 0 0 有组织废气 颗粒物 0 0.27 0 +0.27 无组织废气 颗粒物 30.29 3.95 30.29 -26.34 固废 废土石 0 0 0 0 生活垃圾 0 0 0 0 沉砂池污泥 0 0 0 0 废机油 0 0 0 0 废边角料 0 0 0 0 布袋除尘器收尘 0 0 0 0 生活污水处理站污泥 0 0 0 0 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1环境空气质量 （一）达标区判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.2.1.1，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或者环境质量报告中的结论或数据。 采用云南省生态环境厅驻楚雄州生态环境监测站办公室2021年1月20日发布的《2020年楚雄州环境质量状况》的数据和结论，2020年，元谋县监测有效天数为354天，其中优为282天，良为72天，优良率为100%， PM10年均值为29μg/m3（一级）、PM2.5为14μg/m3（二级）、SO2为14μg/m3（一级）、NO2为12μg/m3（一级）、CO为0.8mg/m3，臭氧为77μg/m3。元谋县城区环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改清单的要求。因此项目所在区域属于达标区。 （二）补充监测 本项目的特征污染物主要为TSP，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中的要求进行补充监测。 （1）监测指标 TSP。 （2）监测点 1#：班果大沟矿段露天采场。 2#：小班果河矿段露天采场。 （3）监测频率 采样3天，采样时间为2021年8月13日~8月15日。 （4）监测及分析方法 按国家环保部颁布的标准方法进行。 （5）监测单位 云南环绿环境检测技术有限公司。 （6）监测结果 经归纳整理，各监测项目值见表3.1-1。 表 3.1-1 环境空气TSP日均值监测结果一览表 监测时间 监测点位 班果大沟矿段露天采场 小班果河矿段露天采场 TSP（μg/m3） 2021-8-13 72 89 2021-8-14 78 82 2021-8-15 75 85 最大值 78 89 标准限值 900 | 最大值占标率% 8.7 9.9 达标情况 达标 达标 建设单位委托云南环绿环境检测技术有限公司于2021年8月13日—2021年8月15日对当地大气环境质量现状进行监测。根据监测数据可知，项目区TSP日均值监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。 （三）小结 根据云南省生态环境厅驻楚雄州生态环境监测站办公室2021年1月20日发布的《2020年楚雄州环境质量状况》的数据和结论，，项目所在区域属于达标区；根据云南环绿环境检测技术有限公司于2021年8月13日—2021年8月15日的补充监测数据，项目区TSP日均值监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，说明项目区环境空气质量现状较好。 3.2噪声质量现状 2021年8月13~14日，建设单位委托云南环绿环境检测技术有限公司对厂界噪声进行了监测，厂界东、南、西和北侧监测点昼间、夜间噪声值详见表3.2-1。 表 3.2-1 环境噪声检测结果一览表 单位：dB（A） 检测点位 采样日期 昼间 标准值 达标情况 夜间 标准值 达标情况 班果大沟矿段 厂界东 8.13 45.1 60 达标 40.2 | 50 达标 厂界南 48.5 达标 41.8 达标 厂界西 46.1 达标 39.2 达标 厂界北 44.9 达标 39.5 达标 厂界东 8.14 46.4 达标 39.8 达标 厂界南 45.5 达标 41.5 达标 厂界西 44.7 达标 41.7 达标 厂界北 45.2 达标 42.2 达标 小班果河矿段 厂界东 8.13 45.9 60 达标 41.9 50 达标 厂界南 46.6 达标 42.8 达标 厂界西 45.7 达标 | 40.3 达标 厂界北 46.1 达标 41.2 达标 厂界东 8.14 44.2 达标 42.4 达标 厂界南 45.0 达标 43.4 达标 厂界西 43.7 达标 42.0 达标 厂界北 46.4 达标 41.5 达标 根据声环境质量现状检测结果来看，各监测点昼间及夜间等效A声级均无超标现象，达标率100%，班果大沟矿段和小班果河矿段厂界东、南、西和北侧监测点昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，说明项目区声环境质量现状较好。 3.3土壤 项目区用地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值。项目周边林地和农田执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中的筛选值。 建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。为此，本次环评对区域土壤背景进行了布点监测。 1、土壤类型及理化特性 根据现场调查，项目厂址周边土壤有项目区地带性土壤主要为红壤、黄红壤、水稻土。根据国家土壤信息平台（http://www.soilinfo.cn/MAP/index.aspx）查询及现场调查，本项目调查评价范围内土壤类型为红壤。 2、土壤环境质量现状监测 （1）监测点位布置及监测因子 1#：班果大沟矿段（101.72839°、25.770067°） 2#：小班果河矿段（101.75287°、25.758813°） 3#：矿区南侧农田（101.73364°、25.764714°） 监测项目： 1#和2#：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间，对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、全盐量。 3#：pH值、全盐量、镍、铜、锌、铬、镉、铅、砷和汞。 2、监测单位 本次土壤监测单位为云南环绿环境检测技术有限公司。 3、监测结果 土壤环境质量现状监测结果及评价详见表3.3-1和3.3-2。 表 3.3-1 项目区土壤环境监测结果 单位：mg/kg 监测项目 监测点位 筛选值标准 达标情况 班果大沟矿段 小班果河矿段 砷 6.80 11.3 60 达标 镉 0.25 0.24 65 达标 铬（六价） 2.00L 2.00L 5.7 达标 铅 66.0 76.1 800 达标 汞 0.547 0.016 38 达标 铜 30 34 18000 达标 镍 28 42 900 达标 四氯化碳 1.3L 1.3L 2.8 达标 氯仿 1.1L 1.1L 0.9 达标 氯甲烷 1.0L 1.0L 37 达标 1,1-二氯乙烷 1.2L 1.2L 9 达标 1,2-二氯乙烷 1.3L 1.3L 5 达标 1,1-二氯乙烯 1.0L 1.0L 66 达标 顺式-1,2-二氯乙烯 1.3L 1.3L 596 达标 反式-1,2-二氯乙烯 1.4L 1.4L 54 达标 二氯甲烷 1.5L 1.5L 616 达标 1,2-二氯丙烷 1.1L 1.1L 5 达标 1,1,1,2-四氯乙烷 1.2L 1.2L 10 达标 1,1,2,2-四氯乙烷 1.2L 1.2L 6.8 达标 四氯乙烯 1.4L 1.4L 53 达标 1,1,1-三氯乙烷 1.3L 1.3L 840 达标 1,1,2-三氯乙烷 1.2L 1.2L 2.8 达标 三氯乙烯 1.2L 1.2L 2.8 达标 1,2,3-三氯丙烷 1.2L 1.2L 0.5 达标 氯乙烯 1.0L 1.0L 0.43 达标 苯 1.9L 1.9L 4 | 达标 氯苯 1.2L 1.2L 270 达标 1,2-二氯苯 1.5L 1.5L 560 达标 1,4-二氯苯 1.5L 1.5L 20 达标 乙苯 1.2L 1.2L 28 达标 苯乙烯 1.1L 1.1L 1290 达标 甲苯 1.3L 1.3L 1200 达标 间，对-二甲苯 1.2L 1.2L 570 达标 邻-二甲苯 1.2L 1.2L 640 达标 硝基苯 0.09L 0.09L 76 达标 苯胺 0.05L 0.05L 260 达标 2-氯苯酚 0.06L 0.06L 2256 达标 苯并[a]蒽 0.1L 0.1L 15 达标 苯并[a]芘 0.1L 0.1L 1.5 达标 苯并[b]荧蒽 0.2L 0.2L 15 达标 苯并[k]荧蒽 0.1L 0.1L 151 达标 䓛 0.1L 0.1L 490 达标 二苯并[a,h]蒽 0.1L 0.1L 1.5 达标 茚并[1,2,3-cd]芘 0.1L 0.1L 15 达标 萘 0.09L 0.09L 70 达标 全盐量（g/kg） 0.36 0.65 / / 表 3.3-2 矿区南侧农田土壤环境监测结果 监测项目 监测点位 筛选值标准 达标情况 矿区南侧农田 pH值（无量纲） 6.08 / / 镍（mg/kg） 35 70 达标 铜（mg/kg） 32 50 达标 镉（mg/kg） 0.22 0.3 达标 铅（mg/kg） 62.1 90 达标 砷（mg/kg） 9.94 40 达标 汞（mg/kg） 0.144 1.8 达标 总铬（mg/kg） 30 150 达标 锌（mg/kg） 94 200 达标 全盐量（g/kg） 0.29 / / 注：项目区用地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值。 班果大沟矿段和小班果河矿段土壤环境可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值；项目周边农田土壤环境质量现状可满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中的筛选值，说明项目区土壤环境质量较好。 3.4地表水环境质量 根据现场踏勘及调查，项目区附近主要的地表水为弯腰树水库及小班果河。根据《云南省水功能区划》（2014）年修订，项目所在地涉及龙川江段属于龙川江元谋工业、农业用水区（元谋县正兴坝--小黄瓜园水文站），水质目标为III水质，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体标准进行保护。 为加强调查区域地表水环境质量现状，本次环评对区域地表水背景进行了布点监测。 （1）监测点位 1#：小班果河弯腰树水库出水口 2#：小班果河在班果大沟矿段下游500m处 3#：小班果河在小班果河矿段下游1000m处 （2）监测项目 pH、SS、DO、COD、BOD5、NH3-N、TP、石油类、挥发酚和阴离子表面活性剂。 （3）监测时间 2021年8月14日至2021年8月16日。 （4）监测单位 云南环绿环境检测技术有限公司。 （5）监测数据统计 监测结果统计：见表3.4-1。 表 3.4-1 地表水监测结果一览表（pH无量纲，其为：mg/L） 监测项目 日期 1# 2# 3# pH 2021.8.14 7.5 7.4 7.6 2021.8.15 7.5 7.5 7.5 2021.8.16 7.5 7.4 7.5 标准值 6~9 达标情况 达标 SS 2021.8.14 4 4 13 2021.8.15 5 6 11 2021.8.16 4 5 10 标准值 / 达标情况 / 溶解氧 2021.8.14 6.8 7.1 7.4 2021.8.15 7.0 7.3 7.2 2021.8.16 6.9 7.2 7.1 标准值 ≥5 达标情况 达标 COD 2021.8.14 6 8 10 2021.8.15 7 9 8 2021.8.16 5 7 9 标准值 20 达标情况 达标 BOD5 2021.8.14 1.2 1.5 1.9 2021.8.15 1.4 | 1.7 1.5 2021.8.16 1.0 1.3 1.7 标准值 4 达标情况 达标 氨氮 2021.8.14 0.064 0.104 0.185 2021.8.15 0.061 0.111 0.179 2021.8.16 0.072 0.116 0.192 标准值 1.0 达标情况 达标 总磷 2021.8.14 0.03 0.01 0.06 2021.8.15 0.02 0.02 0.06 2021.8.16 0.03 0.01 0.05 标准值 0.2 达标情况 达标 石油类 2021.8.14 0.02 0.02 0.03 2021.8.15 0.01 0.03 0.03 2021.8.16 0.02 0.03 0.04 标准值 0.05 达标情况 达标 挥发酚 2021.8.14 0.0003L 0.0003L 0.0003L 2021.8.15 0.0003L 0.0003L 0.0003L 2021.8.16 0.0003L 0.0003L 0.0003L 标准值 0.005 达标情况 达标 阴离子表面活性剂 2021.8.14 0.05L 0.107 0.05L 2021.8.15 0.05L 0.105 0.05L 2021.8.16 0.05L 0.109 0.05L 标准值 0.2 达标情况 达标 （6）小结 项目区域主要河流为弯腰树水库及小班果河，根据监测弯腰树水库及小班果河水质监测项目达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3.5生态环境现状 （一）生态功能区划 根据《云南省生态功能区划报告》，该项目区域范围内属于（Ⅲ2-4）元谋龙川江干热河谷农业生态功能区，主要生态系统服务功能为维护干热河谷生态脆弱区的生态安全。其要求的保护措施为调整产业结构、增加沿江河谷面山的森林覆盖率，发展热带经济林木，改善区域的水环境条件，发展庭院经济，防止生态环境荒漠化。 （二）生态环境质量现状 1、调查方法、内容和时间 （1）调查方法 依据《中国植被》、《云南植被》和《云南森林》等重要植被专著，遵循群落学-生态学的分类原则，同时进行资料收集，现场踏勘，走访当地的林业部门和当地群众，以及收集资料的方式了解项目区域内资源情况、野生植物的种类组成和资源变动情况。 （2）调查内容 调查项目内的生态环境，调查项目直接影响范围内的植被及动植物资源，调查项目区有无特种、珍稀濒临危保护动植物或经济价值和科研价值较高的物种。本次评价面积为班果大沟矿段及小班果河矿段厂界各外沿200m。 （3）调查时间 2021年7月，项目组到评价现场进行了实地考察，考察了项目区及评价范围内的植被类型、野生动植物种类。 2、土地利用现状 （1）元谋县 2015年全县国土面积2026.33平方公里。地势呈四周高，中间低，由南向北倾斜的“筲箕凹”形。境内最低海拔898米，最高海拔2835.9米，国土面积的40%处于海拔1350米以下的干热河谷区。热区面积797.07平方公里，分布7乡3镇。 （2）评价区 参照《土地利用现状分类》（GB/T21010-2007）中二级指标，以确定评价范围内的土地利用类型，并统计各类土地利用类型的面积，将成果绘制成土地利用现状图。具体见附图评价区土地利用现状图。 评估区土地利用现状是根据矿界、本方案确定的评估区范围及项目区所在乡镇1:5000土地利用现状图，同时参照全国土地利用现状调查技术规程和《全国土地分类》（试用期间适用）技术标准以及结合GIS软件分析，土地利用类型详见3.5-1。 表 3.5-1 评估区内土地利用现状统计 单位：hm2 地类 面积 项目范围内 项目范围外 采矿用地 3.26 0 其他草地 3.54 37.29 旱地 1.19 13.65 灌木林地 0.9 9.76 园地 0.22 12.50 交通运输用地 0 4.21 水域及水利设施用地 0 3.82 合 计 9.77 81.23 总计 91 矿区土地利用现状以其他草地为主，其次为园地、灌木林地、旱地。灌木林地一般分布于山脊、山体斜坡地带，旱地主要分布在低洼及缓坡地带，无排灌设施，农作物靠天然降雨灌溉，自然地形排水，排灌条件较差。矿区内无基本农田及公益林区。 3、动植物资源现状 （1）植被及植物 1）调查结果 依据《中国植被》和《云南植被》等重要植被专著中采用的分类系统，遵循群落学-生态学的分类原则，采用3个主级分类单位，即植被型（高级分类单位）、群系（中级分类单位）和群丛（低级分类单位），各级再设亚级或辅助单位。 根据野外实地考察，拟规划评价范围内出现的自然植被可划分为2个植被型、2个植被亚型和5个群系。区域植被分类如下： 表 3.5-2 评价区植被类型 序号 植被分类系统 Ⅰ 稀树灌木草丛 （Ⅰ） 干热性稀树灌木草丛 （一） 滇榄仁灌草丛 1 滇榄仁、川滇铜钱树群落 （二） 余甘子、扭黄茅灌草丛 2 余甘子、清香木、扭黄茅群落 （三） 坡柳、扭黄茅灌草丛 3 坡柳、扭黄茅群落 Ⅱ 灌丛 （Ⅱ） 萌生灌丛 （四） 锥连栎、清香木萌生灌丛 4 锥连栎、清香木群落 （五） 黄毛青冈萌生灌丛 5 黄毛青冈萌生群落 注：I、II、III…植被型；（I）、（II）、（III）…植被亚型；（一）、（二）、（三）…群系；1、2、3….群丛（群落）。 评价区内有人类活动，有较大面积的人工植被及农田植被，评价区的人工植被主要有以下几种类型： Ⅰ、果园，Ⅱ、旱地 （主要栽培蔬菜、果树等） 2）植被分布特征 评价区分布最为广泛的植被是稀树灌木草丛和灌丛，以余甘子、清香木、扭黄茅群落和坡柳最为普遍，而滇榄仁、川滇铜钱树群落和锥连栎、清香木群落也较为常见。 3）主要植被类型特点 评价区内的主要植被类型为稀树灌木草丛、灌丛等。区内各自然植被的主要特征叙述如下： 稀树灌木草丛 在云南省，稀树灌木草丛是一类分布十分广泛的类型。群落以草丛为主，其间散生灌木和乔木。灌木一般低矮，有时高度不及草丛。散生的乔木一般生长不良，不规则的散布在成片草丛中。稀树灌木草丛具有明显的次生性，其群落结构不稳定，群落结构常随地区不同而变化较大。在本评价区大多数群落无乔木只有灌木和草本层。在评价区分布的主要是干热性稀树灌木草丛。 从植被的生态环境看，本植被亚型中的群落都分布在干热河谷底部，与其两侧中山上部相对高差一般都在1500m以上，有的在2000m以上。西南季风受山脉屏障，在背风面形成雨影区，地形的梵风效应，加以峡谷地貌的封闭性，促使了干热谷风盛行，造成了谷底的特殊“干热”气候。在这种气候条件下的自然植被都是喜热耐寒的类型，通常称之为“干热河谷植被”，以干热性的吸收灌木草丛为主要类型。本植被亚型的植物种类组成中，绝大部分为热带成分，其次为亚热带成分。 在评价区内本植被亚型下，可见3个群系3个群落，即滇榄仁灌草丛，余甘子、扭黄茅灌草丛，坡柳、扭黄茅灌草丛。 滇榄仁、川滇铜钱树群落 滇榄仁、滇川铜钱树群落是评价区内比较典型的一种植被类型，历史上评价区内的该类植物群落分布比较广泛，但已多遭破坏，特别是乔木种类已经很少，但从评价区十分常见的滇川铜钱树和滇榄仁可以推测评价区的历史植被。 滇榄仁、滇川铜钱树群落多分布于石质陡坡，坡度较大区域可达70°。群落高度可达4-5米，盖度在60%，群落可以分为乔灌层、草本层两层。乔灌层高度4-5米，盖度约30%，主要种类有滇榄仁Terminalia franchetii、川滇铜钱树Paliurus orientalis、黄荆Vitex negundo、梨果白饭树Flueggea leucopyrus、毛叶柿Diospyros mollifolia、丽江山石榴Himalrandia lichiangensis、锥连栎Quercus franchetii等组成，群落中偶见有栌菊木Nouelia insignis。 群落内草本层的空间异质性较高，盖度约为40%，组成种类有扭黄茅Heteropogon contortus、假杜鹃Barleria cristata、紫茎泽兰Ageratina adenophora、鬼针草Bidens pilosa、小叶荩草Arthraxon lancifolius、鞭叶铁线蕨Adiantum caudatum、白牛胆Inula cappa、石莲Sinocrassula indica、肿足蕨 Hypodematium crenatum、皱叶狗尾草Setaria plicata、九死还魂草Selaginella pulvinata、蜈蚣草Pteris vittata、大理碎米蕨Cheilosoria hancockii等组成。 余甘子、清香木、扭黄茅群落 本群落在评价区内分布于石灰岩砖红壤上，群落高3m，总盖度85%，由乔灌层和草本层两层组成。乔灌层高3m左右，层盖度50%~70%不等，主要物种有余甘子Phyllanthus emblica、清香木Pistacia weinmannifolia、缅枣Zizyphusmauritiana、坡柳Dodonaea viscosa、灰毛浆果楝Cipadessa cinerascens、多花杭子梢Campylotropis polyantha、沙针Osyris wightiana、地桃花Urena lobata var.yunnanensis、川滇铜钱树Paliurus orientalis、滇榄仁Terminalia franchetii等。 草本层高1m左右，层盖度15%~85%不等，主要物种有扭黄茅Heteropogoncontortus、丛毛羊胡子草Eriophorum comosum、孔颖草Bothriochloa pertusa、类芦Neyraudia reynaudiana、飞机草Chromolaena odoratum、野古草Arundinella hirtavar. depauperata、千里光Senecio scandens等。 坡柳、扭黄茅群落 本群落主要分布在弃耕的荒地。群落高0.6m，总盖度85%~95%。群落分灌木层和草本层。 灌木层发达，高约0.6m，层盖度在40%~40%~80%之间，以坡柳最为占优，其它常见种类有灰毛浆果楝Cipadessa cinerascens、虾子花Woodfordia fruticosa、余甘子Phyllanthus emblica、沙针Osyris wightiana、大叶千斤拔Flemingia macrophylla、地石榴Ficus tikoua、盐肤木Rhus chinensis等。 草本层较不发达，高约60cm，层盖度在10%~80%之间，常见种类有扭黄茅Heteropogon contortus、芸香草Cymbopogon distans、类芦Neyraudiareynaudiana、胜红蓟Ageratum conyzoides、匍匐风轮草Clinopodium repens、矛叶芨草Arthraxon lanceolatus、硬秆子草Capillipedium assimile、紫茎泽兰Ageratina adenophora、假杜鹃Barleria cristata、山蟛蜞菊Wedelia wallichii、蜈蚣草Pteris vittata等。 2）灌丛 锥连栎、清香木群落 该群落在评价区地带性植被干热河谷硬叶常绿阔叶林破坏后在原来的迹地上萌生形成的植物群落，群落灌木层高1.5m，盖度在70%左右，组成种类中以锥连栎Quercusfranchetii、清香木Pistacia weinmannifolia为优势种，其他灌木种类有铁仔Myrsineafricana、华西小石积Osteomeles schwerinae、毛叶柿Diospyros mollifolia、川滇铜钱树Paliurus orientalis、粉叶小檗Berberis pruinosa、毛叶槐兰Indigoferacinerrascens、竹叶椒Zanthoxylum armatum、多花勾儿茶Berchemia floribunda等。 草本层高0.5m，盖度为45%左右，无明显的优势种，但以臭根子草Bothriochloa intermedia和白茅Imperata cylindica 较为常见。其他草本植物有毛蕨菜Pteridium revolutum、山菅草Themeda villosa、荩草Arthraxon hispidus、小叶三点金Desmodium. triflorum、天兰苜蓿Medicago lupulina、小叶律Galiumasperifolium、山珠半夏Arisaema yunnanense、金毛铁线莲Clematis chrysocoma和紫花地丁Viola philippica、皱叶狗尾草Setaria plicata、九死还魂草Selaginella pulvinata、蜈蚣草 Pteris vittata、大理碎米蕨Cheilosoria hancockii 等。 黄毛青冈萌生灌丛 萌生植物群落的灌木层以黄毛青冈占优，群落结构和物种组成与锥连栎萌生灌丛相似。 3）人工植被 评价区的人工植被主要有果园和旱地等类型，人工植被中植物种类组成单一，结构简单。 4）珍稀濒危植物及古树名木 根据相关资料记录和野外实际考察结果，评价区域内没有《国家重点保护野生植物名录》（第一批，1999）记载的珍稀濒危保护植物。评价区内没有《云南省第一批省级保护野生植物名录》（1989）记载的云南省省级保护植物。野外调查未发现区域局域分布的物种。据云南省林业厅文件云林保护字（1996）第65号关于印发云南省古树名木名录的通知和实地走访，在评价区内没有古树名木。 （2）动物多样性现状及分析 项目评价区内的动物种类和个体数量均比较贫乏，主要原因是项目区位于村镇附近，农业生产生活历史悠久，人类对自然环境的干扰活动强烈，而且评价区范围狭小。该范围内的陆栖脊椎动物表现如下特点： A、种类少种群小：评价地区范围内目前共记录有陆栖脊椎动物56种，动物种类相对贫乏。可供直接经济利用的动物资源，如人们所熟悉的食用、观赏用和药用等种类少，而且绝大多数物种的种群数量很少。野外调查表明，雀形目鸟类和鼠类等少数动物的种群数量较多。 B、小型兽类种群数量略大：在项目区周围，小型兽类，尤其是啮齿类活动痕迹较多，而且种类和数量相对较为丰富，这主要与评价区的生境以灌丛、草丛生境和农耕生境为主有关。 C、评价区保护未发现珍稀濒危保护动物。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 3.6现有项目概况 项目开采规模为建设单位提供的实际规模为5万m3/a（15万t/a）。 3.6.1项目基本情况 项目名称：元谋县平田乡班果村委会建筑用花岗岩开采项目 建设地点：元谋县平田乡班果村委会（班果大沟矿段）、平田村委会（小班果矿段） 建设单位：元谋县平田友联采石厂 建设规模：石料开采规模为5万m3/a（15万t/a） 矿区面积：矿区面积10.1hm2；其中班果大沟矿段矿区面积6.76hm2，小班果河矿段矿区面积3.34hm2； 露天采场面积：露天采场占地面积4.26hm2，其中班果大沟矿段露天采场面积3.22hm2，小班果河矿段露天采场面积1.04hm2； 开采标高：班果大沟矿段1410-1330m，小班果河矿段1290-1205m； 开采方式：露天开采； 项目产品：大块状花岗岩，道砟石、公分石、瓜子石、石粉砂。 3.6.2项目组成 项目工程建设内容主要包括露天采场区、办公生活区、工业场地、排土场、矿山道路以及相应的环境保护设施等；从工程建设性质来看，主要可分为主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程五个部分组成，具体建设内容见表3.6-1。 表 3.6-1 项目具体工程建设内容 项目组成 建设内容及规模 备注 班果大沟矿段 主体 工程 露天采场 班果大沟矿段矿区范围设置3个露天采场，1#露天采场占地面积为1.23hm2，2#露天采场占地面积为1.01hm2，3#露天采场占地面积为0.98hm2，露天采场总面积为3.22hm2，开采标高1410-1330m，其中3#露天采场南侧部分矿体采用切割作业，生产大块状花岗岩石料。 利用 工业场地 班果大沟矿段工业场地（1#工业场地）占地面积为1.34hm2，主要包括破碎站及成品堆场，破碎站占地面积为0.21hm2，成品堆场占地面积为1.13hm2。 利用 辅助 工程 办公生活区 班果大沟矿段办公生活区占地面积为0.26hm2，为1层活动板房，主要设置办公室、宿舍及食堂。 利用 配电房 班果大沟矿段设置配电房1间，建筑面积20m2。 利用 机修间 班果大沟矿段设置机修间1间，建筑面积40m2。 利用 公用 工程 供电 矿山设备及生活用电由平田乡专线提供，经矿山300kVA变压器变压后，以380V和220V供电。 利用 供水 项目生活用水由罐车运至项目区；生产用水来自初期雨水和淋虑水，泵至高位水池（容积250m3），供生产使用。 利用 储运 工程 运输 班果大沟矿段矿山道路长为270m，路面宽为4m，路基宽为5m，占地面积为0.21hm2。 利用 排土场 班果大沟矿段外围南侧300m处山沟内设置1#排土场，属沟谷型排土场，占地面积为0.79hm2，设计排土场堆放高程1315m~1335m之间，堆放边坡约为1:1.8，堆放场地平台标高1335m，设计堆放总容量26万m3，现阶段堆放有4万m3。 利用 柴油储罐 设置有1个15m3的柴油储罐。 利用 环保 工程 废水 初期雨水 露天采场设1#初期雨水沉淀池1座，容积414m3。 利用 在排土场拦渣坝下设置一个淋虑水收集池，容积为25.0m3。 切割废水 3#露天采场南侧设置循环水沉淀池，容积为350m3。 生活污水 设置旱厕。 / 废气 切割粉尘 切割工艺采取湿法作业降低粉尘排放量。 利用 噪声治理 选用低噪声设备、筛分破碎机械基础减震、合理布置、加强维护保养。 利用 固废 垃圾收集 班果大沟矿段办公区设置4个生活垃圾桶。 利用 小班果河矿段 主体 工程 露天 采场 小班果河矿段矿区设置1个露天采场（4#露天采场），4#露天采场占地面积为1.04hm2；开采标高1290-1205m。 利用 工业场地 小班果河矿段工业场地占地面积为0.98hm2，包括破碎站及成品堆场，破碎站占地面积为0.17hm2，成品堆场占地面积为0.81hm2。 利用 辅助 工程 办公生活区 小班果河矿段办公生活区占地面积为0.19hm2，为1层活动板房，主要设置办公室、宿舍及食堂。 利用 配电房 小班果河矿段设置配电房1间，建筑面积20m2。 利用 机修间 小班果河矿段设置机修间1间，建筑面积40m2。 利用 公用 工程 供电 矿山设备及生活用电由平田乡专线提供，经矿山300kVA变压器变压后，以380V和220V供电。 利用 供水 项目生活用水由罐车运至项目区；生产用水来自初期雨水和淋虑水，泵至高位水池（容积250m3），供生产使用。 利用 储运 工程 运输 小班果河矿段（2#矿山道路）路长为410m，路面宽为4m，路基宽为5m，占地面积为0.33hm2，碎石铺面。 利用 排土场 小班果河矿段外围东侧300m处山沟内设置2#排土场，属沟谷型排土场，占地面积为0.76hm2，主体工程设计排土场堆放高程1185m~1197m之间，堆放边坡约为1:1.8，堆放场地平台标高1197m，设计堆放总容量15万m3。 利用 柴油储罐 设置有1个15m3的柴油储罐。 利用 环保 工程 废水治理 初期雨水 露天采场设3#初期雨水沉淀池1座，容积134m3。 利用 在排土场拦渣坝下设置一个淋虑水收集池，容积为48m3。 生活污水 设置旱厕。 / 噪声治理 选用低噪声设备、筛分破碎机械基础减震、合理布置、加强维护保养。 新建 固废处置 垃圾收集 办公区设置4个生活垃圾桶。 新建 危废暂存间 机修间设置危废暂存间一间，面积约10m2，危废暂存间内设置危废收集桶2个，设明显标识。 利用 3.6.3主要生产设备 矿山设备清单见表3.6-2所示。 表 3.6-2 主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 合计 备注 班果大沟矿段 1 空压机 HPY18-10/7 台 1 利用 2 潜孔凿岩机 KQD—100 台 1 利用 3 挖掘机 JY230E 台 2 利用 4 联合破碎机 / 台套 1 利用 5 自卸汽车 5t 辆 3 利用 6 装载机 / 台 2 利用 7 矿山采石机 1400-1900 台 2 利用 8 红外线桥式切边机 HQW-600A 台 10 利用 小班果河矿段 1 空压机 HPY18-10/7 台 1 利用 2 潜孔凿岩机 KQD—100 台 1 利用 3 挖掘机 JY230E 台 1 利用 4 联合破碎机 / 台套 1 利用 5 自卸汽车 5t 辆 2 利用 6 装载机 / 台 2 利用 3.6.4劳动定员与工作制度 项目在册职工为20人，其中：矿山生产工人15人，技术人员和管理及服务人员5人。其中：班果大沟矿段12人，小班果河矿段8人。 企业采用间断式工作制，雨天停产，年平均工作天数为200天，每日1班，每班工作时长8小时。夜间不生产。 3.7现有污染物产排情况 现有项目开采规模为5万m3/a（15万t/a），未办理过竣工验收手续，故本次环评污染源核算按参照现状评价并结合实际开采规模进行核算。 3.7.1废水 1、班果大沟矿段排水情况 A、露天采场肯积水及初期雨水 （1）采坑积水 矿区石灰岩矿山矿床开采为一山体山顶地带，南高，北低，由于地形条件，最终采坑形成南高，北低的形状，大气降水从天然的地表通过自然径流方式向北侧的沟谷自流，不会在矿坑产生涌水及积水。 （2）露天采场初期雨水 项目露天采场按照矿区范围来核算初期雨水量，矿区范围面积0.0676km2。根据收集矿区内多年的降雨资料发现，矿区日最大降雨量为49.84mm。因本项目降尘用水量较大，考虑收集处理露天采场60min内的初期雨水，露天采场初期雨水最大量为42.11m3/次，按年降雨150天，降雨每天收集初期雨水一次计算，则初期雨水最大产生量为6316.5m3/a。 露天采场初期雨水量计算公式如下： 露天采场初期雨水量=小时降雨量×降雨历时（取1h）×露天采场汇水面积×地表径流系数（取0.3）） （49.84/24）×67600×0.3/1000＝42.11m3/次 露天采场初期雨水主要污染因子为SS，产生浓度可以达到1000mg/L，通过沉淀后SS的去除效率能达到80%，经沉淀后SS的浓度约为200mg/L。项目设置有初期雨水收集沉淀池，该部分初期雨经收集后回用于露天采场洒水降尘。 （3）排土场初期雨水（淋虑水） 排土场暴雨时汇水面积为7900m2。径流系数按0.3 计，日最大降雨量按49.84mm计算，考虑收集处理排土场60min内的初期雨水，则日最大降雨量条件下排土场的初期雨水产生量为4.92m3/次，按年降雨150天，降雨每天收集初期雨水一次计算，则初期雨水最大产生量为738m3/a。 排土场主要污染因子为SS，产生浓度可以达到1000mg/L，通过沉淀后SS的去除效率能达到80%，经沉淀后SS的浓度约为200mg/L。项目设置淋虑水收集池，该部分废水经收集后回用于排土场洒水降尘。 B、地面辅助设施用水 主要为空压机循环水的补充水，空压机循环补充水为6m3/d，无废水外排。项目切割工段新鲜补水量为5m3/d、1000m3/a，无废水外排。 C、机修废水 班果大沟矿段机修用水量约为0.4m3/d，机修废水产生量为0.32m3/d，机修废水直接排放。 D、生活用水 项目班果大沟矿段劳动定员12人，项目人均生活用水以120L/d计，则用水量1.44m3/d、288m3/a。废水产生量以用水量的80%估算，则生活污水产生量为1.15m3/d、230m3/a，直接排放。 表 3.7-1项目各工序废水产生情况一览表 用水项目 主要污染物 废水产生量 废水排放量 废水去向 m3/d m3/a m3/d m3/a 生活 生活污水 CODcr、BOD5、NH3-N 1.15 230 1.15 230 直接排放 辅助 机修废水 石油类 0.4 0.32 0.4 0.32 生产 露天采场初期雨水 SS 42.11 6316.5 0 0 沉淀处理后，晴天回用于喷雾降尘，雨天暂存于收集池 排土场初期雨水 SS 4.92 738 0 0 空压机循环补水 / 0 0 0 0 循环补充水 合计 48.58 7284.82 1.55 230.32 2、小班果河矿段排水情况 A、露天采场肯积水及初期雨水 （1）采坑积水 矿区石灰岩矿山矿床开采为一山体山顶地带，南高，北低，由于地形条件，最终采坑形成南高，北低的形状，大气降水从天然的地表通过自然径流方式向北侧的沟谷自流，不会在矿坑产生涌水及积水。 （2）露天采场初期雨水 项目露天采场按照矿区范围来核算初期雨水量，矿区范围面积0.0334km2。根据收集矿区内多年的降雨资料发现，矿区日最大降雨量为49.84mm。因本项目降尘用水量较大，考虑收集处理露天采场60min内的初期雨水，露天采场初期雨水最大量为20.81m3/次，按年降雨150天，降雨每天收集初期雨水一次计算，则初期雨水最大产生量为3121.2m3/a。 露天采场初期雨水量计算公式如下： 露天采场初期雨水量=小时降雨量×降雨历时（取1h）×露天采场汇水面积×地表径流系数（取0.3）） （49.84/24）×33400×0.3/1000＝20.81m3/次 露天采场初期雨水主要污染因子为SS，产生浓度可以达到1000mg/L，通过沉淀后SS的去除效率能达到80%，经沉淀后SS的浓度约为200mg/L。项目设置有初期雨水收集沉淀池，该部分初期雨经收集后回用于露天采场洒水降尘。 （3）排土场初期雨水（淋虑水） 排土场暴雨时汇水面积为7600m2。径流系数按0.3计，日最大降雨量按49.84mm计算，考虑收集处理排土场60min内的初期雨水，则日最大降雨量条件下排土场的初期雨水产生量为4.73m3/次，按年降雨150天，降雨每天收集初期雨水一次计算，则初期雨水最大产生量为710.2m3/a。 排土场主要污染因子为SS，产生浓度可以达到1000mg/L，通过沉淀后SS的去除效率能达到80%，经沉淀后SS的浓度约为200mg/L。项目设置淋虑水收集池，该部分废水经收集后回用于排土场洒水降尘。 B、地面辅助设施用水 主要为空压机循环水的补充水，空压机循环补充水为4m3/d，无废水外排。 C、机修废水 小班果河矿段机修用水量约为0.6m3/d，机修废水产生量为0.48m3/d，机修废水未经收集处理，直接排放。 D、生活用水 项目小班果河矿段劳动定员8人，本项目人均生活用水以120L/d计，则用水量0.96m3/d、192m3/a。废水产生量以用水量的80%估算，则生活污水产生量为0.77m3/d、154m3/a，未经收集处理，直接排放。 表 3.7-2 项目各工序废水产生情况一览表 用水项目 主要污染物 废水产生量 废水排放量 废水去向 m3/d m3/a m3/d m3/a 生活 生活污水 CODcr、BOD5、NH3-N 0.96 192 0.96 192 处理达标后回用于厂区绿化 辅助 机修废水 石油类 0.6 0.48 0.6 0.48 生产 露天采场初期雨水 SS 20.81 3121.2 0 0 沉淀处理后，晴天回用于喷雾降尘，雨天暂存于收集池 排土场初期雨水 SS 4.73 710.2 0 0 空压机循环补水 / 0 0 0 0 循环补充水 合计 27.1 4023.88 1.56 192.48 3.7.2废气 （一）粉尘 1、班果大沟矿段粉尘 （1）露天采场扬尘 参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中给出的钻孔逸散尘排放系数，在未设防尘措施的条件下，开采花岗岩矿石钻孔过程中粉尘的产生量为0.004kg/t；石灰岩采场铲装过程中产生的粉尘量约为0.003kg/t（原矿）。本项目班果大沟矿段矿山开采石灰石矿7.5万t/a，露天采场扬尘按0.007kg/t计算，则露天采场扬尘排放量为0.53t/a。 （2）爆破废气（G3） 建设项目使用2#炸药，爆破会产生爆破废气，爆破废气中含有CO、NOx、CO2、CH4等有害气体，以CO和NOx为主。建设项目每周爆破2~3次，每次爆破时间不超过5s，爆破废气属于间歇排放，排放量很少。 （3）排土场扬尘 由于排土场在晴天有风时有扬尘产生，本报告采用西安冶金建筑学院干堆计算公式： Q=4.23×10-4×V4.9×S 排土场面积S＝7900m2，风速V＝2.5m/s，根据上式估算排土场起尘量约为33.02mg/s，起尘时间每天按24h计算，则排土场无组织粉尘排放量为0.12kg/h、0.58t/a。 （4）成品堆场粉尘 成品堆场面积S＝11300m2，风速V＝2.5m/s，根据上式估算成品堆场起尘量约为47.23mg/s，起尘时间每天按24h计算，则成品堆场无组织粉尘排放量为0.17kg/h、0.82t/a。 （5）装卸粉尘 项目在装卸过程中的起尘量采用“秦皇岛港口装卸起尘及其扩散规律的研究”文献中采用风洞模拟实验得出的经验公式： 装卸起尘量采用下式计算： Q=0.03·U1.6·H1.23·e(-0.28W) 式中：Q—装卸起尘量，kg/t； U—风速，取当地平均风速2.5m/s； W—含水率； H—装卸高度，取车辆高度3.5m； 年装卸量为7.5万t/a，经计,堆场装卸过程中未采取洒水防尘时，起尘量为2.32t/a。 （6）道路扬尘 道路扬尘是矿山环境空气污染的一个重要污染源，它主要受路况、物料泼洒及运输量情况影响， 运输扬尘，即车辆经过带起的粉尘，运输线路上的起尘量按下式计算： 式中：QP——道路扬尘量（kg/km·辆）； QP1——总扬尘量（kg/a）； V——车辆速度（km/h）； M——车辆载重（t/辆）； P——道路灰尘覆盖量（kg/m2）； L——运输距离（km）； Q——运输量（t/a）。 班果大沟矿段采用3辆5t的自卸汽车运输矿石，运输车辆时速约10km/h，道路灰尘覆盖量P取0.1kg/m2。班果大沟矿段运输总量约为7.5万t/a。因此道路扬尘量约为0.05kg/km·辆，班果大沟矿段矿山内部运输道路长度为270m，道路总起尘量约为0.19t/a。 （7）破碎筛分 班果大沟矿段联合破碎机各工段矿石破碎、筛分过程均会产生粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》统计，破碎筛分粉尘的产生量为0.1kg/t矿石，项目班果大沟矿石的破碎量为13.9万t/a，则粉尘排放量为13.9t/a。 （8）石料切割粉尘 班果大沟矿段在切割生产大块花岗岩过程中会产生粉尘。项目切割采用湿式作业，使用活动软管喷头，采取喷淋洒水湿式作业，根据同类工程类比，切割工段粉尘产生量按0.01%计，班果大沟矿段大块花岗岩生产规模为1.1万t/a，则切割工段粉尘产生量为1.1t/a，喷淋洒水湿式作业措施后，粉尘去除率可达85%，则班果大沟矿段切割工段粉尘排放量为0.165t/a。 2、小班果河矿段粉尘 （1）露天采场扬尘 参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中给出的钻孔逸散尘排放系数，在未设防尘措施的条件下，开采花岗岩矿石钻孔过程中粉尘的产生量为0.004kg/t；石灰岩采场铲装过程中产生的粉尘量约为0.003kg/t（原矿）。本项目小班果河矿段矿山开采石灰石矿7.5万t/a，露天采场扬尘按0.007kg/t计算，则露天采场扬尘排放量为0.53t/a。 （2）爆破废气 建设项目使用2#炸药，爆破会产生爆破废气，爆破废气中含有CO、NOx、CO2、CH4等有害气体，以CO和NOx为主。建设项目每周爆破2~3次，每次爆破时间不超过5s，爆破废气属于间歇排放，排放量很少。 （3）排土场扬尘 排土场无组织粉尘产生量为0.11kg/h、0.53t/a。 （4）成品堆场粉尘 成品堆场无组织粉尘产生量为0.12kg/h、0.58t/a。 （5）装卸粉尘 年装卸量为7.5万t/a，堆场装卸过程中未采取洒水防尘时，起尘量为2.32t/a。 （6）道路扬尘 道路总起尘量约为0.324t/a。 （7）破碎筛分无组织 小班果河矿段联合破碎机各工段矿石破碎、筛分过程均会产生粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》统计，破碎筛分粉尘的产生量为0.1kg/t矿石，项目小班果河矿石的破碎量为7.5万t/a，则粉尘产排放为7.5t/a。 （二）燃油机械和运输车辆尾气 矿石装卸设备、运输车辆燃油废气无组织排放。主要废气污染物为一氧化碳、氮氧化物，项目均采用经审核合格的燃油运输车辆和机械设备，尾气污染物可达标排放。 （三）食堂油烟 项目运营期食堂采用液化气、电能，属清洁能源，使用时无大的燃烧废气污染物排放。项目餐厅就餐人数增加20人/餐，使用燃料为煤气，计算人均用油量以20g/人•d计，则日耗油量为0.38kg，年耗油量为114kg/a，油烟产生量按食用量的2%计，则营运期排放油烟2.28kg/a。 项目运营过程中废气产生源强及其所采取的措施见3.7-3。 表 3.7-3 废气产生源强及其治理措施一览表 污染源 污染物 年产生量（t/a） 治理措施 年排放量 （t/a） 粉尘 班果大沟矿段 露天采场扬尘 0.53 无 0.53 排土场扬尘 0.58 0.58 成品堆场粉尘 0.82 0.82 装卸扬尘 2.32 2.32 道路扬尘 0.19 0.19 破碎筛分 13.9 13.9 石料切割粉尘 1.1 湿式作业 0.17 小班果河矿段 露天采场扬尘 0.53 无 0.53 排土场扬尘 0.53 0.53 成品堆场粉尘 0.58 0.58 装卸扬尘 2.32 2.32 道路扬尘 0.324 0.324 破碎筛分 7.5 7.5 机械废气 烃类、CO、NOX 少量 / 少量 爆破废气 SO2、CO、NOX 少量 / 少量 食堂油烟 油烟 少量 / 少量 3.7.3噪声 项目生产中凿岩、爆破、破碎、装载、运输等过程会产生一定的噪声污染，根据矿山采用的工艺流程及所选设备，有凿岩机、装载机、空压机、破碎机等高噪声源机械设备，爆破产生瞬间噪声。 表 3.7-4 项目噪声源情况 位置 设备名称 台数 单台设备噪声级dB(A) 噪声治理措施 采取措施后设备噪声级dB(A) 声源排放方式 班果大沟矿段 挖掘机 2 95 / 95 间断产生 凿岩机 1 90 / 90 间断产生 装载机 2 90 / 90 间断产生 联合破碎机 2 95 基础减振 80 连续产生 空压机 1 95 空压机房 80 间断产生 矿山采石机 2 95 减震垫 90 连续产生 红外线桥式切边机 10 95 减震垫 90 连续产生 小班果河矿段 挖掘机 2 95 / 95 间断产生 凿岩机 2 90 / 90 间断产生 装载机 2 90 / 90 间断产生 联合破碎机 2 95 基础减振 80 连续产生 空压机 1 95 空压机房 80 间断产生 项目区 爆破 / 110 / 110 瞬间产生 载重汽车 10 85 / 85 移动声源 3.7.4固废 （1）废土石 根据统计班果大沟矿段共产生4万m3废土石，全部堆放于排土场；小班果河矿段共产生4万m3废土石，全部堆放于排土场。 （2）生活垃圾 项目运营期劳动定员20人，均在项目区食宿，生活垃圾的产生量按1kg/天·人计算，则生活垃圾的产生量为20kg/d，4t/a。生活垃圾利用加盖垃圾桶统一收集、袋装处理后，定期由专人负责运至平田乡垃圾收集点。 （4）沉砂池污泥 项目沉砂池污泥的产生量约为5t/a，沉砂池污泥定期清掏后运至排土场堆放。 （5）废机油 项目机修车间会产生的少量废机油，废机油主要产生于设备日常保养更换机油的过程，项目机油使用量为1t/a，按损耗系数80%计，则废机油产生量为0.2t/a。 （6）切割产生的废边角料 项目班果大沟矿段在石料切割时会产生一定量的废边角料，产生量约为石材加工量的1%，项目大块花岗岩加工量为1.1万t/a，则切割产生的废边角料产生量为110t/a，废边角料运至破碎站，加工成普通建筑石料。 项目运营期固体废物产生及去向见表3.7-5。 表 3.7-5 固体废物产生情况一览表 项目 产生量 去向 处置率 废土石 8万m3 堆存于排土场 100% 生活垃圾 4t/a 定期由专人负责运至平田乡垃圾收集点 沉砂池污泥 5t/a 定期清掏后运至排土场堆放 废机油 0.2t/a 经收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位清运处置。 废边角料 110t/a 废边角料运至破碎站，加工成普通建筑石料 3.7.5生态 矿山已建露天开拓系统，项目共计占地9.11hm2。其中：露天采场占地4.26hm2，工业场地占地2.32hm2，办公生活及辅助设施占地0.43hm2，矿山道路占地0.55hm2，排土场占地1.55hm2。项目占地类型主要为其他草地、采矿用地、旱地、灌木林地、园地，其中其他草地3.54hm2，采矿用地3.26hm2，旱地1.19hm2，灌木林地0.9hm2，园地0.22hm2。 3.8现有工程排污许可证办理情况 现有项目未办理排污许可。 3.9现有工程存在的主要环境问题及以新带老措施 3.9.1 存在的主要环境问题 （1）项目开采未按规范分台阶开采，形成一个陡坡，有塌方、失稳等地质灾害的危险，开采方式不合理。 （2）食堂未设置隔油池； （3）办公生活区未设置生活污水处理站，生活污水直接外排； （4）机修间未修建机修废水处理设施，机修废水直接外排； （5）露天采场、工业场地等未设置截排水沟，初期雨水未设置沉砂池，水土流失较严重； （6）破碎筛分粉尘未进行有效治理； （7）项目未对各堆场、运输道路、采场工作面等扬尘采取有效的降尘措施； （8）未设置危险废物临时暂存间，机修间产生的废机油未按危险废物处置要求进行处置； （9）厂区绿化较少，生态功能较差； （10）项目储油罐未设置防渗及应急设施。 3.9.2以新代老措施 （1）项目按规范分台阶开采。 （2）食堂设置隔油池； （3）办公生活区设置生活污水处理站； （4）机修废水设置隔油池； （5）露天采场、工业场地等设置截排水沟； （6）破碎筛分粉尘设置集气罩和布袋除尘设施； （7）对各堆场、运输道路、采场工作面等扬尘采取有效的降尘措施； （8）设置危险暂存间； （9）增加厂区绿化； （10）储油罐设置防渗及应急设施。 |
| 生态环境保护目标 | 3.10生态环境目标 根据现状调查，本次评价区范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产、饮用水水源保护区；也没有以医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，无文物保护单位，无具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等环境敏感区。 根据现场调查，评价范围内主要环境保护目标见表3.10-1、3.10-2。 表 3.10-1 班果大沟矿段主要环境保护目标一览表 保护目标 保护对象 人数/户数 与采场及工业场地方位距离 与排土场方位距离 保护级别 环境空气 岔头沟村 56人/21户 东，300m 东，420m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 自来水厂 15人 东南，310m 东，300m 弯腰树水库管理所 2人 南，400m 南，180m 地表水 小班果河 \ 南面，729m 南面，431m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 弯腰树水库 \ 东南面，713m 东南面，576m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 生态环境 保护发育植被，乔木，灌木林地 \ 班果大沟矿段厂界外扩200m \ 表 3.10-2 小班果河矿段主要环境保护目标一览表 保护目标 保护对象 人数/户数 与采场及工业场地方位距离 与排土场方位距离 保护级别 环境空气 班果村3组 25人/11户 西北，290m 西北，714m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 小班果村 60人/31户 西，480m 西，1014m 地表水 小班果河 \ 矿区中部穿过 西南，80m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 生态环境 保护发育植被，乔木，灌木林地 \ 小班果河矿段厂界外扩200m \ |
| 评价 标准 | 3.11评价标准 一、环境质量标准 （1）环境空气 评价区地处农村地区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，如表3.11-1所示。 表 3.11-1 环境空气质量标准 单位：μg/Nm3 序号 污染项目 平均时间 浓度限值 单位 一级 二级 1 TSP 年平均 80 200 μg/m3 24小时平均 120 300 2 二氧化硫 年平均 20 60 24小时平均 50 150 1小时平均 150 500 3 二氧化氮 年平均 40 40 24小时平均 80 80 1小时平均 200 200 4 一氧化碳 24小时平均 4000 4000 1小时平均 10000 10000 5 臭氧 日最大8小时平均 100 160 1小时平均 160 200 6 PM10 年平均 40 70 24小时平均 50 150 7 PM2.5 年平均 15 35 24小时平均 35 75 （2）声环境 项目区地处农村地区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，如表3.11-2所示。 表 3.11-2 《声环境质量标准》2类标准限值 单位：dB（A） 时段 昼间 夜间 2类标准限值 60 50 （3）水环境 根据现场踏勘及调查，项目区附近主要的地表水为弯腰树水库及小班果河。弯腰树水库为平田乡集镇供水水源点，位于项目班果大沟矿段东南侧约576m，小班果河矿段西侧约2000m处，弯腰树水库位于项目的上游，项目不在水库的汇水范围。小班果河和弯腰树水库，属于龙川江支流，根据《云南省水功能区划》（2014）年修订，项目所在地涉及龙川江段属于龙川江元谋工业、农业用水区（元谋县正兴坝--小黄瓜园水文站），水质目标为III水质，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体标准进行保护。 表 3.11-3 《地表水环境质量标准》 （单位：mg/L） 项目 pH（无量纲） CODCr BOD5 总磷 石油类 氨氮 Ⅲ标准值 6～9 ≤20 ≤4 ≤0.2 （湖、库0.05） ≤0.05 ≤1.0 项目 汞 砷 六价铬 铁 铅 锰 Ⅲ标准值 ≤0.0001 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.3 ≤0.05 ≤0.1 项目 镉 锌 硫化物 氟化物 Ⅲ标准值 ≤0.005 ≤1.0 ≤0.2 ≤1.0 二、污染物排放标准 （1）废水 项目生活污水和机修废水处理后，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的“绿化”标准后，晴天回用于绿化，雨天暂存在回用水池中。标准值见表3.11-4。 表 3.11-4 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准 序号 项目 绿化 1 PH值 6.0～9.0 2 色度（度） ≤30 3 嗅 无不快感觉 4 浊度/NTU ≤10 5 溶解性总固体 ≤1000 6 BOD5（mg/L） ≤20 7 SS / 8 总磷（以P计） / 7 氨氮 ≤20 8 阴离子表面活性（mg/L） ≤1.0 9 溶解氧/（mg/L） ≥1.0 10 总余氯/ （mg/L） 接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2 11 总大肠菌群/ （个/L） ≤3 （2）大气污染物 本项目施工期和运营期废气主要为粉（扬）尘，项目粉（扬）尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物排放标准。污染物排放标准如表3.11-5。 表 3.11-5 大气污染物综合排放标准 无组织排放废气中的颗粒物 监控点 浓度，mg/m3 周界外浓度最高点 1.0 有组织排放废气中的颗粒物 最高允许排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放高度m 120 3.5 15 （3）噪声 项目在施工期中，噪声排放执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011），如表3.11-6所示。 表 3.11-6 《建筑施工场界噪声排放标准》 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 项目运营期，噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，如表3.11-7所示。 表3.11-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 标准限值 单位：dB（A） 时段 昼间 夜间 2类区标准限值 60 50 （4）固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）。 |
| 其他 | 项目运营期废气污染物主要为颗粒物，不涉及二氧化硫、氮氧化物及挥发性有机物；项目废水不外排；固废处置率100%。因此，本项目不设污染物排放总量控制指标建议值。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1施工期生态环境影响分析 一、大气环境影响分析 施工期环境空气影响主要来自于施工过程及运输车辆产生的扬尘和燃油废气对大气环境的影响。 （一）扬尘对环境的影响 在施工场地的挖填土石方、建筑材料堆料场、运输汽车的行驶均会产生扬尘，扬尘随风飘散而影响区域的环境空气，其产生量与施工方式、施工地点、施工时间和天气状况等因素相关。一般而言，大面积施工、高处施工、旱季施工和有风条件下施工，将产生较多扬尘、且对环境的影响较明显。据有关资料显示，施工工地的扬尘60%以上是汽车运输材料引起的道路扬尘。道路扬尘量的大小与车速、车型、车流量、风速、道路表面积尘量等多种因素有关。根据类似工程建设现场的扬尘现场监测结果，运输车辆下风向50m处TSP浓度为11.625mg/m3；下风向100m处TSP浓度为9.694mg/m3；下风向150m处TSP浓度为5.093mg/m3，下风向250m处可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的日均值浓度限值要求。故项目施工期扬尘影响范围集中在施工场地300m范围内。 针对项目施工过程中的扬尘影响，本评价主要提出如下环保措施： A、对施工现场进行科学管理，易产生扬尘的物料应统一堆放，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂； B、运输车辆进入施工场地要限速行驶，谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，防止或减少其沿途抛洒，施工现场定时洒水抑尘，减少运输过程中的扬尘； C、施工过程中产生的土石方及建筑垃圾，应及时清运。采取定期洒水抑尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移； D、工地裸地防尘要做到天晴勤洒水。 E、遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间。四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 在采取上述措施治理后，扬尘可以得到有效控制，对所在区域环境空气质量的影响将大大减小。同时，施工期产生的扬尘污染是短期的，随着施工活动的结束，施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束，因此本项目施工产生的扬尘对周边环境保护目标影响不大。 （二）燃油废气对环境的影响 本项目施工期使用挖掘机、装载机及各类运输车辆等，大部分使用柴油作为燃料，是主要的废气来源。燃油废气主要污染物为CO、NOX等成分，影响半径在50~100m左右。运输车辆产生的燃油废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，建议加强对进出车辆的管理，做到车辆定期保养，减少燃油废气的污染物排放。因此，一般情况下运输车辆所产生的污染物在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的环境空气质量影响不大。 二、水环境影响分析 施工期的废水主要包括施工场地的施工废水、施工人员的生活污水。 1、施工废水 本项目施工期外购水泥，自制混凝土，由于混凝土用量较小，施工期间通过人工制备，不使用混凝土搅拌机。施工设备的冲洗、清洗过程将产生少量废水，施工废水产生量约0.5m3/d。由于项目施工废水主要为污染物为SS，施工期在班果大沟矿段及小班果河矿段各设置一个2m3的临时沉砂池，施工废水经过沉淀处理后回用于施工场地降尘洒水，施工废水不外排，对周边水环境影响不大。 2、生活污水 本项目施工期间平均施工人数为10人，施工时长1个月，施工人员用水量按20L/人·d计算，则施工期间生活用水量为0.2m3/d，污水产生量按用水量80%计算，则生活污水产生量为0.16m3/d。施工期在班果大沟矿段及小班果河矿段各设置1个1m3的临时沉淀池处理后回用于施工场地洒水降尘，施工期生活污水不外排，对周边水环境影响不大。 综上分析，施工废水和生活污水产生量较少，水质较为简单，通过简单的预处理后全部回用于施工场地的降尘洒水，废水不外排，对地表水环境影响较小。 三、声环境影响分析 （1）噪声源及源强 施工噪声主要来自于施工机械噪声和施工运输车辆的流动噪声。常见的施工机械有：挖掘机、装载机、载重汽车等，其噪声级在84～90dB(A)，施工机械噪声是项目施工建设中的主要污染因子，由于施工机械多在露天作业，噪声传播远，影响范围大但有时段性；施工结束后，其噪声影响也将随之消失。 （2）影响分析 项目施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆，噪声级在84～90dB（A）之间。因此建设单位必须加强施工噪声的管理和控制，在施工中尽量采用低噪声设备和工艺代替高噪声设备与加工工艺，采用低噪声设备。物料须轻拿轻放，严格控制无故的人为噪声。建设单位合理安排施工时间，对噪声等级较大的施工机械设备尽量避免不在22:00～8:00 和12:00～14:00时段施工作业，若确需在该时段进行施工作业，则应事先粘贴公示告知周边村民，以取得公众的谅解，经采取上述措施后施工期间噪声基本能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的标准限值要求。项目地处山区，村庄稀少，本项目声环境保护目标与本项目距离较远，均在200m外，且施工过程是短暂的，施工噪声的不利影响会随施工结束而停止，对最近的环境保护目标影响较小。 四、固体废物环境影响分析 施工期间，项目产生的固体废物包括施工人员生活垃圾、建筑垃圾、施工活动产生的土石方，旱厕粪便。 （一）生活垃圾 本项目施工期为1个月，每日施工最大人数为10人，施工期间生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为5kg/d，施工期生活垃圾产生总量为0.15t。生活垃圾由工作人员统一收集、袋装后，定期由专人负责运至平田乡垃圾收集点，对周围环境影响较小。 （二）土石方 施工期开采区不进行扰动；办公生活区及排土场的建设需对场地表土进行剥离。同时集排水设施的修建，需进行基坑开挖，产生少量土石方。根据项目主体设计资料和项目水土保持方案，项目施工期土石方开挖情况如下。 （1）办公生活区产生土石方 项目施工期办公生活区的建设将进行一定的表土剥离工作，剥离表土量约0.05万m3，产生的表土将堆存于规划排土场的临时表土堆放场，用于今后的绿化覆土。办公生活区场地平整需填方0.25万m3，来源于施工期产生的建筑垃圾及开挖土石方，无需外运土石方。 （2）排土场区产生土石方 施工期需要对排土场进行建设，排土场在使用前需要对可以收集表土的场地进行表土剥离，剥离表土量约0.12万m3，产生的表土将堆存于规划的排土场的临时表土堆放场，用于今后的绿化覆土。 排土场在基建期需考虑下游拦挡措施及上游截水措施，排土场建设需要开挖土石方0.05万m3，回用于新建办公生活区场地平整底层铺料，不外运。 （3）修建集排水设施产生的土石方 项目区要修建截排水沟、沉砂池、隔油池、沉淀池等废水处理设施，在建设过程中需开挖土石方，产生废土石方约0.1万m3，回用于新建办公生活区场地平整底层铺料，不外运。 综上，项目施工期产生的表土将堆存于规划排土场的临时表土堆放场，用于今后的绿化覆土；弃渣回用于新建办公生活区场地平整底层铺料，无弃渣外运；对周围环境影响较小。 （三）建筑垃圾 项目施工期建筑垃圾主要为建筑物拆除产生的建筑垃圾及新建建筑物产生的建筑垃圾，包括砂石、石块、废木料、废金属、废钢筋等杂物。 建筑物拆除产生的建筑垃圾主要为现有办公生活区搬迁时产生，现有办公生活区为活动板房建筑，搬迁时活动板房可拆除后运至新选址拼接回用，建筑垃圾主要为拆除的硬地坪及部分不可回用的活动板房，取450kg/m2进行核算。本次拟拆除的建筑面积约为4000m2，则拆除期产生的建筑垃圾约1800t。 新建建筑物产生的建筑垃圾主要产生于办公区的建设，项目办公区为活动板房，总建筑面积为4300m2，类比同类项目，建筑垃圾产生量每平方建筑面积按0.02m3计，则本项目新建建筑垃圾产生量为86m3，建筑垃圾产生量按照比重1.2t/m3计算，建筑垃圾产生量为103t。 综上，项目施工期共产生建筑垃圾1903t，建筑垃圾中可再生利用部分回收利用出售给废品站、不可再生利用的部分回用于新建办公生活区场地平整底层铺料，不外运，对周围环境影响较小。 （四）旱厕粪便 施工期旱厕粪便主要为施工期施工人员产生及现有办公生活区拆除旱厕的粪便。项目施工期首先完成旱厕的建设，施工期间，现场施工人员约10人/d，不在现场食宿，粪便产生量按0.25kg/d计，则施工人员的粪便产生量为2.5kg/d，施工期为1个月，则施工人员的粪便产生量为75kg。现有办公生活区拆除旱厕的粪便约为1.5t。施工期旱厕粪便总产生量为1.575t。旱厕粪便委托附近村民定期清掏作为农家肥，对周围环境影响较小。 综上分析，项目施工期所产生的固体废物均得到了合理有效的处置，处置率达到100%，对环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 4.2 运营期生态环境影响分析 4.2.1运营期大气环境影响分析 （一）爆破废气对环境空气的影响评价 矿山在爆破过程中产生一定的爆破废气，爆破废气所含污染物主要为CO和NOx。轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力。 建设项目爆破为露天爆破，由于每周爆破2~3次，每次爆破时间不超过5s，爆破量不大，产生的爆破废气量很少，爆破废气通过风力作用能够很快扩散，爆破废气中污染物浓度较低，根据同类工程类比数据，爆破时二氧化氮、一氧化碳的平均浓度分别为30.1mg/m3、15.0mg/m3，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求。从外环境来看，项目露天采场爆破点距离最近的关心点为班果村3组，位于露天采场的侧风向，距离在290m外，距离较远，故项目露天采场爆破废气对外环境的影响较小。 （二）运输道路扬尘对环境空气的影响评价 根据工程分析，矿山正常生产时的道路运输扬尘产生量为0.7t/a。为防止运输扬尘对周边环境空气的不利影响，评价要求在晴天时，每天对道路进行2次洒水降尘，则道路扬尘量可以减少70%，即道路扬尘排放量为0.21t/a。 根据同类工程经验数据，一般情况，在自然风作用下，运输道路产生的无组织粉尘影响范围在道路两侧均为50m范围内。根据现场踏勘，项目矿山运输道路沿途无村庄等关心点分布。项目拟对运输车辆采取加盖帆布、减速行驶、采用洒水车适时洒水，采取定期对场内运输道路进行清扫，保持路面清洁，同时保持运输道路路面的平整等，通过实施上述措施后，运输扬尘对周围环境的影响是可以接受的。 （三）食堂油烟影响分析 本项目拟采用采用集气罩收集油烟后经净化装置处理，处理后油烟去除效率按85%算，能达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中排放允许浓度2.0mg/m3的要求。厨房油烟采用集气罩收集经油烟净化装置净化处理后，通过食堂排烟管道排放，对项目区大气环境影响较小。 （四）粉尘影响分析 本项目主要有两个矿段：班果大沟矿段及小班果河矿段，且两矿段相距较远，平距约2.0km。本次预测以各粉尘、扬尘产生于同一时间段、同一工作面的情况考虑，本项目废气污染物主要为无组织粉尘及有组织粉尘，本次评价无组织粉尘预测将班果大沟矿段及小班果河矿段各作为一个面源进行预测，大气环境影响预测评价的污染因子按无组织TSP、有组织PM10进行预测评价分析。 1、污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表 4.2-1 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称 坐标(o) 坐标(o) 排气筒参数 排放速率 单位 经度 经度 高度 m 内径 m 温度 ℃ 流速 m3/h 小班果河点源 101.750 25.761 1260.0 15.0 0.2 20.0 3000 0.088 kg/h 班果大沟点源 101.731 25.768 1326.0 15.0 0.2 20.0 3000 0.081 kg/h 表 4.2-2 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称 坐标 海拔高度/m 矩形面源 污染物 排放速率 单位 X Y 长度 宽度 有效高度 班果大沟矩形面源 101.728 25.771 1381.0 558 292 10.0 TSP 1.09 kg/h 小班果河矩形面源 101.749 25.760 1249.0 308 205 10.0 TSP 0.98 kg/h 2、项目参数 估算模式所用参数见表。 表 4.2-3 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数（城市人口数） / 最高环境温度 42.0 °C 最低环境温度 -0.1 °C 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率（m） 90 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/o / 3、估算结果 估算结果见表。 表 4.2-4 班果大沟矿段点源最大Pmax和D10%预测结果表 下方向距离(m) 班果大沟矿段点源 TSP浓度（ug/m3） TSP占标率（%） 10 7.23E-16 0.00 100 1.06 0.24 200 1.309 0.29 300 1.102 0.24 400 0.7467 0.17 500 0.4698 0.10 600 0.2878 0.06 700 0.1905 0.04 800 0.1465 0.03 900 0.1277 0.03 1000 0.116 0.03 2000 6.316E-2 0.01 3000 4.435E-2 0.01 下风向最大浓度 1.337 0.3 下风向最大浓度出现距离 180.0 180.0 D10%最远距离 / / 表 4.2-5 小班果河矿段点源最大Pmax和D10%预测结果表 下方向距离(m) 小班果河矿段点源 TSP浓度（ug/m3） TSP占标率（%） 10 4.338E-16 0.00 100 0.6361 0.14 200 0.7853 0.17 300 0.6612 0.15 400 0.448 0.10 500 0.2819 0.06 600 0.1727 0.04 700 0.1143 0.03 800 8.791E-2 0.02 900 7.661E-2 0.02 1000 6.961E-2 0.02 2000 3.79E-2 0.01 3000 2.661E-2 0.01 下风向最大浓度 0.8021 0.18 下风向最大浓度出现距离 180 180 D10%最远距离 / / 表4.2-6 班果大沟矿段矩形面源最大Pmax和D10%预测结果表 距源中心距离D（m） 班果大沟面源 浓度（mg/m3） 占标率P（%） 10 3.58E-02 3.98 25 4.41E-02 4.90 50 5.81E-02 6.45 68 6.29E-02 6.99 75 6.16E-02 6.85 100 5.97E-02 6.63 125 5.82E-02 6.47 150 5.42E-02 6.02 175 4.94E-02 5.49 200 4.48E-02 4.98 225 4.09E-02 4.54 250 3.75E-02 4.17 275 3.47E-02 3.85 300 3.22E-02 3.58 325 3.01E-02 3.35 350 2.83E-02 3.15 375 2.67E-02 2.97 400 2.54E-02 2.82 425 2.42E-02 2.68 450 2.31E-02 2.56 475 2.21E-02 2.46 500 2.12E-02 2.36 525 2.04E-02 2.27 550 1.97E-02 2.19 575 1.90E-02 2.11 600 1.84E-02 2.05 625 1.78E-02 1.98 650 1.73E-02 1.92 675 1.68E-02 1.87 700 1.65E-02 1.83 最大落地浓度和占标率 6.29E-02 6.99 最大落地浓度距离/m 68 表4.2-7小班果河矿段矩形面源最大Pmax和D10%预测结果表 距源中心距离D（m） 小班果河面源 浓度（mg/m3） 占标率P（%） 10 3.26E-02 3.62 25 4.05E-02 4.50 50 5.20E-02 5.78 51 5.24E-02 5.82 75 5.04E-02 5.60 100 4.86E-02 5.40 125 4.53E-02 5.03 150 4.10E-02 4.56 175 3.68E-02 4.09 200 3.30E-02 3.67 225 2.99E-02 3.32 250 2.73E-02 3.03 275 2.51E-02 2.79 300 2.33E-02 2.59 325 2.17E-02 2.41 350 2.04E-02 2.27 375 1.92E-02 2.14 400 1.82E-02 2.02 425 1.73E-02 1.92 450 1.65E-02 1.84 475 1.59E-02 1.76 500 1.52E-02 1.69 525 1.46E-02 1.63 550 1.41E-02 1.57 575 1.36E-02 1.51 600 1.32E-02 1.46 625 1.27E-02 1.42 650 1.24E-02 1.37 675 1.20E-02 1.33 700 1.17E-02 1.30 最大落地浓度和占标率 5.24E-02 5.82 最大落地浓度距离/m 51 4、影响分析 根据预测，项目班果大沟矿段有组织粉尘排放的小时落地浓度最大值出现在下风向180m处，其浓度值为1.337ug/m3，浓度占标率0.3%；其贡献值及占标率较低，对环境影响较小。小班果河矿段有组织粉尘排放的小时落地浓度最大值出现在下风向180m处，其浓度值为0.8021ug/m3，浓度占标率0.18%；其贡献值及占标率较低，对环境影响较小。班果大沟矿段无组织粉尘排放的小时落地浓度最大值出现在下风向68m处，其浓度值为62.9ug/m3，浓度占标率6.99%；小班果河矿段无组织粉尘排放的小时落地浓度最大值出现在下风向51m处，其浓度值为52.4ug/m3，浓度占标率5.82%；浓度贡献值较低，不会造成区域环境空气质量超标。 5、预测敏感点TSP影响情况 估算无组织TSP对主要保护目标的影响，以受项目TSP影响最大的保护目标，即距项目最近的保护目标和下风向保护目标，本次评价主要以班果村3组及岔头村进行预测。预测结果见表4.2-8。 表 4.2-8 项目TSP排放对保护目标的预测（mg/m3） 项目 TSP 班果村3组 岔头村 背景值 0.153 0.155 贡献值 班果大沟矿段 0.044 0.05 小班果河矿段 0.034 0.027 预测值 0.231 0.232 评价标准 0.9（采用24小时均值的3倍进行评价） 据表4.2-8，最近环境敏感点浓度叠加后均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。因此项目的建设，不会改变当地《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级环境功能，说明项目粉尘排放对周围敏感点影响较小。 （五）粉尘对元大公路及沿途保护目标的影响分析 项目生产的建筑石料用花岗岩主要供给施工工地和附近村子做建筑材料，运输过程产生的道路扬尘将对沿路分布的居民产生一定影响。项目矿山产品通过元谋至大姚的元大公路运往各地。物料运输过程中容易产生扬尘影响环境空气，该影响范围以所经公路为中心，两侧约50m范围内，呈线性分布。扬尘浓度随车流量增加而增大，该影响持续时间较短，在车辆经过5分钟后就消失。为了减小对大气环境的影响，项目矿石运输车辆须低速行驶且禁止鸣笛，在运输粒径小的砂石时运输车辆加盖篷布，可防止矿石在运输过程中撒落产生扬尘。定期对运输道路进行洒水、清扫，同时项目在班果大沟矿段临元大公路边设置雾炮一台，对途径班果大沟矿段的路段进行高空降尘，以减轻项目粉尘对元大公路的影响。项目运输道路所在区域较为空旷，大气污染物的扩散空间相对较大，空气流通较好，交通运输产生的废气可被较好地扩散和稀释，对环境敏感目标的影响不大。 项目班果大沟矿段位于元大公路省道旁，属于省道可视范围内。本项目虽然靠近元大公路，根据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州非煤矿山转型升级工作方案的通知》（楚政办通〔2016〕52号）第六条：保障措施中的第二小条“原矿区范围（含原采矿权、方案批准前已取得划定矿区范围批复及开拓工程超越矿区范围批复的）涉及矿产资源规划禁止开采区的,经涉及禁止区相关主管部门（铁路、公路、河流、石油天燃气输送管道等重要设施、风景旅游区、保护区等）明确同意转型升级的意见,按符合矿产资源规划办理”。本项目虽然靠近元大公路，但是公路主管部门已在矿业权相关规划审查意见表中明确同意该矿山按相关法律法规办理，同意转型升级意见。同时建设方拟在班果大沟矿段南侧设置高大绿化隔离带阻隔，可有效减小矿山给公路带来的扬尘、安全及景观影响。 项目对元大道路及其过往车辆的影响较小。 （六）粉尘对弯腰树水库的影响 根据现场踏勘及调查，项目区附近主要的地表水为弯腰树水库，弯腰树水库为平田乡集镇供水水源点，弯腰树水库位于项目的上游，项目不在水库的汇水范围。由于项目班果大沟矿段距弯腰树水库较近，运营期产生的粉尘会对水库产生一定的影响。 项目运营期非雨天采用洒水车定期对班果大沟矿段采场工作面、堆场、运输道路等进行洒水降尘，采用雾炮机对工业场地进行高空除尘，在破碎筛分设备进料口设置喷淋设施，降低皮带落料点高程、皮带落料点设置料斗及斜槽起到缓冲的作用、同时皮带落料点处设置喷淋装置进行喷淋洒水，班果大沟矿段粉尘在采取环评提出的降尘的处理措施后，排放量较小，经预测，项目无组织最大落地浓度均小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求限值（0.9mg/m3），浓度贡献值较低，不会造成区域环境空气质量超标，再者弯腰树水库位于班果大沟矿段上风向，项目运营期班果大沟矿段产生的无组织粉尘对水库影响较小。 （七）粉尘对周边植被的影响分析 经环评现场踏勘，项目排土场周边有农户种植农作物，运营期排土场的扬尘会对周围农作物造成影响，运营期排土场的扬尘可能附着于农作物叶子和花蕊，影响农作物呼吸和受精作用，不利于农作物生长和繁殖。主要表现为： （1）在高浓度污染物影响下产生急性危害，使植物叶表面产生伤斑（或称坏死斑），或者直接使植物叶片枯萎脱落； （2）在低浓度污染物长期影响下产生慢性危害，使植物叶片褪绿； （3）在低浓度污染物影响下产生所谓不可见伤害，即植物外表不出现受害症状，但生理机能受到影响，造成产量下降，品质变坏。大气污染除对植物外形和生长发育产生上述直接影响外，还通过减弱植物生长势，降低对病虫害的抵抗能力，使植物病虫害危害加重，从而间接引起危害。 项目运营期粉尘会对周边农作物产生一定的影响，项目建设单位在运营过程中必须严格按照环评上述提出的措施进行实施，使运营期排土场粉尘对农作物的影响控制在可接受范围内。 （八）小结 项目产生粉尘在采取环评提出措施后，运营期有组织粉尘达标排放；周围村庄大气环境中TSP预测浓度值能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；项目运营期排放的粉尘在采取本评价所提措施处理后对项目周围环境影响小，不会因此而降低区域环境功能。项目所在区域地势较高且较为开阔，稀释扩散条件较好，项目运营过程中机械和车辆废气及爆破废气经自然稀释、扩散后对空气环境的影响较小。食堂油烟排放量较小，经大气稀释扩散后对周围环境和保护目标的影响较小。故落实本环评提出的环境保护对策措施后，本项目大气污染物对周边环境影响不大。 4.2.2运营期地表水环境影响分析 根据项目用水情况分析，凿岩用水、降尘洒水和绿化用水均不会产生废水，项目废水主要为生活污水、机修废水及切割废水，另外，在雨天露天采场区及排土场会产生初期雨水。废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表4.2-9。 表4.2-9 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 编号 名称 工艺 1 切割废水 SS 不排 1 循环池 沉淀 □是 (否 □企业总排口 □雨水排放 □清净下水排放 □企业总排 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 2 机修废水 石油类 不排 2 隔油 隔油池 3 生活污水 COD、BOD5、SS、NH3-N 不排 3 生活污水处理站 生化法 4 初期雨水 SS 不排 4 初期雨水收集池 收集沉淀 （一）项目废水对地表水的影响分析 1、班果大沟 项目运营期废水主要为露天采场初期雨水、排土场淋虑水、机修废水及生活污水。根据水量平衡，最大降水量条件下，露天采场初期雨水最大量为42.11m3/次、6316.5m3/a。项目在露天采场低洼处设置一个初期雨水沉淀池（总容积为414m3），露天采场初期雨水经初期雨水沉淀池处理后回用于喷雾降尘，雨天在沉淀池中暂存，不外排；根据水量平衡，最大降水量条件下，排土场初期雨水最大量为4.92m3/次、738m3/a，项目在排土场低洼处设置一个初期雨水沉淀池（容积为25m3），排土场初期雨水经初期雨水沉淀池处理后回用于喷雾降尘，雨天在沉淀池中暂存，不外排；根据水量平衡，机修废水产生量为0.48m3/d，经隔油池（容积为0.5m3）处理后进入污水处理站处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的“绿化”标准后，晴天回用于洒水降尘和喷雾降尘，雨天暂存在回用水池中，不外排；根据水量平衡，项目办公楼生活污水产生量为1.15m3/d、230m3/a，经化粪池处理后进入污水处理站处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的“绿化”标准后，晴天回用于洒水降尘和喷雾降尘，雨天暂存在回用水池中，不外排。 2、小班果河 项目运营期废水主要为露天采场初期雨水、排土场淋虑水、机修废水及生活污水。根据水量平衡，最大降水量条件下，露天采场初期雨水最大量为20.81m3/次、3151.2m3/a。项目在露天采场低洼处设置一个初期雨水沉淀池（总容积为134m3），露天采场初期雨水经初期雨水沉淀池处理后回用于喷雾降尘，雨天在沉淀池中暂存，不外排；根据水量平衡，最大降水量条件下，排土场初期雨水最大量为4.73m3/次、710.2m3/a，项目在排土场低洼处设置一个初期雨水沉淀池（容积为48m3），排土场初期雨水经初期雨水沉淀池处理后回用于喷雾降尘，雨天在沉淀池中暂存，不外排；根据水量平衡，机修废水产生量为0.48m3/d，经隔油池（容积为0.5m3）处理后进入污水处理站处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的“绿化”标准后，晴天回用于洒水降尘和喷雾降尘，雨天暂存在回用水池中，不外排；根据水量平衡，项目办公楼生活污水产生量为0.77m3/d、154m3/a，经化粪池处理后进入污水处理站处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的“绿化”标准后，晴天回用于洒水降尘和喷雾降尘，雨天暂存在回用水池中，不外排。 综上所述，正常情况下生产废水及生活污水均不外排，实现废水零排放，故运营期产生的生产废水和生活污水不会对区域地表水造成影响。极端特大暴雨条件下，建设项目废水收集和处理设施也有能力收集处理初期雨水，最大限度降低了废水对周围环境的影响。 （二）废水处理方式的可行性分析 1、班果大沟 项目露天采场和排土场初期雨水的主要污染物为SS，项目采用沉淀的方式对其进行处理，建设项目各个初期雨水沉淀池的停留时间可达到24h以上。根据查阅相关资料，通过沉淀后SS的去除效率能达到80%，预计能满足建设项目降尘需求。 建设项目机修废水产生量为0.48m3/d，主要污染物为石油类、SS、COD，隔油池容积为0.5m3，能够保证机修废水至少12h的停留时间。 建设项目生活污水产生量为1.15m3/d，主要污染物为pH、SS、COD、BOD5、氨氮等，化粪池容积为2m3，能够保证生活污水至少24h的停留时间。 经预处理后的机修废水和生活污水进入生活污水处理站处理，废水处理负荷为1.63m3/d，污水处理站处理能力为2.0m3/d，采用二级生化处理工艺，并设置中水回用设施，处理出水可达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的“绿化”标准，处理能力和处理工艺均可以满足全部机修废水和生活污水处理回用于洒水降尘和喷雾降尘的需求。 综上，本环评认为建设项目废水处理是可行及可靠的。 2、小班果河 项目露天采场和排土场初期雨水的主要污染物为SS，项目采用沉淀的方式对其进行处理，建设项目各个初期雨水沉淀池的停留时间可达到24h以上。根据查阅相关资料，通过沉淀后SS的去除效率能达到80%，预计能满足建设项目降尘需求。 建设项目机修废水产生量为0.48m3/d，主要污染物为石油类、SS、COD，隔油池容积为0.5m3，能够保证机修废水至少12h的停留时间。 建设项目生活污水产生量为0.77m3/d，主要污染物为pH、SS、COD、BOD5、氨氮等，化粪池容积为2m3，能够保证生活污水至少24h的停留时间。 经预处理后的机修废水和生活污水进入生活污水处理站处理，废水处理负荷为1.25m3/d，污水处理站处理能力为2.0m3/d，采用二级生化处理工艺，并设置中水回用设施，处理出水可达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的“绿化”标准，处理能力和处理工艺均可以满足全部机修废水和生活污水处理回用于洒水降尘和喷雾降尘的需求。 综上，本环评认为建设项目废水处理是可行及可靠的。 （三）废水处理方式的可行性分析 1、项目废水不排放的可行性、可靠性分析 （1）班果大沟 根据工程分析水平衡，分析如下： 1）回用水量 降尘用水总量为37431.2m3/a，降尘用水使用经处理达标后的露天采场和排土场初期雨初期雨水作为补充水；绿化用水量为645m3/a。 2）废水量 露天采场和排土场初期雨总产生量为7054.5m3/a，机修废水产生量为96.0m3/a，生活污水产生为230.0m3/a，合计废水总量为7380.5m3/a。 3）小结 项目全年回用水总需水量大于项目全年产生的废水总量，因此，项目产生的废水均能够全部回用，可实现废水封闭循环，不外排。 （2）小班果河 根据工程分析水平衡，分析如下： 1）回用水量 降尘用水总量为20792.0m3/a，降尘用水使用经处理达标后的露天采场和排土场初期雨初期雨水作为补充水；绿化用水量为516m3/a。 2）废水量 露天采场和排土场初期雨总产生量为3831.4m3/a，机修废水产生量为96.0m3/a，生活污水产生为154m3/a，合计废水总量为4081.4m3/a。 3）小结 项目全年回用水总需水量大于项目全年产生的废水总量，因此，项目产生的废水均能够全部回用，可实现废水封闭循环，不外排。 2、废水处理设施满足废水不排放的可行性、可靠性分析 （1）班果大沟 最大降水量条件下，露天采场一次暴雨初期雨水产生量为42.11m3，项目露天采场初期雨水经初期雨水沉淀池处理后，回用于喷雾降尘，雨天在沉淀池中暂存，不外排；初期雨水沉淀池容积为414m3，在极端暴雨条件下，可处理并暂存至少一次特大暴雨产生的初期雨水。最大降水量条件下，排土场一次暴雨初期雨水产生量为4.92m3，项目排土场初期雨水经初期雨水沉淀池处理后，回用于喷雾降尘，雨天在沉淀池中暂存，不外排。初期雨水沉淀池容积为25m3，在极端暴雨条件下，可处理并暂存至少一次特大暴雨产生的初期雨水。建设项目机修废水产生量为0.48m3/d，隔油池容积为0.5m3，建设项目隔油池可满足至少12h的停留时间，能够保证隔油效率。建设项目生活污水产生量为1.15m3/d，化粪池容积为2m3，能够保证生活污水至少24h的停留时间。经预处理后的机修废水和生活污水进入污水处理站处理，废水处理负荷为1.63m3/d，污水处理站处理能力为2m3/d，采用二级生化处理工艺，并设置中水回用设施，处理出水可以达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的“绿化”标准，处理能力和处理工艺均可以满足全部机修废水和生活污水处理回用于喷雾降尘的需求。 建设单位在工业场地中建设一座回用水池，暂存处理达标的生活污水和机修废水，该部分废水产生量为1.63m3/d，考虑连续7天降雨的情景，并考虑一定的安全系数，回用水池容积为12m3。 （2）小班果河 最大降水量条件下，露天采场一次暴雨初期雨水产生量为20.81m3，项目露天采场初期雨水经初期雨水沉淀池处理后，回用于喷雾降尘，雨天在沉淀池中暂存，不外排；初期雨水沉淀池容积为134m3，在极端暴雨条件下，可处理并暂存至少一次特大暴雨产生的初期雨水。最大降水量条件下，排土场一次暴雨初期雨水产生量为4.73m3，项目排土场初期雨水经初期雨水沉淀池处理后，回用于喷雾降尘，雨天在沉淀池中暂存，不外排。初期雨水沉淀池容积为48m3，在极端暴雨条件下，可处理并暂存至少一次特大暴雨产生的初期雨水。建设项目机修废水产生量为0.48m3/d，隔油池容积为0.5m3，建设项目隔油池可满足至少12h的停留时间，能够保证隔油效率。建设项目生活污水产生量为0.77m3/d，化粪池容积为2m3，能够保证生活污水至少24h的停留时间。经预处理后的机修废水和生活污水进入污水处理站处理，废水处理负荷为1.25m3/d，污水处理站处理能力为2m3/d，采用二级生化处理工艺，并设置中水回用设施，处理出水可以达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的“绿化”标准，处理能力和处理工艺均可以满足全部机修废水和生活污水处理回用于喷雾降尘的需求。 建设单位在工业场地中建设一座回用水池，暂存处理达标的生活污水和机修废水，该部分废水产生量为1.25m3/d，考虑连续7天降雨的情景，并考虑一定的安全系数，回用水池容积为9m3。 综上，项目所设置的各个收集池的容积和处理设施容积、处理负荷均可保证项目废水不外排。但是，建设单位仍应在项目实际运行过程中对项目雨天废水不外排的可靠性进行验证，确保项目无废水外排。 3、非正常工况下项目废水对地表水的影响分析 正常情况下，建设项目露天采场和排土场初期雨、生活污水以及机修废水经处理达标后回用不外排，对地表水水质基本无影响。在特大暴雨条件下，初期雨水沉淀池可截流本项目60min内的初期雨水，后期雨水会沿矿区边缘的冲沟排泄。由于初期雨水已被截流沉淀处理，后期雨水中SS含量较低，即使进入河流，对其水质的影响也不明显。若污水处理站发生故障导致生活污水和机修废水事故排放，可被回用水池截流，进入外环境的可能性不大，基本不会对河流水质产生影响。 （四）小结 项目运营期废水主要为露天采场和排土场初期雨水、机修废水及生活污水。露天采场和排土场初期雨水经初期雨水沉淀池处理后晴天回用于喷雾降尘，雨天在沉淀池中暂存，不外排。机修废水经隔油池预处理，生活污水经化粪池预处理后一同进入污水处理站处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的“绿化”标准后，晴天回用于绿化洒水，雨天暂存在回用水池中，不外排。正常工况及合理调度的情况下对地表水不会产生影响。非正常工况下，初期雨水沉淀池也可截流露天采场和排土场初期雨水，回用水池可截流生活污水和机修废水，建设项目运营期废水进入外环境的可能性不大，基本不会对周围地表水产生影响。 4.2.3运营期地下水环境影响分析 （一）矿山开采对地下水水质的影响 矿区地下水补给主要靠大气降水，地下水的多寡严格受大气降水控制，区内岩溶及裂隙较发育，但花岗岩矿体分布在地形较高地带，部分出露于地表，大气降雨后，地表水顺山坡向下排泄畅通，一小部分由裂隙较发育地带渗入地下，但是项目扰动土地面积有限，且在开采过程中不产生有毒有害物质，SS经岩层等截留后，矿山开采对地下水影响甚微。 矿床充水条件为雨季大气降水，由于矿区位于相对较高部位，且地形坡度较大，矿区矿体裂隙透水性能好，地表水难以滞留存储。矿区雨水不存在有害物质，且矿区将设置沉砂池收集露天采场、排土场雨天地表径流汇水进行沉淀后部分回用，部分排放，大气降水补给到下部含水层水质影响甚微。 （二）排土场对地下水水质的影响 矿区表土和弃渣源于露天开采剥离表土、开采过程中剥离的弃渣。其中表土为岩石风化产物，为当地背景土壤成分；根据项目的地质勘探报告可知，矿体中无夹石，弃渣主要为开采过程中产生的废渣。表土和弃渣特点是数量大，无毒无害。场地雨天地表径流主要是悬浮物瞬时浓度高，无毒、无害；环评提出设计排水系统收集到沉砂池沉淀后流出矿区，SS可得到极大程度的削减，沉淀过程少量渗入地表的雨水中SS将经过土壤层净化。区域地下水主要靠大气降水补给，项目区将雨天地表径流收集沉淀后有助于表层土壤对水质的净化，排土场对区域地下水影响较小。 （三）地下水环境保护措施 加强对项目污废水的处理与处置管理，充分提高其治理、回收和利用率，加强管理，杜绝切割废水、机修废水和生活污水排入项目区外，这样既减轻了对地表水的污染负荷，又能防止对地下水的污染。在项目区修建截排水沟，加强项目区的排水功能，采场及边坡及时绿化恢复或复垦土地。 4.2.4运营期声环境影响分析 （一）矿山开采爆破噪声及振动影响分析 1、爆破噪声 爆破将产生高声功率的瞬间噪声，其声功率高达110 dB（A），对采场周边地区有一定影响，特别是对长时间在采场工作的人员有很大的损害。距离项目班果大沟矿段矿区边界最近的敏感点为东面300m的岔头村，距离小班果河矿段矿区边界最近的敏感点为西北面290m的班果村3组。运营期爆破噪声经距离衰减后对敏感点有一定影响，爆破时企业需提前通知村民，让村民提前预知，减少爆破噪声对村民的惊吓影响。同时项目约每半个月才爆破一次，爆破持续时间短，另外村庄同项目之间都是有山体阻隔，爆破噪声对周边村庄影响有限。并且在爆破时，应对经过班果大沟矿段矿界南面120m的元大公路的车辆进行拦截并告知，暂停行驶，待爆破结束后恢复通行。同时，爆破产生的噪声对周边野生动物会有一定的影响，因项目区无需特殊保护的野生动物，均为当地常见物种，且较少。因此，爆破噪声对周围动物影响小。 2、爆破振动 该项目生产爆破主要为采矿爆破，爆破存在于矿山的整个服务期限内，瞬间的采矿爆破作用形成的振动对岩体结构及边坡稳定有一定影响。爆破作用在振动区内所导致的现象和后果，称为爆破地振效应。爆破作用在振动区内所引起的振动强烈程度，随着一次爆破炸药量的多少而不同。大的振动将带来较大的危害，小的振动一般影响较小，若十分频繁亦将造成损害。这些危害包括：爆区周围的建构筑物遭致破坏，诱发边坡崩塌、滑动等。 该矿山采用露天开采，爆破用炸药为2#岩石炸药。根据开发利用方案，爆破年用炸药量15t/a，每4天爆破一次，平均每次用炸药量300kg。 （1）预测依据 评价爆破地震效应的影响程度，大都采用介质指点振动速度作为判断依据。《中华人民共和国爆破安全规程》中规定了爆破地震烈度及其与最大振速的关系。具体如表4.2-10、表4.2-11所示。 表 4.2-10 爆破振动烈度表 烈 度 振 动 标 志 Ⅰ 只有仪器才能记录到。 Ⅱ 个别人静止情况下才能感觉到。 Ⅲ 某些人或知道爆破的人才能感觉到。 Ⅳ 多数人感到振动，玻璃作响。 Ⅴ 陈旧的建筑物损坏，抹灰撒落。 Ⅵ 抹灰中有细裂缝，建筑物出现变形。 Ⅶ 建筑物有中等程度损坏；抹灰中有裂缝，成块的抹灰掉落，墙壁中有细裂缝，炉灶和烟囱中有裂缝。 Ⅷ 建筑物有较大的损坏：承重结构和墙壁中有裂缝，间壁墙有大裂缝，烟囱倾倒，抹灰掉落。 Ⅸ 建筑物破坏：墙上有大裂缝，砌筑物分离，墙的某些段下沉。 Ⅹ-Ⅻ 建筑物发生破坏和倒塌。 表 4.2-11 各种地震烈度与振动的物理量关系表 烈度 天然地震 爆破地震 加速度(cm/s2) 速度 (cm/s1) 位移 (mm) 最大速度 (cm/s1) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ 12-15 25-50 50-100 100-200 200-400 400-800 1.0-2.0 2.1-4.0 4.1-8.0 8.1-16.0 16.1-32.0 32.1-64.0 0.5-1.0 1.1-2.0 2.1-4.0 4.1-8.0 8.1-16.0 16.1-32 <0.2 0.2-0.4 0.4-0.8 0.8-1.5 1.5-3.0 3.0-6.0 6.0-12 12-24 24-48 >48 由上表可知造成建筑物受损振动烈度为Ⅴ度。当振动烈度大于Ⅴ度，加速度＞1.5cm/s2时建建筑将受损，损坏程度将根据公式计算。 （2）各振动裂度影响范围计算 爆破地震振动区质点振动速度普遍采用经验公式计算： V=K×（(Q1/3/R)α） cm/s 式中 V—介质质点振动速度，cm/s Q—同时起爆的最大药量，kg R—爆心距，即测点与爆破中心的距离，m α—地震波衰减指数 K—与介质性质、爆破方法等因素有关的系数 上式可转化为： R=Q1/3 ( K / V)1/α 距爆破中心某点的安全允许距离：即已知同时起爆的最大药量Q为300kg；根据该爆破区域地形、地址条件等因素，α取1.5，K取150；V为相对于各组振动烈度的振动波最大速度1.5cm/s，经计算本项目Ⅴ烈度的安全距离为62.5m。 （3）预测评价结论 根据预测结果及《爆破安全规程》（GB6722-2011）要求，露天开采深孔爆破时，爆破振动安全距离不得小于240m。因此，本项目爆破振动安全距离执行240m。同时，根据项目设计方案，爆破警戒范围为300m。距离项目采矿区最近的敏感点均处于爆破振动安全距离之外，爆破振动对周边村庄影响不大。 3、小结 项目爆破噪声产生是瞬时的，为了减小爆破噪声对周边居民的影响，爆破前建设单位必须通知村民，立即撤离到安全地带，如因爆破产生的建筑物破损，建设单位需将其修缮并做好相关的安置措施。合理安排爆破时间段，禁止夜间爆破。 （二）机械噪声影响分析 1、噪声源分析 根据矿山采用的工艺流程及所选设备，有凿岩机、装载机、空压机、联合破碎机及切割机等高噪声源机械设备，凿岩机、装载机、挖掘机及载重汽车为移动式作业，噪声瞬时排放可能存在突发噪声。项目高噪声设备为空压机、联合破碎机、矿山采石机及红外线桥式切边机，均为固定作业，空压机置于封闭室内有建筑隔声；联合破碎机经基础减振；矿山采石机及红外线桥式切边机设置减震垫进行减震降噪。 表 4.2-12 项目噪声源情况 声源 位置 设备名称 单台设备噪声级dB(A) 噪声治理措施 采取措施后单台设备噪声级dB(A) 声源排放方式 班果大沟矿段 挖掘机 95 / 95 间断产生 凿岩机 90 / 90 间断产生 装载机 90 / 90 间断产生 联合破碎机 95 基础减振 80 连续产生 空压机 95 空压机房 80 间断产生 矿山采石机 95 减震垫 90 连续产生 红外线桥式切边机 95 减震垫 90 连续产生 小班果河矿段 挖掘机 95 / 95 间断产生 凿岩机 90 / 90 间断产生 装载机 90 / 90 间断产生 联合破碎机 95 基础减振 80 连续产生 空压机 95 空压机房 80 间断产生 2、噪声预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本矿山声源处于自由声场，计算某个声源在预测点的倍频带声压值计算公式如下： LA(r)=LAw—20lg(r) —△L 式中：LA(r)—距离声源r处的A声级，单位dB（A）； LAw—A声功率级，单位dB； r—预测点距离声源的距离，单位（m）； △L—因空气吸收、地面、绿化等引起的衰减值。 声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq)计算公式： 式中：Leqg—建设矿山声源在预测点的等效声级贡献值，单位dB(A)； LAi—声源在预测点产生的A声级，单位dB(A)； T—预测计算的时间段，单位s； ti—i声源在T时段内的运行时间，单位s。 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中： Leqg—建设矿山声源在预测点的等效声级贡献值，单位dB(A)； Leqb—预测点的背景值，单位 dB(A)。 3、噪声预测内容 由于项目面积较大，场地内的各种噪声源大多为移动噪声源，因此本评价主要考虑各作业设备同时工作情况下噪声的叠加情况，并通过距离衰减对本项目关心点的影响进行评价。 项目区夜间不进行开采作业活动，故对关心点噪声影响主要考虑昼间影响。 4、预测分析 （1）班果大沟矿段噪声预测结果 班果大沟矿段使用设备为挖掘机、凿岩机、装载机、空压机、联合破碎机、矿山采石机及红外线桥式切边机，根据设备噪声源强，采场设备噪声通过距离衰减后，预测值见下表： 表 4.2-13 班果大沟矿段设备噪声源强 单位：Leq[dB（A）] 设备名称 噪声预测值dB（A） 1m 10m 20m 40m 80m 100m 150m 200m 挖掘机 95 75 69 63 57 55 51 49 凿岩机 90 70 64 58 52 50 46 44 转载机 90 70 64 58 52 50 46 44 空压机 80 60 54 48 42 40 36 34 矿山采石机 90 70 64 58 52 50 46 44 红外线桥式切边机 90 70 64 58 52 50 46 44 联合破碎机 90 70 64 58 52 50 46 44 多设备叠加后 98.6 78.6 72.6 66.6 60.6 58.6 54.6 42.6 由上表预测结果可知，班果大沟矿段各设备噪声在考虑多设备叠加噪声影响的情况下，设备噪声在100m以外贡献值为58.55dB（A），在300m以外贡献值为48.55dB（A）。 根据项目平面布置，本项目机械设备主要布置在采矿区和石料生产加工作业区域，采矿区位于北面、生产作业区域位于场地中部；经测量产噪区域距项目东、南、西、北四周厂界距离均大于100m。班果大沟矿段设备噪声通过采取的措施和距离衰减后，厂界能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 根据现场踏勘项目附近无居民区、学校等噪声敏感目标，距离班果大沟矿段最近的关心点为东面300m处的岔头村，距离较远，班果大沟矿段噪声通过距离衰减后，对敏感点的影响很小，不会造成噪声扰民。 （2）小班果河矿段噪声预测结果 小班果河矿段使用设备为挖掘机、凿岩机、装载机、空压机、联合破碎机等，根据设备噪声源强，设备噪声通过距离衰减后，预测值见下表： 表 4.2-14 小班果河矿段设备噪声源强 单位：Leq[dB（A）] 设备名称 噪声预测值dB（A） 1m 10m 20m 40m 80m 100m 150m 200m 挖掘机 95 75 69 63 57 55 51 49 凿岩机 90 70 64 58 52 50 46 44 转载机 90 70 64 58 52 50 46 44 空压机 80 60 54 48 42 40 36 34 联合破碎机 90 70 64 58 52 50 46 44 多设备叠加后 97.2 77.2 71.2 65.2 59.2 57.2 53.2 51.2 由上表预测结果可知，小班果河矿段各设备噪声在考虑多设备叠加噪声影响的情况下，噪声在80m以外贡献值为59.2dB（A），在250m以外贡献值为49.2dB（A）。 根据平面布置及现场踏勘，小班果河矿段主要产噪区域与厂界距离均大于80m。故小班果河矿段设备噪声通过采取的措施和距离衰减后，小班果河矿段厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 根据现场踏勘项目附近无居民区、学校等噪声敏感目标，距离小班果河矿段最近的敏感点为西北面290m的班果村3组，距离较远，小班果河矿段噪声通过距离衰减后，对敏感点的影响很小，不会造成噪声扰民。 （三）外部运输对周围村庄的噪声影响分析 项目外部运输路线由矿区开始，依托元大公路运输至目的地，运输路线不经过周边几个村庄，因此运输车辆会对周边居民产生的影响有限。交通噪声影响主要是瞬时影响，为了减小车辆运输对声环境的影响，应当加强运输车辆管理，合理安排运输时间，进出矿区车辆应安排在白天，禁止夜间运输；严禁车辆超速超载，经过村庄时禁止鸣笛。 （四）噪声影响分析小结 本项目是露天开采工程，开采过程中使用的机械设备的噪声源强较大，而大部分噪声源难以采取降噪措施；由于本项目以及进场道路距离敏感点较远，且均有山体和植被等阻隔，经距离衰减以及山体隔声吸声后，对敏感点的影响不明显。本项目对敏感点可能造成影响的噪声源主要为爆破噪声，建设单位应高度重视，重点采取措施进行控制和治理，使其不影响附近居民的正常生活。 4.2.5运营期固废影响分析 （一）固废产生及处置情况 （1）剥离表土和弃渣 根据《元谋县平田友联采石厂水土保持方案初步设计报告书》，本项目运行期表土剥离量0.58万m3（班果大沟矿段0.44万m3，小班果河矿段0.14万m3），表土用于植被覆土。项目共计可采资源储总量为156.74万m3（其中班果大沟矿段设计可采资源储量250.83万m3，小班果河矿段设计可采资源储量250.83万m3），根据矿体剥采比：班果大沟矿段0.228，小班果河矿段0.1347。本项目运行期在露天采场采出的弃渣量为29.97万m3（班果大沟矿段21.39万m3，小班果河矿段8.58万m3），全部堆放在排土场。 （2）生活垃圾 项目运营期劳动定员20人，均在项目区食宿，生活垃圾的产生量按1kg/天·人计算，则生活垃圾的产生量为20kg/d，4t/a。生活垃圾利用加盖垃圾桶统一收集、袋装处理后，定期由专人负责运至平田乡垃圾收集点。 （3）生活污污泥 沉淀池污泥的产生总量约为1t/a，定期由专人负责运至平田乡垃圾收集点。 （4）沉砂池污泥 项目沉砂池污泥的产生量约为10t/a，沉砂池污泥定期清掏后运至排土场堆肥。 （5）废机油 项目机修车间会产生的少量废机油，废机油主要产生于设备日常保养更换机油的过程，项目机油使用量为1t/a，按损耗系数80%计，则废机油产生量为0.2t/a，属危险废物，经统一收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位清运处置。 项目应按《危险废物贮存污染控制标准》建设危废贮存设施，设置警示标志，由专人管理，定期交由有资质的单位进行处置，并建立危险废物转移联单制度。 （6）切割产生的废边角料 项目班果大沟矿段在石料切割时会产生一定量的废边角料，产生量约为石材加工量的1%，项目大块花岗岩加工量为1.1万t/a，则切割产生的废边角料产生量为110t/a，废边角料运至破碎站，加工成普通建筑石料。 （7）布袋除尘器收集的粉尘 项目班果大沟矿段破碎站及小班果河矿段破碎站均设置了布袋除尘器对破碎筛分粉尘进行收集处理，根据大气污染物源强章节核算，布袋除尘器收集的粉尘产生量约为27.19/a，作为砂料外售。 （二）运营期固体废物影响分析小结 本矿山开采过程中产生的表土用于后期矿山恢复治理时绿化覆土；弃渣堆放于排土场；项目生活垃圾利用加盖垃圾桶统一收集、袋装处理后，定期由专人负责运至平田乡垃圾收集点；旱厕粪便定期清掏后用作项目区绿化施肥使用；沉淀池污泥定期清掏后运至排土场填埋处理；沉砂池污泥定期清掏后运至排土场填埋处理；废机油经统一收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位清运处置；切割废边角料运至破碎站进行破碎筛分，加工成普通建筑用石料。 综上所述，项目在采取环评所提措施后，固体废物均得到有效处置，处置率100%，对周围环境影响不大。 4.2.6运营期生态影响分析 （一）对地形地貌的影响 矿区位于平田乡谷、坡地段，地形北西高南东低。沟谷切割较深，多呈“V”字型沟谷。图幅内海拔 1675～1205m，属浅切割的中山地形，矿区地面自然坡度15‐35°，局部较陡。矿山开采过程中的露天采场开挖、剥离，将造成地表形态的改变；矿山开采结束后，将形成露天采空区，采区内原始山体斜坡地貌将会被大量人工台地地貌取代；高位水池及矿山道路等工程开挖切坡也都不同程度地扰动地面，压占、破坏地表植被，扰动地表土壤，改变现状地形条件。 因此，矿山开采在一定程度上改变了现有地形地貌条件，该影响主要集中在采矿区内，对外部区域的影响不大，项目已露天开采多年，对地形地貌的影响在项目建设前已经形成，则本项目的建设对地形地貌的影响较小。 （二）对土地利用的影响 项目工程占地包括露天采区、工业场地、办公生活区、运输道路、排土场等，根据工程设计资料结合项目现状，项目共计占地9.11hm2。其中：露天采场占地4.26hm2，工业场地占地2.32hm2，办公生活及辅助设施占地0.43hm2，矿山道路占地0.55hm2，排土场占地1.55hm2。项目开采多年，按照土地类型分类，项目现已形成的露天采场、工业场地及矿山道路占地都属于采矿用地，本次仅对新增的露天采场、办公生活区、排土场等识别现状土地类型。项目占地类型主要为其他草地、采矿用地、旱地、灌木林地、园地，其中其他草地3.54hm2，采矿用地3.26hm2，旱地1.19hm2，灌木林地0.9hm2，园地0.22hm2。随着矿山的不断开采，原有的土地利用类型将会发生变化，对生态环境产生影响。原有土地利用性质由原来的其他草地、旱地、灌木林地、园地，全部变为采矿用地，使区域自然体系的生产能力受到一定影响，区域内的生物量也将随之减少。采场服务期满后，将对矿山用地采取绿化恢复措施，临时占地区域土地利用性质将得到恢复。同时项目用地占元谋县土地总面积的比例较小，总体不会改变当地土地利用格局，因此项目建设对区域土地利用格局影响不大。 但是由于矿山服务期较长，工程占地的影响将持续相当长的时间。针对工程占地带来的影响，建设单位应做到以下几点： （1）开采过程中禁止随意侵占用地红线范围以外的土地，并与土地使用权所有方做好协调工作，避免因工程占地引发纠纷。 （2）由于矿山服务年限较长，矿山开采过程中，应采用边开采边治理的方式对矿山进行绿化恢复。 （3）加强矿山的绿化工作，矿山开采结束后做好矿山绿化恢复工作，尽可能恢复原有土地的使用功能。 矿山开发建设前该区域范围内主要是林地、草地，主要的经济活动是农业生产。随着矿区的开发建设，矿山露天采场等设施改变了原来的土地利用格局，土地使用功能发生了显著变化，但建设项目占用林地、草地面积占全县土地总面积的比例小，总体上不会改变当地的土地利用格局。项目开发建设占用林地将造成评价区内植被覆盖率下降，建设单位须对矿山进行绿化和复垦使植被得以逐渐恢复，但需要一定的过程。对于被占用的林地，应当在矿山开采过程中和闭坑后进行绿化和复垦，使植被逐渐恢复。 （三）水土流失影响 根据《元谋县平田友联采石厂水土保持方案报告书》在预测期内，工程建设扰动破坏原地貌植被面积为9.11hm2，损坏水土保持设施面积为2.74hm2；运行期可能造成的水土流失面积为8.68hm2，预测时段内项目建设造成的土壤流失总量为4663.60t，其中原生土壤流失量为979.87t，新增土壤流失量为3683.73t，新增土壤流失主要区域是露天采场，占总新增水土流失量的60.97%，是水土流失重点区域，本项目运行过程中水土流失重点时段为运行期。项目水土流失防治责任范围为12.4hm²，其中项目建设区面积为9.11hm²，直接影响区面积3.29hm²。 （四）对评价区陆生生态环境的影响 1、对植被、植物的影响分析 建设项目矿区范围内及周边无保护植物，也未发现古树名木。矿山露天开采对植被的影响，首先是开采面上覆盖层的剥离，将造成被剥离面上生存的植物的破坏，工程开挖造成植物生境的破坏，进而造成生物量的损失和植被种群的破坏和局部生态系统的干扰。其次是矿山开采导致人为活动频繁，这可能造成矿区植被类型和植物种类的改变，进而影响局部区域自然生态系统的稳定性。 建设项目矿区内自然植被以次生性植被为主，从影响面积来看，项目占地范围内主要影响的是暖温性灌丛；从评价区内分布的植被类型来看，在项目区受工程建设影响的植被类型主要为暖性云南松林、灌丛和农田植被等。 本项目对植被的影响采用生物量及净第一性生产力（NPP）指标进行评价。该指标是评价植被变化的重要依据。群落类型不同，其生物量测定的方法也有所不同，各种植被生物量的计算结果依据相关文献资料成果值作为参数计算。植被生物量损失计算式如下： 表 4.2-15 项目生物量损失估算结果 土地类型 占地面积hm2 单位面积生物量t/hm2 损失量t 林地 0.9 4.027 6.4 草地 3.54 9.985 58.41 合计 4.44 14.012 64.81 从上表可知，本项目建设将导致占地区域的植被生物量损失约64.81t。随着露天采矿的进行，对采区服务满的台阶进行生态恢复，逐渐恢复后对植被的影响将减缓。同时，评价区域内水热条件配合较好，降雨量良好，植物生长快，植被恢复力强。因此，采区结束以后，经过一定时间，露天采场占地对植被的影响将随着矿区植被逐步恢复而减弱。评价范围内没有名木古树，因此本项目的建设不存在对名木古树的影响。 总体上看，项目建设对植被的影响主要集中在露天采区，而这些区域的植被次生性较强，项目将对露天采场形成的边坡进行植被恢复。同时，建设项目露天采场已开采多年，对植被不产生新的破坏影响。因此，建设项目对原生性植被的影响不大。从评价区的植被类型来看，受影响的自然植被主要是云南松林，次生性较强，群落结构简单，物种不甚丰富，生物多样性不高，加之建设项目新增扰动面积小，总体上建设项目对植被和植物的影响较小。 2、对动物的影响分析 矿山开采活动将占用土地、清除地表植被，则可能造成当地局部地区动物生境的破坏，包括栖息地破坏、食源减少、活动空间减少等。另一方面，由于生产机械的运转噪声影响和人为活动的增加，造成对动物的惊吓，使其逃离现有栖息地，迁移到别处生存，这又会影响到评价区以外的同类动物的生存。 建设项目位于工业聚集区，陆生动物种类不多，数量很少，广布种居多，没有发现珍惜濒危物种。评价区分布的动物种类均为云南省常见物种，这些物种适应性强，且长期生活于人类活动频繁的次生生态系统中，基本能够适应人类活动改变带来的生态环境影响。本次评价要求矿区工作人员爱护动物，禁止猎杀，则随着后期植被恢复措施的落实，建设项目对生态环境的破坏会逐步减缓，并能让局部生态系统达到新的平衡，动物区系也将得到恢复和发展。 综上，建设项目对动物的影响是可恢复的。 3、对动、植物资源的影响 （1）对植物资源的影响 建设项目施工建设、矿山露天开采等活动占用土地、剥离表土、地表开挖，使矿区内的植被遭到占压、砍伐、铲除，现有生境遭受人为破坏，导致植被覆盖率降低，植物生产能力下降，局部区域的生物量减少。评价区内的自然植被以暖性云南松林和灌丛为主，属于次生性植被，是当地乃至整个云南省广泛分布的类型，建设项目的实施不会导致植物物种灭绝，不会对整个地区的生物多样性、生态系统的功能和稳定性产生较大影响。 建设单位应在开采过程中采取“边采掘边复垦”的采矿工艺，可使用后采片区的植物及表土对已采区域进行植被恢复，减少生物量损失，并及时进行土地复垦和生态修复工作；对于露天采场及其周围可能出现的地质灾害及时填平修复；因地制宜整治成林地、草地、坡耕地等用地。 1）对珍稀濒危和特有植物的影响 评价区内没有珍稀濒危物种和特有植物，因此建设项目的建设不存在对珍稀濒危和特有植物的影响。 2）对名木古树的影响 评价区内没有名木古树，因此建设项目的建设不存在对名木古树的影响。 3）对植物种类和区系的影响 工程对评价区植物区系的影响主要是工程永久占地和临时用地对评价区内植被的直接破坏，这使得其上生活着的植物全部死亡，但受影响的植物物种多为常见种、广布种和外来种，并且工程影响的是植物种群的部分个体，种群的大部分个体在评价区域以外广泛分布，不会导致物种灭绝，也不会改变评价区域的区系性质。 同时，评价区域内水热条件配合较好，降雨量较大，植物生长快，植被恢复力强。因此，采矿结束后经过一定时间，工程对植被及植物的影响将随着矿区植被恢复而逐步减弱。 （2）对野生动物资源的影响 营运期对野生动物的影响主要为生境的破坏及人为活动、噪声振动等的干扰。地表植被破坏使陆生动物损失赖以生存的生境，本来生活在矿区内的野生动物被迫迁徙寻找新的生境。矿区采矿机械设备运转、矿石运输等人为干扰可能对工程区野生动物的取食、迁徙、繁衍有一定影响，主要表现为噪声及人为活动可能使野生动物远离采矿场，改变其生境。但由于矿区生物多样性不丰富，野生动物种类较少，除偶见野猫、田鼠、麻雀等常见野生动物外，未见其它野生动物，动物本身具有寻找适合生境及适应新环境的本能，矿区周围的生境与矿区类似，因此，动物可能迁徙至矿区外的区域生活繁衍生息。因此，只要注意规范采矿活动，项目对野生动物的影响不大。 此外，根据矿区水文地质情况，制定开采设计，减少开采破坏植被的面积，可避免破坏矿区范围内的生物群落结构。加强对员工的宣传教育，通过标志牌、法律宣传等措施进行宣传，严禁滥砍滥伐及对野生动物的滥捕滥杀，并通过对违法活动进行举报奖励的措施以制止偷猎活动，并降低设备叠加噪声对一定范围内野生动物的活动和栖息的影响。 4、对自然生态体系稳定性影响分析 项目施工对局部自然生态环境造成一定的破坏，但对整个评价区域自然体系的稳定性不会造成明显影响，仅造成局部区域植被破坏、动物迁徙、水土流失侵蚀度增加，局部生物量减少，以及局部自然生态环境遭到一定的破坏。但由于影响面积小，对评价区域内自然生态系统的稳定性和对外界环境干扰的阻抗和恢复功能影响不大，对整个评价范围内区域生态系统恢复稳定性不会产生明显的影响，是评价区域内生态系统是可以承受的；同时，项目运营使局部动植物群落的移动和抵御内外界干扰的能力受到了一定的影响，但宏观上对动植物空间分布的影响不大。因此，项目运行对区域自然生态系统自身的异质化程度影响不大，不会对评价区域自然生态系统的稳定性造成影响。 （五）对景观的影响 1、景观现状 评价区主要为山地景观、农业景观等景观要素。山地景观中主要有林地景观、灌木林地景观及草地景观。从评价区所在地的实际情况分析，林地景观是该区主要的景观要素，其次为草地景观及灌木林地景观。 2、对景观的影响 项目实施后，工程建设使评价区景观破碎化程度加深，形成新的斑块，矿山建设对小范围内的自然景观造成了一定程度的破坏。评价区景观基质中最重要的林地景观，是以次生的常绿针叶林占优，在评价区周围乃至整个云南省范围内均有大面积分布，工程不会阻断林地植物的基因交流，也不会造成各组成物种的消失。拟建工程的开挖、剥离会使评价区内局部区域的地形地貌发生改变。由于矿山建设场地裸露，晴天将会导致露天采场内尘土飞场，而雨天可能造成泥沙流失，矿山建设期对评价区内景观格局的改变与影响是不可避免的。 露天采场的开采将破坏或覆盖现有的局地地表植被，露天开采的土石裸露景观将取代现有的林地、草地等景观。这一变化，使露天采场区与周围环境在地域连续性、环境条件的匹配性等生态系统的完整性方面受损，但由于影响面积有限，通过生态补偿、恢复等措施，可以进行弥补。而且建设项目露天采场已开采多年，不会新增景观影响。 综上所述，评价区主要有林地景观、草地景观等景观要素，项目实施后，工程建设使原来较为单纯的山地景观上增加了新的斑块。矿山建设对小范围内的自然景观造成了一定程度的破坏；但对于较大范围的生态景观以及景区风貌来说，影响面较小。随着闭矿后覆土植被、生态补偿等措施的实施，上述景观影响将逐渐减弱。 （六）对农业生态环境的影响分析 1、废气对农业生态系统的影响分析 矿石露天开采过程中产生的粉尘会对附近的植物和农作物产生一定影响。粉尘降落在叶面上，吸收水分成为深灰色的一层薄壳，降低叶面的光合作用；堵塞叶面气孔，阻碍叶面的呼吸作用及水分蒸发，减弱调湿和机体代谢功能，造成叶尖失水、干枯、落叶，甚至减产。粉尘的碱性物质能破坏叶面表层的蜡质和表皮茸毛，使作物生长减缓。由于建设单位在开采过程中，拟在晴天对露天采场、排土场、临时堆场、矿区道路采取喷雾降尘和洒水降尘的措施，加上雨天雨水的冲刷等作用，在正常的生产情况下，建设项目粉尘排放量很低，粉尘影响范围较小，对周围农作物和植物产生的影响很小。 2、废水对农业生态系统的影响分析 正常工况下，建设项目运营期废水可实现零排放，基本不会进入土壤造成对农业生态系统的影响。 3、生产废石对农业生态系统的影响分析 项目生产废石属一般工业固体废物Ⅰ类，全部堆放于排土场。因此，不会对周围土壤环境造成污染影响，也不会对周围林木和农作物产生危害。 4、项目建设对农作物土壤的影响分析 矿区以砖红壤为主，随着开发建设，农用地逐步成为建设用地，从根本上破坏了土壤的功能，改变了土壤的使用价值。由于人为的不断扰动以及石砾等大量侵入土壤，改变了土壤现有的结构和理化性质。土壤孔隙率下降，保水能力降低，通气性能变差，影响植物根系的吸收和发育。林业用地转化成工业建设用地，还导致土壤微生物学性状上的改变，土壤动物和土壤微生物数量减少，种群结构简单化，影响土壤的生物多样性。但服务期满后，拟对矿山道路、破碎站、工业场地、生活区及露天采场区进行回填覆土和植被恢复，可在一定程度上改善土壤结构。 （七）小结 总体而言，建设项目对所在区域的地形地貌、土地利用、动植物资源和景观要素和土壤环境等存在一定的影响，对其他区域的影响较小。本评价要求采取“边采边填、边采掘边复垦”的采矿工艺，在一定程度上可减轻采矿对生态环境的影响。矿山服务期满后，对矿区迹地等区域进行植被恢复和复垦，生态功能由弱化趋势逐渐转强，且由于影响面积有限。因此，在做好生态恢复措施、水土保持措施、地质环境保护与治理恢复措施、土地复垦措施、生态补偿及恢复等措施的前提下，采矿对矿区生态环境的影响是可以接受的。 4.2.7运营期土壤影响分析 （一）土壤环境影响类型与影响途径识别 项目为建筑用花岗岩开采项目，施工期主要为建筑物建构和设备安装等，对周边的土壤影响不大。项目运营期废水主要为露天采场、排土场和加工区场地初期雨水，机修废水及生活污水。正常工况下，建设项目运营期废水可实现零排放，不外排。 项目对大气环境的影响主要是爆破废气、破碎筛分产生的有组织粉尘以及露天采场、排土场、临时堆场和运输道路产生的扬尘，通过估算模式分析预测结果表明，项目大气污染物的排放浓度均能满足相应标准要求，拟建项目对周围环境空气质量及村庄的影响是可以接受的。 对土壤产生影响的污染物主要为大气污染物，主要表现在大气污染物中的粉尘颗粒沉降对周边土壤的影响。 项目对土壤环境影响的类型与影响途径见表4.2-16。 表 4.2-16 土壤环境影响类型与影响途径识别表 时段 污染影响型 大气沉降 地面漫流 垂直入渗 其他 运营期 √ / / / （二）土壤环境影响源及影响预测因子识别 项目为建筑用花岗岩开采项目，开采及破碎工程过程不添加有毒有害的化学药剂。项目产生的粉尘主要成分为石灰石矿。项目影响源及影响预测因子识别情况见表4.2-17。 表 4-17 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源 工艺流程/节点 污染途径 全部污染物指标 特征因子 备注 露天采场、排土场、运输道路 矿石开采、表土堆存、运输扬尘 大气沉降 TSP TSP 污染源属于连续和间断排放，周边的环境敏感目标主要有耕地及居民区 （三）大气沉降对土壤环境影响分析 项目为建筑用花岗岩开采项目，开采及破碎工程过程不添加有毒有害的化学药剂，主要土壤污染因子是TSP。查阅《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中风险筛选值和管制值均没有TSP。因此，本评价大气沉降土壤环境影响采取定性分析。 本项目粉尘产排放量不大，最大落地浓度范围在58~477m之间。同时，项目花岗岩MgO、K2O、Na2O、TiO2、MnO、CO2、P、S等总量在0.2%～1.0%之间，含量很小。因此，在空气氧化遇水产生的酸性废水量极小，对土壤环境影响较小。 （四）项目开采、占地对土壤环境影响分析 随着项目的开发建设，林地、草地逐步成为建设用地，从根本上破坏了土壤的功能，改变了土壤的使用价值。由于人为的不断扰动以及石砾等大量侵入土壤，改变了土壤现有的结构和理化性质。土壤孔隙率下降，保水能力降低，通气性能变差，影响植物根系的吸收和发育。林地、草地转化成工业建设用地，还导致土壤微生物学性状上的改变，土壤动物和土壤微生物数量减少，种群结构简单化，影响土壤的生物多样性。但服务期满后，对运输道路、工业场地、生活区及露天采场区、排土场等进行回填覆土和植被恢复，可在一定程度上改善土壤结构。因此，对土壤环境的影响不大。 （五）小结 总体而言，建设项目对所在区域的地形地貌、土地利用、动植物资源和景观要素和土壤环境等存在一定的影响，对其他区域的影响较小。本评价要求采取“边采边填、边采掘边复垦”的采矿工艺，在一定程度上可减轻采矿对生态环境的影响。矿山服务期满后，对矿区迹地等区域进行植被恢复和复垦，生态功能由弱化趋势逐渐转强，且由于影响面积有限。因此，在做好生态恢复措施、水土保持措施、地质环境保护与治理恢复措施、土地复垦措施、生态补偿及恢复等措施的前提下，采矿对矿区生态环境的影响是可以接受的。 4.2.8运营期环境风险影响分析 （一）风险识别 本项目不设置炸药库，项目内会存放少量的柴油。根据《建设项目环境风险技术评价导则》（HJ169-2018）并结合矿山开采特点，则本项目的环境风险源为排土场、柴油储罐。 1、物质风险特性 物质风险一般有主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。本项目是生产建筑用花岗岩，生产原料为花岗岩，经爆破、破碎加工成品，产生的主要污染物为粉尘和弃渣，原材料和产品均不属于风险物质。因此本项目主要风险物质为柴油。 柴油是轻质石油产品，复杂烃类（碳原子数约10～22）混合物，为柴油机燃料。主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成；也可由页岩油加工和煤液化制取，分为轻柴油（沸点范围约180～370℃）和重柴油（沸点范围约350～410℃）两大类。本项目使用的柴油为轻柴油。 表 4.2-18 柴油化性质及危险特性一览表 第一部分 危险性概述 危险性类别 第3.3类高闪点 易燃液体 燃爆危险： 易燃 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收 有害燃烧产物： CO、CO2 环境危害 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 第二部分 理化特性 外观及性状 稍有粘性的棕色液体 主要用途： 用作柴油机的燃料 闪点（℃） 45～55℃ 相对密度（水＝1） 0.87～0.9 沸点（℃） 200～350℃ 爆炸上限％（V/V） 4.5 自然点（℃）： 257 爆炸下限％（V/V） 1.5 溶解性 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。 第三部分 稳定性及化学活性 稳定性 稳定 避免接触的条件： 明火、高热 禁配物 强氧化剂、卤素 聚合危害： 不聚合 分解产物 一氧化碳、二氧化碳 第四部分 毒理学资料 急性毒性 LD50 LC50 急性中毒 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。 慢性中毒 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。 刺激性 具有刺激作用 最高容许浓度 目前无标准 2、风险事故识别 （1）排土场风险分析 排土场风险主要是溃坝和边坡失稳，产生新的水土流失。 （2）柴油储罐风险分析 柴油为易燃液体，容易引发泄露、火灾及爆炸，造成环境污染，人员伤亡，财产损失。 （二）柴油储存场地风险分析及防范措施 项目班果大沟矿段及小班果河矿段各设置1个15立方的双层储油罐，储存量小于临界量，但项目柴油在储存过程存在一定风险，主要表现在： 1、项目在柴油储存过程中由于不可预见的原因，可能造成油品泄露事故，导致石油类污染物污染所在区域地表水、土壤以及地下水环境； 2、在储存过程中还会有爆炸事故发生的可能性。由于柴油属于易燃、易爆物质，泄漏到空气中遇明火、高热易燃烧爆炸。火灾爆炸事故对环境的影响较为严重。火灾爆炸事故的一旦发生，不但会造成人员的伤亡，财产的损失，燃烧产生的大量碳氢化合物、一氧化碳、烟尘等污染物还会造成大气污染；灭火之后产生的消防废水中主要含有NH3-N、COD和BOD5等会对地表水造成污染。 为了将项目柴油泄漏风险降至最低，本环评建议采取以下防范措施： （1）对项目区柴油储罐设置围堰。 （2）柴油储罐采用双层罐。 （三）排土场风险分析及防范措施 1、源项分析 排土场溃坝风险，主要指由于排土场集雨区面积过大，暴雨时造成挡渣坝溃解，进而引起废石泥石流发生，产生新的水土流失，影响正常生产，甚至会威胁居民生命财产安全，属灾难性风险。故排土场溃坝的主要风险源项为泥石流。 2、风险后果 排土场占地面积及汇水面积小，堆场周边设置截排水沟，减少雨水侵入量，在排水沟末端设置沉砂池，这些设施的建设运行对减少排土场的水土流失，提高弃渣及表土堆稳定性起到非常好的作用。 一般地，泥石流的发生需同时具备地貌因素，水源因素和土源因素，本项目排土场占地面积及地形落差均较小，从地貌和土源因素分析，发生泥石流的概率较小；不利因素是当地雨量充沛，发生暴雨的次数较大，极端条件下（遇暴雨时洪水超过设防标准和截排水系统故障）排土场由于洪水的冲刷，诱发滑坡、泥石流。根据类比资料，其发生概率小于1×10-3次/年。影响区域主要为排土场下游区域，项目排土场下游主要为采区及旱地，排土场下游500m范围内无居民点和和饮用水取水点，故当排土场发生溃坝时，废土石不会对下游造成太大影响，主要影响为占压下游耕地、植被等。 3、排土场溃坝风险防范措施 事故防范措施 （1）排土场护坝需找有资质的单位按国家规范进行设计，坝体施工应严格按照设计的要求进行，严格按照防洪标准建设排土场截排水沟和护坝，避免排土场暴雨条件下发生地质灾害。在排土场排水沟下游设置沉砂池，对排土场雨天地表径流经过沉淀处理。 （2）积极开展排土场植被恢复措施，改善区域生态环境，做到开发与治理、开发与保护相结合。 （3）久雨、暴雨期间加强巡查，若是洪峰超过防洪标准，应立即向当地主管部门报告，及时采取有效措施保护下游设施。 （4）堆放弃渣和表土应严格按照设计堆高和库容，不能超容、超高堆放。排土场达到设计容量，应重新选址建设。 事故应急措施 如果排土场出现滑坡、坍塌事故，要及时组织人员对弃渣进行清理，有关单位应组织好人员撤离和医疗救护，做好事故现场的善后处理，采取相应的恢复措施，将人员伤亡、财产损失及对环境的影响降低到最低程度。 事故应急指挥中心应该及时调整、充实应急组织机构，定期或不定期的组织应急预案的管理和指挥人员、应急防治队伍人员以及其他有关人员接受培训，以便掌握应急相应知识和技术。同时，应针对本预案进行定期演练，对相关环节加强检查，对相关人员明确责任，对出现的问题及时解决，以备事故发生时，立即启动应急系统。 （四）环境风险应急预案 企业应按照环发[2015]4号文《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》中第二、三章的要求编制应急预案，报楚雄州生态环境局元谋分局备案。 通过对污染事故的风险评价，有关部门单位应制定防治重大环境污染事故发生的工作计划、消除事故隐患的措施及应急处理办法。有重大环境污染事故隐患的单位还应建立紧急救援组织，确定重大事故管理和应急计划，一旦发生重大事故，能有效地组织救援。 对于潜在的环境风险，建议制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降到尽可能低的程度。 突发事故发生后，公司全体员工都负有接受应急救援任务的责任，由管理人员、工程技术人员、工段长、班组长、安全员、修理工是事故应急救援的骨干力量。其任务主要是担负各类事故的应急救援及处置工作。 针对本项目风险事故的特点，在对事故实施抢险救援的过程中，要注意做好以下工作： 1、迅速组织事故发生地或险情威胁区域的群众撤离危险区域； 2、封锁事故现场和危险区域，设置警示标志，同时设法保护周边重要生产、生活设施，防止引发次生的安全或环境事故； 3、事故现场如有人员伤亡，立即动员、调集当地医疗卫生力量开展医疗卫生救援； 4、按照事故应急救援装备保障方案紧急调集相关应急救援设备； 5、掌握事故发生地气象信息，及时制定科学的事故抢救方案并组织实施； 6、做好现场救援人员的安全防护工作，防止救援过程中发生二次伤亡； 7、保护国家重要设施和目标，防止对江河、湖泊、交通干线等造成影响； 8、及时通报事故救援情况，协助地方人民政府做好事故现场新闻发布，正确引导媒体和公众舆论； 9、事故现场得以控制，或已经采取了必要的措施保护公众免受危害，经现场应急救援指挥部批准，现场应急处置工作结束，应急救援队伍撤离现场。现场应急处置工作结束后，参加救援的部门和单位应认真核对参加应急救援人数，清点救援装备、器材；核算救灾发生的费用；整理应急救援记录、图纸，写出救灾报告。 项目的建设必然伴随着潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减小事故危害。因此必须制定与该厂特点合适的应急预案。编制应急预案，并在环保部门备案。制定应急预案的标准见下表4.2-19。 表 4.2-19 突发事故应急预案内容及要求 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 危险目标：环境保护目标 2 应急组织机构、人员 厂区安全生产管理部门、地区应急组织机构、人员 3 预案分级响应条件 规定预案的级别及分级响应程序。 4 应急救援保障 应急设施，设备与器材等。 5 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 6 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 7 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 8 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 11 公众教育和信息 对矿山邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 （五）环境风险小结 通过对本项目各个风险源分析表明，风险的发生和前期勘查、预防、生产过程中管理密不可分，生产中要以“预防为主，防治结合”为指导，采取有效的风险预防措施，风险一旦发生，必须立即采取应急措施。企业应加强风险隐患的排查，一旦发现安全隐患立即清除，一旦发生事故立即妥善处理。在严格落实各项安全、环保对策措施后，本项目存在的环境风险是可接受的。 |
| 选址选线环境合理性分析 | （一）露天采场设置合理性分析 本项目位于元谋县平田乡，项目所在地普通建筑材料用花岗岩矿矿产资源丰富，项目的建设能够将资源优势转化为经济优势；项目所在地公路网四通八达，区内交通及运输条件优越。根据本项目矿产资源开发利用方案，露天采场最终边坡要素为：台阶高度10m；台阶宽度3m；终了台阶坡面角60°。矿区的边坡参数、剥采比都合理安全。从环保角度分析，项目评价区不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、国家和省级文物古迹等环境敏感对象；项目占地类型主要为其他草地、采矿用地、旱地、园地及灌木林地等，占地范围内无珍稀植物、名木古树，矿区及周围也没有学校、文物保护单位和公众聚集场所分布；项目不在城市总体规划内，与《元谋县总体规划修编（2003-2020）》不冲突。综上，项目为已有矿山转型升级，露天采场设置基本合理。 （二）排土场选址合理性分析 根据现场调查，排土场下游无村庄和基本农田，场内无溶洞、断层发育，地质条件良好，矿山排土场的选址符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中第Ⅰ类固废处置场要求。排土场总容量能满足堆存项目剥离表土和弃渣需求。在实施洒水防尘、设置截排水沟、下游设置拦渣坝等措施后对环境影响很小。综上，本项目排土场选址是可行的。 （三）选址符合性结论 根据现场踏勘及资料查阅，矿山矿区范围、工业场地选址符合当地规划，均不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市、县人民政府规定的饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、森林公园、地质公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、历史文化保护地，项目占地不涉及基本农田及公益林，项目选址无重大的环境制约因素。采区范围内植被绝大部分是其他草地、园地、灌木林地等，评价区域内无国家和省级保护野生动物、植物及古树名木，建设单位在开采结束后采取覆土恢复植被等恢复措施，对生态影响较小。项目建设区域不属于不均匀或局部下沉地基，不属于江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区。本项目产生的主要污染物为粉尘，通过本次环境影响评价预测，本项目运营过程产生的粉尘经环评提出的各项措施治理后，项目所在区域TSP能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目建设对区域环境空气影响不大。项目运营过程无废水外排，对周边地表水环境影响不大，固废处置率为100%。项目建设对区域环境影响不大。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1 施工期生态环境保护措施 5.1.1 大气污染防治措施 （1）对施工现场进行科学管理，易产生扬尘的物料应统一堆放，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。 （2）运输车辆进入施工场地要限速行驶，谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，防止或减少其沿途抛洒，施工现场定时洒水抑尘，减少运输过程中的扬尘。 （3）施工过程中产生的土石方及建筑垃圾，应及时清运。采取定期洒水抑尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。 （4）工地裸地防尘要做到天晴勤洒水。 （5）遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间。四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 （6）加强对进出车辆的管理，做到车辆定期保养，减少燃油废气的污染物排放。 5.1.2 水环境污染防治措施 （1）施工期班果大沟矿段及小班果河矿段各设置1个2m3的临时沉砂池，施工废水经过沉淀处理后回用于施工场地降尘洒水，施工废水不外排。 （2）施工期班果大沟矿段及小班果河矿段各设置1个1m3的临时沉淀池，施工生活污水经沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，施工期生活污水不外排。 5.1.3 噪声污染防治措施 在施工中尽量采用低噪声设备和工艺代替高噪声设备与加工工艺，采用低噪声设备。物料须轻拿轻放，严格控制无故的人为噪声。建设单位合理安排施工时间，对噪声等级较大的施工机械设备尽量避免不在22:00～8:00 和12:00～14:00时段施工作业，若确需在该时段进行施工作业，则应事先粘贴公示告知周边村民，以取得公众的谅解。 5.1.4 固体废物防治措施 （1）施工期生活垃圾由工作人员统一收集、袋装后，定期由专人负责运至平田乡垃圾收集点。 （2）施工产生的建筑垃圾分类集中收集，可利用的直接回收利用，不可再生利用的部分回用于新建办公生活区场地平整底层铺料，不外运。 （3）项目施工期开挖土石方产生的表土将堆存于规划排土场的临时表土堆放场，用于今后的绿化覆土；弃渣回用于新建办公生活区场地平整底层铺料，无弃渣外运。 （4）施工期产生的旱厕粪便经清掏后用作绿化施肥。 5.1.5 生态 （1）提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物。 （2）野生鸟类和兽类大多是晨昏外出觅食，正午休息。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和正午爆破施工。 （3）施工前做好规划，尽量减少施工临时占地面积，施工中除必须除去的植被外，应尽量少破坏森林植被，禁止破坏工程占地范围外的植被，严禁乱砍乱伐，以免造成水土流失或潜在的地质病害。 （4）运输、弃渣过程必须严格划定车辆行驶路线，尽量利用已有道路，避开有植被的地方。 （5）在施工期间，施工人员应严格遵守中华人民共和国野生植物保护条例》和《中华人民共和国水土保持法》，严禁在施工区乱砍乱伐，禁止随意开辟施工便道。 （6）禁止施工人员携带火种进入林区，施工期间严禁无序用火和放火烧山。 （7）施工结束后对所有临时占地进行植被恢复或复垦，植被恢复采用当地土著种。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 5.2 营运期生态环境保护措施 5.2.1 大气污染防治措施 （一）班果大沟矿段 （1）露天采场设置6台雾炮机及其配套设施对其进行喷雾洒水降尘。 （2）排土场设置1台雾炮机及其配套设施对其进行喷雾洒水降尘。 （3）产品堆场设置半封闭式结构，加设彩钢顶棚，三面设围挡，顶部安装喷淋设施。 （4）设置洒水车一辆，非雨天对矿区道路、采区作业面、爆破工作面、工业场地及各堆场进行洒水降尘。 （5）破碎筛分，破碎筛分设备采用彩钢瓦结构进行全封闭；破碎机上料口和出料口设置一套高压喷雾系统，进行喷雾洒水；破碎筛分设置一套布袋除尘器，对破碎筛分粉尘进行收集处理，风机风量3000Nm3/h，集气效率为95%，净化效率为99%，布袋除尘器设置15m高排气筒。 （6）皮带落料点扬尘，降低皮带落料点高程，同时顺皮带设置水管，于皮带落料点处进行喷雾降尘；输送皮带均采用彩钢瓦结构进行封闭。 （7）切割工艺采取湿法作业。 （二）小班果河矿段 （1）露天采场设置3台雾炮机及其配套设施对其进行喷雾洒水降尘。 （2）排土场设置1台雾炮机及其配套设施对其进行喷雾洒水降尘。 （3）产品堆场设置半封闭式结构，加设彩钢顶棚，三面设围挡，顶部安装喷淋设施。 （4）设置洒水车一辆，非雨天对矿区道路、采区作业面、爆破工作面、工业场地及各堆场进行洒水降尘。 （5）破碎筛分，破碎筛分设备采用彩钢瓦结构进行全封闭；破碎机上料口和出料口设置一套高压喷雾系统，进行喷雾洒水；破碎筛分设置一套布袋除尘器，对破碎筛分粉尘进行收集处理，风机风量3000Nm3/h，集气效率为95%，净化效率为99%，布袋除尘器设置15m高排气筒。 （6）皮带落料点扬尘，降低皮带落料点高程，同时顺皮带设置水管，于皮带落料点处进行喷雾降尘；输送皮带均采用彩钢瓦结构进行封闭。 5.2.2 水环境污染防治措施 1、班果大沟矿段 （1）初期雨水：露天开采区外围设置长850m的截洪沟、露天采区设置排水沟1750m、矿区道路设置排水沟240m、工业场地排水沟180m、排土场排水沟280m、办公生活区排水沟70m；露天采场设初期雨水沉淀池1座，容积414m3；在排土场拦渣坝下设置一个淋虑水收集池，容积为25.0m3；3#露天采场南侧设置循环水沉淀池，容积为350m3。 （2）机修车间设置一个0.5m3的隔油池、食堂内设置0.5m3隔油池，生活区设置一个2m3的化粪池；生活区新建一套生活污水处理站，处理规模为2.0m3/d，处理工艺为生化法+消毒；并设置一个12m3的回水池。 2、小班果河矿段 （1）初期雨水：露天开采区外围设置长550m的截洪沟、露天采区设置排水沟740m、矿区道路设置排水沟130m、工业场地排水沟50m、排土场排水沟220m、办公生活区排水沟50m；露天采场设初期雨水沉淀池1座，容积134m3；在排土场拦渣坝下设置一个淋虑水收集池，容积为48m3。 （2）机修车间设置一个0.5m3的隔油池、食堂内设置0.5m3隔油池，生活区设置一个2m3的化粪池；生活区新建一套生活污水处理站，处理规模为2.0m3/d，处理工艺为生化法+消毒；并设置一个9m3的回水池。 5.2.3 噪声污染防治措施 （1）严格实施一天一班的工作制度，只在白天进行生产，夜间不生产； （2）尽可能选用功能好、噪声低的设备； （3）加强生产设备的日常维护，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低磨擦，减少噪声强度； （4）工业场地及采场区周围加强绿化； （5）空压机设置空压机房内； （6）破碎筛分设备、切割机等设备安装减震垫降噪； （7）加强运输车辆管理，合理安排运输时间，进出矿区车辆应安排在白天，禁止夜间运输；严禁车辆超速超载，经过村庄时禁止鸣笛； （8）爆破前，企业需提前通知周围村民，减少爆破声对村民的生活影响。 5.2.4 固体废物防治对策措施 （1）矿山开采过程中产生的剥离表土用于后期矿山恢复治理时绿化覆土； （2）弃渣暂存于排土场； （3）项目生活垃圾利用加盖垃圾桶统一收集、袋装处理后，定期由专人负责运至平田乡垃圾收集点； （4）污泥定期清掏和生活垃圾一起运至平田乡垃圾收集点； （5）沉砂池污泥定期清掏后运至排土场堆放； （7）废机油经统一收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位清运处置； （8）切割废边角料运至破碎站，经破碎筛分加工成公分石、瓜子石等普通建筑用石料； （9）布袋除尘器收集的粉尘作为砂料外售。 5.2.5 生态环境影响防治对策措施 （1）矿区应做好采区回填工作，需分期实施绿化方案； （2）加强生活区、运输道路两侧及采空区绿化，尽量种植防尘能力好的树种； （3）严格按照矿区范围图开采，不得随意扩大开采范围； （4）项目运营期和闭矿后应严格按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）中要求进行运营管理，对项目采场、加工区等进行生态恢复。 5.2.6 环境风险防治对策措施 （1）对项目区柴油储罐设置围堰； （2）柴油储罐采用双层罐。 5.2.7 闭矿区环保措施 （1）在保护自然景观的前提下，逐步作好采矿的收尾工作。 （2）调查矿区范围内及矿区外占地容易发生滑坡、泥石流区域，采取相应措施减少不良地质灾害发生的可能性。 （3）对矿山建筑物进行拆除，对建筑垃圾进行回收利用，不能利用的建筑垃圾进入废石堆场。对于露天采场、排土场场及其周围可能出现的地质灾害地及时填平修复，因地制宜整治成林地、草地、阶田等用地。选用土著种进行植被及景观恢复。 （4）对加工厂地场地、加油站进行整治利用，选用土著种进行植被恢复。 （5）闭矿后选用当地适生树种对矿山占地进行人工植被恢复。植苗时机以每年的3～5月为宜，并加强种植后期的抚育管理工作。 |
| 其他 | 5.3 环境监测计划 环境监测是环境管理的基础，是开展环境科学研究、防止环境破坏和污染的重要依据。由于本项目为小型企业，进行环境监测的主要任务是检查工程运行时，企业所产生的主要污染源经治理后是否达到了国家规定的排放标准，找出工程排污和环境质量的演变规律，为环境管理和污染治理提供依据。环境监测分为环境质量和污染源监测。工程环境监测工作可委托具有相应资质的监测单位承担。 一、环境质量监测 （一）验收监测 （1）环境空气：无组织废气设8个监测点位，1#监测点位于班果大沟矿段露天采场上风向、2#-4#监测点位于班果大沟矿段露天采场下风向厂界处；5#监测点位于小班果河矿段上风向、6#-8#监测点位于小班果河矿段下风向厂界处；竣工验收时监测一次，每次2天。监测项目：TSP。 有组织废气设2个监测点位，1#位于班果大沟矿段破碎筛分排气筒、2#位于小班果河矿段破碎筛分排气筒；竣工验收时监测一次，每次2天。监测项目：颗粒物。 （2）地表水：小班果河2个断面，1#位于项目区上游500m；2#位于项目区下游500m；竣工验收时监测一次，每次三天。监测项目：pH、SS、COD、BOD5、TP、TN、NH3-N、石油类和粪大肠菌群共10项。 （二）监督性监测 （1）环境空气：无组织废气设8个监测点位，1#监测点位于班果大沟矿段露天采场上风向、2#-4#监测点位于班果大沟矿段露天采场下风向厂界处；5#监测点位于小班果河矿段上风向、6#-8#监测点位于小班果河矿段下风向厂界处；竣工验收时监测一次，每次2天。监测项目：TSP。 有组织废气设2个监测点位，1#位于班果大沟矿段破碎筛分排气筒、2#位于小班果河矿段破碎筛分排气筒。每年一次，每次2天。监测项目：颗粒物。 二、污染源监测 （1）厂界噪声监测 监测厂界噪声，每半年监测一次。 （2）废气监测 （1）环境空气：无组织废气设8个监测点位，1#监测点位于班果大沟矿段露天采场上风向、2#-4#监测点位于班果大沟矿段露天采场下风向厂界处；5#监测点位于小班果河矿段上风向、6#-8#监测点位于小班果河矿段下风向厂界处；竣工验收时监测一次，每次2天。监测项目：TSP。 有组织废气设2个监测点位，1#位于班果大沟矿段破碎筛分排气筒、2#位于小班果河矿段破碎筛分排气筒；竣工验收时监测一次，每次2天。监测项目：颗粒物。 建议本矿日常环境质量监测工作由具有资质的监测单位承担。 |
| 环保投资 | 5.4 环保投资 环境影响经济损益分析是近年来环境影响评价的一项主要内容，设置的目的在于衡量建设项目所需投入的环保投资和能收到的环保效果，以评价项目的环境经济可行性。因而在环境经济损益分析中除计算用于控制污染所需投资费用外，同时还需估算可能收到的环境与经济效益，以实现增加地区的建设项目、扩大生产、提高经济效益的同时不至于造成区域环境污染，做到经济效益、社会效益和环境效益的统一。 （一）环保投资估算 该项目总投资2000万元人民币，环保投资估算493万元人民币，约占工程总投资的24.65%，其环保设施投资情况见表5.4-1。 表 5.4-1 环保投资估算一览表 类型 污染防治环保设施（措施） 投资（万元） 备注 一、班果大沟矿段 废水治理 截洪沟 露天开采区外围850m的截洪沟 1.8 排水沟 露天采区排水沟1750m、矿区道路排水沟240m、工业场地排水沟180m、排土场排水沟280m、办公生活区排水沟70m 5.2 初期雨水 露天采场设初期雨水沉淀池容积414m3；排土场淋虑水收集池容积25.0m3 6 切割废水 循环水沉淀池容积为350m3 4.5 机修 0.5m3隔油池 0.25 食堂 0.5m3隔油池 0.25 生活污水 2m3化粪池，生活污水处理站，处理规模为2.0m3/d，处理工艺为生化法+消毒，一个12m3的回水池 15 废气治理 运输 设置洒水车一辆 10 露天采场 设置雾炮机6台 12 排土场 设置1台雾炮机 2 产品堆场 设置半封闭式结构，加设彩钢顶棚，三面设围挡，顶部安装喷淋设施 20 破碎筛分粉尘 破碎筛分，破碎筛分设备采用彩钢瓦结构进行全封闭 12 破碎机上料口和出料口设置一套高压喷雾系统，进行喷雾洒水 2 破碎筛分设置一套布袋除尘器，对破碎筛分粉尘进行收集处理，风机风量3000Nm3/h，集气效率为95%，净化效率为99%，布袋除尘器设置15m高排气筒 15 皮带落料点二次扬尘 降低皮带落料点高程、同时顺皮带设置水管、于皮带落料点处进行喷雾降尘 5 工业场地的输送皮带均采用彩钢瓦结构进行封闭 3 切割粉尘 切割工艺采取湿法作业 2 噪声治理 主要产噪设备设置减震垫，空压机设置空压机房 5.9 固废处置 垃圾收集系统 办公区设置4个生活垃圾桶 0.05 危废暂存间 设置危废暂存间一间，面积约10m2，危废暂存间内设置危废收集桶2个，设明显标识 0.55 拦渣坝 排土场设置拦渣坝1座，坝长45m，墙高8m 5.5 其他 矿山坡面整治、其他工程措施及植物措施 96.25 生态恢复 加强项目区绿化，对采空区残留空地及办公生活区部分区域进行绿化 10 风险防范 柴油储罐设置为双层罐，油罐四周设置围堰 8 二、小班果河矿段 废水治理 截洪沟 露天开采区外围设置长550m的截洪沟 4 排水沟 露天采区设置排水沟740m、矿区道路130m、工业场地50m、排土场排水沟220m、办公生活区排水沟50m，共1190m 18 初期雨水 露天采场设初期雨水沉淀池容积134m3；排土场淋虑水收集池容积48m3 8 机修 0.5m3隔油池 0.25 食堂 0.5m3隔油池 0.25 生活污水 2m3化粪池，生活污水处理站，处理规模为2.0m3/d，处理工艺为生化法+消毒，一个12m3的回水池 13 废气治理 运输 设置洒水车一辆 10 露天采场 设置雾炮机3台 6 排土场 设置1台雾炮机 2 产品堆场 设置半封闭式结构，加设彩钢顶棚，三面设围挡，顶部安装喷淋设施 20 破碎筛分粉尘 破碎筛分，破碎筛分设备采用彩钢瓦结构进行全封闭 12 破碎机上料口和出料口设置一套高压喷雾系统，进行喷雾洒水 2 破碎筛分设置一套布袋除尘器，对破碎筛分粉尘进行收集处理，风机风量3000Nm3/h，集气效率为95%，净化效率为99%，布袋除尘器设置15m高排气筒 15 皮带落料点二次扬尘 降低皮带落料点高程、同时顺皮带设置水管，于皮带落料点处进行喷雾降尘 6 输送皮带均采用彩钢瓦结构进行封闭 8 噪声治理 主要产噪设备设置减震垫，空压机设置空压机房 5.2 固废处置 垃圾 办公区设置3个生活垃圾桶 0.05 危废暂存间 设置危废暂存间一间，面积约10m2，危废暂存间内设置危废收集桶2个，设明显标识 3 拦渣坝 排土场设置拦渣坝1座，坝长30m，坝高5m 4.5 小班果河 在小班过河流经小班果河矿段工业场地段改为暗涵通过 17.5 其他 矿山坡面整治、其他工程措施及植物措施 80 生态恢复 加强项目区绿化，对采空区残留空地及办公生活区部分区域进行绿化 8 风险 柴油储罐设置为双层罐，油罐四周设置围堰 8 合计 493.0 从环保投资的分配来看，该项目环保投资主要用于废气的治理和水土保持及生态环境的恢复治理。通过各种大量的工程措施和植物措施来防治水土流失，同时通过采取相应的环保措施使废气达标排放，使废水全部回用，固体废物得到合理的处置，大幅度削减了污染物，减轻了环境污染。 （二）环境效益分析 项目落实各种环保措施，减少“三废”排放的同时使得矿山向“清洁生产企业”靠拢，为矿山实现环境效益的同时带来一定的经济效益。 项目的环境效益表现在随着经济收入的增加，在生态环境的保护经费上能够有可靠的保证，能够按照生态恢复的计划保护现有自然景观的同时，有步骤的对生态破坏区域进行恢复，对临时用地和闲置地进行绿化，从而促进当地的生态环境建设，使之向可控方向而不是向进一步恶化方向发展。 为了保护环境，达到环境目标要求，工程中采取了相应的环保措施，付出了一定的经济代价。但其度合适，企业完全能够承受。而且所支付的环保费用还能取得一定的经济效益，所以从环境经济分析来看，项目是可行的，符合经济与环境协调发展的原则。 （三）社会经济损益分析 项目对当地的社会经济影响主要体现在以下几方面： 1、提供就业机会 本项目所需职工20人，全部为当地农民经过培训后作为本矿山的职工。同时，随着矿山建设和发展，将带动相关服务行业的发展，从而提供较多的就业机会。同时当地以矿产资源产业为基础的多种经营方式将为当地原有的以耕地为生存基础的农民提供多种就业渠道，使他们转向其它各种产业。 2、有利于促进地区经济的发展 建筑用石材产业在可预期的时间内需求都十分旺盛，项目的建设将产生明显的经济效益，必然给该地区的经济发展带来推动作用。 （四）环境经济损益分析 项目在运行过程中，不可避免的造成植被资源、动植物资源和土壤资源的破坏，引起生物生产力的降低和自然资源的自然经济价值损失；但是，由于矿山露天开采结束，闭矿后自身加强了绿化，进行了水保方案的设计，着力于矿山建设的同时恢复当地的生态环境，极大的降低生态资源破坏程度。 本项目效益主要分为两个方面，一方面为正效益，另一方面为负效益。本项目环境紧急损益分析分别采用影子工程法、土地价值法、接受补偿法等进行经济估算，定量分析结果分别见表5.4-2。 表 5.4-2 项目环境影响经济损益定量分析表 序号 环境要素 影响、措施及投资 效益 备注 1 环境空气 声环境 施工期声、气环境影响不明显，运营期声、气环境质量下降 －2 按影响程度由小到达分别打1、2、3分。“＋”表示正效益；“－”表示负效益 2 水环境 无明显不利影响 0 3 人群健康 无显著不利影响 －1 4 动植物保护 评价区没有保护动植物，无明显不利影响 0 5 自然资源 无明显不利影响，有利于资源开发 ＋3 6 城市规划 无明显不利影响 0 7 景观绿化 生态恢复后，可以改善景观 -2 8 水土保持 无明显不利影响，但需落实增加环保措施 －1 9 土地价值 土地价值有所提高 ＋3 10 直接社会效益 提高经济收入，推进城镇化进程等种效益 ＋2 11 间接社会效益 改善投资环境，促进经济发展，增强环保意识 ＋3 12 环保措施 增加工程投资 －1 合计 正影响（＋11）；负影响（－7）； ¦正影响¦/¦负影响¦＝1.6 ＋4 由表5-2看出，项目工程的环境正效益值约为负影响值的1.6倍，说明项目产生的环境经济的正影响占主导地位。 通过定量分析可以看出，项目的正效益主要体现在社会经济方面，而负效益主要是由于开采活动引起的，只要合理安置、加强管理，并采取积极的恢复措施，如严禁施工人员乱堆乱倒垃圾，按照水保、地质环境保护与恢复治理方案及时绿化，则项目带来的负效益可以得到减轻。 综上所述，综合经济、社会和环境效益的分析，本项目的开发具有较强的社会、经济、环境的综合效益，虽然在施工和运行过程中将对自然生态环境产生一定的负面影响，但通过各项环境保护措施的实施将得到有效的控制。总体上有利影响大于不利影响。 （五）经济损益小结 项目采取了相应的环保措施，环保投资493万元，占总投资2000万元的24.65%，所占比例合适。通过各项环保设施的建设，确保了废水、废气、固体废物和噪声达标排放，从社会环境经济分析来看，本项目是可行的，符合经济与环境协调发展的原则。 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物；做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和正午爆破施工；施工前做好规划，尽量减少施工临时占地面积，施工中除必须除去的植被外，应尽量少破坏森林植被，禁止破坏工程占地范围外的植被，严禁乱砍乱伐；运输、弃渣过程必须严格划定车辆行驶路线，尽量利用已有道路，避开有植被的地方；严禁在施工区乱砍乱伐，禁止随意开辟施工便道；禁止施工人员携带火种进入林区，施工期间严禁无序用火和放火烧山。 | / | 施工结束后对所有临时占地进行植被恢复或复垦，植被恢复采用当地土著种；加强项目区绿化，对采空区残留空地及办公生活区部分区域进行绿化；矿区应做好采区回填工作，需分期实施绿化方案；加强生活区、运输道路两侧及采空区绿化，尽量种植防尘能力好的树种；严格按照矿区范围图开采，不得随意扩大开采范围；项目运营期和闭矿后应严格按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）中要求进行运营管理，对项目采场、加工区等进行生态恢复。 | 临时占地进行植被恢复或复垦；项目区绿化，对采空区残留空地及办公生活区部分区域进行绿化。 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 班果大沟矿段及小班果河矿段各设置1个2m3的临时沉砂池；施工期班果大沟矿段及小班果河矿段各设置1个1m3的临时沉淀池。 | 施工废水不外排 | 班果大沟矿段：露天开采区外围设置长850m的截洪沟、露天采区设置排水沟1750m、矿区道路设置排水沟240m、工业场地排水沟180m、排土场排水沟280m、办公生活区排水沟70m；初期雨水：露天开采区外围设置长850m的截洪沟、露天采区设置排水沟1750m、矿区道路设置排水沟240m、工业场地排水沟180m、排土场排水沟280m、办公生活区排水沟70m；露天采场设初期雨水沉淀池容积414m3、排土场淋虑水收集池容积25.0m3、循环水沉淀池，容积为350m3；机修车间设置一个0.5m3的隔油池、食堂内设置0.5m3隔油池，生活区设置一个2m3的化粪池，生活区新建一套生活污水处理站，处理规模为2.0m3/d，处理工艺为生化法+消毒，并设置一个12m3的回水池。 | 废水全部回用不外排。 |
|  |  |  | 小班果河矿段：露天开采区外围设置长550m的截洪沟、露天采区设置排水沟740m、矿区道路设置排水沟130m、工业场地排水沟50m、排土场排水沟220m、办公生活区排水沟50m；露天采场设初期雨水沉淀池容积134m3、排土场淋虑水收集池容积48m3；机修车间设置一个0.5m3的隔油池、食堂内设置0.5m3隔油池，生活区设置一个2m3的化粪池，生活区新建一套生活污水处理站，处理规模为2.0m3/d，处理工艺为生化法+消毒，并设置一个9m3的回水池。 |  |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 采用低噪声设备和工艺代替高噪声设备与加工工艺，采用低噪声设备。物料须轻拿轻放，严格控制无故的人为噪声。建设单位合理安排施工时间，对噪声等级较大的施工机械设备尽量避免不在22:00～8:00 和12:00～14:00时段施工作业。 | 施工厂界满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 严格实施一天一班的工作制度，只在白天进行生产，夜间不生产；尽可能选用功能好、噪声低的设备；加强生产设备的日常维护，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低磨擦，减少噪声强度；工业场地及采场区周围加强绿化；空压机设置空压机房内；破碎筛分设备、切割机等设备安装减震垫降噪；加强运输车辆管理，合理安排运输时间，进出矿区车辆应安排在白天，禁止夜间运输；严禁车辆超速超载，经过村庄时禁止鸣笛；爆破前，企业需提前通知周围村民，减少爆破声对村民的生活影响。 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 对施工现场进行科学管理，易产生扬尘的物料应统一堆放，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂；运输车辆进入施工场地要限速行驶，谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，防止或减少其沿途抛洒，施工场地定时洒水抑尘，减少运输过程中的扬尘；施工过程中产生的废弃土石方及建筑垃圾，应及时清运。采取定期洒水抑尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移；工地裸地防尘要做到天晴勤洒水； 遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间，四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；加强对进出车辆的管理，做到车辆定期保养，减少燃油废气的污染物排放。 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 | 班果大沟矿段：露天采场设置6台雾炮机及其配套设施对其进行喷雾洒水降尘；排土场设置1台雾炮机及其配套设施对其进行喷雾洒水降尘；产品堆场设置半封闭式结构，加设彩钢顶棚，三面设围挡，顶部安装喷淋设施；设置洒水车一辆，非雨天对矿区道路、采区作业面、爆破工作面、工业场地及各堆场进行洒水降尘；破碎筛分，破碎筛分设备采用彩钢瓦结构进行全封闭；破碎机上料口和出料口设置一套高压喷雾系统，进行喷雾洒水；破碎筛分设置一套布袋除尘器，对破碎筛分粉尘进行收集处理，风机风量3000Nm3/h，集气效率为95%，净化效率为99%，布袋除尘器设置15m高排气筒；皮带落料点扬尘，降低皮带落料点高程，同时顺皮带设置水管，于皮带落料点处进行喷雾降尘；输送皮带均采用彩钢瓦结构进行封闭。 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  |  | 小班果河矿段：露天采场设置3台雾炮机及其配套设施对其进行喷雾洒水降尘；排土场设置1台雾炮机及其配套设施对其进行喷雾洒水降尘；产品堆场设置半封闭式结构，加设彩钢顶棚，三面设围挡，顶部安装喷淋设施；设置洒水车一辆，非雨天对矿区道路、采区作业面、爆破工作面、工业场地及各堆场进行洒水降尘；破碎筛分，破碎筛分设备采用彩钢瓦结构进行全封闭；破碎机上料口和出料口设置一套高压喷雾系统，进行喷雾洒水；破碎筛分设置一套布袋除尘器，对破碎筛分粉尘进行收集处理，风机风量3000Nm3/h，集气效率为95%，净化效率为99%，布袋除尘器设置15m高排气筒；皮带落料点扬尘，降低皮带落料点高程，同时顺皮带设置水管，于皮带落料点处进行喷雾降尘；输送皮带均采用彩钢瓦结构进行封闭。 |  |
| 固体废物 | 施工期生活垃圾由专人负责运至平田乡垃圾收集点；施工产生的建筑垃圾分类集中收集，可利用的直接回收利用，不可再生利用的部分回用于新建办公生活区场地平整底层铺料，不外运；项目施工期开挖土石方产生的表土将堆存于规划排土场的临时表土堆放场，用于今后的绿化覆土；弃渣回用于新建办公生活区场地平整底层铺料，无弃渣外运；施工期产生的旱厕粪便经清掏后用作绿化施肥。 | / | 矿山开采过程中产生的剥离表土用于恢复治理时绿化覆土；弃渣堆放于排土场；项目生活垃圾和污泥定期由专人负责运至平田乡垃圾收集点；沉砂池污泥定期清掏后运至排土场堆放；废机油经统一收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位清运处置；切割废边角料运至破碎站，经破碎筛分加工成公分石、瓜子石等普通建筑用石料；布袋除尘器收集的粉尘作为砂料外售。 | 100%处置 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 对项目区柴油储罐设置围堰；柴油储罐采用双层罐。 | / |
| 环境监测 | / | / | 详见表五监测计划。 | / |
| 其他 | / | / | 在保护自然景观的前提下，逐步作好采矿的收尾工作；调查矿区范围内及矿区外占地容易发生滑坡、泥石流区域，采取相应措施减少不良地质灾害发生的可能性；对矿山建筑物进行拆除，对建筑垃圾进行回收利用，不能利用的建筑垃圾进入废石堆场。对于露天采场、排土场场及其周围可能出现的地质灾害地及时填平修复，因地制宜整治成林地、草地、阶田等用地。选用土著种进行植被及景观恢复；对加工厂地场地、加油站进行整治利用，选用土著种进行植被恢复；闭矿后选用当地适生树种对矿山占地进行人工植被恢复。植苗时机以每年的3～5月为宜，并加强种植后期的抚育管理工作。 | / |

# 七、结论

元谋县平田乡班果村委会建筑用花岗岩开采项目拟建地周边空气、土壤、地表水、声环境环境质量符合功能区划要求。项目符合区域和产业政策规划及国家相关政策；项目采用的工艺技术可靠，符合清洁生产相关要求；工业场地布局合理，工程建设中加强生态环境保护、污染治理后，废水、废气、噪声可以实现达标排放。根据预测结果，周边环境空气、声环境质量等均能达标，对项目地表水和地下水环境影响较小，对于生态环境的影响小，污染物排放对环境的影响有限，能为环境所接受，区域环境功能不会发生改变。评价认为，在采纳并落实设计和评价提出的各项环保措施的前提下，从环境保护角度来看工程建设可行。

附件：

附件1 委托书；

附件2 营业执照；

附件3 法人身份证复印件；

附件4 采矿证；

附件5 备案证；

附件6 储量备案证明及评审意见书；

附件7行政处罚决定书及处罚缴费收据

附件8 变更延续实地踏勘会签表；

附件9元谋县交通运输局关于矿业权相关规划审查意见表；

附件10 元谋县交通运输局证明；

附件11 楚雄州人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见 （楚政发[2015]17号）；

附件12 楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州非煤矿山转型升级工作方案的通知；

附件13元谋县人民政府关于印发元谋县非煤矿山转型升级实施方案的通知；

附件14 环境质量现状监测报告；

附件15 生态红线查询结果；

附件16 矿石密度测定结果

附件 17 现状评价备案。

附图：

附图1 项目地理位置图；

附图2 元谋县平田乡元大公路（平田友联采石场段）改线工程示意图；

附图3项目周边关系图；

附图4-1 项目矿业权设置关系图；

附图4-2 项目班果大沟矿段平面布置图；

附图4-3 项目小班果河矿段平面布置图；

附图5 项目环境质量现状监测布点图；

附图6 项目区域水系图；

附图7 云南省生态功能类型区；

附图8 云南省生态保护红线功能类型图；

附图9 元谋县平田乡土地利用规划图（局部）；

附图10-1 项目班果大沟矿段土地利用现状图；

附图10-2 项目小班果河矿段土地利用现状图；

附图11 元谋县平田友联采石厂矿权与元谋县生态保护红线位置关系图。