## 一  建设项目基本情况

| 项目名称 | 农业固体废弃物循环处理项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2203-532328-04-01-176991 |
| 建设单位联系人 | 陈太江 | 联系方式 | 18079336119 |
| 建设地点 | 云南省楚雄州元谋县老城乡尹地村委会阿郎村 |
| 地理坐标 | 东经 | 101°49'40.786" | 北纬 | 25°39'41.008" |
| 国民经济行业类别 | C2625有机肥及微生物肥料制造 |
| 建设项目行业类别 | 十五、化学原料和化学制品制造— 37、肥料制造 —其他 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新申报项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填 | 元谋县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填 | 2203-532328-04-01-176991 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 14.6 |
| 是否开工建设 | □是 √否 | 用地（用海） 面积m2 | 25亩（16675m2） |
| 专项评价设置情况 | 评价专项：无 |
|  | 设置理由 |
|  | 对照表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 设置与否 大气 排放废气中含有有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目 项目运营期产生的恶臭和颗粒物，恶臭主要来源于备料、发酵工序，颗粒物主要来源于破碎、造粒、筛分工序，项目不涉及有毒有害物质二噁英、苯并芘、氰化物、氯气。 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外运污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目食堂废水经隔油池处理后和其他生活废水进入化粪池处理后再回用于有机肥生产过程，不外排。生产废水（发酵过程产生少量的渗滤液）经收集后回用于有机肥生产过程，不外排。 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 项目运营期产生少量的废机油，不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量 否 生态 取水口下游500m范围有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和回游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目不涉及从河道取水 否 海洋 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不涉及海洋环境 否 地下水 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 否 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 规划名称 | 无 |
|  | 审批机关 | 无 |
|  | 审批文件、文号 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”符合性分析 |
|  | 根据楚雄州发布的《楚雄州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中的相关要求，对本项目进行分析。 1）生态红线符合性分析 项目位于元谋县老城乡尹地村委会阿郎村，根据元谋县自然资源局的叠图可知，本项目不在生态红线范围内，具体内容见附图。 2）项目与环境质量底线符合性分析 根据《楚雄州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，到2025年，楚雄州生态环境质量持续改善。生态空间得到优化和有效保护，生态安全屏障更加牢固。 （1）水环境质量底线 根据《楚雄州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中水环境质量底线。到2025年，国控、省控地表水监测断面水质优良率高于全国全省平均水平，重点区域、流域水环境质量进一步改善，全面消除劣V类水体，集中式饮用水水源水质巩固改善。到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，全面消除V类及以下水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。 项目所在地的地表水体东南面1000m是龙川江，龙川江为长江流域金沙江水系支流。根据《云南省水环境功能区划》（云南省水利厅，2014 修订），龙川江（元谋正兴坝至小黄瓜园水文站），工业用水和农业用水，水环境质量区划为Ⅳ类。 本项目食堂废水经隔油池处理后和其他生活废水进入化粪池处理后再回用于有机肥生产过程，不外排。生产废水（发酵过程产生少量的渗滤液）经收集后回用于有机肥生产过程，不外排；雨水经雨水沟外排。对外环境的地表水环境质量影响较小，不会导致水环境质量下降。 因此，只要严格落实水污染物防治措施，与水环境质量底线要求不冲突。 （2）大气环境质量底线 根据《楚雄州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中大气环境质量底线。到2025年，环境空气质量稳中向好，10县市城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。到2035年，环境空气质量全面改善，10县市城市环境空气质量优于国家一级标准天数逐步提高。 根据楚雄州生态环境局于2021年1月20日发布的《2020年楚雄州环境质量状况》，建设项目区域满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单的要求。 破碎、造粒、筛分工序产生的颗粒物经集气罩+布袋除尘（1套）+1根15m高的排气筒排出。 备料、发酵工序产生的恶臭气体，经生物除臭剂处理后呈无组织排放。 项目只要严格落实大气污染防治措施，废气能达标排放，不改变环境质量功能。因此，对大气环境质量底线要求不冲突，不会降低当地的大气环境质量。 （3）土壤环境质量安全底线 根据《楚雄州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中土壤环境风险防控底线。到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善。受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 本项目食堂废水经隔油池处理后和其他生活废水进入化粪池处理后再回用于有机肥生产过程，不外排。生产废水（发酵过程产生少量的渗滤液）经收集后回用于有机肥生产过程，不外排。 破碎、造粒、筛分工序产生的颗粒物经集气罩+布袋除尘（1套）+1根15m高的排气筒排出。 备料、发酵工序产生的恶臭气体，经除臭剂处理后呈无组织排放。 运营期产生的生活垃圾收集后再委托当地环卫部门定期清运处理；废编织袋收集后出售给废品收购站；收尘灰收集后运至发酵区，再回用于有机肥生产过程；废机油经危险废物暂存间暂存，再委托有资质的单位清运处置。 运营期产生的废水、废气、固体废物等污染物不会进入土壤，不会对土壤环境造成污染影响，不会改变项目所在区域的土壤环境功能，因此拟建项目建设符合土壤环境质量底线的要求。 3）项目与资源利用上线符合性分析 项目运营期使用的电量为5万KW·h/a，水量为1440t/a。项目使用的电是清洁能源，同时用水量小。 因此，项目建设符合资源利用上线的要求。 4）项目与元谋县“三线一单分区管控实施方案”符合性分析 表1-2 与元谋县“三线一单分区管控实施方案符合性分析 序号 名称 管控单元准入清单要求 本项目情况 结论 1 元谋县县城城镇生活污染重点管控单元 1）污染物排放管控 （1）加强雨污分流设施建设，提升城区生活污水处理水平和处理效率。元谋县城市建成区确保实现污水处理率达到85%以上，实施污水处理厂提标改造工程，确保出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，减少对龙川江江边断面的水质影响。 （2）元谋县城市生活垃圾无害化处理率确保达到97%左右，推进污泥无害化处理工程，污泥处置率确保达到90%以上。 （3）大力推进生活垃圾分类回收利用，建立分类投放、收集、运输、处理的生活垃圾收运处理系统。加快推进以焚烧为主的生活垃圾处理设施转型发展。到2024年底，实现元谋县主城区生活垃圾分类全覆盖；到2025年底，全面建成生活垃圾分类处理系统，餐厨废弃物资源化利用、城镇生活垃圾收转运体系稳定运行。 1）项目区按照雨污分流、清污分流原则建设排水系统。本项目食堂废水经隔油池处理后和其他生活废水进入化粪池处理后再回用于有机肥生产过程，不外排。生产废水（发酵过程产生少量的渗滤液）经收集后回用于有机肥生产过程，不外排。 2）生活垃圾100%妥善处置，项目运营期无污泥产生。 3）运营期产生的生活垃圾收集后再委托当地环卫部门定期清运处理，100%妥善处置。 符合 2）环境风险防控 （1）居民点与工业集中区各片区之间应保留足够的安全防护距离。 本项目不在工业集中区，项目500m范围内不存在居民点。 3）资源开发效率要求 （1）严格落实元谋县高污染燃料禁燃区划定范围，执行《高污染燃料目录》及当地有关禁燃区管理规定。 （2）鼓励将元谋县城市生活污水处理厂尾水以及经收集和处理后的雨水用于城镇绿化等。 1）本项目不在元谋县高污染燃料区划定范围内。 2）本项目食堂废水经隔油池处理后和其他生活废水进入化粪池处理后再回用于有机肥生产过程，不外排。 综上所述，本项目的建设与楚雄州元谋县“三线一单”的要求不冲突。 |
|  | 2、产业政策符合性分析 |
|  | 项目属于有机肥加工项目，对照《产业结构调整指导目录（2019）年本》中第一项鼓励类第一款农林业中第24条“有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用”。 所以项目符合国家的产业政策。 |
|  | 3、与《长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》的符合性分析 |
|  | 表1-3 与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》符合性分析 序号 《长江经济带发展负面清单指南（试行）》 拟建项目情况 是否属于负面清单 1 禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体现划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目 本项目不属于码头项目，不属于过长江通道项目 否 2 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目 本项目选址范围内不涉及自然保护区核心区、缓冲区，不涉及风景名胜区核心景区 否 3 禁止在饮用水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水源水体的投资建设项目。禁止在饮用水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目 本项目选址范围不属于饮用水保护区 否 4 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目 本项目选址范围不涉及水产种质资源保护区和国家湿地公园 否 5 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目 1）本项目选址不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区； 2）不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区保护区、保留区。 否 6 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口 1）本项目食堂废水经隔油池处理后和其他生活废水进入化粪池处理后再回用于有机肥生产过程，不外排。生产废水（发酵过程产生少量的渗滤液）经收集后回用于有机肥生产过程，不外排。 2）项目不涉及新设、改设或扩大排污口。 否 7 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞 本项目不属于生产性捕捞项目，不在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区范围。 否 8 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。 1）本项目选址位于元谋县老城乡尹地村委会阿郎村，不在工业园区内。 2）本项目不在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内。 否 9 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、纸浆造纸等高污染项目。 本项目选址位于元谋县老城乡尹地村委会阿郎村，项目不在工业园区内。 否 10 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 本项目不属于石化、现代煤化工项目 否 11 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 1）对照《产业结构调整指导目录（2019）年本》中第一项鼓励类第一款农林业中第24条“有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用”； 2）不属于国家相关法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目； 3）不属于产能严重过剩产能行业； 4）本项目不属于高耗能高排放项目。 否 所以本项目不在“长江经济带发展负面清单”范围内。 |
|  | 4、与“蓝天保卫战三年行动计划”符合性分析 表1-4 本项目与“蓝天保卫战三年行动计划”符合性分析 《云南省人民政府关于印发云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知》云政发〔2018 44号 一、总体要求 （一）指导思想。 （二）目标指标。经过3年努力，进一步减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，降低细颗粒物（PM2.5）浓度，减少重污染天数，巩固提高环境空气质量，进一步增强人民的蓝天幸福感。 到2020年，全省二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降1%；地级城市空气质量优良天数比率保持97.2%以上，全面完成国家下达的大气环保约束性指标，昆明市城市空气质量优良天数比率达到99%以上，城市空气质量排名力争进入全国省会城市前3位。 本项目大气污染物产生量较小，采取收集处理后做到达标排放 符合 二、调整优化产业结构，推进产业绿色发展 （一）优化产业布局。 （二）严控“两高”行业产能。 （三）强化“散乱污”企业综合整治。 （四）深化工业污染治理。 推进重点行业污染治理升级改造。 强化工业企业无组织排放管控。 （五）大力培育绿色环保产业。 1）本项目不属于高耗能、高污染和资源型行业； 2）本项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换行业； 3）本项目不属于“散乱污”企业； 4）本项目废气做到达标排放；不属于重点污染行业。 符合 三、加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系 （一）开展燃煤锅炉和燃煤机组综合整治。 （二）提高能源利用效率。继续实施能源消耗总量和强度双控行动。健全节能标准体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。因地制宜提高建筑节能标准，加大绿色建筑推广力度，引导有条件地区和城市新建建筑全面执行绿色建筑标准。推进既有居住建筑节能改造。鼓励开展农村住房节能改造。 削减煤炭消费量，推进煤炭清洁利用。加快推进煤炭消费减量替代，全面推进城乡“煤改气”“煤改电”工程建设。大力发展洁净煤技术，实现煤炭高效洁净燃烧。推进煤炭洗选和提质加工，提高煤炭产品质量，以曲靖市、昭通市、红河州为重点实施选煤设施升级改造，组织开展煤炭优质化加工示范工程建设，实现煤炭精细化加工配送。禁止销售和使用灰分、硫分大的散煤。 （三）加快发展清洁能源和新能源。 开展燃煤锅炉和燃煤机组综合整治。加大燃煤小锅炉淘汰力度。县级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉。2018年底前，所有州、市政府所在地城市建成区基本完成每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉淘汰任务，到2020年底前，所有县级及以上城市建成区基本完成每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉淘汰任务。 加大对纯凝机组和热电联产机组技术改造力度，加快供热管网建设，充分释放和提高供热能力，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。在不具备热电联产集中供热条件的地区，现有多台燃煤小锅炉的，可按照等容量替代原则建设大容量燃煤锅炉。 制定工作方案，淘汰关停环保、能耗、安全等不达标的30万千瓦以下燃煤机组。对于关停机组的装机容量、煤炭消费量和污染物排放量指标，允许进行交易或置换，可统筹安排建设等容量超低排放燃煤机组。 本项目不属于高耗能、高污染和资源型行业。本项目使用电，为清洁能源。 符合 五、优化调整用地结构，推进面源污染治理 （二）推进露天矿山综合整治。 （三）加强扬尘综合治理。 本项目不属于露天矿山开采项目；同时施工期严格采取扬尘防治措施 符合 |
|  | 5、“水十条”符合性分析 对应国务院《水污染防治行动计划》“水十条”（国发[2015]17号）要求，选取其中相关内容与本项目进行对比分析，详见下表。 表1-5 “水十条”符合性分析 序号 “水十条”要求内容 本项目情况 符合性 第一条 全面控制污染物排放 （一）狠抓工业污染防治 本项目通过采取措施做到废水循环使用，不外排 符合 （二）强化城镇生活污染治理 / / （三）推进农业农村生活污染治理 / / （四）加强船舶港口污染控制 / / 第二条 推动经济结构转型升级 / （五）调整产业结构 项目属于有机肥加工项目，对照《产业结构调整指导目录（2019）年本》中第一项鼓励类第一款农林业中第24条“有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用”。 本项目的建设符合国家有关法律、法规和政策规定，项目属于鼓励类。 符合 （六）优化空间布局 / / （七）推进循环发展 / / 第三条 着力节约保护水资源 （八）控制用水总量 本项目废水处理后回用，用水量小 符合 （九）提高用水效率 本项目废水处理后回用，不外排，提高用水效率 符合 （十）科学保护水资源 / / 第七条 切实加强水环境管理 （二十）强化环境质量目标管理 本项目废水处理后回用，不外排，严格落实环境质量目标管理要求 符合 （二十一）深化污染物排放总量控制 本项目生产的废水全部回用不外排，严格落实污染物总量控制要求 符合 （二十二）严格环境风险控制 （二十三）全面推行排污许可 本项目将按照相关要求申请排污许可证，严格按照排污许可证要求排放 符合 第九条 明确和落实各方责任 （二十九）强化地方政府水环境保护责任 / / （三十）加强部门协调联动 / / （三十一）落实排污单位主体责任 建设单位设有兼职人员负责环保设施的运行和管理，保证污染物长期稳定的达标处理 符合 （三十二）严格目标任务考核 / / 第十条 强化公众参与和社会监督 （三十三）依法公开环境信息 建设单位将进行环境信息公开 符合 （三十四）加强社会监督 / / （三十五）构建全民联动格局 / / 综上所述，本项目符合《水污染防治行动计划》“水十条”要求。 |
|  | 6、“土十条”符合性分析 对“土十条”要求，选取其中相关内容与本项目进行对比分析，详见下表。 表1-6 “土十条”符合性分析 序号 “土十条”要求内容 本项目情况 符合性 一 开展土壤污染调查，掌握土壤环境质量状况 （一）深入开展土壤环境质量调查 / / （二）建设土壤环境质量监测网络 / / （三）提升土壤环境信息化管理水平 / / 二 推进土壤污染防治立法，建立健全法规标准体系 （四）加快推进立法进程 本项目符合土地利用规划；本项目不涉及重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物，重点监管有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油开采、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业，以及产粮（油）大县、地级以上城市建成区等区域。 / （五）系统构建标准体系 / （六）全面强化监管执法：明确监管重点。 重点监测土壤中镉、汞、砷、铅、铬等重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物，重点监管有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油开采、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业，以及产粮(油)大县、地级以上城市建成区等区域。 符合 三 实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全 （七）划定农用地土壤环境质量类别 / / （八）切实加大保护力度：各地要将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用…… 根据元谋县自然资源局叠图可知，项目选址不涉及永久基本农田 符合 （九）着力推进安全利用 / / （十）全面落实严格管控 / / （十一）加强林地草地园地土壤环境管理 本项目运营过程不涉及林地草地园地 符合 第六条 加强污染源监管，做好土壤污染预防工作 （十八）严控工矿污染： 加强日常环境监管。各地要根据工矿企业分布和污染排放情况，确定土壤环境重点监管企业名单，实行动态更新，并向社会公布。列入名单的企业每年要自行对其用地进行土壤环境监测，结果向社会公开。有关环境保护部门要定期对重点监管企业和工业园区周边开展监测，数据及时上传全国土壤环境信息化管理平台，结果作为环境执法和风险预警的重要依据。适时修订国家鼓励的有毒有害原料(产品)替代品目录。加强电器电子、汽车等工业产品中有害物质控制。有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级环境保护、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。2017年底前，发布企业拆除活动污染防治技术规定 本项目不属于电器电子、汽车等工业产品中有害物质控制。有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业。 本项目严格控制生产过程对土壤的污染。 符合 （十九）控制农业污染 / / （二十）减少生活污染 / / 第 条 加强目标考核，严格责任追究 （三十二）明确地方政府主体责任 / / （三十三）加强部门协调联动 / （三十四）落实企业责任 本项目制定了环境管理制度，明确建设单位责任 符合 （三十五）严格评估考核 / / 综上所述，本项目符合《土壤污染防治行动计划》“土十条”要求。 |

## 二  建设项目工程分析

一）建设内容：

1、项目基本情况 （1）项目名称：农业固体废弃物循环处理项目； （2）建设单位：元谋县果然好农业科技有限公司； （3）建设性质：新建； （4）建设地点：云南省楚雄州元谋县老城乡尹地村委会阿郎村，中心位置地理坐标25°39'41.088"N，101°49'40.786"E； （5）项目投资：总投资5000万元。 2、项目的建设内容 工程内容包括主体工程、公用工程、辅助工程、环保工程内容见表2-1。 表2-1 项目工程内容表 类别 工程名称 建设内容 备注 主体工程 预处理区 占地面积900m2，建筑面积900m2，一层 发酵区 占地面积2700m2，建筑面积2700m2，一层 陈化区 占地面积4500m2，建筑面积4500m2，一层 辅助工程 办公区 占地面积300m2，建筑面积600m2，二层 上车区和道路 占地面积3000m2，建筑面积3000m2，一层 成品生产区 占地面积2000 m2，建筑面积2000m2 ，一层 公用工程 供电系统 来源于南方电网老城乡供电所 给水 工作人员饮用水为桶装水，其他生活用水为附近自来水管网供给 排水 采用雨污分流。 雨水经雨水沟收集后外排。 食堂废水经隔油池（1个，容积为1m3，位于食堂旁）处理后同其他生活废水一同进入化粪池（1个，容积为5m3，位于厕所旁）处理后回用于有机肥生产过程，不外排。生产废水（发酵过程产生少量的渗滤液）收集后回用于有机肥生产过程，不外排。 环保工程 废气 破碎、造粒、筛分工序产生的颗粒物 集气罩+布袋除尘（1套）+1根15m高的排气筒排出。 备料、发酵工序产生的恶臭 生物除臭剂 废水 生活废水 食堂废水经隔油池（1个，容积为1m3，位于食堂旁）处理后和其他生活废水一同进入化粪池（1个，容积为5m3，位于厕所旁）处理后回用于有机肥生产过程，不外排。 生产废水 生产废水（发酵过程产生少量的渗滤液）收集后回用于有机肥生产过程，不外排。 噪声 机械噪声 设备安置于室内、合理布局、安装减震垫片等措施。 固体废物 生活垃圾 生活垃圾经垃圾桶收集后运至附近村子的垃圾收集点，再委托当地环卫部门处理。 收尘灰 收集后运至发酵区，回用于有机肥生产过程。 废编织袋 收集后出售给废品收购站。 废机油 经收集后暂存于危险废物暂存间（1间10m2的危险废物暂存间，位于成品堆场旁），再委托有资质的单位处理。 绿化 绿化面积为2000m2 项目主要生产设备情况具体内容见表2-2。 表2-2 主要生产设备一览表 序号 名称 规格型号 数量 备注 1 30装载机 2台 2 破碎机 1台 3 除臭系统 1套 4 全液压翻抛机 1台 5 气流发酵膜系统 10套 6 粉剂有机肥筛分包装线及配套 1套 7 挤压颗粒机 1套 8 50装载机 1台 3、项目能源、资源、原辅材料及产品方案 1）项目能源、资源及原辅材料见表2-3。 表2-3 项目能源、资源及原辅材料一览表 名称 数量 单位 来源 粪便（牛粪、猪粪） 77000 吨/年 外购 秸秆（玉米杆、葡萄枝条） 14500 吨/年 外购 调节剂（锯末、微生物菌） 500 吨/年 外购 水 1440 m3/年 工作人员饮用水为桶装水，其他生活用水为附近自来水管网供给。 电 5万 KW·h/年 来源于南方电网老城乡镇供电所 2）项目产品方案见表2-4。 表2-4 项目产品方案一览表 产品 单位 数量 产品标准 备注 有机肥 吨/年 50000 《有机肥料》（NY525-2012） 有机肥产品技术指标符合《有机肥料》（NY525-2012），详见下表。 表2-5 产品技术指标一览表 项目 指标 有机质的质量分数（以烘干基计）/（%）≥ 45 总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾）的质量分数/（%）≥ 5.0 水分（鲜样）的质量分数/（%）≦ 30 酸碱度（pH） 5.5~8.5 4、本项目劳动定员及工作制度 全厂总劳动定员人数为10人，全部在场内食宿。 全年工作天数按300天，每天工作8小时。 5、本项目场区平面布置 项目主要由预处理区、发酵区、陈化区、成品生产区、办公区、上车区。 办公生活区位于项目西北面，上车区位于项目西面，发酵区和预处理区位于项目东面，陈化区位于项目中间。项目总平面布置图见附图2。 办公生活区位于项目西北面，位于场区主导风的侧上风向，厂区布局合理。 6、项目环保投资 本项目总投资5000万元，其中环保投资14.6万元，占总投资0.29%。建设项目环保投资见表2-6。 表2-6 建设项目环保投资一览表 单位：万元 阶段 项目名称 处理措施或处理设施 投资额（万元） 施工期 废气 扬尘 洒水降尘。 0.1 施工废水 设置1个2m3的施工废水收集池，1个1m3的生活废水收集池。 0.1 施工噪声 安装减震设施、合理安排施工时间。 0.1 固废 建筑垃圾、生活垃圾 1）项目施工期产生少量的土石方，土石方全部用于场内回填，土石方挖填平衡，不产生永久废弃渣。 2）建筑垃圾收集后，能回收的回收利用，不能回收利用用于场内回填。 3）生活垃圾经垃圾桶收集后运至附近村子的垃圾收集点，再委托当地环卫部门处理。 0.3 运营期 废气 破碎、造粒、筛分工序产生的颗粒物 集气罩+布袋收尘（1套）+1根15m高排气筒 5 备料、发酵工序产生的恶臭气体 经生物除臭剂处理后呈无组织排放。 1 废水 1）食堂废水经隔油池（1个，容积为1m3，位于食堂旁）处理后和其他生活废水一同进入化粪池（1个，容积为5m3，位于厕所旁）处理后再回用于有机肥生产过程，不外排。 2）生产废水（发酵过程产生少量的渗滤液）经收集后回用于有机肥生产过程，不外排。 1 噪声 设备安置于室内、合理布局、安装减震垫片等。 1 固废 设置2个垃圾桶，生活垃圾经垃圾桶收集后运至附近村子的垃圾收集点，再委托当地环卫部门处理。 2 收尘灰收集后运至发酵区，回用于有机肥生产过程。 包装过程产生的废编织袋收集后出售给废品收购站。 项目运营期产生的少量废机油收集后暂存于危险废物暂存间（1间10m2的危险废物暂存间，位于成品堆场旁），再委托有资质的单位处理。 绿化 绿化面积为2000m2 4 合计 14.6 环保投占总投资比例 0.29%

二）工艺流程及产排污环节：

（一）建设期 1、建设内容 项目主要建设的内容包括预处理区、发酵区、陈化区、成品生产区、办公区及上车区及附属设施建设。 2、施工期流程 本项目施工期工艺流程及污染环节如下： 图2-1 施工期工艺流程及产污节点示意图 （二）运营期 1、工艺流程及产污节点图 图2-2 项目运营期生产工艺流程及产污节点示意图 2、工艺流程简述 1）混合 该项目固体原料（含水率70%）经运输车运至厂区后将原辅料进行搅拌混合均匀，混合搅拌均匀后，含水率约60%。 2）发酵 本项目发酵为好氧发酵，发酵时间为30天。本项目混合后的物料经铲车在发酵区堆成条垛状，条垛每条宽约 1.8m，高 1.2～1.6m。一般两天到三天使用FD500翻推机翻堆一次，对其边翻堆边烘干，进一步降低原料含水率，同时可将物料充分混合均匀，使物料充氧充分，可使堆体在1～3 天内温度上升至25～45℃，堆体温度达到 60～70℃后发酵稳定，物料中纤维素和木质素也开始分解，腐殖质开始形成。堆体温度最高能达到80℃，充分发酵后温度逐步降低。经发酵后的物料含水率为40%。本项目堆肥发酵过程分为4个阶段： 升温阶段。这个过程一般指堆肥过程的初期，在该阶段，堆肥温度逐步从环境温度上升到45℃左右，主导微生物以嗜温性微生物为主，包括细菌、真菌和放线菌，分解底物以糖类和淀粉为主，期间能发现真菌的子实体，也有动物及原生动物参与分解。 高温阶段。堆温升至45℃以上进入高温阶段，在这一阶段，嗜温微生物受到抑制甚至死亡，而嗜热微生物则上升为主导微生物。堆肥中残留的和新生成的可溶性有机物质继续被氧化分解，复杂的有机物如半纤维素—纤维素和蛋白质也开始被强烈分解。微生物的活动交替出现，通常在 50℃左右时最活跃的是嗜热真菌和放线菌活动，温度升至 70℃时大多数嗜热微生物已不再适应，并大批进入休眠和死亡阶段。 降温阶段。高温阶段必然造成微生物的死亡和活动减少，自然进入低温阶段。在这一阶段，嗜温性微生物又开始占据优势，对残留较难分解的有机物作进一步的分解，但微生物活性普遍下降，堆体发热量减少，温度开始下降，有机物趋于稳定化，需氧量大大减少，堆肥进入腐熟或后熟阶段。 腐熟保肥阶段（熟化阶段）。有机物大部分已经分解和稳定，温度下降，为了保持已形成的腐殖质和微量的氮、磷、钾肥等，要使腐熟的肥料保持平衡。堆肥腐熟后，体积缩小，堆温下降至稍高于气温，应将堆体压紧，有机成分处于厌氧条件下，防止出现矿质化，以利于肥力的保存。发酵后的固体有机肥基质，经过腐熟度检测、质量检测、安全检测后通过自然风干把含水量降至 30%以下。整个发酵熟化时间约为30天。 将粉碎后的秸秆，与粪便、发酵菌种等混合至含水量为50%~60%，经铲车送至发酵槽，再由发酵池上自由行走的槽式堆机进行翻动搅拌工作。一次发酵采用连续生产工艺，既要定时翻堆，定时投料、出料，保证连续生产。 微好氧发酵的目的是使废弃物中的挥发性物质降低，臭气减少，杀灭寄生虫和病原微生物。达到无害化目的。另外通过高温发酵处理使有机物料含水率降低，有机物得到分解和矿化释放N、P、K等养分，同时使有机物料的性质变得疏松、分散。一般情况下，一次发酵周期为15~20天，堆体温度可以上升至60℃~70℃，并持续10天以上。经过一个周期的堆制，发酵后的含水率大幅度降低。（一般下降到35℃左右） 经过一次发酵的原料进行二次发酵，二级发酵周期为1~2天。 （3）粉碎筛分 发酵好的有机肥物料会有部分结块，有机废物料经皮带机传送至粉碎机后，需先对物料（存在部分结块）先进行粉碎，使其松散，并筛分产品。 （4）干燥 项目用电锅炉对产品进行干燥。 （5）包装 干燥后的产品经包装机包装成袋。 表2-7 项目产排污环节一览表 类别 生产环节 污染物 治理措施 废气 破碎、造粒、筛分工序 颗粒物 集气罩+布袋除尘（1套）+1根15m高排气筒 备料、发酵工序 氨、硫化氢、臭气浓度 生物除臭剂 废水 生活区 生活废水 食堂废水经隔油池（1个，容积为1m3，位于食堂旁）处理后同其他生活废水一同进入化粪池（1个，容积为5m3，位于厕所旁）处理后回用于有机肥生产过程，不外排。 发酵区 生产废水 生产废水（发酵过程产生少量的渗滤液）经收集后回用于有机肥生产过程，不外排。 固体废物 布袋除尘 收尘灰 收集后运至发酵区，再回用有机肥生产过程 生活区 生活垃圾 经垃圾桶收集后运至附近村子的垃圾收集点，再委托当地环卫部门处理。 包装过程 废编织袋 收集后出售给废品收购站 设备维修 废机油 收集后暂存于危险废物暂存间，再委托有资质的单位处理。 噪声 生产过程 设备噪声 设置在厂房内，安装减震垫片 3、平衡 1）水平衡 （1）生活用水 项目劳动定员人数10人，全部在场内食宿。 生活用水参考《云南省用水定额》（DB53/T168-2019）的用水定额，在场内食宿的生活用水量按120L/（人·天）计，则生活用水1.2m3/d，产污系数按0.8计，则生活废水产生量为0.96m3/d，288m3/a。 食堂废水经隔油池（1个，容积为1m3，位于食堂旁）处理后同其他生活废水一同进入化粪池（1个，容积为5m3，位于厕所旁）处理后回用于有机肥生产过程，不外排。 （2）绿化用水 本项目绿化面积为2000m3，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），绿化用水量为3L/（m2·d），项目区绿化用水量6m3/次，非雨天按180天计算，平均非雨天每天浇水1次。 因此，本项目年绿化用水量为1080m3/a，6 m3/d。绿化用水经植物吸收及蒸发后不产生废水。 图2-3 项目非雨天水量平衡图 m3/d 图2-4 项目雨天水量平衡图 m3/d 图2-5 生产系统水平衡图 （单位：t/a） 2）物料平衡 图2-6 项目物料平衡图 （单位：t/a） 主要污染工序及污染源强分析： 一、施工期 1、施工期污染源强分析 1）施工期废气 （1）施工扬尘 对于施工期所产生的扬尘，项目在施工场地内定期洒水、建筑材料使用蓬布遮盖、施工材料运输至厂区过程中散落的部分及时清扫、运输车辆减缓行驶速度、对开挖完成的部分定期洒水、开挖完成后立即进行硬化处理、遇到干燥大风的天气时停止开挖并加大洒水频次，施工期扬尘的产生量可削减约70%。 （2）施工机械废气 施工机械及运输车辆产生的燃油烟气集中产生于项目施工的初期阶段，施工机械及运输车辆产生的燃油烟气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属于无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点分散、易被稀释扩散等特点，由于产生量不大，且随着施工期的结束，尾气产生的影响也将随之消失。 （3）施工期废气治理措施 ①施工场地及入场道路等进行洒水降尘处理； ②施工场地进出车辆需要进行清洗。 ③在运输过程中对运输车辆加盖篷布，合理规划施工车辆运输路线并避免超载所造成的洒泄现象，控制车速。 ④施工者应对工地门前的道路实行保洁制度，一旦有建材洒落应及时清洁。 ⑤施工垃圾的清理等扬尘较多的工序应尽量选择在无大风的天气进行，原材料堆放最好固定位置并采取遮盖防风措施。 综上所述，项目采取以上控制措施后，施工期大气污染物可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，对环境影响较小。 2）施工期废水 （1）施工期生活污水 A、施工人员生活用水量 施工人员为周围居民，不在项目区食宿，每天的施工人员平均为20人，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），用水量按人均10L/d计，施工期约为24月，施工人员生活用水产生量约为0.2m3/d，总产生量为146m³。 B、施工期施工人员生活污水量 废水产生量按用水量的80%计，施工人员产生生活废水量约为0.16m3/d，总产生量为116.8m³。 C、施工人员生活污水处理方式 施工人员生活废水经生活废水收集池（设置1个1m3的生活废水收集池）收集沉淀后回用于场内洒水降尘。 （2）施工废水 项目施工期产生的施工废水量约1m3/d，施工废水经施工废水收集池（设置1个2m3的施工废水收集池）收集沉淀后用于施工区域的洒水降尘。 3）施工期噪声 施工期各施工机械噪声源强如见下表。 表2-8 各种施工机械设备噪声源强一览表单位：dB（A） 施工阶段 声源 源强 dB（A） 土石方阶段 挖土机 76~96 运输车辆 76~96 结构阶段 捣振器 100~105 电锯 100~105 电焊机 90~95 运输车辆 76~96 安装阶段 电钻 100~105 电锤 100~105 手工锯 100~105 角向磨光机 100~105 运输车辆 76~96 4）施工期固体废物 施工期的固体废弃物主要是土石方、建筑垃圾、生活垃圾。 （1）土石方 根据建设单位提供资料，项目区地势平坦，施工期土石方开挖量较少，项目施工期产生的土石方量为2000m3，回填、利用2000m3，土石方挖填平衡，不产生永久废弃渣。 （2）建筑垃圾 项目施工过程中会产生少量的建筑垃圾，例如废金属、少量装修材料边角等，按100m2建筑面积0.01t计，本项目建筑面积为13400m2，则建筑垃圾产生总量约为134t。 建筑垃圾收集后能回收的回收利用，不能回收利用的用于场内回填。 （3）施工人员生活垃圾 项目施工人员产生的生活垃圾以0.5kg/d.人计，施工人员按20人计，则生活垃圾产生量为10kg/d。 生活垃圾经垃圾桶收集后运至附近村子的垃圾收集点，再委托当地环卫部门处理。

四 ）与项目有关的原有环境污染问题：

本项目为新建项目，项目不存在原有环境污染问题。

## 三  区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

一）区域环境质量现状

1、环境空气质量现状 1）常规污染物 根据楚雄州生态环境局于2021年1月20日发布的《2020年楚雄州环境质量状况》，元谋县2020年环境空气质量优良天数统计：元谋县监测有效天数为354天，其中优为282天，良为72天，优良为100%。 各监测指标监测结果如下： 表3-1 元谋县2020年环境空气监测结果 单位：μg/m3 污染物 评价指标 监测结果 标准限值 最大浓度占标率% 超标频率% 达标情况 SO2 年均浓度 14 60 23 0 达标 NO2 年均浓度 12 40 30 0 达标 PM10 年均浓度 29 70 41.4 0 达标 CO 年均浓度 0.8 / / 0 达标 O3-8h 年均浓度 77 / / 0 达标 PM2.5 年均浓度 14 35 40 0 达标 根据上表，本项目厂址周围环境空气质量能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项污染物全部达标，本项目所在区域为环境空气质量达标区。 2、地表水环境质量现状 项目西面1000m处是龙川江，龙川江为长江流域金沙江水系支流，项目位于江边国控断面的上游。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》（2014年版），龙川江（元谋正兴坝至如入金沙江口），工业用水和农业用水，水环境质量区划为Ⅳ类。 根据2020年楚雄州环境质量状况可知，江边国控断面的监测结果如下表。 表3-2 江边国控断面的监测结果 断面（点位）信息 监测结果 对比情况 断面（点位）名称 所在河流 所在流域 所在县市 断面性质 水环境功能区类别 水质类别 水质状况 达标情况 上年同期水质 水质变化情况 江边 龙川江 长江 元谋县 国控 Ⅲ类 Ⅱ类 优 达标 Ⅱ类 无明显变化 根据上表可知，江边国控断面水质状况为优，水质类别为Ⅱ类，项目区地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准的要求。 3、声环境质量现状 项目位于元谋县老城乡尹地村委会阿郎村，属于2类声环境功能区。现场踏勘情况，项目周围无工矿企业，声环境质量一般。区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 4、生态环境质量现状 经现场踏勘，项目区无动植物存在。项目区未发现国家、云南省规定保护的珍稀动植物及古树名木，由于人类活动频繁，项目区生态环境质量一般。

二）主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

项目的环境保护目标见表3-3。 1）大气环境：项目厂界外500米范围无保护目标。 2）声环境：项目厂界外50米范围内无保护目标。 3）地表水环境：项目南面1000m是龙川江。 4）地下水环境：项目厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5）生态环境：项目区及周围200范围的生态环境保护目标。 表3-3 项目环境保护目标一览表 环境要素 环境保护目标 坐标 相对厂区的方位和距离 人数 保护标准、级别及功能 东经 北纬 地表水环境 龙川江 南面，1000m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类，工业和农业用水 地下水 项目场址500m范围内 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类 土壤环境 项目场址500m范围内 《土壤质量标准 建设用地土壤污染管控标准》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值

三）污染物排放控制标准

1、大气污染物排放标准 1）施工期 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，标准限值见表3-4。 表3-4 大气污染物综合排放标准 污染物 颗粒物（mg/m3） 浓度限值 1.0（周界外浓度最高点） 2）运营期 项目运营期产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）有组织和无组织排放监控浓度限值，氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求。标准值详见下表。 表3-5 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 表3-6 恶臭污染物标排放准值 序号 污染物 厂界二级标准新、扩、改建标准（mg/m3） 标准来源 1 H2S 0.06 GB14554-93 2 NH3 1.5 3 臭气浓度 20（无量纲） 2、废水排放标准 食堂废水经隔油池处理后和其他生活废水一同进入化粪池处理后回用于生产过程，不外排。生产废水（发酵过程产生少量的渗滤液）经收集后回用于有机肥生产过程，不外排。故项目不设废水排放标准。 3、噪声排放标准 1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见表3-7。 表3-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 2）运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。标准限值见表3 -8。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位:dB（A） 类别 昼间 夜间 2类标准限值 60 50 4、固废污染控制标准 1）一般固体废弃物堆存处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。 2）危险废物的储存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的公告中相关要求。

四）总量控制指标

1、废水： 本项目食堂废水经隔油池处理后和其他生活废水进入化粪池处理后再回用于有机肥生产过程，不外排。生产废水（发酵过程产生少量的渗滤液）经收集后回用于有机肥生产过程，不外排。 项目废水不外排，故不设废水总量控制指标。 2、废气： 项目运营期废气量为3295万Nm3/a，颗粒物有组织排放量为0.33t/a，无组织排放量为1.85t/a。氨无组织排放量为0.36 t/a，硫化氢无组织排放量为0.059t/a。 3、固废： 固废处置率达100%，故不设总量控制指标。

## 四  主要环境影响和保护措施

一）、施工期主要环境保护措施 表4-1施工期环境保护措施 类别 防治措施 噪声防治措施 ①禁止在中午（12时至14时）、夜间（21时至次日6时）进行强噪声建筑施工作业，如特殊情况下必须连续作业时，项目建设方应在周边地区张贴安民告示，且有县级以上人民政府或其有关主管部门的同意后，方可开始施工，避免扰民事件的发生； ②建设方应严格按照施工规范加以控制。选用低噪声机械，合理安排噪声较大的设备的使用时间； ③科学合理地安排施工步骤，优化施工方式，尽量减短噪声持续排放的时间；项目在进行物料运输时，应合理安排运输时间，选择最佳的进场道路，减小交通噪声对居民的影响； ④合理布置施工作业面和安排施工时间； ⑤项目还应该加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生。 水污染防治措施 ①施工人员不在项目区食宿，施工人员产生的生活废水经生活废水收集池（1个1m3的生活废水收集池）收集沉淀后回用于场内洒水降尘。 ②项目施工期产生少量的施工废水，废水经施工废水收集池（1个2m3的施工废水收集池）收集沉淀后用于施工区域的洒水降尘。 大气污染防治措施 ①施工期对施工场地设置围墙，施工场地及入场道路等进行洒水降尘处理； ②施工场地进出车辆需要进行清洗。 ③在运输过程中对运输车辆加盖篷布，合理规划施工车辆运输路线并避免超载所造成的洒泄现象，控制车速。 ④施工者应对工地门前的道路实行保洁制度，一旦有建材洒落应及时清洁。 ⑤施工垃圾的清理等扬尘较多的工序应尽量选择在无大风的天气进行，原材料堆放最好固定位置并采取遮盖防风措施。 固体废物防治措施 ①项目施工期产生少量的土石方，土石方全部用于场内回填，土石方挖填平衡，不产生永久废弃渣。 ②建筑垃圾能回收部分尽量回收利用，不能回收利用的用于场内回填。 ③生活垃圾经垃圾桶收集后运至附近村子的垃圾收集点，再委托当地环卫部门处理。 二）、营运期环境影响及保护措施 1、项目采取的废气环境保护措施符合性分析及采取措施后的影响分析 1）废气的产排污环节、污染物种类、污染物的产生量和浓度、污染物的排放量及浓度 （1）颗粒物 根据全国第二次污染物普查中系数手册，项目产排系数参考手册中 “2625有机肥及微生物肥制造行业系数表”中产污系数，具体内容如下表。 表4-2 2625有机肥及微生物肥制造行业系数表 工段名称 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 末端治理效率 前处理、后处理 有机肥、生物有机肥 农业废弃物、加工副产品 混配/混配造粒 所有规模 工业废气量 立方米/吨-产品 659 / 0 颗粒物 千克/吨-原料 0.370 布袋除尘 98% 项目有机肥年生产量为50000吨，根据上表可知，颗粒物产生量为18.5t/a工业废气量为3295万m3。 项目每天操作8小时，年工作300d，项目产生的颗粒物经集气罩收集（收集率按90%计），引风机的处理风量20000m3/h，经布袋除尘（效率达到98 %）处理，再通过15m高排气筒排放。 本项目有机肥年生产量为50000吨，根据上表可知，颗粒物产生量为18.5t/a，产生速率为7.71kg/h，产生浓度为233.99mg/m3。 90%（的颗粒物16.65t/a）被集气罩收集，此部分颗粒物经布袋除尘处理后呈组织排放，处理效率按98%计，则颗粒物有组织排放量为0.33t/a，布袋除尘收集的颗粒物量为16.32t/a。 10%的颗粒物（约为1.85t/a）呈无组织排放。 综上所述，项目运营期颗粒物有组织排放量为0.33t/a，排放速率为0.14kg/h，排放浓度为7mg/m3，无组织排放量为1.85t/a，排放速率为0.77 kg/h。 （2）恶臭气体 恶臭气体产生主要源于备料、发酵过程产生的恶臭气体。恶臭气体会使人产生不快感，长期遭受恶臭污染会影响生活，降低工作效率，严重的会使人恶心、呕吐，甚至诱发各种疾病。恶臭的主要成分为H2S、NH3。 本项目在备料、发酵过程产生的氨和硫化氢的引用2014年12月发行的《江西科学》上刊登的黄贞岚等人编写的《养猪场项目环境影响评价中应关注的问题》中， NH3平均排放量为4.35g/（m2·d），H2S排放量0.5g/（m2·d）的系数。 根据《自然科学》现代化农业，2011年第6期(总第383期)“微生物除臭剂研究进展”（赵晓锋，隋文志）的资料，经国家环境分析测试中心和陕西环境监测中心测试养殖场生物除臭剂（大力克、万洁芬等）对NH3和H2S的去除效率分别为92.6%和89%。 本项目备料、发酵过程占地面积3600m2，产污源合计面积为3600m2。项目恶臭污染物无组织产生情况详见下表。 表4-3 项目恶臭污染物产生情况 污染物名称 NH3 H2S 单位面积产生系数g/（m2·d） 4.35 0.5 面积（m2） 3600 产生速率（kg/h） 0.65 0.075 产生量（t/a） 4.70 0.54 生物除臭（%） 92.6 89 排放量（t/a） 0.36 0.059 根据上表可知，项目在备料、发酵过程氨产生量为4.70t/a，0.65kg/h，硫化氢产生量为0.54t/a，0.075kg/h；氨排放量为0.36 t/a，0.05kg/h，硫化氢排放量为0.059 t/a，0.0082kg/h。 2）大气污染物排放情况汇总 ①有组织排放废气 表4-4 有组织排放废气产排情况一览表 污染物 污染源 治理措施 核算方法 排放浓度 排放量 达标 情况 浓度 mg/m3 标准值 mg/m3 速率 kg/h 最高允许排放速率 kg/h 年排放量t/a 颗粒物 破碎、制粒、筛分工序 集气罩+布袋除尘+15m高排气筒 产排污系数法 7 / 0.14 3.5 0.33 达标 ②无组织排放废气 表4 -5 无组织废气产生和排放情况一览表 车间名称 污染物名称 排放量 (t/a) 排放速率 (kg/h) 面源尺寸 (mxm) 面源高度 (m) 破碎、制粒、筛分工序 颗粒物 1.85 0.77 50x20 8 备料、发酵工序 氨 0.36 0.05 100x30 8 硫化氢 0.059 0.0082 3）根据《排污许可证申请和核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）中6.2.1废气污染防治可行技术中表15，对照项目进行分析。 表4-6 项目的废气污染防治可行技术的符合性分析 污染源 污染物 本项目采取的防治措施 排污许可证申请和核发技术指南推介的防治措施 是否为技术规范可行措施 采取措施后的排放情况（影响） 破碎、制粒、筛分工序 颗粒物 集气罩+布袋除尘+15m高的排气筒 布袋除尘 是 采取措施后，颗粒物的排放浓度为7mg/m3 备料、发酵工序 氨、硫化氢、臭气浓度 生物除臭剂 生物除臭 是 采取措施后，周围环境影响较小 综上所述，采取的措施符合《排污许可证申请和核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）中表15的废气可行性技术参考表中防治技术要求。 项目采取以上措施后，运营期产生的颗粒物、氨、硫化氢对周围环境影响较小。 4）废气污染源排放源 表4-7 废气污染物排放源 序号 排放方式 排放口基本情况 排放标准 监测要求 高度/内径 温度 编号 类型 地理位置 点位 因子 频次 1 破碎、制粒、筛分工序 15/0.3m 常温 排放口G1 一般排放口 101°49'42.745"E 25°39'41.539"N （GB16297－1996） 排放口 颗粒物 1次/a 2 无组织 （GB16297-1996） 厂界 颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度 1次/a 2、项目采取的废水环境保护措施符合性分析及采取措施后的影响分析： 1）生活废水 项目劳动定员人数10人，全部在场内食宿。 生活用水参考《云南省用水定额》（DB53/T168-2019）的用水定额，在场内食宿的生活用水量按120L/（人·天）计，则生活用水1.2m3/d，产污系数按0.8计，则生活废水产生量为0.96m3/d，288m3/a。 食堂废水经隔油池（1个，容积为1m3，位于食堂旁）处理后同其他生活废水一同进入化粪池（1个，容积为5m3，位于厕所旁）处理后回用于有机肥生产过程，不外排。 2）生产废水 外购的畜禽粪便在堆存区暂时堆存后立即运至发酵车间进行预混、发酵等处理，原料及产品在厂区堆存量较小、堆存时间较短，基本不会产生渗滤液，产生的渗滤液主要来自发酵过程，产生量约为0.4m3/d、120m3/a，全部回用于生产，不外排。 3）根据《排污许可证申请和核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）中6.3.1废水污染防治可行技术中表16，对照本项目进行分析。 表4-8 项目的废水污染防治可行技术的符合性分析 本项目采取的防治措施 是否为技术规范可行措施 采取措施后的排放情况（影响） 生活污水：食堂废水经过隔油池（1个，容积为1m3，位于食堂旁）处理后同其他生活废水一同进入化粪池处理（1个，容积为5m3，位于厕所旁）后回用于有机肥生产过程，不外排。 生产废水：生产废水（发酵过程产生少量的渗滤液）经收集后回用于有机肥生产过程，不外排。 预处理、预处理+生化处理、预处理+生化处理+深度处理（预处理：中和、混凝等；生化处理：SBR、A/O等；深度处理：混凝、过滤、臭氧氧化、超滤（UF）、防渗透（RO）等） 废水不外排，对周围地表水环境影响较小 综上所述，采取的措施符合《排污许可证申请和核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）中表16的废水可行性技术参考表中防治技术要求。 项目采取以上措施后，运营期产生的废水不外排，对周围环境影响较小。 3、项目噪声防治措施及影响分析 1）防治措施 针对项目各种主要的产噪设备，企业分别采取了安装减震垫片、安装在室内等措施来进行降噪。 2）预测结果与评价 （1）项目噪声源强降噪后的情况。 表4-9 项目噪声源强降噪后的情况 序号 设备名称 噪声级（dB（A）） 主要降噪措施 降噪后噪声源强dB(A) 1 破碎机 80 安置于室内、合理布局、安装减震垫片、消声器等 60 2 全液压翻抛机 80 60 3 挤压颗粒机 80 60 4 引风机 90 70 表4-10 主要产噪设备与预测点四周厂界的估算最近距离 序号 设备名称 数量 降噪后噪声源强dB(A) 东侧厂界 （m） 南侧厂界（m） 西侧厂界（m） 北侧厂界（m） 1 破碎机 1台 60 20 30 25 25 2 全液压翻抛机 1套 60 20 30 25 25 3 造粒机 1台 60 20 30 25 25 4 引风机 1台 70 30 35 30 30 （2）噪声预测结果及评价 表4-11 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 序号 设备名称 数量 噪声源叠加 东侧厂界 南侧厂界 西侧厂界 北侧厂界 2 破碎机 1台 60 33.98 30.46 32.04 32.04 3 全液压翻抛机 1套 60 33.98 30.46 32.04 32.04 4 挤压颗粒机 1台 60 33.98 30.46 32.04 32.04 5 引风机 1台 60 33.98 30.46 32.04 32.04 贡献值叠加 40.97 37.47 39.03 39.03 标准值（昼间） 60 标准值（夜间） 50 达标情况 达标 达标 达标 达标 从上表可以看出，项目各主要噪声源在经过隔声、合理布局和距离衰减后，经影响预测： 厂界噪声预测：项目厂界噪声贡献值昼间均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 综上所述，项目运行过程在采取有效的噪声治理措施后，可大大降低运营期噪声对当地声环境的不利影响，从运营期噪声对当地声环境影响的角度分析，项目的建设是可行的。 4、项目固废防治措施及影响分析 1）防治措施 （1）生活垃圾 项目劳动定员人数为10人，全部在场内食宿，以0.5kg/d·人计，则生活垃圾的产生量为5kg/d，1.5t/a。 生活垃圾经垃圾桶收集后运至附近村子的垃圾收集点，再委托当地环卫部门处理。 （2）收尘灰 项目收尘灰为16.32t/a，收集后运至发酵区，再回用于有机肥生产过程，不外排。 （3）废编织袋 项目在包装过程中产生少量的废编织袋，约0.1t/a，收集后出售给废品收购站。 （4）废机油 项目运营期对设备维修、保养会产生少量的废机油，废机油的量约为0.1t/a。废机油经收集后暂存于危险废物暂存间，再委托有资质的单位处理。 2）采取措施后的影响 采取以上措施，项目产生固体废物均得到妥善处理，对周围环境的影响较小。 5、土壤、地下水防治措施及影响分析 1）防治措施 （1）源头控制措施 ①本项目食堂废水经隔油池处理后和其他生活废水进入化粪池处理后再回用于有机肥生产过程，不外排。生产废水（发酵过程产生少量的渗滤液）经收集后回用于有机肥生产过程，不外排。 ②废机油收集后暂存于危险废物暂存间，再委托有资质单位清运处理。 （2）分区控制措施 ①危废暂存间重点防渗要求进行防渗处理，防渗要求为：等效粘土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1×10-7cm/s。 ②生活区化粪池作为一般防渗区，防渗要求为：等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s。 （3）加强对场内固体废物、废水的管理与监控，杜绝生活废水及废机油外排。 2）所以采取以上措施后，项目对周围土壤、地下水的影响较小。 6、环境风险防范措施 项目运营期产生的危险废物是废机油，危险废物暂存间需做到如下： （1）“四防”防风、防雨、防晒及防渗漏。防风必须有实体墙；防雨、防晒必须有屋顶且具备一定的隔热避光能力；防渗漏，一般需要地面刷环氧地坪及设置围堰、地沟。 （2）在危险废物贮存场所外，张贴标牌、危险废物信息公开及危险废物污染物防治责任制度。危险废物必须分类存放，并在对应区域张贴标识。危险废物必须进行包装（袋装、桶装）每一个包装桶（袋）均须张贴危险废物标签。现场必须有危险废物出入库台账。 （3）对生产过程的废气设施加强维护和检查，及时检查处理设施的工作情况，防止非正常情况发生。 （4）废机油收集后暂存于危险废物暂存间，再委托有资质单位处理。 2）采取措施后，本次项目的环境风险是可防控的。

## 五  环境保护措施督察检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎、造粒、筛分工序产生的颗粒物 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘（1套）+ 1根15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）有组织排放限值 |
|  | 备料、发酵工序产生的恶臭 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 生物除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求 |
| 地表水环境 | 生活废水 | COD、BOD、氨氮、总磷等 | 食堂废水经隔油池（1个，容积为1m3，位于食堂旁）处理后同其他生活废水一同进入化粪池（1个，容积为5m3，位于厕所旁）处理后再回用于有机肥生产过程，不外排。 | / |
|  | 生产废水 |  | 生产废水（发酵过程产生少量的渗滤液）经收集后回用于有机肥生产过程，不外排。 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 设置在厂房内，安装减震垫片 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 1）生活垃圾经垃圾桶收集后运至附近村子的垃圾收集点，再委托当地环卫部门处理。 2）收尘灰收集后运至发酵区，再回用于有机肥生产过程。 3）废编织袋收集后出售给废品收购站。 4）废机油经收集后暂存于危险废物暂存间（1间10m2的危险废物暂存间，位于成品堆场旁），再委托有资质的单位处理。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1）源头控制措施 （1）本项目食堂废水经隔油池处理后和其他生活废水进入化粪池处理后再回用于有机肥生产过程，不外排。生产废水（发酵过程产生少量的渗滤液）经收集后回用于有机肥生产过程，不外排。 （2）废机油收集后暂存于危险废物暂存间，再委托有资质单位清运处理。 2）分区控制措施 （1）危废暂存间重点防渗处理，防渗要求为：等效粘土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1×10-7cm/s。 （2）生活区化粪池作为一般防渗区，防渗要求为：等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s。 3）加强对场内固体废物、废水的管理与监控，杜绝废水及废机油随意堆放。 |
| 生态保护措施 | 绿化面积为2000m2 |
| 环境风险 防范措施 | 1）“四防”防风、防雨、防晒及防渗漏。防风必须有实体墙；防雨、防晒必须有屋顶且具备一定的隔热避光能力；防渗漏，一般需要地面刷环氧地坪及设置围堰、地沟。 2）在危险废物贮存场所外，张贴标牌、危险废物信息公开及危险废物污染物防治责任制度。危险废物必须分类存放，并在对应区域张贴标识。危险废物必须进行包装（袋装、桶装）每一个包装桶（袋）均须张贴危险废物标签。现场必须有危险废物出入库台账。 3）对生产过程的废气设施加强维护和检查，及时检查处理设施的工作情况，防止非正常情况发生。 4）废机油收集后暂存于危险废物暂存间，再委托有资质单位清运处理。 |

## 六  结论

根据本环境影响报告表的分析及评价，项目建设符合国家产业政策；项目建设位于元谋县老城乡尹地村委会阿郎村。项目所采取环保措施有效可行，符合达标排放、总量控制和不降低当地环境功能的要求；项目选址合理；根据环境影响预测分析结果表明，项目建成后产生的废气、噪声均可做到达标排放，废水不外排，固废得到妥善处置，环境风险可防控的。 综上所述，建设单位在严格遵守“三同时”管理制度，加强生产管理和环境管理，防止污染事故的发生，严格按有关法律法规及本评价、可研和设计所提出的要求落实污染防治措施，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

## 七  附表、附图

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程排放许可量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老消减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 2.18t/a |  |  |  |
|  | 氨 |  |  |  | 0.36t/a |  |  |  |
|  | 硫化氢 |  |  |  | 0.059 t/a |  |  |  |
| 废水 | 生活污水 |  |  |  | 288m3/a |  |  |  |
|  | 生产废水 |  |  |  | 120 m3/a |  |  |  |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 2.2t/a |  |  |  |
|  | 收尘灰 |  |  |  | 16.32t/a |  |  |  |
|  | 废编织袋 |  |  |  | 0.1 t/a |  |  |  |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.1 t/a |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

施工人员生活废水、生活垃圾

施工人员

扬尘、噪声、建筑垃圾、施工机械尾气

配套设施建设

扬尘、噪声、施工机械尾气

设备安装

竣工验收

投入使用

废气

噪声、废气

噪声、废气

废气、废水

噪声、废气

制粒

混合

破碎筛分

发酵

粪便

秸秆、调节剂

袋装销售

干燥、冷却

食堂废水经隔油池处理后和其他生活废水进入化粪池处理后回用于有机肥生产过程，不外排。

噪声

生活垃圾经垃圾桶收集后运至附近村子的垃圾收集点，再委托当地环卫部门处理。

工作人员

6

自来水7.2

生活用水

生活废水

0.24

自来水1.2

隔油池、化粪池

0.96

回用于有机肥生产过程

渗滤液120

其他损失3100

渗滤液120

全部蒸发

绿化用水

生活用水

生活废水

隔油池、化粪池

0.96

回用于有机肥生产过程

原辅料含水53900

0.24

产品水分（水分30%）50000

畜禽粪便（含水率70%）77000

秸秆14500

调节剂500

产品含水15000

1.2

水分蒸发38780

水分蒸发38780